Додаток 2

до тендерної документації

Технічне завдання

«код ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник» - 45453000-7 — Капітальний ремонт і реставрація» (Капітальний ремонт приміщення клінічної лабораторії 3-го поверху патологоанатомічного корпусу комунального некомерційного підприємства "Хмельницька обласна лікарня" Хмельницької обласної ради по вул. Пілотська, 1-А м. Хмельницький)»

Клас наслідків (складності) виконання робіт СС1

| № п/п | Найменування робіт та витрат | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Локальний кошторис 02-01-01 на загально-будівельні роботи (2936-23-172-АБ) |  |  |  |
|  | Роздiл 1. Демонтажні роботи |  |  |  |
| 1 | (Демонтаж) грат вентиляційних 250х300мм | грати | 22 |  |
| 2 | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від водоемульсійного фарбування | м2 | 1241,75 |  |
| 3 | Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2 | м2 | 295,45 |  |
| 4 | Розбирання цегляних перегородок (27,0м2 товщ. 120мм) | м3 | 3,24 |  |
| 5 | Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток | м2 | 120 |  |
| 6 | Розбирання цементних покриттів підлог | м2 | 57,42 |  |
| 7 | Демонтаж плінтусів полівінілхлоридних на шурупах | м | 380,4 |  |
| 8 | Розбирання багетів пінополістерольних | м | 452 |  |
| 9 | Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток | м2 | 57,42 |  |
| 10 | Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну | м2 | 1241,75 |  |
| 11 | Знімання дверних полотен | м2 | 64,26 |  |
| 12 | Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах | шт | 15 |  |
| 13 | Демонтаж дверних коробок в дерев'яних каркасних стінах та в перегородках | шт | 20 |  |
| 14 | Знімання засклених віконних рам | м2 | 66,03 |  |
| 15 | Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах | шт | 24 |  |
| 16 | Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2 (Дерні вікоси - 181,0м шириною 0,2м; відкоси віконні -156,3м шириною 0, 35м | м2 | 90,905 |  |
| 17 | Знімання бетонних та мозаїчних підвіконних дощок (41, 0м шириною 0,4м) | м2 | 16,4 |  |
| 18 | Розбирання відливів віконних з листової сталі | м | 41 |  |
| 19 | (Демонтаж) перегородок із скляних блоків | м2 | 7,67 |  |
| 20 | Демонтаж пожежних шафових дверних блоків | шт | 2 |  |
| 21 | (Демонтаж) Сповіщувач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у нормальному виконанні | шт | 70 |  |
| 22 | Сповіщувач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у нормальному виконанні (Сповіщувачі Б/У) | шт | 70 |  |
| 23 | Навантаження сміття вручну | т | 39,819 |  |
| 24 | Перевезення сміття до 15 км | т | 39,819 |  |
|  | Роздiл 2. Стіни, перегородки, перемички |  |  |  |
| 25 | Улаштування армованих глухих цегляних перегородок товщиною 0,25 цеглини в приміщеннях площею до 5 м2 | м2 | 15 |  |
| 26 | Улаштування перемичок із металевих балок | т | 0,006292 |  |
|  | Роздiл 3. Заповнення прорізів |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 27 | Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах ( Поз.1 - 14шт; Поз.2 - 10шт; Поз.3 - 2шт; Поз.5 - 2шт; Поз.7 - 3шт) | м2 | 55,278 |  |
| 28 | Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах (Поз.6 - 2шт.) | м2 | 5,207 |  |
| 29 | Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен (Поз.4 - 1шт; поз.8 - 1шт:) | м2 | 3,7225 |  |
| 30 | Забивання щілин монтажною піною, площа перерізу щілини 20 см2 (Зароблення навколо коробок металевих дверей) | м | 9,05 |  |
| 31 | Установлення замків дверних накладних | шт | 2 |  |
| 32 | Обшивання існуючих дверей ламінованим ДВП | м2 | 5 |  |
| 33 | Установлення шафових дверних блоків | шт | 2 |  |
| 34 | Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 1 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель | м2 | 1,755 |  |
| 35 | Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель | м2 | 64,3125 |  |
| 36 | Установлення пластикових підвіконних дошок | м | 41 |  |
| 37 | Установлення віконних зливів | м | 41 |  |
| 38 | Улаштування пластикових грат вентиляційних площею до 0,1 м2 | виріб | 22 |  |
| 39 | Установлення люків герметичних | шт | 11 |  |
| 40 | Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах | м2 | 2,52 |  |
| 41 | Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель | м2 | 3,0375 |  |
| 42 | Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах | м2 | 1,995 |  |
| 43 | Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель | м2 | 5,7 |  |
|  | Роздiл 4. Опорядження приміщень |  |  |  |
| 44 | Улаштування каркасу підвісних стель | м2 | 49,58 |  |
| 45 | Укладання плит стельових в каркас стелі | м2 | 49,58 |  |
| 46 | Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів | м2 | 134,92 |  |
| 47 | Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними листами | м2 | 134,92 |  |
| 48 | Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою | м2 | 134,92 |  |
| 49 | Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15- 182-1, 15-182-2 | м2 | 134,92 |  |
| 50 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | м2 | 134,92 |  |
| 51 | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від олійної, перхлорвінілової фарби | м2 | 309,47 |  |
| 52 | Обклеювання склотканиною стелі в один шар | м2 | 309,47 |  |
| 53 | Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою | м2 | 309,47 |  |
| 54 | Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15- 182-1, 15-182-2 | м2 | 309,47 |  |
| 55 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | м2 | 309,47 |  |
| 56 | Улаштування гіпсових погонних ліпних виробів [прорізки, пояси, карнизи, фризи тощо] висотою до 50 мм | м | 452 |  |
| 57 | Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередені будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону (Частково) | м2 | 30 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 58 | Обклеювання склотканиною стін в один шар | м2 | 1241,75 |  |
| 59 | Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою | м2 | 1241,75 |  |
| 60 | Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15- 182-1, 15-182-2 | м2 | 1241,75 |  |
| 61 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін, підготовлених під фарбування | м2 | 1241,75 |  |
| 62 | Протравлення стін грунтокою | м2 | 265,45 |  |
| 63 | Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін [одношарове штукатурення], товщина шару 10 мм | м2 | 265,45 |  |
| 64 | Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт | м2 | 265,45 |  |
| 65 | Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю (Віконні- 156,3м шириною 0, 36м; дверні - 181,0м шириною0,2м) | м2 | 92,488 |  |
| 66 | Установлення перфорованих штукатурних кутиків (Віконні - 156,3м, дверні - 181,0м) | м | 337,3 |  |
| 67 | Шпаклювання косяків мінеральною шпаклівкою | м2 | 92,488 |  |
| 68 | Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15- 182-1, 15-182-2 | м2 | 92,488 |  |
| 69 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами косяків по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | м2 | 92,488 |  |
| 70 | Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів (Короби 0,6Х0,4м, Н=2,9м) | м2 | 29 |  |
| 71 | Улаштування підшивки вертикальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистим и листами | м2 | 29 |  |
| 72 | Шпаклювання коробів мінеральною шпаклівкою | м2 | 29 |  |
| 73 | Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15- 182-1, 15-182-2 | м2 | 29 |  |
| 74 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами коробів, підготовлених під фарбування | м2 | 29 |  |
| 75 | Обклеювання стін полівінілхлоридною декоративно- оздоблювальною самоклейною плівкою | м2 | 31,5 |  |
| 76 | Фарбування олійними сумішами за 2 рази раніше пофарбованих радіаторів та ребристих труб | м2 | 61 |  |
|  | Роздiл 5. Підлоги |  |  |  |
| 77 | Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівниїх основ товщиною 5 мм | м2 | 350,81 |  |
| 78 | Додавати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 | м2 | 350,81 |  |
| 79 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт | м2 | 350,81 |  |
| 80 | Улаштування першого шару обклеювальної гідроізоляції рулонними матеріалами на мастиці | м2 | 57,42 |  |
| 81 | Улаштування суцільної теплоізоляції та звукоізоляції з плит пінополістерольних (товщ 30мм) | м2 | 57,42 |  |
| 82 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2 | м2 | 57,42 |  |
| 83 | На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати до товщини 40мм | м2 | 57,42 |  |
| 84 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт | м2 | 57,42 |  |
| 85 | Улаштування плінтусів шириною 100 мм з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші | м2 | 38,04 |  |
| 86 | Поліпшене олійне фарбування раніше пофарбованих плінтусів усередині будівлі з розчищенням старої фарби до 35% | м2 | 14,1 |  |
|  | Локальний кошторис 02-01-02 на сантехнічні роботи (2936-23-172 ВК.С) |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Роздiл 1. В1,К1 (демонтаж) |  |  |  |
| 87 | Спускання води із системи | м | 32 |  |
| 88 | Демонтаж трубопроводу з труб сталевих водогазопровiдних дiаметром 15 мм | м | 32 |  |
| 89 | Розбирання трубопроводів з труб чавунних каналізаційних діаметром до 50 мм | м | 65 |  |
| 90 | Розбирання трубопроводів з труб чавунних каналізаційних діаметром понад 100 до 150 мм | м | 14 |  |
| 91 | Демонтаж раковин [умивальників] | к-т | 22 |  |
| 92 | Знімання змивного бачка, безпосередньо приєднаного до унітазу | шт | 5 |  |
| 93 | Знімання унітазів | шт | 5 |  |
| 94 | Навантаження сміття вручну | т | 1,158 |  |
| 95 | Перевезення сміття до 15 км | т | 1,158 |  |
|  | Роздiл 2. В1,ТЗ |  |  |  |
| 96 | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм | м | 68 |  |
| 97 | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм | м | 12 |  |
| 98 | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм | м | 50 |  |
| 99 | Установлення фільтрів для очищення води діаметром 25 мм | фільтр | 2 |  |
| 100 | Установлення клапанів запобіжних одноважільних діаметром до 25 мм | клапан | 2 |  |
| 101 | Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену | м | 130 |  |
| 102 | Установлення нагрівачів індивідуальних водоводяних | к-т | 2 |  |
| 103 | Заповнення системи водою з оглядом | м | 130 |  |
|  | Роздiл 3. К1 |  |  |  |
| 104 | Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм | м | 22 |  |
| 105 | Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм | м | 70 |  |
|  | Роздiл 4. Сантехнічне обладнання |  |  |  |
| 106 | Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води | к-т | 22 |  |
| 107 | Установлення тумбочок | шт | 18 |  |
| 108 | Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком | к-т | 2 |  |
| 109 | Установлення душової кабіни | к-т | 1 |  |
| 110 | Установлення змішувачів | шт | 1 |  |
|  | Локальний кошторис 02-01-03 на опалення і вентиляція (2936-23-172-ОВ.С) |  |  |  |
|  | Роздiл 1. Система вентиляції |  |  |  |
| 111 | Установлення агрегатів повітряно-опалювальних масою до 0,25 т | шт | 1 |  |
| 112 | Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР з електричним або пневматичним приводом периметром до 2400 мм | шт | 1 |  |
| 113 | Установлення грат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2 | грати | 1 |  |
| 114 | Прокладання повітроводів периметром 800 мм або 1000 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0, 5 мм (Перерізом 200х200мм - 2м) | м2 | 1,6 |  |
| 115 | Прокладання повітроводів периметром від 1100 мм до 1600 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм (Перерізом 400х200 - 2,0м;) | м2 | 2,4 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 116 | Установлення грат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2 | грати | 3 |  |
| 117 | Ізоляція плоских поверхонь матами мінераловатними | м2 | 5 |  |
| 118 | Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т | шт | 1 |  |
| 119 | Прокладання повітроводів периметром 800 мм або 1000 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0, 5 мм (Перерізом 200х200мм - 3м) | м2 | 2,4 |  |
| 120 | Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм (Ф150мм - 10,0м) | м2 | 4,71 |  |
| 121 | Установлення грат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2 | грати | 3 |  |
| 122 | Ізоляція плоских поверхонь матами мінераловатними | м2 | 6 |  |
|  | Роздiл 2. Система кондиціонування |  |  |  |
| 123 | Установлення кондиціонерів ежекційних | шт | 4 |  |
| 124 | Монтаж сталевих труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених по конструкціях | м | 48 |  |
| 125 | Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену | м | 48 |  |
|  | Локальний кошторис 02-01-04 на пусконалагоджувальні роботи системи вентиляції (2936-23-172-ОВ.С) |  |  |  |
| 126 | Мережа систем вентиляції і кондиціонування повітря при кількості перерізів до 5 | вен.мер. | 2 |  |
|  | Локальний кошторис 02-01-05 на електротехнічні рішення (2936-23-172 ЕТР.С) |  |  |  |
|  | Роздiл 1. Ввідний розподільчий пристрій |  |  |  |
| 127 | Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3- х полюсних на струм понад 100 А до 250 А | шт | 2 |  |
| 128 | Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3- х полюсних на струм понад 25 А до 100 А | шт | 1 |  |
|  | Роздiл 2. Щит розподільчий РЩ-1 |  |  |  |
| 129 | Установлення щитків освітлювальних групових масою понад 6 кг до 10 кг у готовій ніші або на стіні | шт | 1 |  |
| 130 | Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3- х полюсних на струм понад 100 А до 250 А | шт | 6 |  |
| 131 | Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3- х полюсних на струм понад 25 А до 100 А | шт | 1 |  |
|  | Роздiл 3. Щит розподільчий РЩ-2 |  |  |  |
| 132 | Установлення щитків освітлювальних групових масою понад 6 кг до 10 кг у готовій ніші або на стіні | шт | 1 |  |
| 133 | Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3- х полюсних на струм понад 25 А до 100 А | шт | 2 |  |
| 134 | Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3- х полюсних на струм до 25 А | шт | 28 |  |
| 135 | Провід, що прокладається по сталевих конструкціях і панелях, переріз до 16 мм2 | м | 36 |  |
|  | Роздiл 4. Щит розподільчий РЩ-3 |  |  |  |
| 136 | Установлення щитків освітлювальних групових масою понад 6 кг до 10 кг у готовій ніші або на стіні | шт | 1 |  |
| 137 | Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3- х полюсних на струм понад 25 А до 100 А | шт | 2 |  |
| 138 | Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3- х полюсних на струм до 25 А | шт | 26 |  |
| 139 | Провід, що прокладається по сталевих конструкціях і панелях, переріз до 16 мм2 | м | 32 |  |
|  | Роздiл 5. Щит розподільчий РЩ-4 |  |  |  |
| 140 | Установлення щитків освітлювальних групових масою понад 6 кг до 10 кг у готовій ніші або на стіні | шт | 1 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 141 | Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3- х полюсних на струм понад 25 А до 100 А | шт | 2 |  |
| 142 | Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3- х полюсних на струм до 25 А | шт | 31 |  |
| 143 | Провід, що прокладається по сталевих конструкціях і панелях, переріз до 16 мм2 | м | 36 |  |
|  | Роздiл 6. Щити управління обладнанням |  |  |  |
| 144 | Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні | шт | 5 |  |
| 145 | Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3- х полюсних на струм понад 25 А до 100 А | шт | 10 |  |
| 146 | Провід, що прокладається по сталевих конструкціях і панелях, переріз до 16 мм2 | м | 10 |  |
|  | Роздiл 7. Прокладання кабелів |  |  |  |
| 147 | Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених в борознах під заливку | м | 1900 |  |
| 148 | Затягування першого проводу перерізом понад 35 мм2 до 70 мм2 в труби | м | 550 |  |
| 149 | Затягування першого проводу перерізом понад 16 мм2 до 35 мм2 в труби | м | 101 |  |
| 150 | Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм2 до 16 мм2 в труби | м | 1249 |  |
| 151 | Прокладання проводів при схованій проводці в порожнинах перекриттів і перегородок | м | 300 |  |
| 152 | Прокладання проводів при схованій проводці по необштукатуреній поверхні | м | 373 |  |
| 153 | Прокладання кабелю перерізом понад 6 мм2 до 10 мм2 на скобах | м | 698 |  |
|  | Роздiл 8. Установочні вироби і світильники. |  |  |  |
| 154 | Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці | шт | 124 |  |
| 155 | Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних | шт | 24 |  |
| 156 | Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 2-клавішних | шт | 18 |  |
| 157 | Монтаж 1-лампового бра для ламп розжарювання | шт | 3 |  |
| 158 | Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на штирах, кількість ламп понад 2 до 4 шт | шт | 63 |  |
| 159 | Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на штирах, кількість ламп 1 шт | шт | 4 |  |
|  | Роздiл 9. Заземлення |  |  |  |
| 160 | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2 | м3 | 3 |  |
| 161 | Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 1 | м3 | 3 |  |
| 162 | Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 20 мм | шт | 3 |  |
| 163 | Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах зі штабової сталі перерізом 160 мм2 | м | 50 |  |

- В місцях, де технічна  специфікація  містить посилання на конкретні торговельну марку чи фірму,  патент,  конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, то читати його разом з виразом «або еквівалент». З метою забезпечення повного виконання проектних рішень по реконструкції в разі розрахунку своєї пропозиції учасником будуть запропоновані еквівалентні товари, то вони мають повністю відповідати якісним характеристикам тих, що вказані в технічному завданні.

- Крім того, Учасник повинен виконувати роботи, що передбачені в технічному завданні, з матеріалів, які повинні бути якісними та відповідати вимогам встановлених ДСТУ, ГОСТ, національних стандартів та чинному законодавству. Про що у складі пропозицій надати гарантійний лист.