Додаток 2

Подається окремо, як невід’ємна частина

до оголошення про проведення відкритих торгів з особливостями

Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики

предмета закупівлі за кодом ДК 021:2015-45233142-6,

а саме «Поточний ремонт автодоріг Дружківської територіальної громади»

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

1. Кошторисну документацію на виконання «Поточний ремонт автодоріг Дружківської територіальної громади»  підготувати згідно з Настановою з визначення вартості будівництва (Настанова) та наданих обсягів робіт.

2. Учасник визначає вартість послуг, які він пропонує виконати за Договором, у відповідності з державними та галузевими кошторисними нормами на підставі нормативної потреби в трудових і матеріально-технічних ресурсах, необхідних для проведення робіт згідно умов їх виконання, які він пропонує виконати з урахуванням усіх своїх витрат, податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені, вартості матеріалів (приймаються за відповідними обґрунтованими цінами), вартості експлуатації будівельних машин та механізмів, інших витрат підтверджених обґрунтованими розрахунками. Не обґрунтована і не врахована Учасником вартість матеріалів, витрат, тощо не сплачується Замовником окремо, а витрати на їх покриття вважаються врахованими у загальній ціні його пропозиції конкурсних торгів. Остаточно виводиться вартість всього комплексу послуг з ПДВ.

3. Остаточно виводиться підсумкова ціна пропозиції конкурсних торгів, надається  розрахунок твердої договірної ціни та кошторис на українській мові. Розрахунок договірної ціни надається також на електронному носії в форматі bdcu (в програмному забезпечені  останньої  редакції).

4. Строк виконання послуг: до 01.07.2024 року

5. Умови виконання послуг: виконання послуг на одній половині проїзної частини дороги, з рухом транспорту по другій половині з інтенсивністю більше 150 автомобілів за добу

| № з/п | Перелік вулиць для проведення поточного ремонту автодоріг | Орієнтовний обсяг, м² |
| --- | --- | --- |
| 1 | Шляхопровід по вул. Хмельницького Б. з в҆їздом-виїздом | 730 |
| 2 | Хмельницького Б. | 1480 |
| 3 | Промислова | 580 |
| 4 | Одеська | 90 |
| 5 | Миру | 590 |
| 6 | Н. Откаленко | 10 |
| 7 | Олексія Бондаря | 30 |
| 8 | Соборна | 680 |
| 9 | Машинобудівників | 810 |
| 10 | Космонавтів | 510 |
|  | УСЬОГО | 5510 |

Види та обсяги робіт

| № з/п | Найменування виконання послуг і витрат | Одиниця виміру | Кількість |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ліквідація вибоїн асфальтобетонного покриття із фрезеруванням на глибину 50 мм, площею ремонту до 3 м² | м² | 420 |
| 2 | Ліквідація вибоїн асфальтобетонного покриття із фрезеруванням на глибину 50 мм, площею ремонту до 10 м² | м² | 1784 |
| 3 | Холодне фрезерування асфальтобетонного покриття фрезою при глибині фрезерування 5 см | м² | 3306 |
| 4 | Ліквідація вибоїн щебеневих покриттів, при глибині вибоїни до 30 мм (підсипка глибоких вибоїн) | м² | 582 |
| 5 | Ліквідація вибоїн асфальтобетонного покриття без розламування старого покриття площею ремонту до 25 м², при товщині шару до 50 мм | м² | 1378 |
| 6 | Улаштування покриття товщиною 5 см з гарячих асфальтобетонних сумішей з ущільненням котками | м² | 1928 |
| 7 | Перевезення відфрезерованого матеріалу (асфальтогрануляту) на відстань 10 км. | т | 220,4 |

Даний обсяг послуг є орієнтовний, кількість та види послуг можуть корегуватися в межах суми договору.

У складі своєї пропозиції учасник надає:

- гарантійний лист у довільній формі щодо можливості повного та якісного надання послуг згідно Додатку №2 до тендерної документації;

- договірну ціну, зведений кошторисний розрахунок вартості об’єкта будівництва, локальний кошторис, підсумкову відомість ресурсів, об’єктний кошторис, дефектний акт, розроблені в програмному комплексі АВК або іншому програмному комплексі, який взаємодіє з ним в частині передачі кошторисної документації та завантажені в форматі imd та pdf форматі. Замовник має право відхилити пропозицію учасника у зв’язку з її невідповідністю тендерній документації, якщо за результатами перевірки кошторисної вартості об’єкту встановлено заниження або завищення цін на матеріали, вироби та розцінки на надання послуг, що може призвести до неспроможності надати послуги в повному обсязі;

- орієнтовний графік надання послуг (з урахуванням послуг, які необхідно надати відповідно до Додатку 2 до тендерної документації).

Матеріали, які використовуються при наданні послуг, повинні буди новими та мати відповідні сертифікати/паспорти якості тощо, які передбачені для даного виду матеріальних ресурсів. Виконавець зобов’язаний надати Замовнику вищезазначені документи на підтвердження якості матеріалів, які будуть використовуватися при наданні послуг.

В процесі надання послуг Виконавець повинен здійснювати заходи щодо недопущення забруднення прилеглої до території будівельного майданчика відходами, сміттям, стічними водами та токсичними речовинами.

Виконавець відповідає за одержання всіх необхідних дозволів, ліцензій, сертифікатів на послуги, запропоновані на торги, та самостійно несе всі витрати на отримання таких дозволів, ліцензій, сертифікатів, якщо вони є необхідними для надання такого виду послуг згідно предмету закупівлі.

Виконавець зобов’язаний попередньо узгоджувати з Замовником обсяги послуг, що плануються до виконання та повідомляти про них технічний нагляд.

Послуги з поточного ремонту здійснюють з дотриманням державних стандартів, норм, правил у сфері безпеки та охорони довкілля і безпеки дорожнього руху.

Організацію дорожнього руху і облаштування місця перед початком та на період надання послуг Виконавець проводить власними силами, відповідно до вимог Закону України «Про дорожній рух» та Правил дорожнього руху України.

По закінченню надання послуг за актом форми КБ-2в Виконавець зобов’язаний передати Замовнику креслення виконаних «по факту» ділянок робіт з прив’язкою до вулиць та будівель. Всі креслення надаються на паперових носіях, завірених підписом та печаткою Виконавця.

Гарантійний строк на надані послуги становить 1 (один) рік від дати підписання Сторонами акту за формою КБ-2в щодо надання послуг.

Технічні характеристики предмету закупівлі регулюються діючими на території України стандартами та технічними умовами.