ДОДАТОК 1

Технічні, якісні та інші характеристики предмета закупівлі:

Технічне обслуговування обладнання – ДК 021:2015 – 50410000-2 Послуги з ремонту і технічного обслуговування вимірювальних, випробувальних і контрольних приладів

(Технічне обслуговування обладнання для реконструкції зразків-свідків КР енергоблоків ВВЕР та проведення заходів по підготовці обладнання до реконструкції зразків-свідків КР енергоблоків ВВЕР – ДК 021:2015 - 50411000-9 Послуги з ремонту і технічного обслуговування вимірювальних приладів)

| № п\п | Назва послуги | Кількість днів |
| --- | --- | --- |
| 1. 2. 3. | «Технічне обслуговування обладнання для реконструкції зразків-свідків КР енергоблоків ВВЕР та проведення заходів по підготовці обладнання до реконструкції зразків-свідків КР енергоблоків ВВЕР» Технічне обслуговування високовольтного джерела живлення з автоматизованою системою управління для установки EBW-HC з заміною необхідних деталей і подальшим налагоджуванням безперебійної роботи Технічне обслуговування автоматичної системи керування координатним столом для зварювання зразків-свідків КР та забезпечити заходи по підготовці до серії зварювання. Технічне обслуговування устаткування для електронно-променевого зварювання EBW-HC, включаючи заходи по заміні запасних змінних частин. Проведення тестових випробувань зі зварювання зразків. | 30 днів 60 днів 60 днів |

Роботи виконуються в такому порядку:

- Ремонт (з заміною складових частин) джерела живлення PNC3p, електронної подачі кондуктора з заготовками для зварювання хвостовиків зразків-свідків і високовольтного джерела електронної гармати до електронно-зварювальної установки ЕBW-NC;

- Наладка драйверів, схеми управління і програми керування обладнанням  EBW-HC.

- Тестування опору ізоляції після ремонтних робіт.

- Ремонт механізмів переміщення координатного столика.

- Проведення тестових випробувань механізму переміщення координат в крайніх положеннях і аварійних режимах.

- Розробка та впровадження системи сумісного відеонагляду та керування робочими режимами обладнанням EBW-HC.

- Заміна та встановлення відеокамери з нагляду за процесом зварювання.

    - Перевірка електричних систем контролю.

- Проведення тестових випробувань зі зварювання зразків.

    - Ремонт 3-х кондукторів для зварювання хвостовиків з частинами радіоактивних зразків з заміною непрацездатних частин.

- Проведення тестових випробувань.