Додаток №3

до тендерної документації на закупівлю

ДК 021:2015  50430000-8 Послуги з ремонтування і технічного

обслуговування високоточного обладнання  (Послуги з калібрування)

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НЕОБХІДНІ ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ, У ТОМУ ЧИСЛІ ВІДПОВІДНА ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ

- Технічні вимоги

  - Послуги з ремонтування і технічного обслуговування високоточного обладнання (Послуги з калібрування) повинні виконуватися відповідно до Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність»,  «Порядку калібрування вторинних та робочих еталонів», затвердженого наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 10.08.2020 № 1518 (далі – Порядок), та ДСТУ EN ISO/IEC 17025:2019 «Загальні вимоги до компетентності випробувальних та калібрувальних лабораторій».

  - Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі (найменування, умовні позначення засобів вимірювальної техніки, кількість, основні метрологічні характеристики) наведена у таблиці 1 цього додатку.

  - Виконавець повинен бути компетентним в сфері калібрування засобів вимірювальної техніки, перелік яких наведено в таблиці 1 цього додатку.

  - Компетентними виконавцями вважаються наукові метрологічні центри (національні метрологічні інститути) або калібрувальні лабораторії Учасника, акредитовані згідно з ДСТУ EN ISO/IEC 17025. Для наукових метрологічних центрів допускається замість акредитації наявність оціненої системи менеджменту за вимогами ДСТУ EN ISO/IEC 17025.

  - Калібрувальна лабораторія Виконавця повинна мати документально доведену простежуваність своїх еталонів до національних еталонів, еталонів інших держав або міжнародних еталонів відповідних одиниць вимірювання, яку підтверджено даними щодо калібрувальних та вимірювальних можливостей у базі даних KCDB (СМС рядки), що підтримується Міжнародним комітетом мір та ваг.

  - Виконавець повинен мати діючу ліцензію Державної інспекції ядерного регулювання України на право провадження діяльності з використанням джерел іонізуючого випромінювання.

  - Результати надання послуг з калібрування повинні бути надані в сертифікатах калібрування чи свідоцтвах про калібрування разом із невизначеністю вимірювання, представленою в тих же одиницях, що й вимірювана величина, або у відносних одиницях.

  - Сертифікати калібрування (свідоцтва про калібрування) повинні містити всю необхідну інформацію, що передбачена Порядком та ДСТУ EN ISO/IEC 17025.

  - Сертифікати акредитованих калібрувальних лабораторій повинні мати посилання на акредитацію та містити знак ILAC-MRA. Сертифікати наукових метрологічних центрів, які не мають посилання на акредитацію, мають містити знак CIPM MRA

  - При наданні послуг Виконавець повинен вживати усі необхідні заходи для забезпечення збереження обладнання Замовника, а також нести повну відповідальність за його пошкодження в разі некоректного або некваліфікованого обслуговування.

  - Строк надання послуг: ІV квартал 2023 року.

  - Місце надання послуг:

- в акредитованій калібрувальній лабораторії за адресою Виконавця;

- на місці експлуатації ЗВТ за адресою Замовника.

  - Для підтвердження своєї компетентності та спроможності виконати метрологічні послуги Учасник у складі тендерної пропозиції повинен надати:

- копію ліцензії на право провадження діяльності з використанням джерел іонізуючого випромінювання, видану Державною інспекцією ядерного регулювання України;

- копію атестату про акредитацію калібрувальної лабораторії Учасника зі сферою акредитації, яка містить еталони/засоби вимірювальної техніки з метрологічними характеристиками, що відповідають таблиці 1, або копію сертифікату на систему менеджменту згідно з  ДСТУ EN ISO/IEC 17025:2019 – для наукового метрологічного центру, який має міжнародно визнані калібрувальні та вимірювальні можливості за відповідними видами та підвидами вимірювань.

2 Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі

| № п/п | Найменування ЗВТ, що підлягають калібруванню | Умовне позначення | Основні метрологічні характеристики | Кількість од. ЗВТ | Місце надання послуги (В/З)* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Радіонуклідні джерела | 1 СО | 23,0 Бк 91,0 Бк 229,0 Бк 670,0 Бк 1,79·103 Бк 9,5·103 Бк | 6 | В |
|  | Радіонуклідні джерела | 3 СО | 1,45·103 Бк 640,0 Бк | 2 | В |
|  | Радіонуклідні джерела | 4 СО | 880,0 Бк 2,18·103 Бк 8,1·103 Бк 1,96·104 Бк 7,1·104 Бк 1,91·105 Бк 7,5·105 Бк 2,36·106 Бк 8,2·106 Бк 6,1·107 Бк | 10 | В |
|  | Радіонуклідні джерела | 6 СО | 870,0 Бк 1,92·103 Бк 5,3·103 Бк 2,11·104 Бк 4,4·104 Бк 7,5·104 Бк 4,3·105 Бк 4,1·106 Бк | 8 | В |
|  | Радіонуклідні джерела | 1 П9 | 4,11 Бк 16,6 Бк 45,0 Бк 370,0 Бк 1,84·104 Бк | 5 | В |
|  | Радіонуклідні джерела | 4 П9 | 172,0 Бк 394,0 Бк 630,0 Бк 3,82·103 Бк 6,6·103 Бк 1,99·104 Бк 4,76·104 Бк 5,8·105 Бк | 8 | В |
|  | Дозиметр | ДРЦ-01 | 1·10-2 – 9,999·103 Гр·см2 40 – 150 кВ | 1 | В |
|  | Клінічний дозиметр з камерою | 27012/ 70110 | 36 кеВ – 1300 кеВ 1,0 мР – 300 Р; 1 мР/хв – 100 Р/хв | 1 | В |
|  | Дозиметр з трьома детекторами | RaySafe | 1 нГр – 9999 Гр 10 нГр/с – 100 мГр/с | 1 | В |
|  | Установка повірочна дозиметрична | УПД-Інтер | Cs – 137: 2,6х1012 Бк | 1 | З |
| * В – послуги надаються в калібрувальній лабораторії Виконавця, З – послуги надаються на місці експлуатації обладнання (на території Замовника) |