# Додаток 2

до тендерної документації

ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ

Обгумування, код 50220000-3 «Послуги з ремонту, технічного обслуговування залізничного транспорту і пов’язаного обладнання та супутні послуги» за ДК 021:2015

| № з/п | Найменування послуги | Одиниця виміру | Кількість |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обгумування | послуга | 1 |

Опис: послуга надається з метою відновлення амортизатора п'ятника до експлуатаційних параметрів, визначених конструкторською документацією на вагони метрополітену моделей Е, 81-717 (81-714) та їх модифікацій.

Умови надання послуги

1. Склад та обсяг послуги:

Таблиця 1

| № з/п | Найменування запасної частини (арматури), що підлягає обгумуванню | Найменування відновленої запасної частини | Од. виміру | Кіль-кість |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тарілка нижня | Амортизатор п'ятника | шт | 240 |
|  | Тарілка верхня |  |  |  |

2. Основні технічні характеристики:

2.1. Конструкція та основні розміри відновленої запасної частини:

- відповідають (у межах допусків(відхилень)) зазначеним на ескізі додатку до технічної специфікації Замовника;

- підтверджуються конструкторським документом (креслеником) на виготовлення _______________ (Учасником зазначається позначення відповідного конструкторського документа (кресленика), відповідно до якого надається послуга, та найменування виробу, зазначеного на ньому).

2.2. Матеріал – гума марки ______________ (7-2462-1 або еквівалент, що відповідає фізико-механічному показнику, зазначеному в пункті 2.3 цієї технічної специфікації. Учасником зазначається марка гуми.)

2.3. Фізико-механічний показник гуми:

- міцність з’єднання з металом – не менше 15 кг/см2.

2.4. Умови експлуатації амортизатора п’ятника:

- робоча температура – від -40°С до +40°С;

- робоче середовище – повітря.

3. Паковання:

3.1. Відновлені запасні частини пакуються Виконавцем у тару, що надається Виконавцем та входить до вартості послуги.

3.2. Паковання відновлених запасних частин забезпечує їх збереження від механічних пошкоджень, атмосферних опадів під час зберігання, транспортування та проведення вантажно-розвантажувальних робіт.

4. Надання послуги:

4.1. Послуга надається Виконавцем після перевірки Замовником конструкторських документів (креслеників), зазначених в підпункті 2.1 цієї технічної специфікації та наданих Замовнику протягом 5 робочих днів з моменту укладання договору, за умови підтвердження їх відповідності вимогам Замовника.

4.2. Кожна партія запасних частин (арматури), що підлягають обгумуванню, передається Замовником Виконавцю за Актом приймання-передачі запасних частин, разом із паспортами якості на арматуру.

4.3. Місце надання послуги – територія Виконавця.

5. Умови транспортування:

5.1. Місцезнаходження (адреса) запасних частин (арматури), що підлягають обгумуванню – 02100, місто Київ, вулиця Вифлеємська, 30 (матеріальний склад вагоноремонтного заводу КП «Київський метрополітен»).

5.2. Транспортування запасних частин (арматури), що підлягають обгумуванню від місцезнаходження, зазначеного у підпункті 5.1, до місця надання послуги та відновлених запасних частин у зворотному напрямку здійснюється за рахунок та силами Виконавця.

5.3. Кожна партія відновлених запасних частин супроводжується документом(ами), що засвідчує(ють) якість обгумування:______(чітко зазначається Учасником вид документа виробника (один або декілька), який(і) буде(уть) надано(і) під час поставки на кожну партію відновлених запасних частин, згідно з наступним переліком: сертифікат якості, паспорт якості).

6. Гарантійні зобов’язання:

6.1. Гарантія якості наданої послуги становить _____ місяців з дати підписання Акта приймання-передачі наданих послуг, за умови дотримання Замовником умов зберігання та експлуатації відновлених запасних  частин.

Примітка: зазначається Учасником гарантія якості наданої послуги, яка повинна бути не менше 24 місяців.

Посада, підпис, ім’я та прізвище уповноваженої особи учасника

Примітка:

1. Дана Технічна специфікація до предмета закупівлі встановлює (містить) сукупність основних умов (технічних, якісних та інших) до надання послуги, враховується Учасником під час підготовки тендерної пропозиції, а також укладання договору та підготовки відповідної специфікації, що є невід’ємною частиною договору.

2. Інформація (умови, вимоги), що зазначена(і) в технічній специфікації до предмета закупівлі курсивом, є уточнюючими та повинні враховуватись Учасником під час підготовки тендерної пропозиції, але під час укладання договору в специфікації не враховуються (не зазначаються).

Додаток до технічної специфікації

Ескіз. Конструкція та основні розміри відновленої запасної частини