Державне підприємство «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом»

ВП ПАЕС

Каскад ГЕС-ГАЕС

|  | ЗАТВЕРДЖУЮ |
| --- | --- |
|  | В.о. директора Каскаду ГЕС-ГАЕС |
|  | ____________С. МУЗИЧЕНКО |
|  | «______»__________2023 р. |

# Технічна специфікація до предмета закупівлі

«Капітальний ремонт загальностанційного обладнання

# (механічна частина) Ташлицької ГАЕС»

ТСдоПЗ(п).23.1500.0065-2022

| ПОГОДЖЕНО: |  | РОЗРОБЛЕНО: |
| --- | --- | --- |
| ЗГІ КГЕС-ГАЕС |  | НМЦ КГЕС-ГАЕС |
| ____________Б. ПАХОМОВ |  | ____________В. КУХАРЬ |
| «______»__________2023 р. |  | «______»__________2023 р. |

ЗМІСТ

|  |  | Арк. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Повна назва послуг | 3 |
| 2 | Вид послуг, належність об’єкта надання послуг до СВБ …………...…............ | 3 |
| 3 | Місце надання послуг..…..…..……………………………................................... | 3 |
| 4 | Стан об’єкта надання послуг…..………………………………………………… | 3 |
| 5 | Опис і технічні характеристики послуг…....…………………………………... | 3 |
| 6 | Вимоги до Підрядника……..…....…………………………………..................... | 7 |
|  | Додаток: Додаток А. Інші вимоги до надання послуг ………………………………..… | 8 |

1 Повна назва послуг: «Капітальний ремонт загальностанційного обладнання (механічна частина) Ташлицької ГАЕС».

2 Вид послуг, належність об’єкта надання послуг до СВБ

Вид послуг - капітальний ремонт загальностанційного обладнання (механічної частини) Ташлицької ГАЕС, відновлення ресурсу згідно діючим нормативам та підтримка технічних характеристик у відповідності з заводською документацією.

# Oб’єкт не класіфікується за НП 306.2.141-2008 «Загальні положення безпеки атомних станцій».

3 Місце надання послуг

Послуги виконуються в МЗ будівлі Ташлицької ГАЕС, за нормальних умов оточуючого середовища і при наявності усіх необхідних технологічних мереж, крім того, за необхідності, буде надано приміщення для зберігання технічних засобів та відпочинку персоналу Підрядника.

4 Стан об’єкта надання послуг

Загальностанційне обладнання Ташлицької ГАЕС перебуває в працездатному стані та згідно заводської та експлуатаційної документації потребує капітального ремонту.

5 Опис і технічні характеристики послуг

5.1 Перелік обладнання

| № п/п | Найменування послуг | од.вим. | кільк. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Запірна арматура системи осушіння та відкачування дренажних вод ТГАЕС (Інв. №12451009) |  |  |
| 1.1 | Засувка фланцева Ду 300 Ру 1,6 МПа |  | 4 |
| 1.2 | Клапан зворотній Ду 200 Ру 1,6 МПа (6 фланців) (заміна) |  | 3 |
| 1.3 | Клапан зворотній Ду 100, Ру 1,6 МПа(4 фланців) (заміна) |  | 2 |
| 1.4 | Клапан зворотній Ду 150, Ру 1,6 МПа (4 фланців) (заміна) |  | 2 |
| 2 | Запірна арматура системи опалення ТГАЕС (Інв. № 10101260) |  |  |
| 2.1 | Засувка фланцева Ду 200 Ру 1,6 МПа |  | 4 |
| 2.2 | Засувка фланцева Ду 200 Ру 2,5 Мпа (заміна) |  | 3 |
| 2.3 | Засувка фланцева Ду 100 Ру 1,6 МПа |  | 4 |
| 2.4 | Засувка фланцева Ду 80 Ру 1,6 МПа (заміна) |  | 2 |

5.2 Перелік послуг

5.2.1 Капітальний ремонт запірної арматури  системи осушення та відкачування дренажних вод ТГАЕС (Інв. №12451009)

| № п/п | Найменування послуг | од.вим. | кільк. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Засувка фланцева Ду 300 Ру 1,6 МПа - 4 шт. |  |  |
| 1.1 | Розбирання засувки: викручування кріплення головного роз’єму засувки. Зняття кришки, демонтаж виймальної частини, демонтаж ходового вузла, розбирання вузлів засувки | шт. | 4 |
| 1.2 | Підготування деталей до дефектації: очищення деталей від бруду, мастила, продуктів корозії та їх промивання спеціальним розчином; очищення поверхонь сальникової камери і ущільнювальних поверхонь головного роз’єму «кришка-корпус», підготування металу корпусу, кришки, виймальних частин до контролю і технічного огляду | шт. | 4 |

| 1.3 | Дефектація: дефектація корпусу, кришки, виймальних частин арматури, деталей ходового вузла і кріплення | шт. | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.4 | Ремонт арматури |  |  |
| 1.4.1 | Усунення дефектів, виявлених за дефектації, заміна відбракованих деталей, ремонт поверхонь головного роз’єму «корпус-кришка» (За ремонту арматури з використанням зварювання і наплавлення (для усунення дефектів основного металу і ущільнювальних поверхонь роз’ємів, сальникових камер і приєднувальних фланців корпусів і кришок) | шт. | 4 |
| 1.4.2 | Притирання ущільнювальних поверхонь тарілок, сідел і поверхонь головного роз’єму "корпус - кришка" (ручне притирання) | шт. | 4 |
| 1.5 | Збирання засувки: збирання вузлів арматури, збирання ходового вузла, монтаж виймальних частин, встановлення прокладки і монтаж головного роз’єму, збирання сальникового вузла ущільнення шпинделя | шт. | 4 |
| 1.6 | Прокручування засувки: перевірка плавності й легкості ходу вручну, перевірка роботи засувки від приводу (триразовим відкриттям і закриттям засувки), підтягування сальникового ущільнення | шт. | 4 |
| 2 | Заміна клапанів зворотніх: Ду 200 Ру 1,6 МПа - 3 шт.(6 фланців), Ду 150, Ру 1,6 МПа – 2 шт. (4 фланця), Ду 100, Ру 1,6 МПа – 2 шт. (4 фланця). |  |  |
| 2.1 | Демонтаж клапана: відкручування кріплення, демонтаж клапана з трубопроводу | шт. | 7 |
| 2.2 | Монтаж клапана: монтаж клапана на трубопровід і затягування кріплення | шт. | 7 |
| 3 | Матеріали |  |  |
| 3.1 | Ганчір'я бавовняне | кг | 8 |
| 3.2 | Герметик ВГО-1 (тюб. 300 гр) | шт. | 1 |
| 3.3 | Електроди АНО 4 Ø 4 мм | кг | 3 |
| 3.4 | Клапан зворотній 19ч21бр Ду 200 Ру 1,6 МПа | шт. | 3 |
| 3.5 | Клапан зворотній Ду 150 Ру 1,6 МПа | шт. | 2 |
| 3.6 | Клапан зворотній Ду 100 Ру 1,6 МПа | шт. | 2 |
| 3.7 | Пароніт ПМБ 2 мм | кг | 2 |
| 3.8 | Пароніт ПМБ 3 мм | кг | 3 |
| 3.9 | Плівка поліетиленова 120 мкр, ширина 3 м | м.п. | 6 |
| 3.10 | Притирочна паста (ABRO, США), банка ємкістю 100 гр. | 1 банка | 1 |
| 3.11 | Розчинник 646 | кг | 2 |
| 3.12 | Набивання Temapack 6100 12x12 | кг | 2 |
| 3.13 | Труба Ø 219 х 6, Ст3сп | м | 2 |
| 3.14 | Фланець Ду 200 Ру 1,6 Мпа, сталь AISI 304 | шт. | 6 |
| 3.15 | Фланець Ду 150 Ру 1,6 МПа | шт. | 4 |
| 3.16 | Фланець Ду 100 Ру 1,6 МПа | шт. | 4 |
| 3.17 | Шкурка шліфовальна 250 мм х 5 м Р120 на тканевій основі | м.п. | 1 |
| 3.18 | Шкурка шліфовальна 250 мм х 5 м Р80 на тканевій основі | м.п. | 1 |

5.2.2 Капітальний ремонт запірної арматури системи опалення ТГАЕС 
(Інв. № 10101260)

| № п/п | Найменування послуг | од.вим. | кільк. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Засувка фланцева Ду 200 Ру 1,6 МПа - 4 шт. |  |  |
| 1.1 | Розбирання засувки: викручування кріплення головного роз’єму засувки. Зняття кришки, демонтаж виймальної частини, демонтаж ходового вузла, розбирання вузлів засувки | шт. | 4 |
| 1.2 | Підготування деталей до дефектації: очищення деталей від бруду, мастила, продуктів корозії та їх промивання спеціальним розчином; очищення поверхонь сальникової камери і ущільнювальних поверхонь головного роз’єму «кришка-корпус», підготування металу корпусу кришки, виймальних частин до контролю і техничного огляду. | шт. | 4 |
| 1.3 | Дефектація: дефектація корпусу, кришки, виймальних частин арматури, деталей ходового вузла і кріплення | шт. | 4 |
| 1.4 | Ремонт арматури |  |  |
| 1.4.1 | Усунення дефектів, виявлених за дефектації, заміна відбракованих деталей, ремонт поверхонь головного роз’єму «корпус-кришка» (За ремонту арматури з використанням зварювання і наплавлення (для усунення дефектів основного металу і ущільнювальних поверхонь роз’ємів, сальникових камер і приєднувальних фланців корпусів і кришок)) | шт. | 4 |
| 1.4.2 | Притирання ущільнювальних поверхонь тарілок, сідел і поверхонь головного роз’єму "корпус - кришка" (ручне притирання) | шт. | 4 |
| 1.5 | Збирання засувки: збирання вузлів арматури, збирання ходового вузла, монтаж виймальних частин, встановлення прокладки і монтаж головного роз’єму, збирання сальникового вузла ущільнення шпинделя | шт. | 4 |
| 1.6 | Прокручування засувки: перевірка плавності й легкості ходу вручну, перевірка роботи засувки від приводу (триразовим відкриттям і закриттям засувки), підтягування сальникового ущільнення | шт. | 4 |
| 2 | Заміна засувки фланцевої Ду 200 Ру 2,5 МПа - 3 шт. |  |  |
| 2.1 | Демонтаж засувки: відгвинчування кріплення, демонтаж засувки | шт. | 3 |
| 2.2 | Монтаж засувки: монтаж засувки на трубопровід і затягування кріпленнязасувки | шт. | 3 |
| 2.3 | Прокручування засувки: перевірка плавності й легкості ходу вручну, перевірка роботи засувки від приводу (триразовим відкриттям і закриттям засувки), підтягування сальникового ущільнення | шт. | 3 |
| 3 | Засувка фланцева Ду 100 Ру 1,6 МПа - 4 шт. |  |  |
| 3.1 | Розбирання засувки: викручування кріплення головного роз’єму засувки. Зняття кришки, демонтаж виймальної частини, демонтаж ходового вузла, розбирання вузлів засувки | шт. | 4 |
| 3.2 | Підготування деталей до дефектації: очищення деталей від бруду, мастила, продуктів корозії та їх промивання спеціальним розчином; очищення поверхонь сальникової камери і ущільнювальних поверхонь головного роз’єму «кришка-корпус», підготування металу корпусу, кришки, виймальних частин до контролю і технічного огляду | шт. | 4 |
| 3.3 | Дефектація: дефектація корпусу, кришки, виймальних частин арматури, деталей ходового вузла і кріплення | шт. | 4 |
| 3.4 | Ремонт арматури |  |  |
| 3.4.1 | Усунення дефектів, виявлених за дефектації, заміна відбракованих деталей, ремонт поверхонь головного роз’єму «корпус-кришка» | шт. | 4 |
| 3.4.2 | Притирання ущільнювальних поверхонь тарілок, сідел і поверхонь головного роз’єму "корпус - кришка" (ручне притирання) | шт. | 4 |
| 3.5 | Збирання засувки: збирання вузлів арматури, збирання ходового вузла, монтаж виймальних частин, встановлення прокладки і монтаж головного роз’єму, збирання сальникового вузла ущільнення шпинделя | шт. | 4 |
| 3.6 | Прокручування засувки: перевірка плавності й легкості ходу вручну, перевірка роботи засувки від приводу (триразовим відкриттям і закриттям засувки), підтягування сальникового ущільнення | шт. | 4 |
| 4 | Заміна засувки фланцевої Ду 80 Ру 1,6 МПа - 2 шт. |  |  |
| 4.1 | Демонтаж засувки: відгвинчування кріплення, демонтаж засувки | шт. | 2 |
| 4.2 | Монтаж засувки: монтаж засувки на трубопровід і затягування кріпленнязасувки | шт. | 2 |
| 4.3 | Прокручування засувки: перевірка плавності й легкості ходу вручну, перевірка роботи засувки від приводу (триразовим відкриттям і закриттям засувки), підтягування сальникового ущільнення | шт. | 2 |
| 5 | Матеріали |  |  |
| 5.1 | Болт М12 L70 | шт. | 26 |
| 5.2 | Болт М16 L70 | шт. | 14 |
| 5.3 | Гайка М 12 | шт. | 26 |
| 5.4 | Гайка М 16 | шт. | 14 |
| 5.5 | Ганчір'я бавовняне | кг | 10 |
| 5.6 | Електроди ЕА 395/9 Ø3 мм | кг | 1 |
| 5.7 | Електроди УОНІ 13/45 Ø 4 | кг | 3 |
| 5.8 | Засувка 30с41нж Ду 80 Ру 1,6 МПа | шт. | 2 |
| 5.9 | Засувка 30с65нж Ду 200 Ру 2,5 МПа | шт. | 3 |
| 5.10 | Круг відрізний 230х3,0х22,23 мм | шт. | 5 |
| 5.11 | Круг зачисний 230х6,0х22,23 мм | шт. | 2 |
| 5.12 | Мастило WD-40 (ємність 100 гр.) | шт. | 2 |
| 5.13 | Мастило графітне (ємність 0,8 кг) | бан. | 1 |
| 5.14 | Пароніт ПМБ 2 мм | кг | 2 |
| 5.15 | Пароніт ПМБ 3 мм | кг | 2 |
| 5.16 | Пароніт ПМБ 4 мм | кг | 2 |
| 5.17 | Плівка поліетиленова 120 мкр ширина 3 м | м.п. | 6 |
| 5.18 | Набивання Temapack 6100 12x12 | кг | 3 |
| 5.19 | Стрічка ФУМ-1 | кг | 0,8 |
| 5.20 | Уайт-спірит | кг | 4 |
| 5.21 | Шкурка шліфовальна 250 мм х 5 м Р120 на тканевій основі | м.п. | 1 |
| 5.22 | Шкурка шліфовальна 250 мм х 5 м Р80 на тканевій основі | м.п. | 1 |

Примітка: 1. В разі виявлення пошкодження чи невідповідності характеристик об’єми послуг на кожній конкретній одиниці обладнання, регламентуються актом дефектації (узгодженого Замовником).

2. Усі матеріали та пристрої, які будуть використовуватись Підрядником в процесі надання послуг, за своїми характеристиками повинні відповідати переліку згідно розділу 5 даної технічної специфікації або бути еквівалентом.

6 Вимоги до Підрядника

6.1 Для якісного надання послуг, згідно з вимогами заводської і експлуатаційної документації, Підрядник повинен мати досвідчений персонал.

6.2 Підрядник повинен мати досвід виконання аналогічного договору з ремонту  запірної арматури.

6.3 Послуги надаються Підрядником своїми технічними засобами, комплектуючими матеріалами, інструментом, пристосуваннями.

Інструмент: зварювальний апарат постійного струму, електродрель, електрошліфувальна машинка, слюсарний інструмент, штангенциркуль, рулетка, нутромер (0-50), мікрометр (0-75).

6.4 Не пізніше, ніж за п’ятнадцять робочих днів до прибуття фахівців на Каскад ГЕС-ГАЕС, Підрядник повинен направити лист на паперовому носієві на ім'я генерального директора ВП ПАЕС і в електронному вигляді у форматі Word на електронні адреси начальника ВОП ВП ПАЕС a_samchinskiy@sunpp.atom.gov.ua та начальника СВНтаПБ ВП ПАЕС texins@sunpp.atom.gov.ua з метою надання права працівникам Підрядника бути відповідальними особами під час надання послуг за нарядами та розпорядженнями на об’єктах Каскаду ГЕС-ГАЕС.

В листі на начальника СВНтаПБ ВП ПАЕС необхідно вказати: прізвище, ім’я та по батькові, професію або посаду, групи з електробезпеки працівників, які можуть бути призначені керівниками, виконавцями, спостерігачами та членами бригади під час надання послуг за нарядами та розпорядженнями на об'єктах Каскаду ГЕС-ГАЕС, а також П.І.Б. і номер мобільного телефону представника керівництва Підрядника, відповідального за дотримання працівниками Підрядника вимог законодавчих та нормативно-правових актів.

6.5 Відряджені на надання послуг робітники та фахівці Підрядника повинні мати при собі посвідчення встановленого зразка з вказаними групами з електробезпеки.

Майстер МЦ 						Сергій МАЦУКЕВИЧ

Додаток А. Інші вимоги до надання послуг

## А.1 Підстава для надання послуг:

- ГКД 34.20.507-2003 «Технічна експлуатація електричних станцій і мереж. Правила», у редакції 2019 року;

- ГКД 34.20.661-2003 «Правила організації технічного обслуговування та ремонту обладнання, будівель і споруд електростанцій та мереж», у редакції 2019 року.

А.2 Перелік нормативних посилань

Послуги повинні бути виконані у відповідності з наступними документами:

# - СОУ-Н ЯЕК 1.014-4:2008 «Норми часу на ремонт та технічне обслуговування основного та допоміжного обладнання АЕС з реакторами  ВВЕР-1000. Частина 4. Ремонт трубопровідної арматури АЕС».

Під час надання послуг Підрядник повинен додержуватись вимог документів:

- НПАОП 0.00-1.80-18 «Правила охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання»;

- НАПБ В.01.034-2005/111 «Правила пожежної безпеки в компаніях, на підприємствах та в організаціях енегетичної галузі України».

- НПАОП 40.1-1.03-76 «Правила техники безопасности при эксплуатации водного хозяйства, гидротехнических сооружений и гидромеханического оборудования гидроэлектростанций».

А.3 Строки надання послуг

Послуги за предметом Договору надаються протягом 2023 року, але не пізніше 31.10.2023. Про початок та строки надання послуг цех-куратор Замовника письмово сповіщає Підрядника не пізніше ніж за тиждень до початку надання послуг.

А.4 Вимоги до безпеки послуг

Під час надання послуг, з метою запобігання пошкодження обладнання та потрапляння до нього сторонніх предметів, Підрядник повинен забезпечити:

- підготовку персоналу до надання послуг на розкритому обладнанні, що включає інструктаж на робочому місці (правила надання послуг, навички, обов’язки, відповідальність);

- виділення для надання послуг у місцях встановлення обладнання робочих зон різних режимів, що забезпечують розміщення його частин у разі розбирання на відстані, достатній для забезпечення чистої зони навколо корпусних частин, що залишаються на місці встановлення, достатність та безпеку робочої зони для виконання необхідних операцій, переміщення засобів оснащення та матеріалів, встановлення для окремих робочих зон за допомогою тимчасових огорож (обгороджувань) обмеженого допуску персоналу;

- застосування на розібраному обладнанні тимчасових кришок, кожухів, заглушок тощо, що надійно закріплені та легко помітні на місцях встановлення;

- закриття великогабаритних частин після розбирання обладнання надійно закріпленими чохлами з поліетилену, пластику, брезенту тощо;

- виділення в технологічній документації операцій, виконання яких повинно контролюватись на чистоту внутрішніх порожнин обладнання та відсутність сторонніх предметів;

- прибирання зон, виділених навколо розкритого обладнання, не менше одного разу в зміну, а також додатково, у разі необхідності, із застосуванням спеціальних пристроїв.

А.5 Вимоги до гарантій

А.5.1 Підрядник повинен гарантувати безпечну та надійну роботу обладнання після надання послуг, строк дії гарантійного обслуговування повинен складати 12 місяців з часу введення обладнання в роботу. Гарантійне зобов’язання повинне бути записане у технічному акті приймання обладнання з ремонту.

А.5.2 У разі виникнення збоїв в роботі і/або виходу з ладу обладнання, недоліків і/або дефектів обладнання, роботи по відновленню нормальної роботи обладнання впродовж гарантійного терміну здійснюються за рахунок Підрядника. При відмові або неможливості усунення недоліків і/або дефектів обладнання Підрядником можливо усунення цих недоліків сторонньою організацією за рахунок Підрядника.

А.6 Вимоги до документації

Звітною документацією є акт здачі-приймання наданих послуг, а також протоколи перевірок і випробувань устаткування, технічний акт, виконавчі схеми обслуговуваного обладнання, відомості наданого обсягу послуг.

Документи готуються Підрядником українською мовою та надаються Замовнику в електронному і друкованому вигляді у чотирьох примірниках кожен.