Додаток № 4

До тендерної документації

Технічні, якісні та кількісні

характеристики предмета закупівлі

(технічна специфікація)

(форма, яка подається Учасником на фірмовому бланку (у разі наявності))

«Код за ДК 021:2015 –  4241 (42410000-3) – Підіймально – транспортувальне обладнання (домкрат гідравлічний підкатний 10т.)»

| № з/п | Найменування | Технічні характеристики до предмету закупівлі, що встановлені Замовником | Технічні характеристики запропонованого предмету закупівлі Учасником |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Домкрат гідравлічний підкатний 10 т. | ДСТУ EN 1494:2018 Категорія товару – гідравлічне обладнання Вантажопідйомність – 10 т. Min висота підхоплення – не більше 170 мм. Max висота підхоплення – не менше 576 мм. Вага обладнання – не більше 145 кг. Гарантія встановлена заводом – виробником, але не менше 12 місяців |  |

# * У випадку, коли у найменуванні товару наявні посилання на конкретні: торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника найменування товару слід читати із словосполученням «або еквівалент».

# Учасник зазначає в специфікації повну назву товару, що пропонується ним у складі пропозиції, а також виробника та країну походження.

Посада, прізвище, ініціали, підпис уповноваженої особи Учасника.

*своїм  підписом учасник підтверджує відповідність запропонованого товару всім зазначеним вимогам Замовника.