Додаток 2

до тендерної документації

ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ

Апаратура СЦБ, код 34630000-2 «Частини залізничних або трамвайних локомотивів чи рейкового рухомого складу; обладнання для контролю залізничного руху» за ДК 021:2015

| № з/п | Найменування товару* | Одиниця виміру | Кількість | Виробник товару** | Країна походження товару*** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Генератор груповий сигналів ГГ-АЛС | шт | 38 | ** | *** |
| 2 | Приймач резонансних рейкових кіл ПРРЦ | шт | 66 | ** | *** |
| 3 | Підсилювач сигналів індивідуальний У-АРСМ-24К | шт | 66 | ** | *** |
| 4 | Фільтр сигналів індивідуальний кінця живлення рейкових кіл ФПК | шт | 66 | ** | *** |
| 5 | Фільтр сигналів індивідуальний релейного кінця рейкових кіл ФРК | шт | 66 | ** | *** |
| 6 | Генератор Г-АРСМ-24К | шт | 66 | ** | *** |
| Всього: | шт | 368 |  |  |

Опис: товар (позиції 1-6) призначений для застосування в системах автоматичної локомотивної сигналізації (АЛС) з автоматичним регулюванням швидкості (АРШ), що експлуатуються на метрополітені міста Києва.

ТЕХНІЧНІ ТА ІНШІ УМОВИ

- Основні характеристики товару:

  - За позицією 1:

1.1.1. Основні технічні характеристики:

1.1.1.1. Напруга живлення:

- від 18 до 28 В від джерела постійного струму;

- від 13 до 20 В від джерела змінного струму частотою 50 Гц.

1.1.1.2. Споживаний струм від джерела живлення при навантаженні з опором величиною 30 Ом: ______А (зазначається учасником споживаний струм генератора від джерела живлення при навантаженні з опором величиною 30 Ом, який повинен бути не більше 0,85 А).

1.1.1.3. Ступінь захисту, що забезпечується оболонкою: IP________ (зазначається учасником ступінь захисту генератора, який повинен бути не нижче IP20).

1.1.1.4. Габаритні розміри (ДхШхВ): ________мм (зазначаються учасником габаритні розміри генератора, які повинні бути не більше 265×135×203 мм).

1.1.1.5. Маса: _________кг (зазначається учасником маса генератора, яка повинна бути не більше 4,0 кг).

1.1.2. Функціональні характеристики:

- забезпечує формування сигнальних частот 75, 125, 175, 225, 275, 325 Гц та сигналу «зупинка електропоїзда» – 275 Гц, пульсуючий, з періодом пульсації 1,55 ±0,5 с;

- забезпечує живлення шин сигналів стаціонарних пристроїв АЛС-АРШ метрополітену;

- базується на стандартній штепсельній розетці типу ДСШ та застосовується на діючих релейних стативах в релейних СЦБ метрополітену;

- обладнаний аварійною сигналізацією та пристроями, що забезпечують автоматичне резервування.

1.2. За позицією 2:

1.2.1. Основні технічні характеристики:

1.2.1.1. Струм споживання місцевим елементом: _____А (зазначається учасником струм споживання приймача, який повинен бути не більше 0,072 А).

1.2.1.2. Опір електричної ізоляції при нормальних кліматичних умовах: _____МОм (зазначається учасником опір електричної ізоляції приймача, який повинен бути не менше 100 МОм).

1.2.1.3. Габаритні розміри (ДхШхВ): _____________мм (зазначаються учасником габаритні розміри приймача, які повинні бути не більше 290×134×201 мм).

1.2.1.4. Маса приймача (з виконавчим реле): ________кг (зазначається учасником маса приймача (разом з виконавчим реле), яка повинна бути не більше 4,5 кг).

1.2.1.5. Ступінь захисту, що забезпечується оболонкою: IP__________ (зазначається учасником ступінь захисту приймача, який  повинен бути не нижче IP30).

1.2.2. Функціональні характеристики:

- призначення: для роботи в фазочутливих рейкових колах змінного струму частотою 50 Гц метрополітену в безперервному режимі в якості колійного реле типу ДСШ-2;

- кут зсуву фаз (20 ± 5)° – між струмом колійного елемента і напругою місцевого елементу, або (88 ± 5)° – між напругою колійного елементу і напругою місцевого елементу;

- конструктивно приймач виконано на базі цоколя реле ДСШ, що містить виконавчий елемент реле типу _______ (НМШ1-1440 або еквівалент. Зазначається учасником тип виконавчого реле);

- роботу та стан приймача візуально відображає графічний індикатор.

1.3. За позицією 3:

1.3.1. Основні технічні характеристики:

1.3.1.1. Живлення від мережі постійного струму – 24 В.

1.3.1.2 Вихідна потужність: _____ВА (зазначається учасником вихідна потужність підсилювача, яка повинна бути не менше 50 ВА).

1.3.1.3. Рівень вхідного управляючого сигналу: від 5 В до 9 В.

1.3.1.4. Ступінь захисту, що забезпечується оболонкою: IP_____ (зазначається учасником ступінь захисту підсилювача, який повинен бути не нижче IP20).

1.3.1.5. Габаритні розміри (ДхШхВ): ______мм (зазначаються учасником габаритні розміри підсилювача, які повинні бути не більше 250×82×203 мм).

1.3.1.6. Маса: ______кг (зазначається учасником маса підсилювача, яка повинна бути не більше 4,5 кг).

1.3.2. Функціональні характеристики:

- призначення: для підсилення струмів сигналів АЛС-АРШ однієї із частот синусоїдальної форми: 75, 125, 175, 225, 275, 325 Гц з відхиленням ±1, а також 275 Гц, пульсуючий з тривалістю імпульсу/паузи 1,55 ±0,55 с;

- здійснює контроль відхилення частот сигналів;

- регулювання рівня сигналу: окремо по кожній з частот, в межах від 1% до 100% вихідної потужності;

- запам’ятовування відрегульованих рівнів в блоці завдання налаштувань (БЗН), що розпаяний на монтажній стороні розетки типу НШ;

- заміна підсилювача здійснюється без регулювання рівнів сигналів;

- вихід підсилювача гальванічно розв’язаний з колом живлення і з колом входу.

1.3.3. Комплектність поставки:

- плати НШ з комплектом кріплення (по кількості одиниць товару);

- рамки під плати типу НШ з комплектом кріплення (з розрахунку 1 рамка на 8 плат).

1.4. За позицією 4:

1.4.1. Основні технічні характеристики:

1.4.1.1. Габаритні розміри (ДхШхВ): _______мм (зазначаються учасником габаритні розміри фільтра, які повинні бути не більше 250×82×203 мм).

1.4.1.2. Маса: _________кг (зазначається учасником маса фільтра, яка повинна бути не більше 5,3 кг).

1.4.2. Функціональні характеристики:

- призначення: для роботи у складі апаратури резонансних рейкових кіл частотою 50 Гц із накладанням сигналів АЛС-АРШ на кінці живлення;

- базується на штепсельних розетках типу НШ;

- замінює фільтри ФР1 та ФР2 не штепсельного виконання.

1.4.3. Комплектність поставки:

- плати НШ з комплектом кріплення (по кількості одиниць товару);

- рамки під плати типу НШ з комплектом кріплення (з розрахунку 1 рамка на 8 плат).

1.5. За позицією 5:

1.5.1. Основні технічні характеристики:

1.5.1.1. Габаритні розміри (ДхШхВ): _______ мм (зазначаються учасником габаритні розміри фільтра, які повинні бути не більше  236×82×203 мм).

1.5.1.2. Маса: _________кг (зазначається учасником маса фільтра, яка повинна бути не більше 3,0 кг).

1.5.2. Функціональні характеристики:

- призначення: для роботи у складі апаратури резонансних рейкових кіл частотою 50 Гц із накладанням сигналів АЛС-АРШ на релейному кінці;

- базується на штепсельних розетках типу НШ;

- замінює дросель ДР (реактор РОБС – 3А) і конденсаторний блок КБ4х4 не штепсельного виконання.

1.5.3. Комплектність поставки:

- плати НШ з комплектом кріплення (по кількості одиниць товару);

- рамки під плати типу НШ з комплектом кріплення (з розрахунку 1 рамка на 8 плат).

1.6. За позицією 6:

1.6.1. Основні технічні характеристики:

1.6.1.1. Живлення від мережі постійного струму – 24 В.

1.6.1.2. Вихідна потужність: _____ВА (зазначається учасником вихідна потужність генератора, яка повинна бути не менше 50 ВА).

1.6.1.3. Ступінь захисту, що забезпечується оболонкою: IP_____ (зазначається учасником ступінь захисту генератора, який повинен бути не нижче IP20).

1.6.1.4. Габаритні розміри (ДхШхВ): ______мм (зазначаються учасником габаритні розміри генератора, які повинні бути не більше 250×82×203 мм).

1.6.1.5. Маса: ______кг (зазначається учасником маса генератора, яка повинна бути не більше 4,0 кг).

1.6.2. Функціональні характеристики:

- призначення: для генерації струмів сигналів АЛС-АРШ однієї з частот синусоїдальної форми: 75, 125, 175, 225, 275, 325 Гц з відхиленням ±1, а також 275 Гц, пульсуючий з тривалістю імпульсу/паузи 1,55 ±0,05 с;

- базується на штепсельній розетці типу НШ;

- регулювання рівня сигналу: окремо по кожній з частот, в межах від 1% до 100% вихідної потужності;

- запам’ятовування відрегульованих рівнів в БЗН, що розпаяний на стативній частині розетки типу НШ;

- заміна генератора здійснюється без регулювання рівнів сигналів;

- вихід генератора гальванічно розв’язаний з колом живлення і з колами керування;

- керування генератором: колами постійного струму двополюсним або однополюсним способом (двополюсний – від мікропроцесорних систем, однополюсний – від контактів реле першого класу).

1.6.3. Комплектність поставки:

- плати НШ з комплектом кріплення (по кількості одиниць товару);

- рамки під плати типу НШ з комплектом кріплення (з розрахунку 1 рамка на 8 плат).

2. Умови поставки:

2.1. Паковання товару забезпечує його збереження від механічних пошкоджень, атмосферних опадів під час транспортування, зберігання і проведення вантажно-розвантажувальних робіт.

2.2. Товар постачається новим, раніше не використовуваним, без механічних пошкоджень та виготовленим не раніше ______ року (учасником зазначається рік виготовлення, який повинен бути не раніше 2022 року).

2.3. Кожна одиниця товару супроводжується документом(ами) виробника, що засвідчує(ють) якість товару: по позиції 1 – _______________, по позиції 2 – _______________, по позиції 3 – _______________, по позиції 4 – _______________, по позиції 5 – _______________, по позиції 6 – _______________ (учасником по кожній позиції зазначається вид документа виробника (один або декілька), який(і) буде(уть) надано(і) під час поставки товару, згідно з наступним переліком: паспорт, керівництво з/по експлуатації, інструкція з/по експлуатації, настанова з/по експлуатації, етикетка, формуляр).

3. Гарантійні зобов’язання:

3.1. Гарантійний строк на товар становить _______ місяців з дати прийняття товару Замовником.

Примітка: учасником зазначається гарантійний строк на товар, який повинен бути
не менше 18 місяців.

Посада, підпис, ім’я та прізвище уповноваженої особи учасника

Примітки:

1. Дана технічна специфікація встановлює сукупність основних технічних та інших умов до закупівлі та постачання товару, відповідність яким підтверджується учасником в тендерній пропозиції (за інформацією (умовами, вимогами), формою та змістом технічної специфікації Замовника), та враховується під час укладання договору поставки та складання специфікації, що є його невід’ємною частиною (додатком).

2. До символів (зірочок), зазначених в таблиці технічної специфікації Замовника:

* - або еквівалент товару (технічні, якісні та функціональні характеристики (показники) еквіваленту повинні відповідати характеристикам (показникам), встановленим Замовником в технічній специфікації). Учасник повинен чітко зазначити найменування товару (за наявності: тип, марку або інше), що пропонується до постачання;

** - зазначається учасником найменування виробника із зазначенням організаційно-правової форми (товариство з обмеженою відповідальністю, приватне підприємство тощо);

*** - зазначається учасником країна походження товару. Країною походження товару вважається країна, в якій товар був повністю вироблений або підданий достатній переробці, відповідно до критеріїв, встановлених Митним кодексом України. Зазначення Російської Федерації та/або Республіки Білорусь не допускається.

3. Символи (зірочки) та інформація (умови, вимоги), що зазначена(і) в технічній специфікації Замовника курсивом, є уточнюючими та повинні враховуватись учасником під час підготовки технічної специфікації до тендерної пропозиції, але безпосередньо в технічній специфікації учасника та/або під час укладання договору ‒ не враховуються (не зазначаються).