Додаток 2

до тендерної документації

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ ДО  ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ

- Умови надання послуг доступу до мережі Інтернет:

- Учасник повинен забезпечити підключення до глобальної мережі Інтернет у синхронному симетричному режимі з можливістю збільшення швидкості кожного з підключень до 1 Гбіт/с за вимогою Замовника.

- Учасник повинен забезпечити провідні канали зв’язку між постачальником послуг та кінцевими адресами замовника  (кабель типу «вита пара», оптоволоконні кабелі);

- Учасник має бути включений до Реєстру постачальників електронних комунікаційних мереж та/або послуг (указати порядковий номер запису). Має бути включений до Переліку операторів (провайдерів) телекомунікацій, що надають послуги з доступу до мережі Інтернет та мають чинні атестати відповідності систем захисту ЗВІД (доступ до мережі Інтернет)

- Учасник має забезпечити на період дії Договору надання послуг протягом 24 годин на добу 7 днів на тиждень.

- Учасник має забезпечити працездатність каналу доступу до мережі Інтернет Не нижче 99,5%.

- Учасник має забезпечити якість рівня послуги з електрозабезпечення на рівні 90%.

- Учасник має забезпечити середній час відгуку в каналі між обладнанням Замовника та постачальника електронних комунікаційних послуг не більше 5мс.

- Учасник має забезпечити максимально припустимий час простою  каналу зв’язку який не повинен перевищувати 4 години на місяць.

- Учасник має забезпечити наступні умови сервісної підтримки:

- Моніторинг портів підключення доступу до мережі Інтернет наданих Замовнику.

- Графічний аналіз завантаження портів та магістральних каналів (завантаженість каналу доступу до мережі Інтернет) Замовника. Генерація по запиту детальних звітів по змісту трафіку (у робочі години).

- Оперативні консультації з представниками Замовника у робочі години.

- Поточне обслуговування кінцевого обладнання з боку Виконавця та з боку Замовника: нагляд за режимами роботи обладнання, реакція у випадку виникнення проблем, внесення відповідних змін в конфігурацію кінцевого обладнання.

- Оперативна заміна  (у т.ч. по гарантії) кінцевого обладнання з боку Виконавця та з боку Замовника в разі виходу з ладу.

- Складання схеми підключення для кожного з підрозділів Замовника та оперативне внесення змін до схеми після виконання зміни конфігурації порту або кінцевого обладнання.

- Учасник має забезпечити постійну технічну та сервісну підтримки 24 години на добу, 7 днів на тиждень, 365 діб на рік, із закріпленням відповідальних інженерів (необхідно надати контактні дані: службовий, мобільний телефон, електронна пошта, тощо)

- Учасник має забезпечити інформування про заплановані (позапланові) технічні роботи Не менше як за 48 годин.

- Учасник має забезпечити надання інформації постачальниками електронних комунікаційних послуг та/або мереж стосовно траси побудови підключення.

- Учасник має мати підтримки протоколу маршрутизації BGP.

- Учасник має виділити діапазон публічних або приватних IP адрес (версії інтернет-протоколу (IP)) / виділення сегменту під мереж не менше 1 на кожне підключення.

- Учасник має забезпечити термін підключення не пізніше 5 календарних днів після укладення Договору.

- Учасник має забезпечити кінцеве обладнання для доступу до мережі (маршрутизатори, комутатори,  медіаконвертери, SFP-модулі, абонентські термінали (ONU) тощо) Інтернет, а також його заміну у разі виходу з ладу протягом 3 годин.

- Учасник має забезпечити час гарантованого надання послуг доступу при відсутності централізованого електроживлення від 4-х до 8-ми годин шляхом живлення комунікаційного обладнання від акумуляторних батарей або електрогенератора при повному відключенні централізованого електроживлення, а за обставин непереборної сили – аварійне відновлення надання послуги продовж 4-х годин.

2. Місце надання послуг:

| № з/п | Назва структурного підрозділу, адреса точки підключення | Назва тарифного плану та швидкість |
| --- | --- | --- |
| 1. | ГУНП в Тернопільській області (м. Тернопіль, вул. Валова, 11) | FTTB Ethernet – 1Uбіт/cек |

3. Термін надання послуг:

01.05.2024 - 31.12.2025 р.

«З умовами технічного завдання ознайомлені, з вимогами погоджуємось»

Датовано: "___" ________________ 20___ року

_________________________________________________

[прізвище, ініціали, посада уповноваженої особи учасника]