Додаток № 1

до тендерної документації

Інформація

про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі

(технічна специфікація)

Ремонтно-будівельні роботи з поточного ремонту за предметом закупівлі: ДК 021:2015 — 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи (Поточний ремонт господарського приміщення за адресою: с. Тучин, вул. Староміська, 2, Рівненського району, Рівненської області),  (далі — поточний ремонт/роботи) виконуються у відповідності до Державних будівельних норм, Закону України «Про охорону праці», вимог і нормативів екологічної безпеки, правил протипожежної безпеки, санітарних норм, правил електробезпеки із використанням матеріалів та устаткування учасника.

Ремонтно-будівельні роботи з поточного ремонту виконуються без отримання попередньої оплати. В складі пропозиції надається лист про підтвердження можливості проведення поточного ремонту без отримання авансового платежу. Замовник не відповідає за збереження матеріальних цінностей та обладнання учасника. В процесі виконання робіт та після їх закінчення учасник зобов’язаний очищати місце виконання робіт від будівельного сміття.

Учасник повинен приступити до виконання робіт з дня наступного за днем укладенням Договору. Строк  виконання робіт: протягом 25 календарних днів з дня наступного за днем  укладення договору. Учасником подається лист щодо готовності до виконання робіт у зазначені строки.

Місце  виконання робіт:  господарське приміщення за адресою: с. Тучин, вул. Староміська, 2, Рівненського району, Рівненської області.

Гарантійний строк якості робіт становить 12 місяців від дня прийняття закінчених робіт замовником, на матеріали, обладнання та устаткування — згідно строків гарантії, які встановлені виробником.

Обсяги робіт/послуг:

| № з/п | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Розбирання покриттів покрівлі з хвилястих азбестоцементних листів | 100м2 | 1,85 |
| 2 | Розбирання лат [решетування] з дощок з прозорами | 100м2 | 1,85 |
| 3 | Розбирання крокв зі стояками та підкосами з дощок | 100м2 | 1,85 |
| 4 | Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли | 10 м3 | 1,75 |
| 5 | (Демонтаж) Укладання плит перекриття площею до 5 м2 при найбільшій масі монтажних елементів до 5 т | 100шт | 0,05 |
| 6 | Навантаження сміття вручну | 1 т | 20,543 |
| 7 | Перевезення сміття до 10 км | т | 20,543 |
| 8 | Розробка ґрунту екскаватором з доробкою вручну, група ґрунту 2 | 100 м3 | 0,18 |
| 9 | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2 | 100 м3 | 0,06 |
| 10 | Улаштування залізобетонних фундаментів | 100 м3 | 0,14 |
| 11 | Ремонт цегляної кладки стін окремими місцями | 1 м3 | 1,7 |
| 12 | Мурування зовнішніх простих стін із керамічної, силікатної або порожнистої цегли при висоті поверху до 4 м | 1 м3 | 29,19 |
| 13 | Улаштування перемичок | 100м3 | 0,0048 |
| 14 | Улаштування поясів в опалубці | 100м3 | 0,017 |
| 15 | Улаштування крокв та мауерлатів | м3 | 3,7 |
| 16 | Улаштування лат [решетування] з прозорами із дощок і брусків під покрівлю з листової сталі | 100м2 | 2,25 |
| 17 | Улаштування контррейки | м3 | 0,2 |
| 18 | Улаштування прокладної пароізоляції в один шар | 100м2 | 2,25 |
| 19 | Монтаж покрiвельного покриття з профiльованого листа | 100м2 | 2,25 |
| 20 | Профільований настил Т-35 | м2 | 234 |
| 21 | Саморіз покрівельний 4,8х35 мм | шт | 1800 |
| 22 | Улаштування підшивки карнизних звисів профільованим листом | 100 м2 | 0,288 |
| 23 | Профільований настил Т-10 | м2 | 29,952 |
| 24 | Саморіз покрівельний 4,8х35 мм | шт | 230,4 |
| 25 | Улаштування планок покрівлі | 100м | 1,701 |
| 26 | Планка гребенева | м | 24 |
| 27 | Торцева планка | м | 94,5 |
| 28 | Планка примикання | м | 3,6 |
| 29 | Ущільнювач під гребеневу планку | м. п. | 48 |
| 30 | Снігозатримувачі | м | 48 |
| 31 | Саморіз покрівельний 4,8х35 мм | шт | 567 |
| 32 | Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін [одношарове штукатурення], товщина шару 5 мм | 100м2 | 0,145 |
| 33 | Улаштування теплоізоляції вертикальних будівельних конструкцій з дрібноштучних стінових матеріалів із застосуванням системи утеплення CERESIT ППС при товщині плити від 50 мм до 120 мм, фінішний шар - штукатурка декоратина | 100м2 | 0,145 |
| 34 | Дюбель фасадний | шт | 117,16 |
| 35 | Плити теплоiзоляцiйнi з екструдованого пінополістиролу товщиною 50 мм | м3 | 0,7105 |
| 36 | Фарба грунтуюча Ceresit CT 16 Pro для підготовки основ під декоративні тонкошарові штукатурки та фарби | кг | 10,875 |
| 37 | Розчинова суміш Ceresit СT 83 pro для приклеювання пінополістирольних плит | кг | 87 |
| 38 | Армуюча сітка Ceresit СT 325 для систем утеплення Ceresit Ceretherm | м2 | 16,675 |
| 39 | Розчинова суміш Ceresit СT 85 pro для приклеювання та захисту пінополістирольних плит | кг | 87 |
| 40 | Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 100 мм з опорядженням декоротивним розчином за технологією "CEREZIT". Стіни гладкі | 100 м2 | 3,2 |
| 41 | Дюбелі монтажні | шт | 35,2 |
| 42 | Дюбель пластиковий з металевим цвяхом 10х200 мм | шт | 2585,6 |
| 43 | Суміш суха клейова Cerezit CT 190 (для мінеральної вати) | кг | 3840 |
| 44 | Штукатурка декоративна фасадна | кг | 864 |
| 45 | Дюбель пластиковий з металевим цвяхом 10х200 мм | шт | 2585,6 |
| 46 | Суміш суха клейова Cerezit CT 190 (для мінеральної вати) | кг | 3840 |
| 47 | Штукатурка декоративна фасадна | кг | 864 |
| 48 | Дюбель пластиковий з металевим цвяхом 10х200 мм | шт | 2585,6 |
| 49 | Суміш суха клейова Cerezit CT 190 (для мінеральної вати) | кг | 3840 |
| 50 | Штукатурка декоративна фасадна | кг | 864 |
| 51 | Дюбель пластиковий з металевим цвяхом 10х200 мм | шт | 2585,6 |
| 52 | Суміш суха клейова Cerezit CT 190 (для мінеральної вати) | кг | 3840 |
| 53 | Штукатурка декоративна фасадна | кг | 864 |
| 54 | Дюбель пластиковий з металевим цвяхом 10х200 мм | шт | 2585,6 |
| 55 | Блоки віконні металопластикові | м2 | 3,24 |
| 56 | Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах | 100м2 | 0,038 |
| 57 | Блоки дверні металопластикові | м2 | 3,8 |
| 58 | Установлення воріт зі стальними коробками, з розсувними або розпашними полотнами | 100м2 | 0,195 |
| 59 | Ворота металеві | шт | 2 |
| 60 | Установлення та розбирання зовнішніх металевих трубчастих інвентарних риштувань, висота риштувань до 16 м | 100м2 | 3,06 |

Матеріали, вироби і комплекти:

| № з/п | Найменування | Одиниця виміру | Кількість |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Арматура, діаметр 12 мм | т | 2,031412 |
| 2 | Армуюча сітка Ceresit СT 325 для систем утеплення Ceresit Ceretherm | м2 | 16,675 |
| 3 | Бетон В15 [М200] | м3 | 16,4927 |
| 4 | Блоки віконні металопластикові | м2 | 3,24 |
| 5 | Блоки дверні металопластикові | м2 | 3,8 |
| 6 | Бруски обрізні | м3 | 2,487512 |
| 7 | Ворота металеві | шт | 2 |
| 8 | Герметик силіконовий | л | 0,486 |
| 9 | Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17 | л | 5,8 |
| 10 | Грунтовка глибокого проникнення | л | 64 |
| 11 | Дошки обрізні | м3 | 5,921946 |
| 12 | Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,1 мм | т | 0,0106528 |
| 13 | Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 4,0 мм | т | 0,00136 |
| 14 | Дюбелі монтажні | шт | 35,2 |
| 15 | Дюбель - шурупи 100х10 | шт | 30,118 |
| 16 | Дюбель пластиковий з металевим цвяхом 10х200 мм | шт | 2585,6 |
| 17 | Дюбель фасадний | шт | 117,16 |
| 18 | Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42 | т | 0,00455 |
| 19 | Електроди, діаметр 6 мм, марка Э42 | т | 0,00226785 |
| 20 | Жолоб водовідвідний (комплектне постачання) | м | 48 |
| 21 | Катанка гарячекатана у мотках, діаметр 6,3-6,5 мм | т | 0,016206 |
| 22 | Кутник алюмінієвий з сіткою | м | 224 |
| 23 | Піна монтажна | л | 1,79564 |
| 24 | Папір шліфувальний | м2 | 29,5125 |
| 25 | Паста антисептична | т | 0,036946 |
| 26 | Плівка гідроізоляційна | м2 | 247,5 |
| 27 | Планка гребенева | м | 24 |
| 28 | Планка примикання | м | 3,6 |
| 29 | Плити мінераловатні тв.100 мм | м2 | 342,4 |
| 30 | Плити теплоiзоляцiйнi з екструдованого пінополістиролу товщиною 50 мм | м3 | 0,7105 |
| 31 | Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг | т | 0,1406 |
| 32 | Поковки з квадратних заготовок, маса 2,825 кг | т | 0,0002 |
| 33 | Профільований настил Т-10 | м2 | 29,952 |
| 34 | Профільований настил Т-35 | м2 | 234 |
| 35 | Розчин готовий кладковий важкий цементно- вапняковий, марка М25 | м3 | 7,0056 |
| 36 | Розчин готовий кладковий важкий цементно- вапняковий, марка М50 | м3 | 0,4301 |
| 37 | Розчин готовий опоряджувальний цементно- вапняковий 1:1:6 | м3 | 0,087 |
| 38 | Розчинова суміш Ceresit СT 83 pro для приклеювання пінополістирольних плит | кг | 87 |
| 39 | Розчинова суміш Ceresit СT 85 pro для приклеювання та захисту пінополістирольних плит | кг | 87 |
| 40 | Сітка дротяна ткана з квадратними чарунками N 05 без покриття | м2 | 0,3828 |
| 41 | Саморіз покрівельний 4,8х35 мм | шт | 2597,4 |
| 42 | Склосітка | м2 | 368 |
| 43 | Снігозатримувачі | м | 48 |
| 44 | Суміш суха клейова Cerezit CT 190 (для мінеральної вати) | кг | 3840 |
| 45 | Торцева планка | м | 94,5 |
| 46 | Труба водовідвідна (комплектне постачання) | м | 44 |
| 47 | Ущільнювач під гребеневу планку | м. п. | 48 |
| 48 | Фарба грунтувальна Cerezit СТ 16 | кг | 54,4 |
| 49 | Фарба грунтуюча Ceresit CT 16 Pro для підготовки основ під декоративні тонкошарові штукатурки та фарби | кг | 10,875 |
| 50 | Цвяхи будівельні 3,0х80 мм | т | 0,00612 |
| 51 | Цвяхи будівельні 4,0х120 мм | т | 0,0003168 |
| 52 | Цвяхи будівельні з конічною головкою 4,0х100 мм | т | 0,0006256 |
| 53 | Цвяхи будівельні з конічною головкою 5,0х120 мм | т | 0,04014 |
| 54 | Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6х50 мм | т | 0,009072 |
| 55 | Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х60 мм | т | 0,00014 |
| 56 | Цегла керамічна, марка М75 | 1000шт | 11,7756 |
| 57 | Штукатурка декоративна фасадна | кг | 864 |
| 58 | Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм | м2 | 8,55201 |

У разі посилання в тендерній документації на виробника, торгівельну марку, патент щодо обладнання, устаткування, інвентарю, матеріалів тощо учасник може застосувати еквівалент, так як закупівлі робіт з поточного ремонту здійснюється відповідно до діючих стандартів, норм та правил  виконання робіт з будівництва, які повинні відповідати проектним рішенням та затвердженій в установленому порядку проектній документації, то учасник під еквівалентом повинен запропонувати обладнання, устаткування, матеріали, інвентар тощо, які по технічним характеристикам дозволять  учаснику  виконати проектні рішення у повному комплексі згідно з діючими нормами в будівництві. Тому, у разі заміни обладнання, устаткування, матеріалів, інвентарю тощо на «Еквівалент» під час подання тендерної пропозиції, такий учасник повинен подати порівняльну таблицю технічних характеристик тих позицій обладнання, устаткування, матеріалів, інвентарю тощо, які він планує замінити, для підтвердження технічної, функціональної та якісної відповідності еквівалента технічним рішенням проектної документації.

У складі пропозиції учасник надає на надання послуг з поточного ремонту за предметом закупівлі договірну ціну (динамічну), пояснювальну записку, об'єктний кошторис, локальний кошторис на будівельні роботи, відомість ресурсів, зведений кошторисний розрахунок вартості об’єкта будівництва, розрахунок загальновиробничих витрат, розрахунок розміру середньомісячної кошторисної заробітної плати, яка враховується при визначенні вартості будівництва, розрахунки інших витрат (якщо дані витрати присутні), завірені підписом інженера-проектувальника, виконані у відповідності до діючих будівельних/кошторисних норм у будівництві та цих вимог до предмета закупівлі, у сканованих копіях.

Учасник у складі пропозиції гарантує листом, що вартість матеріально-технічних ресурсів не перевищуватиме середньорегіональну (за матеріалами – за цінами виробників, що склалися в регіоні), будівельні матеріали та комплектуючі вироби, конструкції та системи, що застосовуються учасником для виконання робіт, обладнання, що підлягає встановленню, є новими тобто такими, що раніше не використовувалися і повністю відповідають вимогам щодо їх якості, а також усім технічним вимогам/державним стандартам та мають відповідні сертифікати, технічні паспорти та інші документи, що засвідчують їх якість та безпечність, та копії яких учасник зобов’язується надати на першу вимогу замовника. Задля забезпечення контролю якості будівельних матеріалів у складі пропозиції подається договір учасника із суб’єктом, що має повноваження з оцінки відповідності продукції будівельного призначення, про проведення випробувань.