Додаток № 4

до тендерної документації

Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі, у тому числі відповідна технічна специфікація (ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ):

Труба сталева електрозварна прямошовна 159 та 219 ДСТУ 8943:2019

(код ДК 021:2015: 44160000-9: Магістралі, трубопроводи, труби, обсадні труби, тюбінги та супутні вироби)

В місцях де технічне завдання містить посилання на конкретні торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, до таких посилань застосовується вираз  «або еквівалент»*

(*еквівалент – «рівнозначний», «рівноцінний» предмет або кількість, що відповідає іншим предметам або кількостям, може замінювати або виражати їх)

ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ І ЯКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Труба сталева електрозварна прямошовна по ДСТУ 8943:2019

| Дн, мм | Товщина стінки, мм | Умовне позначення | НД на хімічній склад | м | Вага, тн |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 159 | 6 | Труба | 159 x 6- Ст3сп4 - В ДСТУ 8943:2019 | ГОСТ 380-2005 | 1500 | 34 |
| 219 | 7 | Труба | 219 x 7- Ст3сп4 - В ДСТУ 8943:2019 |  | 500 | 18 |

Допустиме відхилення пропонованої товщини стінки для труб сталевих електрозварних прямошовних по ДСТУ 8943:2019:

для Дн ≤ 159 мм  до    ± 0,5 мм;

для Дн  > 159 мм  до    ± 1,0 мм.

Відповідність нормативним документам

Вся продукція, що поставляється і документація до неї, повинна відповідати чинним в України нормативно правовим актам.

Маркування, упаковка, транспортування – по ГОСТ 10692-80.

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ ПІДТВЕРДЖЕННЯ УМОВ В ЧАСТИНІ ТЕХНІЧНИХ ТА ЯКІСНИХ  ХАРАКТЕРИСТИК  ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ

Учасникам в складі тендерної пропозиції на підтвердження відповідності продукції чинним стандартам і нормам надати завірені належним чином копії  документів, що підтверджують:

- Відповідність труб сталевих електрозварних прямошовних ДСТУ 8943:2019 для чого надати завірені належним чином сертифікати відповідності виданим органом, технічна компетентність з сертифікації якого підтверджується відповідно оформленою копією Атестату акредитації, чи декларацію постачальника про відповідність згідно ДСТУ ISO/IEC 17050-1:2006 вищевказаним ГОСТ/ДСТУ.

2. Зразки сертифікатів якості виробника та лист-гарантія, що при поставці товару будуть надані сертифікати якості з технічними характеристиками, які повністю відповідають вимогам.

3. Сертифікат відповідності системи управління якістю при виробництві продукції стандарту ДСТУ ISO 9001:2015 (ISO 9001:2015, IDT) Національний стандарт України. Системи управління якістю.

4. Сертифікат відповідності вимогам охорони оточуючого середовища діючому стандарту ДСТУ ISO 14001:2015 (ISO 14001:2015, IDT). Системи екологічного управління.

Учасник, що не є виробником предмету закупівлі (дистриб’ютор, дилер, представник) надає завірені належним чином копії наступних документів:

- дистриб’юторський (дилерський) договір або лист виробника про представництво його інтересів учасником;

- сертифікати, протоколи та інші документи передбачені пунктами 1÷4, (завірені печаткою та підписом уповноваженої особи виробника).

Вимоги до сертифікатів якості виробника - обов’язкове внесення до сертифікатів якості виробника інформації про всі проведені випробування згідно вимог Замовника з інформацією про засоби вимірювань, випробувальний тиск, метод випробувань.

Примітки:

а) учасники не надають документи, які не передбачені при здійсненні діяльності чинним законодавством;

б) у разі якщо тендерною документацією вимагається надання документів, що не передбачені в діяльності Учасника, він надає довідку або лист-роз’яснення у довільній формі із зазначенням відповідного факту та з посиланням на нормативні документи, що його підтверджують;

в) відповідальність за достовірність і зміст довідок, листів-роз’яснень, інформації тощо, складених в довільній формі, несуть Учасники;

г) всі документи, що складаються Учасником (форми, довідки, листи-роз’яснення, інформація тощо) мають бути оригіналами, містити посаду, прізвище та ініціали, підпис уповноваженої особи, посвідчений відбитком печатки* Учасника, крім надання документів (матеріалів та інформації) у формі електронного документа через електронну систему закупівель із накладанням електронного підпису, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису, відповідно до вимог Закону України «Про електронні довірчі послуги»;

д) в разі надання документів (матеріалів та інформації) у формі електронного документа через електронну систему закупівель документи надаються із накладанням електронного підпису, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису, відповідно до вимог Закону України «Про електронні довірчі послуги»;

е) на всіх копіях документів (крім оригіналів документів, які видаються сторонніми організаціями, та нотаріально завірених копій), що подаються в окремих файлах у складі тендерної пропозиції, повинно бути зазначено «Згідно з оригіналом», посада, прізвище та ініціали, підпис уповноваженої особи, посвідчений відбитком печатки* Учасника та дата засвідчення копії;

є) у разі перенесення дати розкриття тендерних пропозицій зазначені документи залишаються чинними, якщо вони були дійсними на дату розкриття, зазначену в оголошенні про проведення торгів.