|  | Додаток 1 до оголошення про проведення спрощеної закупівлі, яке затверджено рішенням уповноваженої особи Державного підприємства «Місцеві дороги Запорізької області» від 04.10.2022 № 1 |
| --- | --- |

Технічна специфікація

на закупівлю  послуг з експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення С081203 Новомиколаївка  -  Веселий Гай та С081204 Берестове - Веселий Гай - /Н-15/ у Запорізькому районі Запорізької області (Аварійні роботи) (45230000-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв’язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь)

| № з/п | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Ліквідація пошкоджень, руйнувань та деформацій покриття доріг без розламування з фрезеруванням |  |  |  |
| 1 | Холодне фрезерування покриття навісною фрезою на базі трактора, при глибині фрезерування 60 мм | м2 | 4900 |  |
| 2 | Ліквідація вибоїн щебеневих покриттів, при глибині вибоїни до 100 мм (ЩПС №7) | м2 | 1400 |  |
| 3 | Ліквідація вибоїн асфальтобетонного покриття без розламування старого покриття площею ремонту до 3 м2, при товщині шару до 60 мм | м2 | 1160 |  |
| 4 | Суміші асфальтобетонні гарячі , дрібнозернисті, тип А, марка 2 | т | 167,04 |  |
| 5 | Ліквідація вибоїн асфальтобетонного покриття без розламування старого покриття площею ремонту до 10 м2, при товщині шару до 60 мм | м2 | 1540 |  |
| 6 | Суміші асфальтобетонні гарячі , дрібнозернисті, тип А, марка 2 | т | 221,76 |  |
| 7 | Ліквідація вибоїн асфальтобетонного покриття без розламування старого покриття площею ремонту до 25 м2, при товщині шару до 60 мм | м2 | 2200 |  |
| 8 | Суміші асфальтобетонні гарячі , дрібнозернисті, тип А, марка 2 | т | 316,8 |  |
| 9 | Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т (Машина прикриття) | маш.год | 501,8 |  |