Додаток 2

до тендерної документації

ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ І ЯКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ

# IP відеокамера внутрішня з аудіо

Матриця								     1/2.9"

Мін. Чутливість				      Колір: 0,01 лк (F2.0, AGC вкл.), ч/б: 0 лк з ІЧ

Швидкість затвора						1/3 - 1/100 000 с

BLC									Підтримує

HLC									Підтримує

ROI							1 зона для головного потоку

Регулювання по осях	      Панорамування: 0° - 360°, нахил: 0° -75°, оберт: 0° -360°

Кути огляду						     Г: 104°, В: 58°, Д: 123°

Фокусна відстань						     2.8 мм

Апертура							         F2.0

Тип підсвічування						           ІЧ

Дальність підсвічування					     30 м

Відео компресія					H.265+/H.265/H.264+/H.264

Кількість потоків						      2

Частота кадрів (головний потік)		          1920 × 1080, 1280 × 720 25 к/с

Частота кадрів (доп. потік)		                    640 × 480, 640 × 360 25 к/с

Метод зберігання					FTP, Micro SD карта до 256 Гб

Підтримка браузерів			    IE 10, IE 11; Chrome 57.0+, Firefox 52.0+

Аудіо інтерфейси					вбудований мікрофон

Мережеві інтерфейси					   1 RJ45 10 M/100 M

Живлення							      12В DC, 0.4 A

PoE								     802.3af, Class 3

Потужність споживання					          6.5 Вт

Робоча температура					    - 30 °C - 60 °C

Ступінь захисту							  IP67

Розміри							    Ø 110 × 85 мм

Вага									  330 г

Матеріал							   метал+пластик

| Гарантія | 12 місяців (але не менше гарантійного терміну встановленого виробником) |
| --- | --- |

Місце поставки товару: буде надано Замовником після укладення договору (м. Тернопіль).

1. Товар, що є предметом закупівлі повинні бути новими (2021 - 2023 рік виготовлення) і такими, що не були у використанні.

2. Все обладнання має бути укомплектоване інструкцією або керівництвом по використанню.

3. Технічні характеристики товару запропонованого учасником повинні відповідати технічним характеристикам, які зазначені на офіційному сайті виробника товару.

4. У разі пошкодження товару під час його транспортування учасник бере на себе зобов’язання замінити пошкоджений товар на новий. Відповідальність за доставку товару, а отже його цілісність несе учасник.

5. При отримання товару, у разі виявлення браку, замовник залишає за собою право повернути неякісний товар, натомість отримати якісну заміну.

6. При виявлені недоліків (дефектів) товару протягом гарантійного терміну, учасник повинен усунути недоліки (дефекти) товару або замінити неякісний товар товаром належної якості за свій рахунок.

7. Гарантія на товар повинна бути не менше 12 місяців (але не менше гарантійного терміну встановленого виробником). Для підтвердження гарантійного строку переможець закупівлі при поставці надає належним чином оформлені гарантійні талони.

8. У ціну предмета закупівлі включаються витрати на транспортування, навантаження, розвантаження, оплату митних тарифів, тестування обладнання тощо.

9. Обладнання повинно ввозитися на територію України через офіційні канали поставки зі сплатою всіх необхідних податків і зборів.

Примітка: Характеристики повинні відповідати або бути кращими за показники, наведені у даній таблиці. Невиконання вимог цього розділу тендерної документації у тендерній пропозиції Учасника призводить до її відхилення.

У випадку, якщо Учасником буде запропоновано «еквівалент» на товар із іншими характеристиками, а ніж ті, які передбачені у даному додатку – учасник подає додатково порівняльну характеристику.

*Еквівалент – товар, який є рівнозначний, рівноцінний іншому товару за своїми характеристиками; еквіваленти можуть бути взаємозамінними при досягненні того ж самого або кращого результату.

Якщо учасником пропонується еквівалент товару до того, що вимагається Замовником, додатково у складі пропозиції Учасник надає таблицю, складену у довільній формі, яка у порівняльному вигляді містить відомості щодо основних технічних та якісних характеристик товару, що вимагається Замовником до основних технічних та якісних характеристик еквівалентного товару, що пропонується Учасником (обов’язково зазначається торгова марка та  модель). При цьому якість  запропонованого еквіваленту товару має відповідати якості, що заявлена у технічній специфікації Замовника.

У складі тендерної пропозиції Учасник повинен надати:

- Підтвердження наявності сервісного (-их) центру (-ів), представництва, або ж представника, який забезпечить гарантійну підтримку обладнання протягом визначеного гарантійного терміну, шляхом надання довідки з адресою і контактним телефоном такого центру у складі пропозиції, або уповноваженого представника, що буде здійснювати гарантійне обслуговування;

- Копію сертифікату ISO 14001:2015 «Системи екологiчного менеджментy. Вимоги та настанови щодо застосування» виданого Учаснику, та чинного на кінцеву дату подання тендерних пропозицій.

-  Копію сертифікату ДСТУ ISO 9001:2015 (ISO 9001:2015, IDT) «Системи управлiння якiстю. Вимоги» виданого Учаснику, та чинного на кінцеву дату подання тендерних пропозицій.

- Лист (гарантійний або авторизаційний) від виробника (або офіційного представництва виробника в Україні) запропонованих відеокамер (в довільній формі) із зазначенням статусу Учасника (авторизований партнер, дистриб’ютор тощо).

Враховуючи те, що  посилання на конкретні параметри застосовані виключно з метою визначення орієнтовних характеристик, що  плануються до закупівлі (за результатом аналізу ринку України), документація не містить вимог, що обмежують конкуренцію та призводить до дискримінації учасників.

«З умовами технічного завдання ознайомлені, з вимогами погоджуємось»

_________________________________________________

[прізвище, ініціали, посада уповноваженої особи учасника]