Додаток 2

до тендерної документації

ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ

Лицьові панелі АКП, код 31730000-2 «Електротехнічне обладнання» за ДК 021:2015

| № з/п | Найменування товару* | Одиниця виміру | Кількість | Виробник товару** | Країна походження товару*** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Лицьова панель для АКП-94 | шт | 220 | ** | *** |
| 2 | Лицьова панель для АКП-94 для роботи з банківським терміналом | шт | 10 | ** | *** |
| 3 | Лицьова панель для АКПМ-В | шт | 60 | ** | *** |
| 4 | Лицьова панель для АКПМ-В для роботи з банківським терміналом | шт | 20 | ** | *** |
| Всього: | шт | 310 |  |  |

Опис: товар є складовою частиною пристроїв автоматичних контрольних пунктів типу
АКП-94, АКПМ-В, що експлуатуються на метрополітені міста Києва, та призначений для застосування  в якості декоративних елементів.

Технічні та інші умови

1. Основні характеристики товару:

1.1. За позицією 1:

1.1.1. Конструкція та основні розміри товару відповідають зазначеним на ескізі 1 додатку до технічної специфікації Замовника.

1.1.2. Матеріал виготовлення – оргскло прозоре (акрил прозорий) марки ______ (зазначається учасником марка матеріалу виготовлення).

1.1.3. Зовнішня поверхня товару – полірована.

1.1.4. Внутрішня поверхня товару має графічне зображення, нанесене методом трафаретного друку, що містить чорний матовий фон з білим обрамленням і графічним позначенням місця піднесення безконтактної картки.

1.1.5. Розробка макету та технологія нанесення зображення на товар погоджується з Замовником.

1.2. За позицією 2:

1.2.1. Конструкція та основні розміри товару відповідають зазначеним на ескізі 2 додатку до технічної специфікації Замовника.

1.2.2. Матеріал виготовлення – оргскло прозоре (акрил прозорий) марки ______ (зазначається учасником марка матеріалу виготовлення).

1.2.3. Зовнішня поверхня товару – полірована.

1.2.4. Внутрішня поверхня товару має графічне зображення, нанесене методом трафаретного друку, що містить чорний матовий фон з білим обрамленням і графічним позначенням місця піднесення безконтактної картки.

1.2.5. Розробка макету та технологія нанесення зображення на товар погоджується з Замовником.

1.3. За позицією 3:

1.3.1. Конструкція та основні розміри товару відповідають зазначеним на ескізі 3 додатку до технічної специфікації Замовника.

1.3.2. Матеріал виготовлення – оргскло прозоре (акрил прозорий) марки _____ (зазначається учасником марка матеріалу виготовлення).

1.3.3. Зовнішня поверхня товару – полірована.

1.3.4. Внутрішня поверхня товару має графічне зображення, нанесене методом трафаретного друку, що містить чорний матовий фон з білим обрамленням і графічним позначенням місця піднесення безконтактної картки.

1.3.5. Розробка макету та технологія нанесення зображення на товар погоджується з Замовником.

1.4. За позицією 4:

1.4.1. Конструкція та основні розміри товару відповідають зазначеним на ескізі 4 додатку до технічної специфікації Замовника.

1.4.2. Матеріал виготовлення – оргскло прозоре (акрил прозорий) марки ______ (зазначається учасником марка матеріалу виготовлення).

1.4.3. Зовнішня поверхня товару – полірована.

1.4.4. Внутрішня поверхня товару має графічне зображення, нанесене методом трафаретного друку, що містить чорний матовий фон з білим обрамленням і графічним позначенням місця піднесення безконтактної картки.

1.4.5. Розробка макету та технологія нанесення зображення на товар погоджується з Замовником.

2. Умови поставки:

2.1. Замовлення товару здійснюється після перевірки Замовником тестових зразків кожної позиції товару, наданих Постачальником Замовнику протягом 7 (семи) робочих днів з моменту укладання договору, та за умови підтвердження їх відповідності вимогам щодо сумісності за габаритними розмірами і технологічними отворами кріплення з наявними автоматичними контрольними пунктами, що експлуатуються на метрополітені міста Києва. Тестові зразки після тестування протягом 10 робочих днів, повертаються Постачальнику за його рахунок.

2.2. Товар постачається новим, раніше не використовуваним та виготовленим не раніше ______ року (зазначається учасником рік виготовлення товару, який повинен бути не раніше 2022 року).

2.3. Паковання товару забезпечує його збереження від механічних пошкоджень, атмосферних опадів під час транспортування, зберігання і проведення вантажно-розвантажувальних робіт.

2.4. Товар супроводжується копією(ями) документу(ів) виробника(ів), що засвідчує(ють) якість товару:  по позиції 1 - __________, по позиції 2 - __________, по позиції 3 - __________, по позиції 4 - __________ (зазначається учасником вид документа виробника (один або декілька), який(і) буде(уть) надано(і) під час поставки товару згідно з наступним переліком: паспорт, паспорт якості, сертифікат якості).

Документ(и), що засвідчує(ють) якість товару, містить(ять) наступну інформацію:

- найменування виробника,

- найменування товару,

- марку оргскла (акрилу),

- рік виготовлення.

3. Гарантійні зобов’язання:

3.1. Гарантійний строк на товар становить ____ місяців з дати прийняття товару Замовником.

Примітка:

Учасником зазначається гарантійний строк на товар, який повинен бути не менше 12 (дванадцяти) місяців.

Посада, підпис, ім’я та прізвище уповноваженої особи учасника

Примітки:

1. Дана технічна специфікація встановлює сукупність основних технічних та інших умов до закупівлі та постачання товару, відповідність яким підтверджується учасником в тендерній пропозиції (за інформацією (умовами, вимогами), формою та змістом технічної специфікації Замовника), та враховується під час укладання договору та складання специфікації, що є його невід’ємною частиною (додатком).

2. До символів (зірочок), зазначених в таблиці технічної специфікації Замовника:

* - учасник повинен чітко зазначити найменування товару (за наявності: тип, марку або інше), що пропонується до постачання;

** - зазначається учасником найменування виробника із зазначенням організаційно-правової форми (товариство з обмеженою відповідальністю, приватне підприємство тощо);

*** - зазначається учасником країна походження. Країною походження товару вважається країна, в якій товар був повністю вироблений або підданий достатній переробці відповідно до критеріїв, встановлених Митним кодексом України. Зазначення Російської Федерації та/або Республіки Білорусь не допускається.

3. Символи (зірочки) та інформація (умови, вимоги), що зазначена(і) в технічній специфікації Замовника курсивом, є уточнюючими та повинні враховуватись учасником під час підготовки технічної специфікації до тендерної пропозиції, але безпосередньо в технічній специфікації учасника та/або під час укладання договору – не враховується (не зазначаються).

# Додаток до технічної специфікації Замовника

# Ескіз 1. Конструкція та основні розміри товару (позиція 1)

# Ескіз 2. Конструкція та основні розміри товару (позиція 2)

# Ескіз 3. Конструкція та основні розміри товару (позиція 3)

# Ескіз 4. Конструкція та основні розміри товару (позиція 4)