Додаток 2

Подається окремо, як невід’ємна частина

до оголошення про проведення відкритих торгів з особливостями

Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі за кодом ДК 021:2015-45233142-6, а саме «Поточний ремонт дорожнього покриття прибудинкової території житлового будинку №31

по вул. Машинобудівників, м. Дружківка»

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

1. Кошторисну документацію на виконання «Поточний ремонт дорожнього покриття прибудинкової території житлового будинку №31 по вул. Машинобудівників,     м. Дружківка» підготувати згідно з Настановою з визначення вартості будівництва (Настанова) та наданих обсягів робіт.

2. Учасник визначає вартість робіт, які він пропонує виконати за Договором, у відповідності з державними та галузевими кошторисними нормами на підставі нормативної потреби в трудових і матеріально-технічних ресурсах, необхідних для проведення робіт згідно умов їх виконання, які він пропонує виконати з урахуванням усіх своїх витрат, податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені, вартості матеріалів (приймаються за відповідними обґрунтованими цінами), вартості експлуатації будівельних машин та механізмів, інших витрат підтверджених обґрунтованими розрахунками. Не обґрунтована і не врахована Учасником вартість матеріалів, витрат, тощо не сплачується Замовником окремо, а витрати на їх покриття вважаються врахованими у загальній ціні його пропозиції конкурсних торгів. Остаточно виводиться вартість всього комплексу робіт з ПДВ.

3. Остаточно виводиться підсумкова ціна пропозиції конкурсних торгів, надається  розрахунок твердої договірної ціни та кошторис на українській мові. Розрахунок договірної ціни надається також на електронному носії в форматі bdcu (в програмному забезпечені  останньої  редакції).

4.  Строк робіт: до 29.09.2023 р.

5. Умови виконання робіт: звичайні

Види та обсяги робіт

| № з/п | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Розбирання асфальтобетонних покриттів механізованим способом товщ. 5 см | м2 | 293 |
| 2 | Перевезення будівельного сміття на відстань 8 км | тн | 35 |
| 3 | Улаштування дорожніх корит коритного профілю з застосуванням екскаваторів, глибина корита до 250 мм | м2 | 33 |
| 4 | Перевезення грунту на відстань 5 км | тн | 13,6 |
| 5 | Улаштування основи дорожнього одягу з щебенево-піщаної суміші товщиною шару 20 см | м2 | 33 |
| 6 | Улаштування вирівнюючого шару дорожнього одягу з щебенево-піщаної суміші товщиною шару 5 см | м2 | 293 |
| 7 | Улаштування покриття товщиною 5 см з гарячих асфальтобетонних сумішей з розливанням в’яжучого | м2 | 293 |

Даний обсяг послуг є орієнтовний, кількість та види послуг можуть корегуватися в межах суми договору.

Технічні характеристики предмету закупівлі регулюються діючими на території України стандартами та технічними умовами.