Додаток № 2

до тендерної документації

Технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі

ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ

Автоцистерна для харчових продуктів (питної води)

(ДК 021:2015 код 34140000-0 - Великовантажні мототранспортні засоби)

| № з/п | Вимоги замовника | Підтвердження вимог учасником |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. Загальна частина |
| 1.1 | Обсяг закупівлі – 1 (одна) одиниця |  |
| 1.2 | Автоцистерна для харчових продуктів (питної води) повинна бути новою, в стандартному заводському виконанні, випуску не раніше 2023 року (базове шасі – випуску не раніше 2022 року). |  |
| 2. Технічна частина |
| 2.1 | Колісна формула 6х4 |  |
| 2.2 | Маса автомобіля повна, кг, не менше 37 500. Зазначена вимога підтверджується Учасником шляхом надання копії сертифікату відповідності на базове шасі. |  |
| 2.3 | Кількість місць в кабіні не менше 2 |  |
| 2.4 | Тип палива – дизель |  |
| 2.5 | Екологічний клас, не нижче Євро 5 |  |
| 2.6 | Рульовий механізм з гідравлічним підсилювачем |  |
| 2.7 | Розмір шин, не менше 12.00R20 |  |
| 2.8 | Відстань між першою та другою осями автомобіля повинна бути не менше 4900 мм. Зазначена вимога підтверджується Учасником шляхом надання копії сертифікату відповідності на базове шасі. |  |
| 2.9 | Об`єм паливного баку, л, не менше 500. |  |
| 2.10 | Об`єм бака AdBlue, л, не менше 40 |  |
| 2.11 | Максимальна швидкість, не менше 90 км/год |  |
| 2.12 | Потужність двигуна, кВт, не менше 276. Зазначена вимога підтверджується Учасником шляхом надання копії сертифікату відповідності на базове шасі. |  |
| 2.13 | Робочий об’єм, см3, не менше – 11500. Зазначена вимога підтверджується Учасником шляхом надання копії сертифікату відповідності на базове шасі. |  |
| 2.14 | Максимальний крутний момент не менше 1800 Нм |  |
| 2.15 | Паливна система типу CommonRail, безпосереднє впорскування палива із загальною рампою. Повітряний фільтр: відцентровий, сухого типу |  |
| 2.16 | Коробка передач механічна, кількість передач – не менше 12 |  |
| 2.17 | Зчеплення - сухе, однодискове з диафрагменою пружиною Привід: гідравлічний з пневмопідсилювачем |  |
| 2.18 | Акумулятор ємністю не менше 180Ач |  |
| 2.19 | Передня вісь ресорна, з гідравлічними амортизаторами, зі стабілізатором поперечної стійкості. |  |
| 2.20 | Задній візок ресорний, балансирний, з реактивними штангами, зі стабілізатором поперечної стійкості, двоступінчастий сповільнювач, з блокуванням міжосьового і міжколісного диференціала. |  |
| 2.21 | Кабіна утеплена, зі спальним місцем, центральний замок, пневмосидіння водія, рульова колонка регульована за кутом нахилу і висоті, електросклопідйомники, ширококутні дзеркала заднього виду з підігрівом, протитуманні фари, денні ходові вогні, укомплектована аудіосистемою з МР3 / USB магнітолою, кондиціонер. |  |
| 2.22 | Цистерна – односекційна, з кількістю волнорізів (для погашення гідроудару) - не менше 4-х. |  |
| 2.23 | Внутрішня частина цистерни повинна бути виготовлена ​​з харчової нержавіючої сталі AISI 304 (або еквівалент). |  |
| 2.24 | Зовнішня частина цистерни повинна бути виготовлена ​​з технічної нержавіючої сталі AISI 430 (або еквівалент). |  |
| 2.25 | Цистерна повинна мати термоізоляцію, яка не допускає зміни температури рідини більш ніж на 2°C протягом 10 годин при різниці температур рідини і навколишнього середовища (30 ± 2)°С. |  |
| 2.26 | Цистерна повинна мати шиберну засувку, та злив повинен відбуватися через зливний водопровід, який буде виведений в технологічний відсік |  |
| 2.27 | Цистерна повинна бути обладнана площадками для обслуговування горловин. Поверхня площадок повинна бути виконана з рифленого металу і виключати ковзання по ньому. |  |
| 2.28 | Для зручності розливу води повинна бути встановлена гребінка на 5 кранів діаметром 1 дюйм (відкривання на півоберта), та пенал для її зберігання |  |
| 2.29 | Додатково повинна бути встановлена мотопомпа (для видачі та забору води) з рукавом напірно-всмоктувальним довжиною 16 метрів (4 секції по 4 метри), укладеним в тубуси. |  |
| 2.30 | Маса і габаритні розміри обладнання повинні бути в межах допустимих навантажень на осі і габаритні розміри автомобіля, а також відповідати діючим технічним вимогам та іншим характеристикам шасі, що застосовується. |  |
| 2.31 | Обладнання повинно мати надійне кріплення та фіксацію до конструкцій рами автомобіля в транспортному і робочому положеннях |  |
| 2.32 | Зварювальні шви не повинні мати тріщин, непроварів, напливів, шлакових включень та підрізів металу |  |
| 2.33 | Болтові з'єднання мають бути надійно затягнуті. Довільне відкручування болтів і гайок повинно бути виключено шляхом встановлення замкових пластин, пружинних шайб, контргайок та шпильок. |  |
| 3.Організаційнаа частина |
| 3.1 | Гарантійний термін експлуатації обладнання повинен бути не менше 12 місяців, базового шасі – не менше 12 місяців або 80 000 км пробігу (в залежності від того, що настане раніше). |  |
| 3.2 | Учасник повинен надати у складі тендерної пропозиції: - копію першого листа ТУ (технічні умови) на виробництво автоцистерн, завірений печаткою заводу-виробника; - копію сертифікату на систему управління якістю ДСТУ ISO щодо виробництва автотранспортних засобів від виробника, завірену печаткою заводу-виробника та учасника відповідно. - копію свідоцтва заводу-виробника про присвоєння Міжнародного ідентифікаційного коду (WMI) виробника колісних транспортних засобів та символів міжнародного ідентифікаційного номера (VIN) колісних транспортних засобів, завірену заводом-виробником; - підтвердження на поставку учасника на облік в Головний Сервісний Центр МВС щодо надання дозволу на здійснення підприємницької діяльності, пов’язаної з реалізацією транспортних засобів, що підлягають реєстрації в органах внутрішніх справ (копія Реєстраційного посвідчення або копія листа з МВС України). |  |
| 3.3 | Учасник повинен забезпечити виїзд мобільної сервісної бригади для усунення поломок до бази Замовника на протязі всього гарантійного терміну. |  |
| 3.4 | Вся технічна документація на товар повинна бути на українській мові. |  |
| 3.5 | Учасник повинен надати в складі пропозиції гарантійний лист про надання всіх необхідних документів для реєстрації транспортного засобу в сервісних центрах Міністерства внутрішніх справ відповідного до чинного законодавства. |  |

*заповнюється Учасником згідно технічних характеристик запропонованого товару.

В місцях, де технічна специфікація містить посилання на конкретні торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, вважати вираз «або еквівалент».

Переможець при поставці товару повинен надати:

- копію сертифікату відповідності щодо індивідуального затвердження завершеного  колісного транспортного засобу;

- документи про державну реєстрацію транспортного засобу у відповідних органах, оформлених належним чином;

- посібник по експлуатації, сервісну книжку транспортного засобу тощо.

*Примітка:Якщо ці технічні вимоги до предмета закупівлі містять посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб'єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва, таке посилання є необхідним та обгрунтованим. Після кожного такого посилання слід вважати наявний вираз “або еквівалент”.

Вимоги щодо локалізації

Відповідно до підпункту 1 пункту 6-1 Прикінцевих та перехідних положень Закону замовник здійснює закупівлю товарів, визначених підпунктом 2 цього пункту, виключно якщо їх ступінь локалізації виробництва дорівнює чи перевищує 15 відсотків.

Згідно з абзацом 9 підпункту 1 пункту 6-1 Прикінцевих та перехідних положень Закону ступінь локалізації виробництва визначається самостійно виробником такого товару та підтверджується Уповноваженим органом у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Таким порядком є Порядок підтвердження локалізації виробництва товарів, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 02.08.2022 № 681.

Учасник у складі тендерної пропозиції має надати довідку у довільній формі із зазначенням найменування товару, номера ID товару, який присвоєно електронною системою закупівель.

Учасник  має надати довідку щодо ступеня локалізації виробництва товару, який є предметом закупівлі у переліку товарів, що є предметом закупівлі, з підтвердженим ступенем локалізації. Замовник самостійно перевіряє достовірну інформацію учасника щодо ступеня локалізації виробництва товару, який є предметом закупівлі у переліку товарів, що є предметом закупівлі, з підтвердженим ступенем локалізації за посиланням: https://prozorro.gov.ua/search/products?local_share=15.

У разі відсутності товару запропонованого учасником процедури закупівлі у відповідному переліку або у разі, якщо ступінь локалізації товару є меншим ніж 15 відсотків, замовник відхиляє тендерну пропозицію учасника на підставі абзацу 3 частини 1 статті 31 Закону, а саме: не відповідає встановленим абзацом 1 частини 3 статті 22 цього Закону вимогам до учасника відповідно до законодавства.

| Керівник організації учасника процедури закупівлі або інша уповноважена особа учасника | ______________________ (підпис) МП (за наявності) | _____________________ (ініціали та прізвище) |
| --- | --- | --- |