Додаток 2

до тендерної документації на закупівлю – основний словник національного класифікатора України ДК 021:2015 "Єдиний закупівельний словник"– 39710000-2 – Електричні побутові прилади (промислова морозильна камера з агрегатом)

Технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі

Електричні побутові прилади, код за ДК 021:2015 - 39710000-2 (промислова морозильна камера з агрегатом)

Специфікація товару, що пропонується:

| № п/п | Назва товару | К-ть, шт. | Характеристики |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Промислова морозильна камера з агрегатом |  | 1 | Діапазон регулювання температури, град: -22…-18 |
|  |  |  |  | (Q=1.1 - 1.5 кВт при Ткип= - 28 ⁰С, Тконд=45 0С) |
|  |  |  |  | Допустиме навантаження на підлогу - 110-130 кг/кв.м. |
|  |  |  |  | Кількість дверей: 1 |
|  |  |  |  | Матеріал панелі: оцинкований метал з полімерним покриттям, наповнення з поліуретаном. |
|  |  |  |  | Товщина панелі: 100 -110 мм. Ширина панелі не більше 1250мм |
|  |  |  |  | Габарити зовнішні: довжина від 2200 до 2500мм; ширина від 2200 до 2400мм; висота від 2000 до 2040мм |
|  |  |  |  | Двері розмірами: ширина від 850 до 900мм; висота від 1750 до 1800 мм, розташовані по центру передньої панелі (сторони) шириною від 2200мм до 2400мм, з правими петлями. |
|  |  |  |  | Внутрішній об’єм: від 8,2 до 9,4 м.куб. |

Вимоги до постачання товару:

Товар який запропоновано до поставки має бути новим, без механічних пошкоджень, таким, що не був у використанні; має бути поставлений у встановлені строки.

Товар постачається замовнику лише за наявності супровідних документів, що підтверджують його походження, якість (висновок СЕС, та/або паспорт якості та/або декларація відповідності тощо).

Постачальник забезпечує безкоштовну доставку товару на територію замовника, його розвантаження, занос в приміщення та здійснює перевірку комплектності, цілісності та відсутності пошкоджень товару в присутності представників замовника, пусконалагоджувальні роботи, налаштування, програмування та введення в експлуатацію (встановлення, закріплення обладнання та підключення до електромережі, водовідведення тощо), перший запуск обладнання в роботу, а також проводить інструктаж та навчання працівників замовника щодо особливостей експлуатації товару.

Постачальник гарантує якість товару протягом встановленого гарантійного терміну використання товару, що відповідає гарантійному терміну використання встановленому виробником продукції, але не менше ніж протягом 12 місяців з дати поставки товару. Під час гарантійного терміну, доставка устаткування в сервісний центр для ремонту і з ремонту виконується силами і за рахунок Постачальника. До вказаного товару обов’язково надається гарантійний талон, де відображаються всі процеси пов’язані з ремонтом або обслуговуванням товару. Час відновлення працездатності устаткування, що поставляється, по гарантійних ремонтах - до 10 робочих днів. Якщо час гарантійного ремонту устаткування перевищує 10 робочих днів, на час ремонту, Постачальник повинен надати рівноцінне устаткування або окремі вузли.

Приймання Товару за кількістю і якістю здійснюється представником Замовника.

Вартість транспортування, пакування, страхування та інших супутніх послуг включається у вартість товару.

У разі встановлення невідповідності товару заданим параметрам, замовник залишає за собою право повернути такий товар без його оплати та розірвати укладений договір про закупівлю за державні кошти.

Термін постачання: до 27.06.2023 року.

Місце поставки (передачі) товару: Україна, м. Вінниця, вулиця Генерала Арабея, 7 (матеріальний склад)

Ми, ________________________________________________________________

(назва учасника)

пропонуємо до постачання товар, а саме: промислову морозильну камеру з агрегатом, код                    ДК 021:2015 - 39710000-2 – Електричні побутові прилади

- підтверджуємо відповідності товарів та умов, які пропонуються учасником, технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі з урахуванням вимог, зазначених у цій тендерній документації;

- гарантуємо, що у разі укладання Договору із Замовником погоджуємося та підтверджуємо свою можливість і готовність виконувати усі технічні та інші вимоги Замовника, зазначені у цій тендерній документації.

Дата:____________

______________________________________________________________________

(посада особи) 	(підпис) 	(розшифрування підпису (прізвище, ім’я, по батькові))

М.П. (у разі наявності)