Додаток №2

до тендерної документації

Технічні вимоги до предмета закупівлі

Предмет закупівлі:  ДК 021:2015 – 65130000-3 «Експлуатування систем водопостачання» (Послуги з обслуговування фонтану)

- Якість вказаних товарів повинна відповідати діючим в Україні Держстандартам та/або ТУ підприємства-учасника, або іншим нормативним документам, а також вимогам тендерної документації замовника. Учасник повинен забезпечити контроль якості товарів, робіт та послуг, та своєчасну заміну частин та матеріалів (надати лист гарантійний);

- Учасник здійснює свою діяльність із дотриманням заходів із захисту довкілля (надати довільну довідку).

| № п/п | Найменування послуг |
| --- | --- |
| Квітень |
| 1 | Встановлення насосних модулів (31 шт.) Ревізія кабельних підключень та з'єднань, ревізія шафи управління фонтану, шафи автоматизації, шаф живлення світлодіодних світильників та насосів, модулів управління, контролеру управління роботою фонтану, ревізія роботи насосних агрегатів. |
| 2 | Ревізія інтелектуального модуля керування насоса. |
| 3 | Ревізія, ремонт світлодіодного обладнання (світильники 31 шт) |
| 4 | Тестування та налаштування синхронності роботи модулів управління насосами, модулів управління світлодіодного освітлення, модулів управління системи автоматичного підживлення водою. |
| 5 | Ревізія роз'ємних муфт IP68 на кабелі живлення світлодіодних світильників |
| 6 | Ревізія муфтових та фланцевих з'єднань на трубопроводах |
| 7 | Чистка фільтрів - 1 шт, предфільтрів - 1 шт, фільтру промивального насосу - 1 шт, перевірка стану дозуючої станції - 1 шт. |
| 8 | Забезпечення роботи дистанційного каналу управління фонтаном та відеоспостереження. |
| 9 | Пробні пуски фонтану. |
|  | Поставка реагентів та матеріалів |
| 1 | Хімічнний препарат Cl шок (T-Schneltabletten 20g) |
| 2 | Хімічний препарат Блуасан Ка |
| 3 | рН-мінус (рідкий) препарат для зменьшення рівня рН води |
| 4 | Набір таблеток CL (10 шт) |
| 5 | Модуль DMX |
| 6 | Компаунд для заливки друкованих плат |
| 7 | Витратні матеріали |
| Травень-Вересень |
| 1 | Ревізія кабельних підключень та з'єднань, обслуговування електричної шафи, шафи автоматизації, шафи живлення світлодіодних світильників та насосів, модулів управління, контролеру управління роботою фонтану, ревізія апаратури музикального супроводу, ревізія роботи насосних агрегатів. Пуск фонтану згідно графіку КМДА |
| 2 | Ревізія інтелектуального модуля керування насоса. |
| 3 | Тестування та налаштування синхронності роботи модулів управління насосами, модулів управління світлодіодного освітлення, модулів управління системи автоматичного підживлення водою. |
| 4 | Ревізія муфтових та фланцевих з'єднань на трубопроводах |
| 5 | Чистка фільтрів - 1 шт, предфільтрів - 1 шт, фільтру промивального насосу - 1 шт, перевірка стану дозуючої станції - 1 шт. |
| 6 | Забезпечення роботи дистанційного каналу управління фонтаном та відеоспостереження. |
|  | Поставка реагентів |
| 1 | Хімічнний препарат Cl шок (T-Schneltabletten 20g) |
| 2 | Хімічний препарат Блуасан Ка |
| 3 | рН-мінус (рідкий) препарат для зменьшення рівня рН води |
| 4 | Набір таблеток CL (10 шт) |
| 5 | Витратні матеріали |
| Жовтень |
| 1 | Ревізія кабельних підключень та з'єднань, обслуговування електричних шаф, шаф автоматизації, шаф живлення світлодіодних світильників та насосів, модулів управління, контролеру управління роботою фонтану, ревізія роботи насосних агрегатів. |
| 2 | Забезпечення роботи дистанційного каналу управління фонтаном та відеоспостереження. |
| 3 | Консервування обладнання на зимовий період (демонтаж модульних блоків з насосами (31 шт), ревізія роз'ємних муфт IP68 на кабелі живлення світлодіодних світильників) |
| 4 | Ревізія муфтових та фланцевих з'єднань на трубопроводах, Консервування обладнання і трубопроводів на зимовий період |
| 5 | Чистка фільтрів - 1 шт, предфільтрів - 1 шт, фільтру промивального насосу - 1 шт, перевірка стану дозуючої станції - 1 шт. |

До складу послуг з обслуговування фонтану також входять:

- Забезпечення дистанційного обслуговування фонтану через мережу Internet;

- Заміна витратних матеріалів;

- Спеціальні миючі та чистячі засоби.