ДОДАТОК  2

до тендерної документації

Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі — технічні вимоги до предмета закупівлі

ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ

ЄЗС ДК 021-2015 30230000-0 «Комп’ютерне обладнання»  (Принтер для для друку пластикових карт)

| № п/п | Найменування товару | Од вим. | Кіл-ть | Технічні вимоги |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Принтер для друку пластикових карт Evolis Primacy 2, двосторонній, або еквівалент | шт | 1 | Призначення: Принтер для друку на пластикових картках. Режим друку: Односторонній та двосторонній друк, друк від краю до краю Швидкість друку: Односторонній (YMCKO): до 235 карток/год; Двосторонній (YMCKOK): до 170 карток/год; Монохромний: до 1000 карт/год; Стирання /друк однієї сторони: до 365 карток/год; Друк однієї сторони (без стирання): до 560 карток/год. Якість друку: Кольоровий і монохромний: 300x300 dpi & 300x600 dpi; Монохромний: 300х1200 dpi. Тип ріббіона: Повнокольоровий друк YMCKO із захисним шаром на 300 односторонніх карт. Функції безпеки: Елемент захисту друкуючої головки; УФ-ефект зі стрічкою YMCKOO. Мінімальний термін збереження зображення на картці: не менше 3 років. Технологія друку: технологія прямого друку, сублімації кольоровий друк / смолисто-чорний термодрук / технологія перезапису карт. Внутрішні порти: USB, Ethernet. Безпека: підтримка замка безпеки Kensington®. Ємність лотка для подачі: не менше 100 карток (0,76 мм). Ємність вихідного накопичувача: не менше 100 карток (0,76 мм). Товщина карток: 0,25-1,25 мм. Типи карток: ПВХ карти, композитні ПВХ карти, ПЕТ карти, ABS картки та перезаписуваємі карти. Формат карток для друку: 53,98х85,60 мм ISO CR80 – ISO 7810. Сумісність: Windows® 10 / 8.1, (32/64-bit), Windows Server 2022, Windows Server 2019, Windows Server 2016, Windows Server 2012 R2. ПО в комплекті: ПЗ «CardPresso XS» - для створення та редагування бейджів з підтримкою підключення зовнішніх баз даних XLS, XLSX, CSV. Гарантія: 3 роки. Додаткові опції: Двосторонній модуль ламінування карток (CLM); Додатковий вхідний бункер на 200 карток; Кольоровий LCD сенсорний дисплей; Бездротове з’єднання 802.11 b/g; Внутрішній сканер. |
| 2 | Ріббон кольоровий до принтера Evolis Primacy 2, 300 відбитків, або еквівалент | шт | 7 | Призначення: Для повнокольорового одно- та двусторонього друку на пластикових картах. Індекс: YMCKO. Парт-номер: R5F208M100 - Yellow (Y) - жовта панель; - Magenta (M) - червона панель; - Cyan (С) - блакитна панель; - Black (K) - чорна панель; - Overlay (O) - захисна панель, що запобігає швидкому стиранню і вицвітаню зображення під дією ультрафіолетового випромінювання. Кількість відбитків: 300. Суміність: Evolis «Primacy 2». |
| 3 | Комплект для очищення стандартний до принтерів Evolis Zenius та Evolis Primacy, або еквівалент | шт | 1 | Призначення: Комплект для очищення. Склад: П’ять клейких карт та п’ять ватних паличок. Кількість використань: Комплект розрахований на 5 чисток. Варто використовувати після кожної заміни стрічки. Парт-номер: ACL001. Суміність: Evolis «Primacy 2». |
| 4 | Комплект для очищення розширений (2 T-карти, 2 карти очищення, 1 олівець очищення, серветки) , або еквівалент | шт | 1 | Призначення: Комплект для очищення Склад: 2 T-карти, 2 карти очищення, 1 олівець очищення, серветки. Кількість використань: Комплект розрахований на 2 чистки. Варто використовувати після кожної 1000-ої надрукованої карти. Парт-номер: ACL002. Суміність: Evolis «Primacy 2». |
| 5 | Безконтактна картка Em-Marin, тонка (0.8мм, біла, ISO) Преміум , або еквівалент | шт | 1000 | Тип чіпу: TK4100/TK4200. Робоча частота : 125 кГц. Формат карток : 53,98х85,60 мм ISO CR80 – ISO 7810. Тип карти: тільки читання. Ємність пам'яті: 40 біт. Тип ідентифікатора: електронний радіочастотний (RFID). Матеріал: ПВХ. Колір: білий. |

Товар, який постачається, повинен бути новим, без дефектів, термін та умови його зберігання не порушені. Гарантія якості товару, що поставляється, встановлюється протягом гарантійного терміну, установленого виробником товару. Гарантійні терміни  повинні бути не менше, ніж передбачено стандартами, технічними умовами на дану продукцію.

В разі виявлення дефектів товарів  під час гарантійного терміну, що виникли не з вини Покупця, Постачальник забезпечує безкоштовну заміну Товару. На недоброякісний Товар складається акт і Товар повертають Постачальнику. Якщо поставлений Товар не буде відповідати своїм якісним характеристикам, Постачальник повинен замінити Товар своїми силами та за свій рахунок протягом 5 робочих днів.

Товар (упаковка) повинен містити маркування відповідно до стандартів виробника, що дає можливість ідентифікувати товар, його походження, дату виробництва. Товар повинен бути упакований належним чином, що забезпечує його збереження при перевезенні та зберіганні. Упаковка повинна бути безпечною при експлуатації, перевезенні та вантажно-розвантажувальних роботах.

Учасник гарантує надання документів, які засвідчують якісні, технічні характеристики товару, його походження (сертифікати відповідності/якості, паспорти якості тощо). Товар повинен відповідати вимогам охорони праці, екології.

Гарантійний лист, що товар є новим (таким, що не був в експлуатації), у комплекті з керівництвами з експлуатації українською мовою, гарантійними талонами, тощо;

Гарантія на товар не менше, ніж 24 місяців (надати гарантійний лист). За жодних умов, Учасник не може перекладати відповідальність за поломки та несправності на будь-яких третіх осіб. Треті особи можуть нести відповідальність за поломки і несправності перед Учасником, але не перед Замовником;

В разі якщо Учасник не є виробником (або імпортером)  товару, необхідно додатково надати у складі своєї пропозиції лист авторизації Учасника, в якому буде зазначено, що учасник є авторизованим партнером або офіційним представником виробника/імпортера.

Проект акту-згоди з технічною специфікацією ЄЗС ДК 021-2015 30230000-0 «Комп’ютерне обладнання»  (Принтер для персоналізації посвідчень) щодо технічних, якісних та кількісних характеристик предмета закупівлі

Учасник гарантує що технічні, якісні та кількісні характеристики товару, що пропонується постачати замовнику, відповідають встановленим вимогам до предмету закупівлі.

| № п/п | Найменування товару | Од вим. | Кіл-ть | Технічні вимоги |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Принтер для друку пластикових карт Evolis Primacy 2, двосторонній, або еквівалент | шт | 1 | Призначення: Принтер для друку на пластикових картках. Режим друку: Односторонній та двосторонній друк, друк від краю до краю Швидкість друку: Односторонній (YMCKO): до 235 карток/год; Двосторонній (YMCKOK): до 170 карток/год; Монохромний: до 1000 карт/год; Стирання /друк однієї сторони: до 365 карток/год; Друк однієї сторони (без стирання): до 560 карток/год. Якість друку: Кольоровий і монохромний: 300x300 dpi & 300x600 dpi; Монохромний: 300х1200 dpi. Тип ріббіона: Повнокольоровий друк YMCKO із захисним шаром на 300 односторонніх карт. Мінімальний термін збереження зображення на картці: не менше 3 років. Технологія друку: технологія прямого друку, сублімації кольоровий друк / смолисто-чорний термодрук / технологія перезапису карт. Внутрішні порти: USB, Ethernet. Безпека: підтримка замка безпеки Kensington®. Ємність лотка для подачі: не менше 100 карток (0,76 мм). Ємність вихідного накопичувача: не менше 100 карток (0,76 мм). Товщина карток: 0,5-1,0 мм. Типи карток: ПВХ карти, композитні ПВХ карти, ПЕТ карти, ABS картки та перезаписуваємі карти. Формат карток для друку: 53,98х85,60 мм ISO CR80 – ISO 7810. Сумісність: Windows® 10 / 8.1, (32/64-bit), Windows Server 2022, Windows Server 2019, Windows Server 2016, Windows Server 2012 R2. ПО в комплекті: ПЗ «CardPresso XS» - для створення та редагування бейджів. Гарантія: 3 роки |
| 2 | Ріббон кольоровий до принтера Evolis Primacy 2, 300 відбитків, або еквівалент | шт | 7 | Призначення: Для повнокольорового одно- та двусторонього друку на пластикових картах. Індекс: YMCKO. Парт-номер: R5F208M100 - Yellow (Y) - жовта панель; - Magenta (M) - червона панель; - Cyan (С) - блакитна панель; - Black (K) - чорна панель; - Overlay (O) - захисна панель, що запобігає швидкому стиранню і вицвітаню зображення під дією ультрафіолетового випромінювання. Кількість відбитків: 300. Суміність: Evolis «Primacy 2». |
| 3 | Комплект для очищення стандартний до принтерів Evolis Zenius та Evolis Primacy, або еквівалент | шт | 1 | Призначення: Комплект для очищення. Склад: П’ять клейких карт та п’ять ватних паличок. Кількість використань: Комплект розрахований на 5 чисток. Варто використовувати після кожної заміни стрічки. Парт-номер: ACL001. |
| 4 | Комплект для очищення розширений (2 T-карти, 2 карти очищення, 1 олівець очищення, серветки) , або еквівалент | шт | 1 | Призначення: Комплект для очищення Склад: 2 T-карти, 2 карти очищення, 1 олівець очищення, серветки. Кількість використань: Комплект розрахований на 2 чистки. Варто використовувати після кожної 1000-ої надрукованої карти. Парт-номер: ACL002. |
| 5 | Безконтактна картка Em-Marin, тонка (0.8мм, біла, ISO) Преміум , або еквівалент | шт | 1000 | Тип чіпу: EM-Marine. Робоча частота: 125 кГц. Стандарт: ISO 18000-2. Тип карти: тільки читання. Ємність пам'яті: 40 біт. Тип ідентифікатора: електронний радіочастотний (RFID). Матеріал: ПВХ. Колір: білий. |

УЧАСНИК                                                                                    ПРЕДСТАВНИК ЗАМОВНИКА