ДОДАТОК 1

до тендерної документації

Технічні вимоги до предмету закупівлі

згідно коду за ДК 021:2015 – 50420000-5 Послуги з ремонту і технічного обслуговування медичного та хірургічного обладнання (Послуги з ремонту апарату МРТ Achieva 1.5T Philips)

Місце проведення технічного обслуговування та ремонту: 10002, м. Житомир, вул.Червоного Хреста, 3.

- Послуги з ремонту апарату МРТ Achieva 1.5T Philips 1шт.

| № з/п | Перелік послуг, які необхідно виконати в ході ремонту: | Одиниця виміру | Кількість |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Послуги з ремонту апарату МРТ Achieva 1.5T Philips | послуга | 1 |
| 1.1 | Ремонт градієнтного підсилювача с заміною плати вбудованого інтерфейсу керування градієнтом | послуга | 1 |
| 1.2 | Проведення заправки МРТ зрідженим гелієм в кількості 1500 літрів в три етапи; щоденний моніторинг параметрів кріостату між заправками | послуга | 3 |
| 1.3 | Підняття магнітного поля; під час виконання послуги забезпечити наявність запасної запобіжної мембрани кріостату з відповідними ущільнювачами. Після виконання процедури підняття магнітного поля запасна запобіжна мембрана з ущільнювачами залишається у Замовника | послуга | 1 |
| 1.4 | Шимування МРТ | послуга | 1 |
| 1.5 | Налаштування та тестування системи МРТ | послуга | 1 |
| 1.6 | Введення в експлуатацію, перевірка якості зображення | послуга | 1 |

Ремонт проводиться за місцем розташування обладнання. Надання послуг передбачає приїзд інженера на територію Замовника, за рахунок Учасника. Вартість послуг повинна включати вартість витратних матеріалів для проведення ремонту.

Послуги надаються протягом строку дії договору.

Гарантійний термін на надані послуги не менше ніж 6 місяців з дня підписання Акту наданих послуг/виконаних робіт.

Послуги повинні здійснюватися кваліфікованими представниками Учасника. На підтвердження Учасник повинен надати копію сертифіката/тів (або іншого документа) виданого виробником, щодо проходження працівниками учасника курсів, тренінгів, підвищення кваліфікації, тощо, що надають право на проведення ремонту.

Виконавець несе відповідальність за додержанням своїм представником вимог з охорони праці, пожежної безпеки при виконанні робіт, наданні послуг.