# Додаток 2

до тендерної документації

ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ

Капітальний ремонт нежитлової будівлі літ. «А-1» вестибюля станції метрополітену «Лук’янівська» на вулиці Іллєнка Юрія, буд. 1-А у Шевченківському районі м. Києва»,          код 45453000-7 «Капітальний ремонт і реставрація» за ДК 021:2015

| № з/п | Найменування роботи | Одиниця виміру | Кількість |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Капітальний ремонт нежитлової будівлі літ. «А-1» вестибюля станції метрополітену «Лук’янівська» на вулиці Іллєнка Юрія, буд. 1-А у Шевченківському районі м. Києва» | робота | 1 |

Опис: робота передбачає виконання з урахуванням та дотриманням вимог чинного законодавства комплексу робіт, пов’язаних з організацією і виконанням, відповідно до розробленої на підставі Звіту з обстеження будівлі наземного вестибюля станції «Лук’янівська» Сирецько-Печерської лінії Київського метрополітену за адресою: вул. Іллєнка Юрія, 1А у Шевченківському районі м. Києва» від 17.05.2022 №304-501 (далі – Звіт) (розроблено КП «КИЇВЕКСПЕРТИЗА» відповідно до Порядку проведення обстеження прийнятих в експлуатацію об’єктів будівництва, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 квітня 2017 р. № 257 (із змінами)) та затвердженої проєктної документації (далі – ПД), капітального ремонту нежитлової будівлі літ. «А-1» вестибюля станції метрополітену «Лук’янівська» на вулиці Іллєнка Юрія, буд. 1-А у Шевченківському районі м. Києва, пошкодженої внаслідок військових дій, спричинених збройною агресією Російської Федерації.

Технічні та інші умови виконання роботи

1. Основні дані:

1.1. Назва об’єкта будівництва (далі – об’єкт) за затвердженою ПД:

«Капітальний ремонт нежитлової будівлі літ. «А-1» вестибюля станції метрополітену «Лук’янівська» на вулиці Іллєнка Юрія, буд. 1-А у Шевченківському районі м. Києва».

1.2. Місцезнаходження об’єкта: м. Київ, Шевченківський р-н, вул. Іллєнка Юрія, 1-А, Сирецько-Печерська лінія метрополітену міста Києва.

1.3. Вид будівництва: Капітальний ремонт.

1.4. Клас наслідків (відповідальності) об’єкта: СС3

1.5. Розробник (автор) проєкту: Комунальне підприємство «Київський метрополітен» (Проєктно-конструкторське технологічне бюро КП «Київський метрополітен», м. Київ, 02100, вул. Вифлеємська, 30, тел.: 238-54-20).

2. Терміни та етапи виконання роботи: відповідно до визначених ПД та умовами договору будівельного підряду (далі – договір).

3. Обсяги виконання роботи:

3.1. Робота включає виконання Підрядником та залученим(и) ним Субпідрядником(ами) (у разі залучення), комплексу робіт, пов’язаних з реалізацією проєктних рішень за затвердженим робочим проєктом «Капітальний ремонт нежитлової будівлі літ. «А-1» вестибюля станції метрополітену «Лук’янівська» на вулиці Іллєнка Юрія, буд. 1-А у Шевченківському районі м. Києва» (далі – проєктна документація або ПД).

3.2. В комплексі робіт Підрядник: забезпечує підготовку та організацію будівництва (капітального ремонту), проведення будівельних робіт (будівельно-монтажних, пусконалагоджувальних тощо), підбір Субпідрядників (за необхідності), підбір матеріальних ресурсів (обладнання, матеріалів і виробів тощо), їх постачання, оформлення всього комплексу необхідної документації, в т.ч. виконавчої, організовує технічний і лабораторний контроль (за необхідності), відстежує відповідність витрат кошторису, забезпечує передачу завершених робіт Замовнику.

3.2.1. Підготовка та організація будівництва (капітального ремонту) забезпечується у складі та необхідних обсягах, відповідно до вимог ДБН А.3.1-5:2016 «Організація будівельного виробництва».

3.2.2. Будівельні роботи виконуються в обсягах, визначених затвердженою ПД, відповідно до відомості обсягів робіт (додається).

3.2.3. Підбір матеріальних ресурсів (обладнання, матеріалів і виробів тощо), їх постачання здійснюється в обсягах, визначених затвердженою ПД, відповідно до відомості ресурсів (додається).

3.3. Науково-технічний супровід та проведення науково-дослідних і дослідно-експериментальних робіт в процесі будівництва (капітального ремонту) не передбачається.

3.4. Технічний нагляд, протягом усього періоду будівництва (капітального ремонту) об’єкта, забезпечується Замовником.

3.5. Авторський нагляд, відповідно до вимог чинного законодавства, здійснюється розробником (автором) проєкту.

4. Визначення вартості роботи:

4.1. Вартість роботи (Договірна ціна) визначається Підрядником з урахуванням проєктних рішень, обсягів робіт та матеріальних ресурсів, передбачених ПД, відповідно до вимог Кошторисних норм України «Настанова з визначення вартості будівництва» (із змінами), затверджених наказом Міністерства розвитку громад та території України (далі – Мінрегіон) від 01.11.2021 №281, (далі – Настанова) та державних будівельних норм.

4.2. Під час визначення вартості роботи, вартість матеріальних ресурсів приймається Підрядником за найбільш економічно вигідною ціною (за всіх рівних характеристик) на підставі проведеного аналізу цін на ринку, а також враховуються вимоги законодавства щодо ступеню локалізації виробництва товарів, що будуть передаватись Замовнику у власність (за наявності таких).

5. Умови виконання роботи:

5.1. Робота, її етапи, виконується з використанням обладнання, матеріально-технічної бази та технологій, а також силами та засобами Підрядника та залученого(их) Субпідрядника(ів) (у разі залучення).

5.2. Залучення Підрядником до роботи Субпідрядника(ів), вартість роботи яких складає не менш як 20% вартості договору, здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про публічні закупівлі», а вартість роботи яких складає менше 20% вартості договору, здійснюється за вибором Підрядника за обов’язковим погодженням із Замовником.

5.3. Для виконання роботи, Підрядник та залучений(і) ним Субпідрядник(и) (у разі залучення), має(ють):

- власну або орендовану (залучену) матеріально-технічну базу, обладнання (техніку, в тому числі і спеціальну), яка необхідна для виконання роботи;

- інженерно-технічних працівників, які мають необхідні знання та досвід, а саме: інженер з промислового та/або цивільного будівництва, інженер-електрик, інженер-механік, інженер-геодезист, виконавець робіт (виконроб) та інші, а також кваліфікованих працівників робітничих професій, які мають необхідні знання, допуски, дозволи, у тому числі для виконання робіт на висоті, та відповідний досвід виконання таких робіт і будуть залучені до виконання роботи;

- чинну ліцензію на проведення господарської діяльності, пов’язаної зі створенням об’єктів архітектури відповідного класу наслідків (відповідальності) або інший документ, що дає право виконання відповідних видів робіт, або на підставі якого набувається право на провадження господарської діяльності з виконання відповідних робіт, отриманий в порядку та на умовах, встановлених постановою Кабінету Міністрів України від 18.03.2022 №314;

- чинний(і) дозвіл(оли) на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки та/або декларацію(ії) відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці для виконання робіт підвищеної небезпеки та для експлуатації (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки (постанова Кабінету Міністрів України від 26.10.2011 №1107).

5.4. Підрядник несе перед Замовником відповідальність за виконання всього комплексу робіт та всі дії і бездіяльність залученого(их) ним, у встановленому порядку, Субпідрядника(ів) (у разі залучення), а також за належні якість матеріальних ресурсів, що будуть застосовуватись та передаватись Замовнику.

5.5. До початку виконання будівельних робіт, в т.ч. підготовчих, Підрядник:

- розробляє та узгоджує із Замовником проєкт виконання робіт (далі – ПВР);

- надає Замовнику гарантійний лист на відновлення конструктивних елементів будівлі, інженерних мереж і комунікацій метрополітену або відшкодування їх вартості у випадку їх пошкодження, руйнування тощо, під час будівництва (капітального ремонту);

- укладає договори на відшкодування витрат за спожиту електричну енергію та водопостачання (за необхідності, узгоджується з Замовником);

- підписує спільний наказ на виконання роботи (готується  КП «Київський метрополітен» за окремою заявкою (листом) Підрядника).

5.6. Робота виконується Підрядником та залученим(и) Субпідрядником(ами) (у разі залучення):

5.6.1. З урахуванням та дотриманням:

- проєктних рішень, передбачених затвердженою ПД;

- вимог чинного законодавства, нормативно-правових актів у сфері будівництва, пожежної безпеки, охорони праці, екологічної та санітарної безпеки, охорони довкілля, а також Інструкції про порядок виконання робіт сторонніми організаціями на діючих об’єктах метрополітену та в його технічних зонах, затвердженої наказом КП «Київський метрополітен» від 27.04.2016                 №121-Н;

- державних будівельних норм, зокрема вимог ДБН А.3.1-5:2016 «Організація будівельного виробництва», ДБН В.1.1-7:2016 «Пожежна безпека об’єктів будівництва. Загальні вимоги», ДБН А.3.2-2-2009 «Система стандартів безпеки праці. Охорона праці і промислова безпека у будівництві. Основні положення (НПАОП 45.2-7.02-12)», нормативних документів, обов’язковість застосування яких визначена законодавством, та правил, затверджених згідно із законодавством;

- умов договору.

5.6.2. На підставі рішень з організації будівництва і технології(й) провадження робіт, що відображені в ПВР, який розробляється Підрядником на основі ПД і погоджуються із Замовником (див. п. 5.5.).

5.6.3. У робочі дні з 08 год. 00 хв. до 17 год. 00 хв. за попереднім (за 1 добу) узгодженням з Замовником приміщень та обсягів робіт. Допускається, в окремих випадках, за узгодженням із Замовником, виконання робіт у вихідні дні.

Роботи, що пов’язані та впливають на забезпечення безпеки руху поїздів виконуються виключно в нічний час після закінчення та до початку руху електропоїздів (після зняття та до подачі напруги на контактну рейку – з 0110 до 430) з урахуванням періоду регламентного відключення технологічного обладнання метрополітену (у виробничих та технологічних приміщеннях станцій можуть за узгодженням із Замовником виконуватись впродовж доби, тривалість нічної зміни може уточнюватись в залежності від режиму роботи метрополітену в умовах воєнного стану).

5.6.4. З відома та у присутності персоналу Замовника (відповідних виробничих структурних підрозділів) з технічного нагляду за безпечним станом діючих споруд, обладнання, мереж та систем метрополітену, за оформленими і погодженими встановленим порядком нарядами допусками, тимчасовими перепустками тощо, та згідно з підписаним між Замовником і Підрядником спільним наказом та в чітко визначені в ньому терміни (див. п 5.5.).

5.6.5. Без порушення та з дотриманням діючих режимів функціонування всіх систем життєзабезпечення станції, технологічності обслуговування і ремонту обладнання та нормальної роботи оперативного і чергового персоналу.

5.6.6. Без порушення цілісності конструктивних елементів, облицювання стін будівлі під час проведення будівельних робіт, прокладці кабелів тощо.

5.6.7. Без захаращення станції, з своєчасним (в найкоротші терміни) вивезенням будівельних відходів та відходів кабельно-провідникової продукції тощо.

5.6.8. Із застосуванням засобів індивідуального захисту, що відповідають вимогам законодавства.

5.6.9. З використанням механізмів, пристосувань та інструментів, що знаходяться в справному стані, та дотриманням і виконанням вимог нормативно-правових актів у сфері охорони праці та пожежної безпеки під час роботи з інструментом та пристроями.

5.7. В процесі виконання роботи:

5.7.1. Підключення обладнання здійснюється згідно з проєктним рішенням відповідно до схем електричних підключень та інструкцій виробників обладнання, а такох вимог нормативних документів та правил.

5.7.2. Підрядником забезпечується:

- контроль якості виконаних будівельних робіт на кожному етапі їх виконання, а також своєчасне усунення (за власний рахунок) недоліків робіт або недоліків використовуваного (застосованого) матеріалу, допущених з вини Підрядника та/або Субпідрядника(ів) (у разі залучення);

- гарантоване відновлення, в найкоротші строки та за власний рахунок, конструктивних елементів, оздоблення, інженерних мереж, обладнання та комунікацій метрополітену, у разі їх пошкодження (руйнування) з вини Підрядника та/або Субпідрядника(ів) (у разі залучення);

- відшкодування збитків КП «Київський метрополітен» або третім особам, заподіяні внаслідок невиконання чи неналежного виконання робіт, внаслідок дій або бездіяльності Підрядника та/або Субпідрядника(ів) (у разі залучення);

- негайне повідомлення Замовника або чергового по метрополітену за телефоном: 238-44-41, у разі виникнення позаштатних ситуацій.

5.7.6. Можливі додаткові роботи не враховані ПД, що можуть виникнути під час будівництва та є обґрунтовано необхідними, оформлюються Підрядником актом, погодженим із Субпідрядником(ами) (у разі залучення), розробником (автором) проєкту, та надаються на розгляд Замовнику.

Питання виконання додаткового обсягу робіт та внесення необхідних (обґрунтованих) змін до проєктної документації вирішуються Замовником окремо, у встановленому законодавством порядку.

6. Забезпечення матеріальними та іншими ресурсами.

6.1. Матеріальні та інші ресурси забезпечуються Підрядником.

6.2. Підбір ресурсів (обладнання, матеріалів і виробів тощо), передбачених ПД здійснюється Підрядником за узгодженням із Замовником.

6.3. Відповідальність за неналежну якість наданих (застосованих) матеріальних та інших ресурсів несе Підрядник. Якість матеріальних ресурсів підтверджується технічною документацією виробників.

6.4. Під час виконання робіт постачаються та застосовуються нові, раніше не використовувані матеріальні та інші ресурси, без механічних та інших пошкоджень.

7. Здавання-приймання роботи:

7.1. Передача закінчених робіт і приймання їх Замовником оформлюється документально з дотриманням вимог чинного законодавства та наступних умов:

- наявності перевіреного комплекту виконавчої та іншої документації, яка підтверджує якість виконаних робіт;

- наявності протоколів випробувань зразків конструктивних елементів, інженерних мереж, приладів, виміру опору ізоляції прокладених кабелів та встановленого обладнання, провантаження встановлених автоматичних вимикачів;

- надання належним чином оформлених результатів контролю якості виконаних робіт, що підтверджують досягнення відповідних проєктних показників;

- надання документів (перевіряються Замовником), що підтверджують відповідність обладнання, кабельно-провідникової продукції, матеріалів тощо, що застосовувались, вимогам технічних регламентів та/або нормативних документів та/або правил;

- надання експлуатаційної документації на змонтоване обладнання, пристрої (паспортів, технічних паспортів, інструкції або керівництв з/по експлуатації);

- відсутності зауважень з боку авторського нагляду та технічного нагляду;

- надання, у разі якщо за результатами виконання роботи Замовник набуває у власність товар(и) (матеріально-технічних ресурси), визначений(і) підпунктом 2 пункту 6-1 Прикінцевих та перехідних положень Закону «Про публічні закупівлі» та/або додатковим переліком товарів, затвердженим Кабінетом Міністрів України (у разі затвердження), документів, що підтверджують встановлений законодавством у відповідному році ступень локалізації виробництва такого(их) товару(ів) (фактичних калькуляцій собівартості товару(ів) від виробника та/або сертифіката(ів) про походження товару(ів)).

7.2. Завершені роботи, їх передача (прийняття), оформлюються:

- довідкою про вартість виконаних будівельних робіт та витрат, складеною за формою           №КБ-3 (Додаток 37 до Настанови);

- актом приймання виконаних будівельних робіт, складеним за формою №КБ-2в (Додаток 36 до Настанови).

8. Критеріями оцінки та якості виконання роботи є:

- відповідність виконаних (завершених) робіт з капітального ремонту ПД;

- дотримання вимог чинного законодавства у сфері будівництва, пожежної безпеки, охорони праці, екологічної та санітарної безпеки, охорони довкілля, публічних закупівель тощо;

- належна якість та відповідність матеріальних ресурсів, що будуть застосовуватись та передаватись Замовнику, чинним технічним регламентам, будівельним нормам, нормативним документам і правилам, технічній документації виробників, а також ступеню локалізації виробництва, що визначений законодавством (за наявності товару, на який поширюються вимоги законодавства);

- дотримання строків виконання роботи та умов договору.

9. Гарантійні зобов’язання на виконану роботу: відповідно до вимог законодавства та умов договору.

Примітка:

1. Дана технічна специфікація до предмета закупівлі встановлює сукупність основних даних і умов (технічних, якісних та інших) до виконання роботи, що містяться в затвердженій проєктній документації та умовах договору, враховується учасником під час підготовки тендерної пропозиції, підтверджується листом-згодою, але не є окремим додатком до договору.

2. З наявною проєктною документацією (робочим проєктом) по об’єкту можна ознайомитись у Замовника в робочі дні: Пн.-Чт. з 800 до 1700, Пт. з 800 до 1545, за адресою: м. Київ, Золотоворітський проїзд, 3. (дирекції будівництва метрополітену КП «Київський метрополітен»). Контактна особа: Мусієнко Олексій Миколайович,  тел.(044) 238-54-01.

Додаток

до технічної специфікації

Обсяги виконання робіт

| № п/п | Найменування робіт | Оди-ниця виміру | Кількість |
| --- | --- | --- | --- |
|  | АРХІТЕКТУРНО-БУДІВЕЛЬНІ РІШЕННЯ (АБ) |  |  |
|  | Демонтажні роботи |  |  |
|  | Фасад |  |  |
| 1 | Розбирання підвісних стель з плиток "акмігран" (демонтаж підвісної стелі з алюмінієвих рейок типу "Люксалон") | м2 | 138 |
| 2 | (Демонтаж) Опорядження стін фасадів металосайдингом без утеплення з риштувань (демонтаж обшивки парапету з алюмінію) | м2 | 384 |
| 3 | (Демонтаж) Опорядження стін фасадів металосайдингом без утеплення з риштувань (демонтаж обшивки парапету з пластику 1м2=1,12 кг) | м2 | 76,8 |
| 4 | (Демонтаж) Демонтаж дверей типу "Метро" (площа 1 блока = 9,35 м.кв.) | м2 | 74,8 |
| 5 | Розбирання поясків, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі (ширина відливу товщиною 0, 45мм, ширина 150 мм) | м | 70,56 |
| 6 | (Демонтаж) Скління металевих рам двошаровими склопакетами площею до 3 м2 | м2 | 532,66 |
| 7 | (Демонтаж) Обшивання каркасних стін плитами деревностружковими товщиною 10 мм | м2 | 369,61 |
| 8 | (Демонтаж) Монтаж віконних блоків алюмінієвих із нащілинниками з алюмінію (71,65 м2, вага 1м2=0,025 т) | т | 1,791 |
| 9 | Знімання підвіконних дощок в кам'яних будівлях | м2 | 50,4 |
| 10 | (Демонтаж) Монтаж каркасів аераційних і світлоаераційних ліхтарів для будівель висотою до 25 м із кроком ферм до 6 м | т | 10,39 |
| 11 | Розбирання покриттiв покрiвлi з рулонних матерiалiв в 1- 3 шари (Демонтаж старого гідроізоляційного покриття по горизонталі (3 шари)) | м2 | 1150 |
| 12 | Розбирання покриттiв покрiвлi з рулонних матерiалiв в 1- 3 шари (Демонтаж старого гідроізоляційного покриття(парапети) (3 шари)) | м2 | 82,87 |
| 13 | Розбирання пояскiв, сандрикiв, жолобiв, вiдливiв, звисiв тощо з листової сталi (Демонтаж накривок з оцинкованної сталі шириною 1 м-116 м; 1,5 м-84 м) | м | 200 |
| 14 | Розбирання пояскiв, сандрикiв, жолобiв, вiдливiв, звисiв тощо з листової сталi (Демонтаж накривок з оцинкованної сталі для кабелю шириною 1 м) | м | 84 |
| 15 | Розбирання пояскiв, сандрикiв, жолобiв, вiдливiв, звисiв тощо з листової сталi (Демонтаж звисів шириною 0,4 м) | м | 45,98 |
| 16 | Демонтаж швелера сталевого 30П по перимтр парапету (88,65 м., вага 31,8 кг/м) | т | 2,819 |
| 17 | Розбирання кам'яної кладки парапету iз цегли | м3 | 11,51 |
| 18 | (Демонтаж) Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу | м2 | 439,92 |
| 19 | Знімання дверних полотен | м2 | 5,4 |
| 20 | Демонтаж дверних коробок в каркасних стінах та в перегородках | шт | 3 |
| 21 | (Демонтаж) Улаштування перегородок на металевому каркасі з гіпсокартонних листів або гіпсоволокнистих плит без ізоляції у будівлях промислових підпріємств | м2 | 70,16 |
| 22 | Знімання сухої штукатурки | м2 | 590,02 |
| 23 | (Демонтаж) Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів | м2 | 590,02 |
| 24 | Розбирання підвісних стель типу "Армстронг" | м2 | 72,4 |
| 25 | Розбирання підвісних стель типу "Армстронг" | м2 | 518,2 |
| 26 | Знімання дверних полотен | м2 | 17,251 |
| 27 | "Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах" | шт | 8 |
| 28 | Перевезення скла різного будівельного в контейнерах, пакетах, піддонах чи інших пристосуваннях транспортом загального призначення на вiдстань 30 км | т | 13,1877 |
| 29 | Перевезення металоконструкцій важкого та легкого типів транспортом загального призначення на вiдстань 30 км | т | 18,916 |
| 30 | Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі- самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3. | т | 44,53 |
| 31 | Перевезення сміття до 30 км | т | 44,53 |
|  | Прорізи |  |  |
| 32 | Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель (встановлення алюмінієвих профільних систем ТФ50 віконно-дверних термоізольованих з двохкамерними енергозберігаючими склопакетами 42мм) | м2 | 290,475 |
| 33 | Улаштування з листової сталі підвіконних відливів шириною 150 мм | м | 70,56 |
| 34 | Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах (установлення дверей типу "Метро" | м2 | 74,8 |
| 35 | "Монтаж каркасів аераційних і світлоаераційних ліхтарів для будівель висотою до 25 м із кроком ферм до 6 м (Каркас світлового ліхтаря бічного з вітражем)" | т | 4,313 |
| 36 | "Монтаж каркасів аераційних і світлоаераційних ліхтарів для будівель висотою до 25 м із кроком ферм до 6 м (Каркас світлового ліхтаря центрального)" | т | 4,292 |
| 37 | "Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель (монтаж алюмінієвої профільної системи ТФ50 термоізольованої з загартованим мультифункціональним склопакетом)" | м2 | 357 |
| 38 | "Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель (монтаж алюмінієвої профільної система 73ТИ термоізольованої з двохкамерним енергозберігаючим склопакетом)" | м2 | 254,8 |
|  | Фасад |  |  |
| 39 | "Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів" | м2 | 138 |
| 40 | "Облицювання каркасів стель неперфорованими плитами, дюралюмінієм товщиною 1 мм (Облицювання каркасів стель неперфорованими алюмінієвими рейками)" | м2 | 138 |
| 41 | "Опорядження стін фасадів листами оцинкованими з полімерним покриттям без утеплення з риштувань" | м2 | 460,8 |
|  | Покрівля |  |  |
| 42 | "Улаштування поясів в опалубці (парапет 1, парапет 2 залізобетонні)" | м3 | 17,26 |
| 43 | "Свердлiння кiльцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рiдини /води/ в залiзобетонних конструкцiях вертикальних отворiв глибиною 200 мм, дiаметром 16 мм" | шт | 260 |
| 44 | "Вилучається на кожнi 10 мм змiни глибини свердлiння кiльцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рiдини /води/ в залiзобетонних конструкцiях вертикальних отворiв дiаметром 16 мм (віднімати 15 мм до загальної глибини 185 мм)" | шт | -260 |
| 45 | "Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в плити покриття і перекриття" | т | 0,05 |
| 46 | Улаштування анкерного кріплення | м3 | 0,004 |
| 47 | "Улаштування зовнішньої стіни з блоків із ніздрюватого бетону з товщиною шва 3 мм" | м3 | 14,25 |
| 48 | "Улаштування вертикальної гідроізоляції парапетів бітумною мастикою (гідроізоляція основи світлових ліхтарів)" | м2 | 88 |
| 49 | "Ізоляція плоских поверхонь матами мінераловатними (утеплення основи металевої конструкції світлового ліхтаря)" | м2 | 88 |
| 50 | "Улаштування цементної вирівнювальної стяжки (парапети)" | м2 | 83,35 |
| 51 | "Улаштування цементної вирівнювальної стяжки (надбудова виходу на покрівлю)" | м2 | 73,99 |
| 52 | "Поліпшене штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю стін фасадів (парапети)" | м2 | 119,09 |
| 53 | "Поліпшене штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю стін фасадів (надбудова виходу на покрівлю)" | м2 | 39,44 |
| 54 | "Полівінілацетатне фарбування нових фасадів з риштувань з підготовленням поверхні (надбудова виходу на покрівлю)" | м2 | 39,44 |
| 55 | "Улаштування покрівель рулонних з матеріалів, що наплавляються, із застосуванням газопламеневих пальників, в два шари" | м2 | 1150 |
| 56 | "Улаштування примикань висотою 400 мм до бетонних стін і парапетів з рулонних покрівельних матеріалів" | м | 238,6 |
| 57 | "Додавати або виключати на кожні 100 мм зміни висоти примикання до бетонних стін і парапетів з рулонних покрівельних матеріалів [при улаштуванні примикань] (до 850 мм)" | м | 140,1 |
| 58 | "Улаштування покриття з листової сталі тільки скатів (парапети світлових ліхтарів)" | м2 | 88 |
| 59 | "Улаштування з листової сталі оцинкованої з полімерним покриттям парапетів покрівлі (1,2 м)" | м | 200 |
| 60 | "Улаштування з листової сталі звисів шириною 0,4 м (на надбудові виходу на покрівлю)" | м | 45,98 |
|  | Приміщення першого поверху |  |  |
| 61 | "Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів" | м2 | 671 |
| 62 | "Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами (Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель Декоративними металевими плитами з елементами примикань індивідуального виготовлення з властивистю шумопоглинання)" | м2 | 671 |
| 63 | Улаштування каркасу підвісних стель "Армстронг" | м2 | 39,69 |
| 64 | Укладання плит стельових в каркас стелі "Армстронг" | м2 | 39,69 |
| 65 | "Фарбування раніше пофарбованих стель усередині будівлі водоемульсійними сумішами з розчищенням до 10% | м2 | 334,2 |
| 66 | "Просте штукатурення поверхонь стель всередені будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону" | м2 | 23,6 |
| 67 | Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою | м2 | 23,6 |
| 68 | Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | м2 | 23,6 |
| 69 | "Улаштування обшивки стiн гiпсокартонними листами по металевому каркасу (Улаштування обшивки стiн листами оцинкованими по металевому каркасу.Улаштування обшивки поверхонь стін декоративними металевими плитами з елементами примикань індивідуального виготовлення з властивистю шумопоглинання)" | м2 | 255 |
| 70 | "Заповнення каркасів стін мінераловатними плитами при товщині заповнення 100 мм (Знімаються трудовитрати з установлення мінераловатних плит)" | м2 | -262,65 |
| 71 | "Улаштування обшивки стiн гiпсокартонними листами по металевому каркасу" | м2 | 184,92 |
| 72 | "Облицювання стін листами сухої штукатурки гіпсовими чи гіпсоволокнистими (другий шар)" | м2 | 184,92 |
| 73 | "Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу Knauf товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази" | м2 | 184,92 |
| 74 | " "Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу Knauf, на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати /додається товщина 1,5мм до загального шару 2,5 мм/" | м2 | 184,92 |
| 75 | "Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування" | м2 | 184,92 |
| 76 | "Улаштування перегородок на металевому каркасі з гіпсокартонних листів або гіпсоволокнистих плит без ізоляції у будівлях промислових підпріємств" | м2 | 33,25 |
| 77 | "Просте штукатурення поверхонь стін всередені будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону" | м2 | 158,2 |
| 78 | Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою | м2 | 224,702 |
| 79 | "Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування" | м2 | 182,152 |
| 80 | "Просте фарбування колером олійним стін, підготовлених під фарбування, по штукатурці та збірних конструкціях" | м2 | 42,55 |
| 81 | Установлення дверних коробок в кам'яних стінах | м2 | 1,8 |
| 82 | Установлення дверних полотен внутрішніх міжкімнатних | шт | 1 |
| 83 | (Демонтаж) Установлення замків дверних урізних | шт | 2 |
| 84 | Установлення замків дверних урізних | шт | 2 |
| 85 | "Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 1 т (Монтаж металевого каркасу люстри з кріпленням), 4шт." | т | 3,77338 |
|  | Приміщення другого поверху |  |  |
| 86 | Улаштування каркасу підвісних стель "Армстронг" | м2 | 765 |
| 87 | Укладання плит стельових в каркас стелі "Армстронг" | м2 | 765 |
| 88 | Установлення пластикових підвіконних дошок | м | 50,4 |
| 89 | Установлення дверних коробок в кам'яних стінах | м2 | 17,251 |
| 90 | Установлення дверних полотен внутрішніх міжкімнатних | шт | 8 |
| 91 | Установлення замків дверних урізних | шт | 8 |
| 92 | Штукатурення плоских поверхонь укосів по цеглі | м2 | 39,84 |
| 93 | "Поліпшене фарбування колером олійним дверних укосів по штукатурці" | м2 | 39,84 |
|  | Риштування |  |  |
| 94 | Установлення та розбирання зовнішніх металевих трубчастих інвентарних риштувань, висота риштувань 7 м | м2 | 899,213 |
| 95 | "Установлення та розбирання внутрішніх металевих трубчастих інвентарних риштувань при висоті приміщень до 6 м" | м2 | 900 |
| 96 | "Додавати на кожні наступні 4 м висоти приміщень (до висоти 7 м)" | м2 | 300 |
|  | ВОГНЕЗАХИСТ (ВЗ) |  |  |
| 97 | "Герметизація проходів ущільнюючою масою ""Ammokote CP-180"" при вводі кабелів у вибухонебезпечні приміщення (існуючі отвори)[ [при роботi на висотi понад 2 до 8 м]]" | прохід | 4 |
| 98 | "Герметизація проходів ущільнюючою масою ""Ammokote CP-180"" при вводі кабелів у вибухонебезпечні приміщення (існуючі отвори)" | прохід | 15 |
| 99 | "Нанесення вручну в один шар покриття з вогнезахисного матеріалу ""Ammokote MF-180"" на поверхні кабелів, закріплених на конструкціях стін і підлог" | м2 | 1,38 |
|  | ЕЛЕКТРООСВІТЛЕННЯ (ЕО) |  |  |
|  | Демонтажні роботи |  |  |
| 100 | Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп | шт | 50 |
| 101 | Демонтаж світильників точкових | шт | 60 |
| 102 | Демонтаж кабелю | м | 80 |
| 103 | Демонтаж схованої електропроводки | м | 300 |
| 104 | "Демонтаж труб діаметром до 25 мм, укладених по конструкціях" | м | 380 |
|  | Монтаж освітлення |  |  |
| 105 | "Монтаж сталевих труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених по конструкціях" | м | 826,35 |
| 106 | Рукав металевий, зовнішній діаметр до 48 мм | м | 290,65 |
| 107 | Прокладання iзольованих проводiв перерiзом до 35 мм2 у лотках (по існуючим конструкціям) | м | 294 |
| 108 | Прокладання кабелю перерізом до 6 мм2 на скобах | м | 102 |
| 109 | Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм2 до 16 мм2 в труби | м | 380 |
| 110 | Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби | м | 9 |
| 111 | Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби | м | 428 |
| 112 | Затягування першого проводу перерізом до 2,5 мм2 в труби | м | 163 |
| 113 | Затягування наступного проводу перерізом до 2,5 мм2 в труби | м | 457 |
| 114 | Затягування наступного проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби | м | 1736 |
| 115 | Затягування наступного проводу перерізом понад 6 мм2 до 16 мм2 в труби | м | 341 |
| 116 | Заміна вимикачів герметичних та напівгерметичних | шт | 2 |
| 117 | Установлення вимикачів герметичних і напівгерметичних | шт | 2 |
| 118 | "Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на підвісах, кількість ламп 1 шт" | шт | 191 |
| 119 | "Монтаж світильників із лампами розжарювання місцевого освітлення/світлодіодні" | шт | 68 |
| 120 | "Монтаж світильників світлодіодних (тамбур та службові приміщення)" | шт | 8 |
| 121 | "Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп 1 шт" | шт | 173 |
| 122 | "Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп 1 шт" | шт | 12 |
| 123 | Перевезення сміття до 30 км | т | 0,9746 |
|  | НАВІГАЦІЯ (Н) |  |  |
| 124 | Обклеювання стін полівінілхлоридною декоративно- оздоблювальною самоклейною плівкою | м2 | 8,704 |
|  | УЛАШТУВАННЯ ЗАХИСНОЇ ОГОРОЖІ ФОНАРЯ |  |  |
| 125 | "Виготовлення гратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]" | т | 3,83084 |
| 126 | "Монтаж каркасів аераційних і світлоаераційних ліхтарів для будівель висотою до 25 м із кроком ферм до 6 м" | т | 3,83084 |
| 127 | Покриття плівкою стін іпокрівель | м2 | 320 |
| 128 | "(Демонтаж) Монтаж каркасів аераційних і світлоаераційних ліхтарів для будівель висотою до 25 м із кроком ферм до 6 м" | т | 3,83084 |

Відомість ресурсів