ДОДАТОК 1

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НЕОБХІДНІ ЯКІСНІ, КІЛЬКІСНІ ТА

ІНШІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ ДО ПРЕДМЕТУ ЗАКУПІВЛІ

Послуги з технічного обслуговування котельних та топкових

(ДК 021:2015 (СPV): 50530000-9  - Послуги з ремонту і технічного обслуговування техніки)

Учасник під час надання послуг з технічного обслуговування  котельних та топкових повинен керуватись наступними документами:

-	Законом України «Про охорону праці» № 2694-XII від 14.10.1992;

-	Правилами безпеки систем газопостачання України, затвердженими наказом  Міністерства енергетики та вугільної  промисловості 08.06.2015 №674/27119;

-	Правилами охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском, затверджених наказом Міністерства соціальної політики України від 05.03.2018 № 333;

-	Порядком технічного огляду, обстеження, оцінки та паспортизації технічного стану, здійснення запобіжних заходів для безаварійного експлуатування систем газопостачання, затвердженого наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості від 24.10.2011 №640;

-	Правилами підготовки теплових господарств до опалювального періоду, затверджених спільним наказом Міністерства палива та енергетики України,  Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 10.12.2008 №620/378;

-	іншими нормативними документами, що діють на території України;

-	паспортами та інструкціями по експлуатації заводів-виробників обладнання;

-	нормами органів Держнагляду.

Учасник повинен надавати послуги з технічного обслуговування котелень і топкових протягом 2024р. за їх місцезнаходженням:

| № п/п | Перелік об’єктів | Назва та модель опалювального обладнання | Кількість (шт.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Головне управління ДПС у Сумській області, (Сумська область, м. Суми, вул. Іллінська,13) | Опалювальні газові модулі Бернард МН-120 (120 кВт) Модуль ГВС (гарячого водопостачання) Система водопідготовки | 3 1 1 |
| 2 | Адмінбудівля Буринської ДПІ (Сумська область, м. Буринь, вул. Ринкова, 7) | Газові конвектори GF 25 F GF 35 F GF 40 F | 11 4 3 |
| 3 | Адмінбудівля Путивльської ДПІ (Сумська область,м. Путивль, проспект Іоанна Путивльського, 46) | Газовий котел Протерм 30PLO (26 кВт) Газовий котел Протерм 40PLO (35 кВт) | 1 1 |
| 4 | Адмінбудівля Кролевецької ДПІ (Сумська область,м. Кролевець, вул.Європейська, 11) | Газовий котел Рівнетерм - 40 | 1 |
| 5 | Адмінбудівля Лебединської ДПІ (Сумська область, м. Лебедин, вул. Шевська, 6 б) | Опалювальні газові модулі AF-70 Бухарест (70 кВт) Модуль гарячого водопостачання Система водопідготовки | 3 1 1 |
| 6 | Адмінбудівля Роменської ДПІ (Сумська область, м.Ромни, вул. Гостиннодвірська, 37б) | Опалювальні модулі Бернард МН – 100 (Біла церква) Модуль гарячого водопостачання | 3 1 |
| 7 | Адмінбудівля Недригайлівської ДПІ (Сумська область, смт. Недригайлів, вул. Вишнева, 2) | Котел газовий АОГВ-30-12-1-Б-В11 (ВАТ РОСС) | 1 |
| 8 | Адмінбудівля Липово-Долинської ДПІ (Сумськаобласть, смт. Л-Долина, вул. Горького, 42) | Котел газовий КСТ-16 | 1 |
| 9 | Адмінбудівля Шосткинської ДПІ (Сумська область, м. Шостка, вул. Знаменська, 2) | Газові конвектори РУТА | 52 |
| 10 | Адмінбудівля Ямпільської ДПІ (Сумська область, смт. Ямпіль, бул. Ювілейний, 8) | Котел газовий Ceetic 1-35 HPCF (35 кВт) | 1 |
| 11 | Адмінбудівля Краснопільської ДПІ (Сумська область, смт. Краснопілля, вул. Сумська, 6) | Котел газовий BAXI ECOFOUR 1.24F (24 кВт) | 1 |

Перелік послуг з технічного обслуговування газових котелень і топкових

та періодичність надання таких послуг

| № п/п | Перелік послуг з технічного обслуговування модульних дахових котелень і топкових | Періодичність |
| --- | --- | --- |
| 1 | Зовнішній огляд обладнання котелень/топкових, перевірка їх роботи | 2 рази/місяць |
| 2 | Зовнішній огляд та перевірка роботи автоматики котлів, контрольно-вимірювальних приладів та електронної автоматики сигналізації котельні | 1 раз/місяць |
| 3 | Перевірка роботи автоматики безпеки, розпалу й контролю полум’я | 1 раз/місяць |
| 4 | Перевірка параметрів налаштувань автоматики управління й безпеки | 1 раз/місяць |
| 5 | Перевірка на герметичність газового обладнання котельні | 1 раз/місяць |
| 6 | Дрібний ремонт: заміна болтів, гвинтів, термопар автоматики безпеки |  |
| 7 | Перевірка роботи розширювальних баків | 1 раз/місяць |
| 8 | Перевірка роботи модуля підживлення | 1 раз/місяць |
| 9 | Перевірка роботи системи деаерації | 1 раз/місяць |
| 10 | Пуско-налагоджувальні роботи котлів для роботи в опалювальний період | 1 раз/місяць |
| 11 | Заправка реактивами та реагентами системи хімводоочищення і деаерації | 1 раз/місяць |
| 12 | Внутрішній огляд топок котлів | 1 раз/місяць |
| 13 | Перевірка роботи насосного обладнання | 1 раз/місяць |
| 14 | Перевірка роботи теплообмінників | 1 раз/місяць |
| 15 | Технічний огляд внутрішніх газопроводів, газової арматури, газовикористовуючого обладнання | 1 раз/місяць |
| 16 | Зовнішній огляд та перевірка роботи запобіжних клапанів котлів | 1 раз/місяць |
| 17 | Перевірка манометрів контрольним приладом | 1раз/6місяців |
| 18 | Перевірка герметичності газопроводів, арматури в межах котла, перевірка контролю герметичності електромагнітних клапанів | 1раз/6місяців |
| 19 | Після виконання ремонтно - відновленних та інших робіт антикорозійне покриття має бути відновлене (Правила експлуатації теплових установок і мереж). Всі газопроводи повинні бути пофарбовані (Правила безпеки систем газопостачання). | За потреби |