Додаток 4

до Тендерної документації

Технічна специфікація

Інформація про характер і необхідні технічні

та якісні характеристики предмета закупівлі

НК 024:2023 38447 – крісло загального огляду, електричне 33190000-8 Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні (Крісло гінекологічне AV4038 або еквівалент)

Кількісні характеристики предмета закупівлі

| № | Назва | Кількість |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 |

Загальні вимоги:

1. Товар, запропонований Учасником, повинен відповідати національним та/або міжнародним стандартам, медико-технічним вимогам до предмету закупівлі, встановленим у даному додатку та всіх інших вимог Тендерної Документації.

Відповідність технічних характеристик запропонованого Учасником Товару вимогам технічного завдання повинна бути обов’язково підтверджена технічним документом виробника (експлуатаційної документації: настанови з експлуатації, або інструкції, або технічного опису чи технічних умов, або ін. документів українською мовою) в якому міститься ця інформація, з наданням копії документів.

2. Товар, запропонований Учасником, повинен бути новим і таким, що не був у використанні, та гарантійний термін (строк) експлуатації якого повинен становити не менше 12 місяців.

На підтвердження Учасник повинен надати лист у довільний формі, в якому зазначити, що запропонований Товар є новим і таким, що не був у використанні і за допомогою цього Товару не проводились демонстраційні заходи. А також в цьому листі зазначити, що гарантійний термін (строк) експлуатації запропонованого Учасником Товару становить не менше 12 місяців.

3. Учасник повинен підтвердити можливість поставки запропонованого ним Товару у кількості та в терміни, визначені цією Документацією та пропозицією Учасника.

На підтвердження Учасник повинен надати файл, відсканований з Оригіналу листа виробника (представництва, філії виробника ― якщо їх відповідні повноваження поширюються на територію України), або представника, дилера, дистриб'ютора, офіційно уповноваженого на це виробником, яким підтверджується можливість поставки Учасником Товару, який є предметом закупівлі цих торгів, у кількості, та в терміни, визначені цією Документацією та пропозицією Учасника. Лист повинен включати в себе: назву Учасника, номер оголошення, що оприлюднене на веб-порталі Уповноваженого органу, назву предмета закупівлі відповідно до оголошення про проведення процедури закупівлі, а також гарантії щодо терміну гарантійного обслуговування.

4. Учасник повинен провести кваліфікований інструктаж працівників Замовника по користуванню запропонованим обладнанням.

На підтвердження Учасник повинен надати гарантійний лист в довільній формі щодо відповідності вимогам, вказаним у вищевказаному пункті.

5. Сервісне обслуговування товару, запропонованого Учасником повинно здійснюватися кваліфікованими працівниками, які мають відповідні знання та навички.

На підтвердження Учасник повинен надати гарантійний лист в довільній формі щодо відповідності вимогам, вказаним у вищевказаному пункті, а також перелік та контакти сервісних центрів, які здійснюють сервісне обслуговування відповідного обладнання.

6. Товар, запропонований Учасником, повинен бути внесений до Державного реєстру медичної техніки та виробів медичного призначення та/або введений в обіг відповідно до законодавства у сфері технічного регулювання та оцінки відповідності, у передбаченому законодавством порядку.

На підтвердження Учасник повинен надати:

завірену копію декларації (сертифікату відповідності)  або копію документів, що підтверджують можливість  введення в обіг та/або експлуатацію (застосування) медичного виробу за результатами проходження процедури оцінки відповідності згідно вимог технічного регламенту,

7. Проведення доставки, інcталяції та пуску обладнання за рахунок Учасника.

На підтвердження Учасник повинен надати лист у довільний формі, в якому зазначити, що запропонований Товар буде доставлено та інстальовано за рахунок Учасника.

НК 024:2019: 38447-крісло загального огляду, електричне

Якщо в технічній специфікації міститься посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва, то слід розуміти у значені «або еквівалент».

ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ

(опис предмета закупівлі)

Медико-технічні вимоги

| № | Технічні показники (характеристики) | Відповідність функції, або величина параметра | Відповідність так/ні, з посиланням на сторінку(и) технічного документу виробника |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Крісло повинно бути призначене для проведення гінекологічних або урологічних обстежень або інших процедур. | відповідність |  |
| 2 | Крісло повинно бути призначене для огляду пацієнтів з інвалідністю та іншими порушеннями, вагітних жінок та жінок з надлишковою вагою | відповідність |  |
| 3 | Конструкція повинна бути виготовлена зі сталі з епоксидним поліефірним покриттям | відповідність |  |
| 4 | Кількість секцій крісла | не менше 3-х |  |
| 5 | Розмір в розкладеному стані (лежаче положення), не менше | 1820 х 645-795 мм |  |
| 6 | Секція спини, не менше | 870 х 645 х 70 мм |  |
| 7 | Секція сидіння, не менше | 490 х 645 х 70 мм |  |
| 8 | Ножна секція, не менше | 460 х 645 х 70 мм |  |
| 9 | Механічне регулювання ножної секції за допомогою зубчастого механізму | відповідність |  |
| 10 | Основа крісла повинна бути мобільною, з колесами з блокуванням, не менше | 2-х |  |
| 11 | Рама крісла повинна бути перехресною | відповідність |  |
| 12 | Наявність регульованих підколінників | наявність |  |
| 13 | Регулювання по висоті в діапазоні, не гірше | 570 - 920 мм |  |
| 14 | Електричне регулювання по висоті повинно здійснюватись за допомогою ножної педалі, що з’єднана з кріслом за допомогою шнура | відповідність |  |
| 15 | Регулювання спинної секції повинно здійснюватись газовою пружиною за допомогою двосторонніх важелів | відповідність |  |
| 16 | Кут нахилу спинної секції, не гірше | 0° - 65° |  |
| 17 | Кут нахилу ножної секції, не гірше | 0° - 90° |  |
| 18 | Робоче навантаження, не менше | 190 кг |  |
| 19 | Діаметр коліс | 100 мм |  |
| 20 | Вага, не менше | 65 кг |  |
| 21 | Рівень шуму при роботі, не вище | 30db |  |
| 22 | Ступінь електрозахисту, не гірше | IP66 |  |
| 23 | Наявність гінекологічного лотка, розміром | 230 х 160 х 30 мм |  |
| 24 | Наповнення секцій повинно бути з вогнестійкого пінополіуретану | відповідність |  |
| 25 | Анатомічна оббивка повинна бути безшовною | відповідність |  |
| 26 | Оббивка – штучна шкіра класу 1IM | відповідність |  |
| 27 | Комплектація: Крісло 3-секційне Підколінники з хромованої сталі (2 шт) з чохлом в колір крісла Педальний пульт керування 1 шт Гінекологічний лоток 1 шт Вбудований тримач паперових рушників 1 шт | відповідність |  |

*всі посилання на торговельну марку, фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника слід читати як «або еквівалент». У випадку подачі еквіваленту, його технічні характеристики повинні бути не гіршими, або кращими ніж технічні характеристики предмету закупівлі зазначені Замовником.