ДОДАТОК № 2

до тендерної документації

Технічна специфікація

Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі

Технічний нагляд за виконанням  робіт на об’єкті: «Капітальний ремонт підвального приміщення ( найпростіше укриття) Мирнянського будинку культури за адресою: Одеська область Одеський район с. Мирне, вул. Центральна, 96-г (територія Біляївської міської територіальної громади) ДК 021:2015: 71520000-9  Послуги з нагляду за виконанням будівельних робіт».

Місце виконання робіт: Мирнянський будинок культури за адресою: Одеська область Одеський район с. Мирне, вул. Центральна, 96-г (територія Біляївської міської територіальної громади)

Строк виконання робіт: до 15 жовтня 2024 року.

Клас наслідків (відповідальності) об'єкта будівництва-СС3.

Перелік основних даних та вимог до «Виконавця»:

1. Здійснювати технічний нагляд за виконанням робіт, монтажу обладнання та пусконалагоджувальних робіт та їх відповідністю із затвердженою проектно-кошторисною документацією та нормативами ДБН та інших вимог діючого законодавства України.

2. Перевіряти акти форми КБ-2в та форми КБ-3 на відповідність діючому ціноутворенню у будівництві у відповідності з фактично виконаним обсягам робіт. Підтверджує обсяги виконаних робіт, підписує та скріплює печаткою   погоджує форму КБ-2в.

3. Відповідати за:

- наявність документів, які підтверджують якісні характеристики конструкцій, виробів, матеріалів та обладнання, що використовуються під час будівництва об’єкта – технічного паспорта, сертифіката, документів, що відображають результати лабораторних випробувань тощо;

- відповідність виконаних будівельно-монтажних робіт, конструкцій, виробів, матеріалів та обладнання проектним рішенням, вимогам державних стандартів, будівельних норм і правил, технічним умовам та інших нормативних документів;

- відповідність обсягів та якості та вартості  виконаних будівельно-монтажних робіт зазначених проектно-кошторисній документації;

- виконання підрядником вказівок і приписів, виданих за результатами технічного нагляду, державного архітектурно-будівельного контролю та державного нагляду;

- правильність ведення журналів робіт, в яких зазначаються недоліки, недоробки, дефекти та інші порушення правил ведення підрядних робіт;

- наявність актів на закриття прихованих робіт під час підписання  форм (КБ-3, КБ-2в);

- правильність та своєчасність внесення «Замовником», проектними та будівельно-монтажними організаціями в робочу документацію усіх змін до проекту;

4. Вести облік обсягів прийнятих і оплачених будівельно-монтажних робіт, а також будівельно-монтажних робіт, виконаних з недоліками.

5. При наданні форм КБ-3, КБ-2в,  для підписання «Замовником», «Виконавець» відповідає за наявність фактичної калькуляції собівартості товару, який підлягає локалізації підготовленої виробником такого товару та наявність актів на закриття прихованих робіт.

6. Проводити разом з «Підрядником» огляд та оцінку результатів виконаних робіт, у тому числі прихованих і конструктивних елементів;

7. Повідомляти «Підрядника» про невідповідність виробів, матеріалів та обладнання вимогам нормативних документів.

8. Оформляти акти робіт, виконаних з недоліками.

9. Брати участь у проведенні перевірок.

10. Виконувати інші функції, пов’язані з технічним наглядом на відповідному об’єкті, в тому числі приймати участь в прийнятті в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта.

11. «Виконавець» в межах здійснення технічного нагляду має право вимагати від «Підрядника»:

-виконання робіт відповідно до проектно-кошторисної та іншої технічної документації, дотримання вимог нормативних документів щодо порядку виконання і прийняття робіт;

- зупинення робіт у разі застосування ним матеріалів, деталей, конструкцій та виробів, які не відповідають вимогам нормативних документів;

-проведення лабораторних випробувань матеріалів і конструкцій щодо їх відповідності сертифікатам  якості, а обладнання-технічним (технологічним) паспортам та своєчасного повідомлення їм про такі випробування;

- усунення відхилень від проектних рішень, недоліків ( дефектів) та недоробок і повторного пред'явлення робіт для здійснення технічного нагляду;

- надання актів на закриття прихованих робіт, фактичної калькуляції собівартості товару, який підлягає локалізації підготовленої виробником такого товару та документів, які підтверджують якісні характеристики конструкцій, виробів, матеріалів та обладнання, що використовуються під час будівництва-технічного паспорта, сертифіката тощо;

- зупинення виконання:

- робіт до оформлення актів огляду прихованих робіт;

- будівельно-монтажних робіт у разі виявлення понаднормативної деформації об'єкта або загрози конструкцій та вжиття невідкладних заходів для запобігання виникнення аварії.

12. У разі необхідності проведення додаткових робіт, які не ведуть до погіршення якості предмета закупівлі та не призводять до збільшення суми договору складати акти за власним підписом та  підписами замовника, підрядника та фахівця авторського нагляду.

13. У разі виявлення відхилень від проектних рішень, допущених під час будівництва об'єкта та відмови «Підрядника» їх усунути, «Виконавець» зупиняє подальше виконання будівельно-монтажних робіт та повідомляє про це «Замовника» для вжиття заходів відповідно до законодавства України.

Обсяг робіт, за яким мати бути здійснено технічний нагляд на об’єкті:

| Капітальний ремонт підвального приміщення (найпростіше укриття) Мирнянського будинку культури за адресою: Одеська обл., Одеський р-он, с. Мирне, вул. Центральна, 96-г (територія Біляївської міської територіальної громади) |
| --- |
| № п/п | Найменування робіт та витрат | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Локальний кошторис 02-01-01 на загальнобудівельні роботи |  |  |  |
|  | Роздiл 1. Демонтаж |  |  |  |
| 1 | Розробка ґрунту всередині будівлі в котлованах | м3 | 175,5 |  |
| 2 | Розбирання монолітних перекриттів | м3 | 9,7 |  |
| 3 | Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли | м3 | 20,72 |  |
| 4 | Розбирання монолітних сходових площадок | м3 | 3,09 |  |
| 5 | Розбирання кам'яних і залізобетонних східців на суцільній основі | м | 2,7 |  |
| 6 | (Демонтаж) Улаштування залізобетонних стін і перегородок висотою до 3 м, товщиною до 100 мм | м3 | 4,8 |  |
| 7 | Розбирання покриттів покрівлі з хвилястих азбестоцементних листів | м2 | 8,7 |  |
| 8 | (Демонтаж) Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,5 т | т | 0,15 |  |
| 9 | Розбирання монолітних бетонних фундаментів | м3 | 1 |  |
| 10 | Розбирання монолітної бетонної підлоги | м3 | 45,25 |  |
| 11 | Розбирання цементних покриттів підлог | м2 | 28,726 |  |
| 12 | Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2 | м2 | 1131,94 |  |
|  | Роздiл 2. Приямок монолітний |  |  |  |
| 13 | Розбирання монолітних бетонної основи підлоги | м3 | 0,384 |  |
| 14 | Розробка ґрунту в приямку | м3 | 1,84 |  |
| 15 | Улаштування підстильного шару бетонного | м3 | 0,15 |  |
| 16 | Улаштування залізобетонних підпірних стін і стін підвалів висотою до 3 м, товщиною до 300 мм | м3 | 0,5 |  |
| 17 | Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону | м2 | 2,5 |  |
| 18 | Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 1 | м3 | 1,12 |  |
| 19 | Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 1-2 | м3 | 1,12 |  |
|  | Роздiл 3. Збірні залізобетонні елементи приміщення в осях 4-5/И-К |  |  |  |
| 20 | Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 1-2 | м3 | 0,5 |  |
| 21 | Установлення блоків стін підвалів масою до 0,5 т | шт | 6 |  |
| 22 | Установлення блоків стін підвалів масою до 1 т | шт | 12 |  |
| 23 | Установлення блоків стін підвалів масою до 1,5 т | шт | 10 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 | Улаштування залізобетонних підпірних стін і стін підвалів висотою до 3 м, товщиною понад 300 мм до 500 мм (заповнення некратних місць та кутових ділянок бетоном) | м3 | 0,47 |  |
| 25 | Мурування окремих ділянок простих зовнішніх стін із цегли | м3 | 3,4 |  |
|  | Роздiл 4. Плита монолітна ПМ1 |  |  |  |
| 26 | Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских /бетон важкий В 25 (М350), крупність заповнювача 20-40мм/ | м3 | 7,6 |  |
|  | Роздiл 5. Сходи монолітні См1 |  |  |  |
| 27 | Установлення блоків стін підвалів масою до 1 т | шт | 7 |  |
| 28 | Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача 20-40мм | м3 | 0,2 |  |
| 29 | Улаштування фундаментних плит залізобетонних із ребрами угору | м3 | 1,95 |  |
|  | Роздiл 6. Ганок №1 (стіни підземної частини) |  |  |  |
| 30 | Установлення блоків стін підвалів масою до 0,5 т | шт | 6 |  |
| 31 | Установлення блоків стін підвалів масою до 1 т | шт | 3 |  |
| 32 | Установлення блоків стін підвалів масою до 1,5 т | шт | 6 |  |
| 33 | Улаштування залізобетонних підпірних стін і стін підвалів висотою до 3 м, товщиною понад 300 мм до 500 мм (заповнення некратних місць та кутових ділянок бетоном) | м3 | 0,2 |  |
| 34 | Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону | м2 | 25 |  |
| 35 | Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 1 | м3 | 21,5 |  |
|  | Роздiл 7. Ганок №1 (сходи монолітні) |  |  |  |
| 36 | Улаштування щебенево-піщаної основи під фундаменти | м3 | 1,3 |  |
| 37 | Улаштування фундаментних плит залізобетонних із ребрами угору бетон важкий В 25 (М 350), крупнiсть заповнювача бiльше 40 мм | м3 | 1,1 |  |
| 38 | Улаштування протифільтраційного екрана з поліетиленової плівки | м2 | 6,8 |  |
|  | Роздiл 8. Ганок №1 (стіни надземної частини) |  |  |  |
| 39 | Мурування зовнішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків | м3 | 2,2 |  |
|  | Роздiл 9. Ганок №1 (монолітний пояс) |  |  |  |
| 40 | Улаштування поясів без опалубки /бетон важкий В 25 (М350), крупнiсть заповнювача 20-40мм/ | м3 | 0,234 |  |
|  | Роздiл 10. Ганок №1 (покрівля) |  |  |  |
| 41 | Виготовлення гратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.] | т | 0,1802 |  |
| 42 | Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,5 т | т | 0,1802 |  |
| 43 | Очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками | м2 | 5,93 |  |
| 44 | Ґрунтування металевих поверхонь за два рази ґрунтовкою ГФ-021 /при фарбуванні гратчастих поверхонь / | м2 | 5,93 |  |
| 45 | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 /при фарбуванні гратчастих поверхонь / | м2 | 5,93 |  |
| 46 | Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м | м2 | 12,72 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Роздiл 11. Ганок №2 (стіни підземної частини) |  |  |  |
| 47 | Установлення блоків стін підвалів масою до 0,5 т | шт | 6 |  |
| 48 | Установлення блоків стін підвалів масою до 1 т | шт | 11 |  |
| 49 | Установлення блоків стін підвалів масою до 1,5 т | шт | 12 |  |
| 50 | Улаштування залізобетонних підпірних стін і стін підвалів висотою до 3 м, товщиною понад 300 мм до 500 мм (заповнення некратних місць та кутових ділянок бетоном) | м3 | 0,2 |  |
| 51 | Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону | м2 | 56,5 |  |
| 52 | Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 1 | м3 | 57,7 |  |
|  | Роздiл 12. Ганок №2 (сходи монолітні) |  |  |  |
| 53 | Улаштування щебенево-піщаної основи під фундаменти | м3 | 2,9 |  |
| 54 | Улаштування фундаментних плит залізобетонних із ребрами угору бетон важкий В 25 (М 350), крупнiсть заповнювача бiльше 40 мм | м3 | 2,4 |  |
| 55 | Улаштування протифільтраційного екрана з поліетиленової плівки | м2 | 15,6 |  |
|  | Роздiл 13. Ганок №2(стіни надземної частини) |  |  |  |
| 56 | Мурування зовнішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків | м3 | 1,8 |  |
|  | Роздiл 14. Ганок №2 (монолітний пояс) |  |  |  |
| 57 | Улаштування поясів без опалубки /бетон важкий В 25 (М350), крупнiсть заповнювача 20-40мм/ | м3 | 0,6 |  |
|  | Роздiл 15. Ганок №2 (покрівля) |  |  |  |
| 58 | Виготовлення гратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.] | т | 0,19564 |  |
| 59 | Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,5 т | т | 0,19564 |  |
| 60 | Очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками | м2 | 6,27 |  |
| 61 | Ґрунтування металевих поверхонь за два рази ґрунтовкою ГФ-021 /при фарбуванні гратчастих поверхонь / | м2 | 6,27 |  |
| 62 | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 /при фарбуванні гратчастих поверхонь / | м2 | 6,27 |  |
| 63 | Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м | м2 | 29,1 |  |
|  | Роздiл 16. Ганок №3(сходи монолітні) |  |  |  |
| 64 | Улаштування щебенево-піщаної основи під фундаменти | м3 | 1,63 |  |
| 65 | Улаштування фундаментних плит залізобетонних із ребрами угору бетон важкий В 25 (М 350), крупнiсть заповнювача бiльше 40 мм | м3 | 1,32 |  |
| 66 | Улаштування протифільтраційного екрана з поліетиленової плівки | м2 | 8,4 |  |
|  | Роздiл 17. Ганок №3 (стіни надземної частини) |  |  |  |
| 67 | Мурування зовнішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків | м3 | 1,2 |  |
|  | Роздiл 18. Ганок №3 (монолітний пояс) |  |  |  |
| 68 | Улаштування поясів без опалубки /бетон важкий В 25 (М350), крупнiсть заповнювача 20-40мм/ | м3 | 0,25 |  |
|  | Роздiл 19. Ганок №3 (покрівля) |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 69 | Виготовлення гратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.] | т | 0,1802 |  |
| 70 | Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,5 т | т | 0,1802 |  |
| 71 | Очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками | м2 | 5,93 |  |
| 72 | Ґрунтування металевих поверхонь за два рази ґрунтовкою ГФ-021 /при фарбуванні гратчастих поверхонь / | м2 | 5,93 |  |
| 73 | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 /при фарбуванні гратчастих поверхонь / | м2 | 5,93 |  |
| 74 | Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м | м2 | 10,66 |  |
|  | Роздiл 20. Улаштування отвору №5 |  |  |  |
| 75 | Посилення цегляних стін металевим каркасом (улаштування нового віконного прорізу) | т | 0,095 |  |
| 76 | Очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками | м2 | 3,1 |  |
| 77 | Ґрунтування металевих поверхонь за два рази ґрунтовкою ГФ-021 /при фарбуванні гратчастих поверхонь / | м2 | 3,1 |  |
| 78 | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 /при фарбуванні гратчастих поверхонь / | м2 | 3,1 |  |
|  | Роздiл 21. Улаштування отвору №10 |  |  |  |
| 79 | Посилення цегляних стін металевим каркасом (улаштування нового віконного прорізу) | т | 0,072 |  |
| 80 | Очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками | м2 | 2,4 |  |
| 81 | Ґрунтування металевих поверхонь за два рази ґрунтовкою ГФ-021 /при фарбуванні гратчастих поверхонь / | м2 | 2,4 |  |
| 82 | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 /при фарбуванні гратчастих поверхонь / | м2 | 2,4 |  |
|  | Роздiл 22. Улаштування отвору №11 |  |  |  |
| 83 | Посилення цегляних стін металевим каркасом (улаштування нового віконного прорізу) | т | 0,051 |  |
| 84 | Очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками | м2 | 1,61 |  |
| 85 | Ґрунтування металевих поверхонь за два рази ґрунтовкою ГФ-021 /при фарбуванні гратчастих поверхонь / | м2 | 1,61 |  |
| 86 | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 /при фарбуванні гратчастих поверхонь / | м2 | 1,61 |  |
|  | Роздiл 23. Улаштування отвору №12 |  |  |  |
| 87 | Посилення цегляних стін металевим каркасом (улаштування нового віконного прорізу) | т | 0,049 |  |
| 88 | Очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками | м2 | 1,56 |  |
| 89 | Ґрунтування металевих поверхонь за два рази ґрунтовкою ГФ-021 /при фарбуванні гратчастих поверхонь / | м2 | 1,56 |  |
| 90 | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 /при фарбуванні гратчастих поверхонь / | м2 | 1,56 |  |
|  | Роздiл 24. Улаштування отвору №13 |  |  |  |
| 91 | Посилення цегляних стін металевим каркасом (улаштування нового віконного прорізу) | т | 0,043 |  |
| 92 | Очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками | м2 | 1,38 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 93 | Ґрунтування металевих поверхонь за два рази ґрунтовкою ГФ-021 /при фарбуванні гратчастих поверхонь / | м2 | 1,38 |  |
| 94 | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 /при фарбуванні гратчастих поверхонь / | м2 | 1,38 |  |
|  | Роздiл 25. Проріз ПР1 |  |  |  |
| 95 | Тимчасове розвантаження кам'яних конструкцій дерев'яними стояками з колод | м | 4,46 |  |
| 96 | Посилення цегляних стін металевим каркасом (улаштування нового віконного прорізу) | т | 0,071 |  |
| 97 | Очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками | м2 | 2,07 |  |
| 98 | Ґрунтування металевих поверхонь за два рази ґрунтовкою ГФ-021 /при фарбуванні гратчастих поверхонь / | м2 | 2,07 |  |
| 99 | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 /при фарбуванні гратчастих поверхонь / | м2 | 2,07 |  |
|  | Роздiл 26. Проріз ПР2 |  |  |  |
| 100 | Тимчасове розвантаження кам'яних конструкцій дерев'яними стояками з колод | м | 4,46 |  |
| 101 | Посилення цегляних стін металевим каркасом (улаштування нового віконного прорізу) | т | 0,074 |  |
| 102 | Очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками | м2 | 1,96 |  |
| 103 | Ґрунтування металевих поверхонь за два рази ґрунтовкою ГФ-021 /при фарбуванні гратчастих поверхонь / | м2 | 1,96 |  |
| 104 | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 /при фарбуванні гратчастих поверхонь / | м2 | 1,96 |  |
|  | Роздiл 27. Проріз ПР3 (отвори 6,7) |  |  |  |
| 105 | Тимчасове розвантаження кам'яних конструкцій дерев'яними стояками з колод | м | 4,76 |  |
| 106 | Посилення цегляних стін металевим каркасом (улаштування нового віконного прорізу) | т | 0,249 |  |
| 107 | Очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками | м2 | 8,8 |  |
| 108 | Ґрунтування металевих поверхонь за два рази ґрунтовкою ГФ-021 /при фарбуванні гратчастих поверхонь / | м2 | 8,8 |  |
| 109 | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 /при фарбуванні гратчастих поверхонь / | м2 | 8,8 |  |
|  | Роздiл 28. Проріз ПР4 |  |  |  |
| 110 | Тимчасове розвантаження кам'яних конструкцій дерев'яними стояками з колод | м | 4,46 |  |
| 111 | Посилення цегляних стін металевим каркасом (улаштування нового віконного прорізу) | т | 0,118 |  |
| 112 | Очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками | м2 | 3,18 |  |
| 113 | Ґрунтування металевих поверхонь за два рази ґрунтовкою ГФ-021 /при фарбуванні гратчастих поверхонь / | м2 | 3,18 |  |
| 114 | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 /при фарбуванні гратчастих поверхонь / | м2 | 3,18 |  |
|  | Роздiл 29. Проріз ПР5 |  |  |  |
| 115 | Тимчасове розвантаження кам'яних конструкцій дерев'яними стояками з колод | м | 4,46 |  |
| 116 | Посилення цегляних стін металевим каркасом (улаштування нового віконного прорізу) | т | 0,072 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 117 | Очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками | м2 | 2,11 |  |
| 118 | Ґрунтування металевих поверхонь за два рази ґрунтовкою ГФ-021 /при фарбуванні гратчастих поверхонь / | м2 | 2,11 |  |
| 119 | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 /при фарбуванні гратчастих поверхонь / | м2 | 2,11 |  |
|  | Роздiл 30. Проріз ПР6 |  |  |  |
| 120 | Тимчасове розвантаження кам'яних конструкцій дерев'яними стояками з колод | м | 4,76 |  |
| 121 | Посилення цегляних стін металевим каркасом (улаштування нового віконного прорізу) | т | 0,036 |  |
| 122 | Очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками | м2 | 1,22 |  |
| 123 | Ґрунтування металевих поверхонь за два рази ґрунтовкою ГФ-021 /при фарбуванні гратчастих поверхонь / | м2 | 1,22 |  |
| 124 | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 /при фарбуванні гратчастих поверхонь / | м2 | 1,22 |  |
|  | Роздiл 31. Проріз ПР7 |  |  |  |
| 125 | Тимчасове розвантаження кам'яних конструкцій дерев'яними стояками з колод | м | 8,6 |  |
| 126 | Посилення цегляних стін металевим каркасом (улаштування нового віконного прорізу) | т | 0,082 |  |
| 127 | Очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками | м2 | 2,44 |  |
| 128 | Ґрунтування металевих поверхонь за два рази ґрунтовкою ГФ-021 /при фарбуванні гратчастих поверхонь / | м2 | 2,44 |  |
| 129 | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 /при фарбуванні гратчастих поверхонь / | м2 | 2,44 |  |
|  | Роздiл 32. Перемички П1;П2;П3 |  |  |  |
| 130 | Тимчасове розвантаження кам'яних конструкцій дерев'яними стояками з колод | м | 120,1168 |  |
| 131 | Улаштування перемичок із металевих балок | т | 0,06996 |  |
| 132 | Очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками | м2 | 1,77 |  |
| 133 | Ґрунтування металевих поверхонь за два рази ґрунтовкою ГФ-021 /при фарбуванні гратчастих поверхонь / | м2 | 1,77 |  |
| 134 | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 /при фарбуванні гратчастих поверхонь / | м2 | 1,77 |  |
|  | Роздiл 33. Приямок Прм1 |  |  |  |
| 135 | Улаштування підстильного шару бетонного | м3 | 0,35 |  |
| 136 | Улаштування залізобетонних підпірних стін і стін підвалів висотою до 3 м, товщиною до 300 мм | м3 | 3,5 |  |
| 137 | Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону | м2 | 9,245 |  |
|  | Роздiл 34. Приямок Прм2 |  |  |  |
| 138 | Улаштування підстильного шару бетонного | м3 | 0,27 |  |
| 139 | Улаштування залізобетонних підпірних стін і стін підвалів висотою до 3 м, товщиною до 300 мм | м3 | 2,01 |  |
| 140 | Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону | м2 | 4,2 |  |
|  | Роздiл 35. Мурування стіни та перегородок |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 141 | Улаштування армованих цегляних перегородок з прорізами товщиною 0,5 цеглини в приміщеннях площею більше 5 м2 | м2 | 128 |  |
| 142 | Мурування зовнішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків | м3 | 10,5 |  |
|  | Роздiл 36. Інше |  |  |  |
| 143 | Пробивання прорізів у цегляних стінах вручну | м3 | 1,33425 |  |
| 144 | Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди | м3 | 97,02 |  |
| 145 | Перевезення ґрунту до 3 км | т | 160,083 |  |
| 146 | Навантаження сміття вручну | т | 204,35 |  |
| 147 | Перевезення сміття до 10 км | т | 204,35 |  |
|  | Локальний кошторис 02-01-02 на опоряджувальні роботи |  |  |  |
|  | Роздiл 1. Підлоги |  |  |  |
| 148 | Улаштування покриттів мозаїчних [терраццо] товщиною 20 мм без малюнка | м2 | 245,85 |  |
| 149 | Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини мозаїчних покриттів [тераццо] без малюнка і з малюнком | м2 | 245,85 |  |
| 150 | Улаштування покриттів мозаїчних [терраццо] товщиною 20 мм без малюнка | м2 | 19,3 |  |
| 151 | Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини мозаїчних покриттів [тераццо] без малюнка і з малюнком | м2 | 19,3 |  |
| 152 | Улаштування першого шару обклеювальної гідроізоляції рулонними матеріалами на мастиці Із заведенням на стіну на 300мм | м2 | 37,063 |  |
| 153 | Додавати на кожний наступний шар обклеювальної гідроізоляції рулонними матеріалами на мастиці | м2 | 37,063 |  |
| 154 | Улаштування стяжок бетонних товщиною 20 мм | м2 | 30,4 |  |
| 155 | Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини бетонних стяжок | м2 | 30,4 |  |
| 156 | Улаштування покриттів полімерцементних одношарових наливних товщиною 4 мм | м2 | 30,4 |  |
| 157 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт | м2 | 9 |  |
|  | Роздiл 2. Сходи |  |  |  |
| 158 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2 | м2 | 33,55 |  |
| 159 | Улаштування покриттів східців і підсхідців з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші | м2 | 33,55 |  |
|  | Роздiл 3. Заповнення дверних прорізів |  |  |  |
| 160 | Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен | м2 | 25,935 |  |
|  | Роздiл 4. Огородження ОГ-1; ОГ-2 |  |  |  |
| 161 | Установлення металевої огорожі сходів | м | 30,05 |  |
|  | Роздiл 5. Поручні для МГН |  |  |  |
| 162 | Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм | шт | 14 |  |
| 163 | Ставлення болтів будівельних з гайками й шайбами | шт | 14 |  |
| 164 | Установлення поручнів для МГН | шт | 3 |  |
|  | Роздiл 6. Опорядження стін |  |  |  |
| 165 | Перетирання штукатурки внутрішніх приміщень | м2 | 723,08 |  |
| 166 | Антисептування водними сумішами стін | м2 | 723,08 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 167 | Опорядження внутрішніх поверхонь стін по каменю і бетону декоративною сумішшю з наповнювачем, величина зерен 2 мм | м2 | 723,08 |  |
| 168 | Високоякісне фарбування колером олійним стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | м2 | 5,34 |  |
|  | Роздiл 7. Опорядження стель |  |  |  |
| 169 | Перетирання штукатурки внутрішніх приміщень | м2 | 408,86 |  |
| 170 | Антисептування водними сумішами стель | м2 | 408,86 |  |
| 171 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по штукатурці | м2 | 408,56 |  |
| 172 | Улаштування каркасно-фільончастих перегородок у санвузлах | м2 | 6,4 |  |
|  | Локальний кошторис 02-01-03 на електромонтажні роботи |  |  |  |
|  | Роздiл 1. Шафа ввідно-облікова |  |  |  |
| 173 | Блок керування шафного виконання або розподільний пункт [шафа], що установлюється на стіні, висота і ширина до 600х600 мм | шт | 1 |  |
| 174 | Установлення приладів або апаратів, знятих перед транспортуванням | шт | 6 |  |
|  | Роздiл 2. Щит ЩРН IP54 |  |  |  |
| 175 | Шафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і глибина до 600х600х350 мм | шт | 1 |  |
| 176 | Установлення приладів або апаратів, знятих перед транспортуванням | шт | 14 |  |
|  | Роздiл 3. Щит ЩРН 36 модулів |  |  |  |
| 177 | Шафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і глибина до 600х600х350 мм | шт | 1 |  |
| 178 | Установлення приладів або апаратів, знятих перед транспортуванням | шт | 18 |  |
|  | Роздiл 4. Щит ЩРН 12 модулів |  |  |  |
| 179 | Шафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і глибина до 600х600х350 мм | шт | 1 |  |
| 180 | Установлення приладів або апаратів, знятих перед транспортуванням | шт | 4 |  |
|  | Роздiл 5. ЯРП-100 (будинок культури) |  |  |  |
| 181 | Блок керування шафного виконання або розподільний пункт [шафа], що установлюється на стіні, висота і ширина до 600х600 мм | шт | 1 |  |
| 182 | Шафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і глибина до 600х600х350 мм | шт | 1 |  |
| 183 | Установлення приладів або апаратів, знятих перед транспортуванням | шт | 6 |  |
| 184 | Прокладання труб, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм | м | 18 |  |
| 185 | Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби | м | 15 |  |
| 186 | Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм2 до 16 мм2 в труби | м | 3 |  |
|  | Роздiл 6. Освітлювальна арматура |  |  |  |
| 187 | Світильник для ламп розжарювання стельовий або настінний з кріпленням гвинтами для приміщень з нормальними умовами середовища, одноламповий | шт | 63 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 188 | Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п. | шт | 3 |  |
|  | Роздiл 7. Електроустановчі вироби |  |  |  |
| 189 | Установлення перемикачів неутопленого типу при відкритій проводці | шт | 35 |  |
| 190 | Установлення штепсельних розеток неутопленого типу при відкритій проводці | шт | 27 |  |
| 191 | Установлення блоків з кількістю установлюваних апаратів [вимикачів і штепсельних розеток] до 3 | шт | 34 |  |
| 192 | Установлення трансформаторів знижувальних потужністю до 0,25 кВ.А | шт | 1 |  |
| 193 | Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3- х полюсних на струм понад 25 А до 100 А | шт | 1 |  |
|  | Роздiл 8. Кабелі та проводи |  |  |  |
| 194 | Прокладання труб, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм | м | 1774 |  |
| 195 | Прокладання труб, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 32 мм | м | 8 |  |
| 196 | Прокладання труб, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 50 мм | м | 38 |  |
| 197 | Прокладання стальних труб із кріпленням накладними скобами, діаметр труб до 25 мм | м | 10 |  |
| 198 | Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби | м | 886 |  |
| 199 | Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм2 до 16 мм2 в труби | м | 858 |  |
| 200 | Затягування першого проводу перерізом понад 16 мм2 до 35 мм2 в труби | м | 30 |  |
| 201 | Затягування першого проводу перерізом понад 35 мм2 до 70 мм2 в труби | м | 8 |  |
| 202 | Кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленням накладними скобами, маса 1 м до 1 кг | м | 33 |  |
| 203 | Кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленням накладними скобами, маса 1 м до 2 кг | м | 5 |  |
|  | Роздiл 9. Внутрішній блискавкозахист |  |  |  |
| 204 | Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3- х полюсних на струм понад 25 А до 100 А | шт | 1 |  |
|  | Роздiл 10. Заземлення |  |  |  |
| 205 | Провідник заземлюючий приховано у підливці підлоги зі штабової сталі перерізом 100 мм2 | м | 51 |  |
| 206 | Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм | шт | 3 |  |
| 207 | Монтаж площадки підіймальної вантажопідйомністю 500 кг | шт | 1 |  |
|  | Локальний кошторис 02-01-05 на пусконаладку генератора |  |  |  |
| 208 | Синхронний генератор [компенсатор], напруга до 1 кВ, потужність до 100 кВт | шт | 1 |  |
|  | Локальний кошторис 02-01-06 на вентиляція |  |  |  |
|  | Роздiл 1. ПВ-1 |  |  |  |
| 209 | Установлення камер припливних типових без секції зрошення продуктивністю до 10 тис.м3/год | камеpа | 1 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 210 | Установлення грат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі понад 0,25 до 1 м2 | грати | 1 |  |
| 211 | Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,05 т з електродвигуном на одній осі | шт | 61 |  |
| 212 | Установлення клапанів перекидних . | клапан | 9 |  |
| 213 | Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм | м2 | 39,72 |  |
| 214 | Прокладання повітроводів периметром до 900 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм | м2 | 39,478 |  |
| 215 | Прокладання повітроводів периметром від 1100 мм до 1600 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм | м2 | 36,861 |  |
| 216 | Прокладання повітроводів периметром понад 1600 до 2400 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм | м2 | 118,41 |  |
| 217 | Прокладання повітроводів периметром понад 2400 до 3200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм | м2 | 171,371 |  |
| 218 | Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами зі спіненого каучуку, поліетилену | м2 | 91,81 |  |
|  | Роздiл 2. В-1 |  |  |  |
| 219 | Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,05 т з електродвигуном на одній осі | шт | 1 |  |
| 220 | Установлення клапанів перекидних діаметром до 1000 мм | клапан | 1 |  |
| 221 | Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм | м2 | 8,14 |  |
| 222 | Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами зі спіненого каучуку, поліетилену | м2 | 2,85 |  |
|  | Роздiл 3. В-2 |  |  |  |
| 223 | Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,05 т з електродвигуном на одній осі | шт | 1 |  |
| 224 | Установлення клапанів перекидних діаметром до 1000 мм | клапан | 1 |  |
| 225 | Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм | м2 | 5 |  |
| 226 | Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами зі спіненого каучуку, поліетилену | м2 | 2,46 |  |
|  | Роздiл 4. В-3 |  |  |  |
| 227 | Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,05 т з електродвигуном на одній осі | шт | 1 |  |
| 228 | Установлення клапанів перекидних діаметром до 1000 мм | клапан | 1 |  |
| 229 | Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм | м2 | 0,69 |  |
| 230 | Прокладання повітроводів діаметром понад 250 до 355 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0, 6 мм | м2 | 15,293 |  |
| 231 | Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами зі спіненого каучуку, поліетилену | м2 | 4,23 |  |
|  | Роздiл 5. В-4 |  |  |  |
| 232 | Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,05 т з електродвигуном на одній осі | шт | 1 |  |
| 233 | Установлення клапанів перекидних діаметром до 1000 мм | клапан | 1 |  |
| 234 | Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм | м2 | 8,95 |  |
| 235 | Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами зі спіненого каучуку, поліетилену | м2 | 2,46 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Роздiл 6. В-5 |  |  |  |
| 236 | Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,05 т з електродвигуном на одній осі | шт | 1 |  |
| 237 | Установлення клапанів перекидних діаметром до 1000 мм | клапан | 1 |  |
| 238 | Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм | м2 | 12,86 |  |
| 239 | Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами зі спіненого каучуку, поліетилену | м2 | 2,46 |  |
|  | Локальний кошторис 02-01-08 на пусконаладку системи вентиляції |  |  |  |
| 240 | Установка теплообмінна з кількістю нагрівачів до 12 | Установ. | 1 |  |
| 241 | Вентилятор радіальний [відцентровий], діаметральний або даховий, N до 5 | Пристр. | 5 |  |
|  | Локальний кошторис 02-01-09 на система водопроводу та каналізації |  |  |  |
|  | Роздiл 1. Сантехнічні прилади |  |  |  |
| 242 | Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води | к-т | 5 |  |
| 243 | Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком | к-т | 4 |  |
| 244 | Установлення нагрівачів індивідуальних водоводяних | к-т | 1 |  |
|  | Роздiл 2. Система В1 (Господарско-питний водопровід) |  |  |  |
| 245 | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм | м | 70 |  |
| 246 | Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену | м | 50 |  |
| 247 | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм | м | 29 |  |
| 248 | Установлення баків для води | шт | 3 |  |
| 249 | Установлення насосів відцентрових з електродвигуном масою до 0,1 т | насос | 1 |  |
|  | Роздiл 3. Система Т3 (Водопровід гарячого водопостачання) |  |  |  |
| 250 | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм | м | 3 |  |
| 251 | Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену | м | 3 |  |
| 252 | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм | м | 29 |  |
|  | Роздiл 4. Система побутової каналізації К1 |  |  |  |
| 253 | Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм | м | 12 |  |
| 254 | Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм | м | 20 |  |
| 255 | Установлення баків (вигрібна яма пластикова) | шт | 1 |  |
|  | Роздiл 5. Дренажна каналізація напірна КН |  |  |  |
| 256 | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм | м | 10 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 257 | Установлення насосів відцентрових з електродвигуном масою до 0,1 т | насос | 1 |  |
|  | Локальний кошторис 02-01-011 на система димовидалення |  |  |  |
| 258 | Установлення вентиляторів осьових масою понад 0,05 до 0,1 т | шт | 1 |  |
| 259 | Установлення грат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі понад 0,25 до 1 м2 | грати | 1 |  |
| 260 | Прокладання повітроводів периметром понад 2400 до 3200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 1,0 мм | м2 | 20 |  |
|  | Локальний кошторис 02-01-013 на влаштування системи пожежної сигналізації, системи керування евакуюванням, системи централізованого пожежного спостереження, автоматизованої системи протидимного захисту (найпростіше укриття) |  |  |  |
|  | Вiддiл 1. МЕРЕЖА СПС |  |  |  |
|  | Роздiл 1. Монтаж системи пожежної сигналізації. |  |  |  |
| 261 | Прилад ПС на 4 промені | шт | 1 |  |
| 262 | Установлення апаратури настільної, маса до 0,015 т (модуль релейних ліній) | шт | 1 |  |
| 263 | Установлення апаратури настiльної. | шт | 1 |  |
| 264 | Монтаж акумулятора 7А/ч12В | шт | 2 |  |
| 265 | Сповiщувач ОС автоматичний ударно-контактний, безконтактний електричний. | шт | 3 |  |
| 266 | Сповіщувач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у нормальному виконанні | шт | 16 |  |
|  | Роздiл 2. 10% запас згідно п7.2.22.ДБНВ.2.5-56:2014 |  |  |  |
|  | Роздiл 3. Кабельні прокладки. |  |  |  |
| 267 | Профiль монтажний довжиною 2 м | м | 200 |  |
| 268 | Провід, що прокладається у коробах, сумарний переріз до 6 мм2 | м | 310 |  |
|  | Вiддiл 2. Мережа СО |  |  |  |
| 269 | Монтаж коробки кабельної сполучної або розгалужувальної | шт | 1 |  |
| 270 | Монтаж транспаранта світлового [табло] | шт | 5 |  |
| 271 | Сповіщувач ПС автоматичний тепловий електроконтактний, магнітоконтактний у нормальному виконанні | шт | 8 |  |
| 272 | Профiль монтажний довжиною 2 м | м | 100 |  |
| 273 | Провід, що прокладається у коробах, сумарний переріз до 6 мм2 | м | 195 |  |
|  | Локальний кошторис 02-01-015 на пусконалагоджувальні роботи систем пожежної сигналізації, оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей (найпростіше укриття) |  |  |  |
| 274 | Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Прилад приймально-контрольний з кількістю шлейфів від 4 до 9, за перший шлейф | шт | 1 |  |
| 275 | Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Сповіщувач ручний контактний | шт | 3 |  |
| 276 | Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Сповіщувач димовий, тепловий | шт | 16 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 277 | Схеми сигналізації. Схема утворення ділянки сигналізації [центральна, технологічна, місцева, аварійна, попереджувальна та ін.] | Ділянка | 1 |  |
| 278 | Системи багатоконтурні [каскадні або інші складні автоматичного регулювання] багатоконтурні з числом параметрів настроювання до 5 | Система | 1 |  |
|  | Локальний кошторис 02-01-016 на влаштування системи пожежної сигналізації, системи керування евакуюванням, системи централізованого пожежного спостереження, автоматична система димо-та тепловидалення (будинок культури) |  |  |  |
|  | Роздiл 1. Пережа СПС |  |  |  |
| 279 | Блок базовий на 16 променів приймально-контрольного пускового концентратора ПС | шт | 1 |  |
| 280 | Установлення апаратури настільної, маса до 0,015 т (модуль розширення МРЛ-2.1) | шт | 2 |  |
| 281 | Установлення апаратури настільної, маса до 0,015 т | шт | 1 |  |
| 282 | Установлення апаратури настiльної. | шт | 1 |  |
| 283 | Монтаж акумулятора 7А/ч12В | шт | 2 |  |
| 284 | Сповiщувач ОС автоматичний ударно-контактний, безконтактний електричний. | шт | 11 |  |
| 285 | Сповіщувач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у нормальному виконанні | шт | 46 |  |
|  | Роздiл 2. 10% запас згідно п7.2.22.ДБНВ.2.5-56:2014 |  |  |  |
|  | Роздiл 3. Кабельні прокладки СПС |  |  |  |
| 286 | Прокладання труб, гнучких із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм | м | 1080 |  |
| 287 | Прокладання вініпластових труб, що поставляються прямими трубами довжиною 5-7 м, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 50 мм | м | 10 |  |
| 288 | Затягування першого проводу перерізом до 2,5 мм2 в труби | м | 1000 |  |
| 289 | Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби | м | 30 |  |
| 290 | Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм2 до 16 мм2 в труби | м | 50 |  |
|  | Вiддiл 1. Мережа СО |  |  |  |
| 291 | Монтаж транспаранта світлового [табло] | шт | 7 |  |
| 292 | Монтаж коробки кабельної сполучної або розгалужувальної | шт | 1 |  |
| 293 | Сповіщувач ПС автоматичний тепловий електроконтактний, магнітоконтактний у нормальному виконанні | шт | 9 |  |
|  | Роздiл 1. Кабельні прокладки СО |  |  |  |
| 294 | Прокладання труб, гнучких із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм | м | 255 |  |
| 295 | Затягування першого проводу перерізом до 2,5 мм2 в труби | м | 255 |  |
|  | Роздiл 2. Автоматична система димо-та тепловидалення |  |  |  |
| 296 | Прилад ПС на 4 промені | шт | 1 |  |
| 297 | Установлення апаратури настільної, маса до 0,015 т (модуль розширення МРЛ-2.1) | шт | 1 |  |
| 298 | Установлення апаратури настільної, маса до 0,015 т | шт | 1 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 299 | Шафа або панель комутації зв'язку та сигналізації на стіні або в ніші, кількість пар до 20 | шт | 1 |  |
| 300 | Кнопка, установлювана на пультах і панелях | шт | 3 |  |
| 301 | Прокладання труб, гнучких із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм | м | 355 |  |
| 302 | Затягування першого проводу перерізом до 2,5 мм2 в труби | м | 215 |  |
| 303 | Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби | м | 90 |  |
| 304 | Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм2 до 16 мм2 в труби | м | 50 |  |
| 305 | Шафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і глибина до 600х600х350 мм | шт | 1 |  |
| 306 | Установлення приладів або апаратів, знятих перед транспортуванням | шт | 14 |  |
| 307 | Кабель до 35 кВ, що прокладається по установлених конструкціях і лотках з кріпленням на поворотах і в кінці траси, маса 1 м до 1 кг | м | 90 |  |
| 308 | Прокладання коробів пластикових | м | 1 |  |
|  | Роздiл 3. 10% запас згідно п7.2.22.ДБНВ.2.5-56:2014 |  |  |  |
|  | Локальний кошторис 02-01-018 на пусконалагоджувальні роботи систем пожежної сигналізації, оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей (будинок культури) |  |  |  |
| 309 | Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Прилад приймально-контрольний з кількістю шлейфів від 4 до 9, за перший шлейф | шт | 3 |  |
| 310 | Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Сповіщувач ручний контактний | шт | 3 |  |
| 311 | Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Сповіщувач димовий, тепловий | шт | 57 |  |
| 312 | Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Сповіщувач світловий | шт | 8 |  |
| 313 | Схеми сигналізації. Схема утворення ділянки сигналізації [центральна, технологічна, місцева, аварійна, попереджувальна та ін.] | Ділянка | 3 |  |
| 314 | Системи багатоконтурні [каскадні або інші складні автоматичного регулювання] багатоконтурні з числом параметрів настроювання до 5 | Система | 3 |  |
|  | Локальний кошторис 02-01-019 на вогнезахист деревини |  |  |  |
| 315 | Нанесення механізованим способом в один шар покриття з вогнезахисного матеріалу на стельові поверхні дерев'яних конструкцій | м2 | 1460,45 |  |
| 316 | На кожний наступний шар нанесення механізованим способом покриття з вогнезахисного матеріалу додавати до норми 13-74-10 | м2 | 1460,45 |  |
|  | Локальний кошторис 02-01-020 на влаштування блискавкозахисту |  |  |  |
|  | Роздiл 1. Захист димової труби теплогенераторної. |  |  |  |
| 317 | Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з круглої сталі діаметром 8 мм | м | 3,5 |  |
| 318 | Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з круглої сталі діаметром 8 мм | м | 376 |  |
| 319 | Заземлювач горизонтальний у траншеї зi сталi штабової, 25х4мм. | м | 243 |  |
| 320 | Розробка ґрунту екскаватором з доробкою вручну, група ґрунту 2 | м3 | 196,83 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 321 | Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 1 | м3 | 196,83 |  |
|  | Локальний кошторис 02-01-021 на влаштування системи сповіщення (будинок культури) |  |  |  |
| 322 | Шафа настінна, розмір до 640х840 мм | шт | 1 |  |
| 323 | Блок базовий на 16 променів приймально-контрольного пускового концентратора ПС | шт | 1 |  |
| 324 | Установлення апаратури настільної, маса до 0,015 т (модуль розширення МРЛ-2.1) | шт | 1 |  |
| 325 | Установлення апаратури настiльної. | шт | 2 |  |
| 326 | Монтаж розетки | шт | 3 |  |
| 327 | Вмикання штепсельних роз'ємів в апаратуру, кількість контактів у роз'ємі до 14 | шт | 20 |  |
| 328 | Монтаж кабельного організатора 19" 1U, фронтальна гребенка 12688 | шт | 1 |  |
| 329 | Вмикання штепсельних роз'ємів в апаратуру, кількість контактів у роз'ємі до 14 | шт | 1 |  |
| 330 | Монтаж акумулятора 7А/ч12В | шт | 1 |  |
| 331 | Монтаж коробки кабельної сполучної або розгалужувальної | шт | 3 |  |
| 332 | Установлення вентиляторних модулів 19’’, 1U , FS-4F-T | шт | 2 |  |
| 333 | Монтаж кабельного організатора 19" 1U, фронтальна гребенка 558329-1 | шт | 1 |  |
| 334 | Монтаж комутатора (роутера) | шт | 3 |  |
| 335 | Гучномовець або звукова колонка у приміщенні | шт | 25 |  |
|  | Роздiл 1. Кабельні прокладки СПС |  |  |  |
| 336 | Прокладання труб, гнучких із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм | м | 380 |  |
| 337 | Прокладання стальних труб із кріпленням накладними скобами, діаметр труб до 25 мм | м | 3 |  |
| 338 | Профiль монтажний довжиною 2 м | м | 130 |  |
| 339 | Затягування першого проводу перерізом до 2,5 мм2 в труби | м | 110 |  |
| 340 | Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби | м | 270 |  |
| 341 | Кабель до 35 кВ, що прокладається по установлених конструкціях і лотках з кріпленням на поворотах і в кінці траси, маса 1 м до 1 кг | м | 260 |  |
|  | Локальний кошторис 02-01-022 на пусконалагоджувальні роботи систем сповіщення |  |  |  |
| 342 | Схеми сигналізації. Схема утворення ділянки сигналізації [центральна, технологічна, місцева, аварійна, попереджувальна та ін.] | Ділянка | 1 |  |
| 343 | Системи багатоконтурні [каскадні або інші складні автоматичного регулювання] багатоконтурні з числом параметрів настроювання до 5 | Система | 1 |  |
|  | Локальний кошторис 02-01-023 на монтаж технологічного обладнання |  |  |  |
| 344 | Установлення апаратури настільної, маса до 0,015 т (радіоприймач, засіб поширення бездротового інтернету, телевізор, пристрій посилення зв'язку) | шт | 8 |  |
| 345 | Установлення гарнітури туалетної: вішалок, підстаканників, поручнів для ванн і т.п. (Шведська стінка -2шт, Дзеркало-10 шт) | шт | 39 |  |
| 346 | Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком | к-т | 4 |  |
| 347 | Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води | к-т | 3 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 348 | Установлення сушарок для рук | шт | 3 |  |
| 349 | Установлення нагрівачів індивідуальних водоводяних | к-т | 1 |  |
|  | Локальний кошторис 02-01-024 на придбання технологічного обладнання |  |  |  |
|  | Роздiл 1. Меблі |  |  |  |
|  | Роздiл 2. Пожежна безпека |  |  |  |
|  | Роздiл 3. Інше |  |  |  |
|  | Роздiл 4. Основне приміщення |  |  |  |
|  | Роздiл 5. Санвузли |  |  |  |
|  | Роздiл 6. Інше |  |  |  |
|  | Роздiл 7. Аптечка |  |  |  |
|  | Роздiл 8. Матеріал ремонтний |  |  |  |
|  | Локальний кошторис 07-01-01 на благоустрій території |  |  |  |
|  | Роздiл 1. Розбирання |  |  |  |
| 350 | Розбирання асфальтобетонних покриттів механізованим способом | м3 | 10,44 |  |
| 351 | Розбирання цементнобетонних покриттів | м3 | 8,56 |  |
| 352 | Розбирання щебеневих покриттів та основ | м3 | 46,2 |  |
| 353 | (Демонтаж) Улаштування дорожніх покриттів із збірних залізобетонних плит прямокутних площею до 10,5 м2 | м3 | 34,88 |  |
| 354 | (Демонтаж) Улаштування ущільнених трамбівками підстилаючих глинобитних шарів без домішок | м3 | 23 |  |
| 355 | Розбирання покриттів та основ бруківки з булижного каменю механізованим способом | м3 | 1,66 |  |
| 356 | Улаштування дорожніх корит коритного профілю з застосуванням екскаваторів, глибина корита до 500 мм | м2 | 468 |  |
| 357 | Перевезення ґрунту до 3 км | т | 440,154 |  |
| 358 | Розбирання бортових каменів | м | 1 |  |
|  | Роздiл 2. Улаштування |  |  |  |
| 359 | Улаштування основи тротуарів із щебеню за товщини шару 12 см | м2 | 657,5 |  |
| 360 | Улаштування основи тротуарів із щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норми 27-17-3 | м2 | -657,5 |  |
| 361 | Армування шарів асфальтобетонного покриття геотекстилем | м2 | 657,5 |  |
| 362 | Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з використанням готової піщано-цементної суміші тротуарів, шириною до 2 м | м2 | 657,5 |  |
| 363 | Різання дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЭМ] | м різу | 105,5 |  |
| 364 | Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піску | м3 | 21,7 |  |
| 365 | Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з використанням готової піщано-цементної суміші тротуарів, шириною до 2 м | м2 | 155 |  |
| 366 | Різання дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЭМ] | м різу | 22 |  |
| 367 | Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піску | м3 | 118,25 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 368 | Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 1-2 (додатково до к=0,95) | м3 | 118,25 |  |
| 369 | Армування шарів асфальтобетонного покриття геотекстилем | м2 | 473 |  |
| 370 | Улаштування основи тротуарів із щебеню за товщини шару 12 см | м2 | 473 |  |
| 371 | Улаштування основи тротуарів із щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норми 27-17-3 ( товщини 20см) | м2 | 473 |  |
| 372 | Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з використанням готової піщано-цементної суміші тротуарів, шириною до 2 м | м2 | 473 |  |
| 373 | Різання дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЭМ] | м різу | 39 |  |
| 374 | Установлення бортових каменів бетонних і залізобетонних при цементнобетонних покриттях | м | 105,5 |  |
| 375 | Улаштування основи тротуарів із щебеню за товщини шару 12 см | м2 | 12 |  |
| 376 | Улаштування основи тротуарів із щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норми 27-17-3 | м2 | -12 |  |
| 377 | Армування шарів асфальтобетонного покриття геотекстилем | м2 | 12 |  |
| 378 | Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з використанням готової піщано-цементної суміші тротуарів, шириною до 2 м | м2 | 12 |  |
|  | Роздiл 3. ІНШЕ |  |  |  |
| 379 | Навантаження сміття вручну | т | 185,1025 |  |
| 380 | Перевезення сміття до 15 км | т | 185,1025 |  |