Додаток 3

до тендерної документації на закупівлю

Інформація про технічні, якісні та кількісні  характеристики предмета закупівлі

Код ДК-021-2015: 33120000-7 Системи реєстрації медичної інформації та дослідне обладнання,

Код НК-2019: 13680-Діагностувальний спірометр

| № з/п | Найменування медичного виробу | НК 024:2023 «Класифікатор медичних виробів» | Од. виміру | Кіл-ть |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Спірометр | НК 024:2023 13680-Діагностувальний спірометр; | шт | 1 |

Медико-технічні вимоги до комп’ютерного спірометру

| Медико-технічні вимоги | Відповідність (так/ні) |
| --- | --- |
| Загальні |
| Область застосування - функціональна діагностика, пульмонологія |  |
| Вимірювальна система потоку/об’єму на основі двонаправленої цифрової турбіни |  |
| Портативність (Вага не більше 145 г (включаючи батарею), розміри не більше 160x55x25 мм) |  |
| Наявність монітору (ЖК-графічний ,дисплей не менше 160х80 пікселів) |  |
| Можливість підключення до комп’ютера |  |
| Не вимагає калібрування |  |
| Діапазон та точність вимірювань потоку та об’єму потік: ±16 л/с± 5 %; об’єм :10 л ± 3 %; |  |
| Автоматична корекція об’єму та потоку (BTPS) в залежності від температури |  |
| Можливість відображення вимірювальних параметрів та графіка потік/об’єм на дисплеї пристрою |  |
| Вбудована пам'ять |  |
| Можливість відображення в реальному часі на екрані графіки потік/об’єм та потік/час при підключенні до комп’ютера та друку протоколу на принтері |  |
| Керівництво з експлуатації українською мовою |  |
| Виконання тестів |  |
| Можливість виконання тестів життєвого об’єму (VC), форсованого життєвого об’єму (FVC), максимальної вентиляції легень (MVV) |  |
| Можливість порівняння результатів тестів До/Після (PRE/POST) прийняття ліків |  |
| Автоматичний вибір найкращого тесту згідно ATS (Американське торакальне суспільство) стандартів |  |
| Інтерпретація тестів відповідно до ATS (Американське торакальне суспільство) стандартів |  |
| Вимірювані параметри |
| FVC, FEV1, FEV1/ FVC, FEV1/VC, PEF, FEF25, FEF50, FEF75, FEF25–75, FEF75–85, Вік легень, Екстрап. об’єм, FET, Time to PEF, FEV0.5, FEV0.5/FVC, FEV0.75, FEV0.75/ FVC, FEV2, FEV2/ FVC, FEV3, FEV3/ FVC, FEV6, FEV1/ FEV6, FIVC, FIV1, FIV1/FIVC, PIF, FIF25, FIF50, FIF75, FEF50/ FIF50, VC, IVC, IC, ERV, IRV, Rf, VE, VT, tI, tE, VT/ tI, tE/tTOT, MVV (вимірюв.), MVV (розрахунк.). |  |
| Якість та гарантії |
| Гарантійне обслуговування , не менше 12 міс |  |
| Комплект постачання |
| Спірометр |  |
| USB кабель для ПК |  |
| Диск з програмним забезпечення для роботи з ПК |  |
| Затискач для носа |  |
| Керівництво з експлуатації |  |
| Одноразова турбіна з мундштуком* |  |

Загальні вимоги

1. Товар, запропонований Учасником, повинен відповідати національним та/або міжнародним стандартам, медико – технічним вимогам до предмету закупівлі, встановленим у даному додатку та всіх інших вимог Тендерної Документації (відповідність технічних характеристик запропонованого Учасником Товару вимогам технічного завдання повинна бути обов’язково підтверджена технічним документом виробника (експлуатаційної документації: настанови з експлуатації, або інструкції, або технічного опису чи технічних умов, або ін. документів українською мовою)

2. Товар, запропонований Учасником, повинен бути новим і таким, що не був у використанні та гарантійний термін (строк) експлуатації повинен становити не менше 12 місяців.

На підтвердження Учасник повинен надати лист у довільний формі в якому зазначити, що запропонований Товар є новим і таким, що не був у використанні і за допомогою цього Товару не проводились демонстраційні заходи. А також в цьому листі зазначити, що гарантійний термін (строк) експлуатації запропонованого Учасником Товару становить не менше 12 місяців.

3. Товар, запропонований Учасником, повинен мати сервісну підтримку в Україні.

5. Товар, запропонований Учасником, повинен бути внесений до Державного реєстру медичної техніки та виробів медичного призначення та/або введений в обіг відповідно до законодавства у сфері технічного регулювання та оцінки відповідності, у передбаченому законодавством порядку (надати завірену копію декларації або копію документів, що підтверджують можливість  введення в обіг та/або експлуатацію (застосування) медичного виробу за результатами проходження процедури оцінки відповідності згідно вимог технічного регламенту, або гарантійний лист, що один із зазначених документів буде надано під час поставки