ДОДАТОК 2

до тендерної документації

Технічні вимоги на закупівлю:

“Вуличні світильники (ДК 021:2015: 31520000-7: Світильники та освітлювальна арматура)”

Дана специфікація є невід’ємною складовою технічної частини пропозиції учасника процедури закупівлі. Оформляється на фірмовому бланку за підписом керівника (підприємства, установи, організації).

Таблиця № 1

Назва предмету закупівлі – вуличний світильник LED 30 Вт.

Кількість – 50 шт.

| № п/п | Технічні характеристики | Параметри |
| --- | --- | --- |
| 1 | Потужність, Вт | 30 |
| 2 | Світловий потік, лм | не менше 3000 |
| 3 | Номінальна напруга В | 220 |
| 4 | Частота, Гц | 50 |
| 5 | Гарантійний строк експлуатації, років | не менше 3 |
| 6 | Діапазон робочих температур ®С | Від – 40 до + 50 |
| 7 | Діапазон вхідних напруг, при яких зберігається номінальний світловий потік, В | 85-265 |
| 8 | Типорозмір світлодіода | SMD 3535 |
| 9 | Клас захисту від ураження електричним струмом | 1 |
| 10 | Тип кривої сили світла (КСС) | Ш (широка) |
| 11 | Кольорова температура, К | не менше 6500 |
| 12 | Індекс колького передавання, Ra | ≥70 |
| 13 | Світлова ефективність, лм/Вт | не менше 110 |
| 14 | Коефіцієнт потужності | ≥0,9 |
| 15 | Строк служби, годин | не менше 30000 |

Таблиця № 2

Назва предмету закупівлі – вуличний світильник LED 50 Вт.

Кількість – 50 шт.

| № п/п | Технічні характеристики | Параметри |
| --- | --- | --- |
| 1 | Потужність, Вт | 50 |
| 2 | Світловий потік, лм | не менше 5000 |
| 3 | Номінальна напруга В | 220 |
| 4 | Частота, Гц | 50 |
| 5 | Гарантійний строк експлуатації, років | не менше 3 |
| 6 | Діапазон робочих температур ®С | Від – 40 до + 50 |
| 7 | Діапазон вхідних напруг, при яких зберігається номінальний світловий потік, В | 85-265 |
| 8 | Типорозмір світлодіода | SMD 3535 |
| 9 | Клас захисту від ураження електричним струмом | 1 |
| 10 | Тип кривої сили світла (КСС) | Ш (широка) |
| 11 | Кольорова температура, К | не менше 6500 |
| 12 | Індекс колького передавання, Ra | ≥70 |
| 13 | Світлова ефективність, лм/Вт | не менше 110 |
| 14 | Коефіцієнт потужності | ≥0,9 |
| 15 | Строк служби, годин | не менше 30000 |

Таблиця № 3

Назва предмету закупівлі – вуличний світильник LED 100 Вт.

Кількість – 25 шт.

| № п/п | Технічні характеристики | Параметри |
| --- | --- | --- |
| 1 | Потужність, Вт | 100 |
| 2 | Світловий потік, лм | не менше 10000 |
| 3 | Номінальна напруга В | 220 |
| 4 | Частота, Гц | 50 |
| 5 | Гарантійний строк експлуатації, років | не менше 3 |
| 6 | Діапазон робочих температур ®С | Від – 40 до + 50 |
| 7 | Діапазон вхідних напруг, при яких зберігається номінальний світловий потік, В | 85-265 |
| 8 | Типорозмір світлодіода | SMD 3535 |
| 9 | Клас захисту від ураження електричним струмом | 1 |
| 10 | Тип кривої сили світла (КСС) | Ш (широка) |
| 11 | Кольорова температура, К | не менше 6500 |
| 12 | Індекс колького передавання, Ra | ≥70 |
| 13 | Світлова ефективність, лм/Вт | не менше 110 |
| 14 | Коефіцієнт потужності | ≥0,9 |
| 15 | Строк служби, годин | не менше 30000 |

Таблиця № 4

Назва предмету закупівлі – вуличний світильник ЖКУ 100.

Кількість – 35 шт.

| № п/п | Технічні характеристики | Параметри |
| --- | --- | --- |
|  | Потужність Вт | 100 |
|  | Цоколь | Е40 |
|  | Спосіб монтажу | консольний |
|  | Вологозахист | не менше ІР 54 |
|  | Робоча напруга В | Від 198 до 242 |
|  | Термін служби год. | не менше 25000 |
|  | Ступінь захисту | не менше ІР 20 |
|  | Кут освітлення ® | не менше 120 |
|  | Електричний захист | Клас 1 |

Таблиця № 5

Назва предмету закупівлі – вуличний світильник ЖКУ 150.

Кількість – 15 шт.

| № п/п | Технічні характеристики | Параметри |
| --- | --- | --- |
| 1 | Потужність Вт | 150 |
| 2 | Цоколь | Е40 |
| 3 | Спосіб монтажу | консольний |
| 4 | Вологозахист | не менше ІР 54 |
| 5 | Робоча напруга В | Від 198 до 242 |
| 6 | Термін служби год. | не менше 25000 |
| 7 | Ступінь захисту | не менше ІР 20 |
| 8 | Кут освітлення ® | не менше 120 |
| 9 | Електричний захист | Клас 1 |

Якість товару, що визначений у таблицях 1 – 5, повинна відповідати умовам, встановленим чинним законодавством України для цієї категорії Товару. Технічні та якісні характеристики Товару повинні відповідати чинним нормативним актам (державним стандартам / технічним умовам / нормам).

Вищенаведений товар (згідно таб. № 1 – 5) постачається партіями протягом 2024 року відповідно до фактичної потреби. Строк поставки товару: протягом 2 (двох) робочих днів від дати отримання Постачальником замовлення на відповідну партію товару, що постачається. Замовлення партій товару може здійснюватись на вибір за допомогою телефонного зв’язку, електронною поштою або листом. Кількість партій – необмежена. (Учасник надає у складі пропозиції відповідний гарантійний лист).

Товар повинен бути новим, не бувшим у вжитку, та виготовлений протягом 2023 – 2024 рр. (Учасник надає у складі пропозиції відповідний гарантійний лист).

Товар має бути поставлений в упаковці (тарі), що забезпечує захист товару від його пошкодження або псування під час транспортування і зберігання. (Учасник надає у складі пропозиції відповідний гарантійний лист).

Поставка, навантаження та розвантаження товару повинна здійснюватися силам або за рахунок Постачальника. Місце поставки товару: 81000, Львівська обл., м. Яворів, вул. Січових Стрільців, 13. (Учасник надає у складі пропозиції відповідний гарантійний лист).

Оплата здійснюється по факту постачання товару на протязі 120 (ста двадцяти) календарних днів. Строк заміни Постачальником неякісного товару: протягом 2 (двох) робочих днів від дати отримання Постачальником відповідного звернення. (Учасник надає у складі пропозиції відповідний гарантійний лист).

У разі згоди з основними умовами даної технічної специфікації (технічних вимог на закупівлю), Учасник торгів підписує даний документ і скріплює печаткою (у разі наявності). В іншому випадку пропозиція Учасника торгів відхиляється.

Довідки (чи інші документи), які учасник подає у складі тендерної  пропозиції у довільній формі повинні бути складені на фірмовому бланку учасника, адресуватися замовнику, мають містити вихідний номер та дату затвердження та підпис уповноваженої особи.

Вважати всі зазначені у цій тендерній документації посилання на конкретну торговельну марку чи виробника, або на конкретний процес, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва такими, що містять вираз “або еквівалент”.