ДОДАТОК  2

до тендерної документації

Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі — технічні вимоги до предмета закупівлі

ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ

| Об`єкт: Благоустрій території міського кладовища в м. Самборі Львівської області (поточний ремонт) |
| --- |
| ВІДОМІСТЬ ОБ`ЄМІВ РОБІТ |
| № лк | Найменування робiт і витрат | Одиниця виміру | Кількість |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | 2-1-1 - Підготовчі роботи |  |  |
| 1 | Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами мiсткiстю ковша 0,4 м3 з навантаженням на автомобiлi-самоскиди, група ґрунту 2 | 100 м3 ґрунту | 1,87 |
| 2 | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без крiплень з укосами, група ґрунту 2 | 100 м3 ґрунту | 0,12 |
| 3 | Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди | 100 м3 ґрунту у пухкому стані | 0,12 |
| 4 | Перевезення грунту до 5 км (без урахування вартості навантажувальних робіт) 187+12 | т | 199,0 |
| 5 | Робота на відвалі, група ґрунту 1 | 100 м3 ґрунту | 1,99 |
|  | 2-1-2 - Дорожній одяг |  |  |
| 1 | Улаштування дорожніх корит коритного профілю із застосуванням екскаваторів, глибина корита до 500 мм | 100 м2 корита | 57,75 |
| 2 | Перевезення грунту до 5 км (без урахування вартості навантажувальних робіт) 5775*.4*1.75 | т | 4 042,5 |
| 3 | Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піску (5775*.15)/100 | 100 м3 матеріалу основи | 8,6625 |
| 4 | Улаштування основи зі щебенево-піщаної суміші автогрейдером за товщини шару 15 см | 1000 м2 основи | 5,775 |
| 5 | За зміни товщини на кожний 1 см додавати або виключати до/з норми 27-15-1 (зміна на 3 см. Приведення до товщини 18 см.) | 1000 м2 основи | 5,775 |
| 6 | Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЕМ] (Підстилаючий шар з ЦПС (1:3)) | 100 м2 покриття | 57,75 |
| 7 | Установлення бортових каменів бетонних і залізобетонних при інших видах покриттів | 100 м бортового каменю | 30,85 |
|  | Благоустрій території міського кладовища в м. Самборі Львівської області (поточний ремонт) |  |
|  | (найменування об'єкта будівництва) |  |
| В I Д О М I С Т Ь Р Е С У Р С I В |
| до Зведеного кошторисного розрахунку вартості об'єкта будівництва № _______ |
| № Ч.ч. | Шифр ресурсу | Найменування | Одиниця виміру | Кількість | Поточна ціна за одиницю, грн. | у тому числі: |
|  |  |  |  |  |  | відпускна ціна, грн. | трансп. складова, грн. | загот. складські витрати, грн. |
|  |  |  |  |  | всього, грн. | всього, грн. | всього, грн. | всього, грн. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| I. Витрати труда |
| 1 | 1 | Витрати труда робiтникiв-будiвельникiв | люд.год. | 11 482,64 |  |  |  |  |
| 2 |  | Середнiй розряд робіт, що виконуються робiтниками-будiвельниками | розряд | 3,40 |  |  |  |  |
| 3 | 3 | Витрати труда робiтникiв, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин | люд.год. | 812,33 |  |  |  |  |
| 4 |  | Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин | розряд | 4,80 |  |  |  |  |
| 5 | 3 | Витрати труда робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття | люд.год. | 419,91 |  |  |  |  |
| 6 |  | Витрати труда робiтникiв, заробiтна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах | люд.год. | 1 529,28 |  |  |  |  |
| 7 |  | Разом загальна кошторисна трудомiсткiсть | люд.год. | 14 244,16 |  |  |  |  |
| 8 |  | Середнiй розряд робiт | розряд | 3,40 |  |  |  |  |
| II. Будівельні машини та механiзми |
| 1 | КБМ212-202 | Автогрейдери середнього типу, потужність 99 кВт [135 к.с.] | маш-год | 39,44325 |  |  |  |  |
| 2 | КБМ207-149 | Бульдозери, потужнiсть 79 кВт [108 к.с.] | маш-г | 1,194 |  |  |  |  |
| 3 | КБМ207-148 | Бульдозери, потужність 59 кВт [80 к.с.] | маш-год | 5,8157 |  |  |  |  |
| 4 | КБМ207-150 | Бульдозери, потужність 96 кВт [130 к.с.] | маш-год | 15,8725875 |  |  |  |  |
| 5 | КБМ212-1551 | Віброущільнювачі [віброплити] з дизельним двигуном легкі, маса понад 100 кг | маш-год | 8,085 |  |  |  |  |
| 6 | КБМ206-337 | Екскаватори одноковшові дизельні на пневмоколісному ходу, місткість ковша 0,25 м3 | маш-год | 352,275 |  |  |  |  |
| 7 | КБМ206-338 | Екскаватори одноковшові дизельні на пневмоколісному ходу, місткість ковша 0,4 м3 | маш-год | 17,4284 |  |  |  |  |
| 8 | КБМ212-701 | Котки дорожні причіпні кулачкові, маса 8 т | маш-год | 11,55 |  |  |  |  |
| 9 | КБМ212-711 | Котки дорожні причіпні на пневмоколісному ходу, маса 25 т | маш-год | 25,9875 |  |  |  |  |
| 10 | КБМ212-908 | Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 18 т | маш-год | 34,6009125 |  |  |  |  |
| 11 | КБМ212-906 | Котки дорожні самохідні гладкі, маса 8 т | маш-год | 18,462675 |  |  |  |  |
| 12 | КБМ212-910 | Котки дорожні самохідні на пневмоколісному ходу, маса 16 т | маш-год | 8,14275 |  |  |  |  |
| 13 | КБМ202-1140 | Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 6,3 т | маш-год | 33,935 |  |  |  |  |
| 14 | КБМ212-1601 | Машини поливально-мийні, місткість 6000 л | маш-год | 21,8901375 |  |  |  |  |
| 15 | КБМ203-850 | Навантажувачі одноковшові, вантажопідйомність 1 т | маш-год | 30,6075 |  |  |  |  |
| 16 | КБМ201-312 | Трактори на гусеничному ходу, потужність 79 кВт [108 к.с.] | маш-год | 25,9875 |  |  |  |  |
| 17 | КБМ201-311 | Трактори на гусеничному ходу, потужність до 59 кВт [80 к.с.] | маш-год | 11,55 |  |  |  |  |
| 18 | *С311-5-1 | Перевезення грунту до 5 км (без урахування вартості навантажувальних робіт) | т | 4 241,5 |  |  |  |  |
|  |  | Разом: | грн. | - |  |  |  |  |
| III. Будівельні матерiали, вироби та конструкцiї |
| 1 | С112-38 | Бруси необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 100,125 мм, ІV сорт [381,18 грн/т * 0,61 т] | м3 | 5,2445 |  |  |  |  |
| 2 | С142-10-2 | Вода | м3 | 260,4525 |  |  |  |  |
| 3 | *С1416-8684 | Камені бортові [235,11 грн/т * 0,12 т] | шт | 3 085,0 |  |  |  |  |
| 4 | *С1421-10634 | Пісок природний, рядовий [306,05 грн/т * 1,6 т] | м3 | 952,875 |  |  |  |  |
| 5 | *С1426-11789 | Плити бетонні тротуарні фігурні, товщина 80 мм, бетон В30 [М400] [МРЗ200] [314,82 грн/т * 0,17 т] | м2 | 5 832,75 |  |  |  |  |
| 6 | С1425-11683 | Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100 [341,90 грн/т * 2,2 т] | м3 | 1,851 |  |  |  |  |
| 7 | С1424-11600 | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 40 мм [341,90 грн/т * 2,4 т] | м3 | 182,015 |  |  |  |  |
| 8 | С111-181 | Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х60 мм [314,82 грн/т * 1,12 т] | т | 0,03085 |  |  |  |  |
| 9 | *С1421-10634 | Цементно-піщана суміш [306,05 грн/т * 1,6 т] | м3 | 319,3575 |  |  |  |  |
| 10 | *С1421-9459 | Щебенево-піщана суміш [406,86 грн/т * 1,6 т] | м3 | 1 309,77 |  |  |  |  |
| 11 | *С1421-9465 | Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М600 [406,86 грн/т * 1,5 т] | м3 | 0,01146 |  |  |  |  |
|  |  | Разом: | грн. | - |  |  |  |  |
| Підсумкові показники |
|  |  | Кошторисна трудомісткість (I) | люд.год. | 14 244,16 |  |  |  |  |
|  |  | Будівельні машини та механiзми (II) | грн. | - |  |  |  |  |
|  |  | Будівельні матерiали, вироби та конструкцiї (III) | грн. | - |  |  |  |  |
| Ресурси, спожиті будівельними машинами, автотранспортом і механiзованим інструментом |
|  |  | Бензин | кг | 396,7564 |  |  |  |
|  |  | Дизельне паливо | кг | 2 965,2029 |  |  |  |
|  |  | Мастильні матерiали | кг | 192,2165 |  |  |  |
|  |  | Гiдравлічна рiдина | кг | 33,6369 |  |  |  |

Замовник самостійно визначає необхідні технічні характеристики предмета закупівлі з огляду на специфіку предмета закупівлі, керуючись принципами здійснення закупівель та з дотриманням законодавства.

Фактом подання тендерної пропозиції учасник підтверджує відповідність своєї пропозиції технічним, якісним, кількісним, функціональним характеристикам до предмета закупівлі, у тому числі технічній специфікації (у разі потреби — планам, кресленням, малюнкам чи опису предмета закупівлі) та іншим вимогам до предмета закупівлі, що містяться в  тендерній документації та цьому додатку, а також підтверджує можливість надання послуг  відповідно до вимог, визначених згідно з умовами тендерної документації.

Технічні специфікації не повинні містити посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва. У разі якщо таке посилання є необхідним, воно повинно бути обґрунтованим та містити вираз «або еквівалент».

У місцях, де технічна специфікація містить посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва, вважати вираз  «або еквівалент.

Технічна специфікація повинна містити опис усіх необхідних характеристик товарів, робіт або послуг, що закуповуються, у тому числі їх технічні, функціональні та якісні характеристики.

У разі якщо вичерпний опис характеристик скласти неможливо, технічні специфікації можуть містити посилання на стандартні характеристики, технічні регламенти та умови, вимоги, умовні позначення та термінологію, пов’язані з товарами, роботами чи послугами, що закуповуються, передбачені існуючими міжнародними, європейськими стандартами, іншими спільними технічними європейськими нормами, іншими технічними еталонними системами, визнаними європейськими органами зі стандартизації або національними стандартами, нормами та правилами. До кожного посилання повинен додаватися вираз «або еквівалент».

У разі, якщо замовник вимагає маркування, протоколи випробувань та сертифікати повинні бути видані органами з оцінки відповідності, компетентність яких підтверджена шляхом акредитації або іншим способом, визначеним законодавством.

У разі, якщо учасник не має відповідних маркувань, протоколів випробувань чи сертифікатів, у разі встановлення вимог щодо надання учасником маркувань, протоколів випробувань чи сертифікатів, і не має можливості отримати їх до закінчення кінцевого строку подання тендерних пропозицій із причин, від нього не залежних, він може подати технічний паспорт на підтвердження відповідності тим же об’єктивним критеріям. Замовник зобов’язаний розглянути технічний паспорт і визначити, чи справді він підтверджує відповідність установленим вимогам, із обґрунтуванням свого рішення.

Якщо замовник посилається в тендерній документації на конкретні маркування, протокол випробувань чи сертифікат, він зобов’язаний прийняти маркування, протоколи випробувань чи сертифікати, що підтверджують відповідність еквівалентним вимогам та видані органами з оцінки відповідності, компетентність яких підтверджена шляхом акредитації або іншим способом, визначеним законодавством.