Додаток 2

до тендерної документації

Технічне завдання

«код ДК 021:2015 - 30210000-4 – Машини для обробки даних (Комплект комп’ютерного обладнання Тип 1; Комплект комп’ютерного обладнання Тип 2; Комплект комп’ютерного обладнання Тип 3;  Ноутбук; Комплект комп’ютерного обладнання Тип 4; Комплект комп’ютерного обладнання Тип 5; Комплект комп’ютерного обладнання Тип 6; Сканер шрих-коду)»

| № | Найменування предмета закупівлі | Одиниця виміру | Кількість |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Комплект комп’ютерного обладнання Тип 1 | компл. | 1 |
| 2 | Комплект комп’ютерного обладнання Тип 2 | компл. | 50 |
| 3 | Комплект комп’ютерного обладнання Тип 3 | компл. | 1 |
| 4 | Ноутбук | шт. | 3 |
| 5 | Комплект комп’ютерного обладнання Тип 4 | компл. | 4 |
| 6 | Комплект комп’ютерного обладнання Тип 5 | компл. | 1 |
| 7 | Комплект комп’ютерного обладнання Тип 6 | компл. | 1 |
| 8 | Сканер шрих-коду | шт. | 8 |

Таблиця 1

| Найменування та характеристика Товару | Марка, модель, виробник та країна походження, показники запропонованого учасником Товару (колонка заповнюється учасником) |
| --- | --- |
| Загальні вимоги до Комплекту комп’ютерного обладнання Тип 1 |
| Формфактор персонального комп'ютера: - системний блок - монітор - комплект (клавіатура+маніпулятор миша) - програмне забезпечення - багатофункціональний пристрій - пристрій безперебійного живлення |  |
| Вимоги до системного блок |
| Процесор: процесор INTEL Core™ i5 12400F не нижче або аналог/ сучасніший; базова частота не менше 2,5 GHz; максимальна тактова частота не менше 4,4 GHz; не менше 6 ядер; |  |
| Чіпсет: не гірше ніж Intel H610 |  |
| Оперативна пам'ять: об’єм не менше 16GB DDR4; частота не нижче 2666 MHz; |  |
| Накопичувач: тип накопичувача – SSD M.2; об`єм не менше 256 Гб; Швидкість читання - не менше 3500 Mb/s, Швидкість запису - не менше 1200 Mb/s тип накопичувача – HDD об`єм не менше 1TB, 7200 об/хв, 64 MB |  |
| Графічний адаптер: дискретна не менше 4Гб, GDDR6, 128 Bit, Частота ядра (Boost) не менше 1785 MHz |  |
| Порти вводу/виводу без використання додаткових пристроїв: не менше 4 портів USB 2.0, Type-A не менше 2 портів USB 3.2 Gen 1 Type-A не менше 1 портів HDMI не менше 1 портів VGA не менше 1 портів PS/2 не менше 1 LAN (RJ-45) Gigabit Ethernet; |  |
| Корпус: Блок живлення потужність: не менш 500Вт 120 мм вентилятор не менше 2xUSB 2.0, 1xUSB 3.0, габарити: не менше 360 x 180 x 410 мм |  |
| Комплект: Клавіатура: Тип - провідний, інтерфейс підключення - USB, формат клавіатури - повнорозмірна, Лазерне гравірування клавіш, висока стійкість і довговічність Маніпулятор миша: тип - оптична; кількість кнопок - щонайменше 3: ліва, права, колесо-кнопка для скролінгу. роздільна здатність 1600 DPI |  |
| Вимоги до монітора |
| Розмір діагоналі: Не менше ніж 23,8 Безрамковий Тип матриці IPS не менше 1920x1080 IPS Full HD Частота зміни кадрів не менше 100 Ггц не менше 1 портів HDMI не менше 1 портів VGA Час відгуку не більше 1 мс |  |
| Вимоги до програмного забезпечення |
| Операційна система: - операційна система Windows 11 Pro (українська редакція) |  |
| Вимоги до багатофункціонального пристрою |
| Формат паперу не менше А4 Технологія друку- лазерна Друк першої сторінки не більше 8 с роздільна здатність 1200х600 dpi Швидкість друку не менше 18 стор/хв (A4) Лоток не менше 150 аркушів Робоче навантаження не менше 8000 стор/міс Картридж- суміснийй з картриджем Canon 725 |  |
| Вимоги до пристрою безперебійного живлення |
| Діапазон вхідної напруги -не менше діапазону 145-290 В Потужність, ВА/Вт- не менше 825 ВА / 577 Вт Ємність вбудованої АКБ - не менше 9 Ач Дисплей |  |
| Гарантійні вимоги |
| - не менше гарантійного строку, визначеного виробником на Товар, але не менше 12 місяців з дати отримання Товару від Продавця, а саме з дати підписання видаткової накладної |  |

Таблиця 2

| Найменування та характеристика Товару | Марка, модель, виробник та країна походження, показники запропонованого учасником Товару (колонка заповнюється учасником) |
| --- | --- |
| Загальні вимоги до Комплекту комп’ютерного обладнання Тип 2 |
| Формфактор персонального комп'ютера: - системний блок - монітор - комплект (клавіатура+маніпулятор миша) - програмне забезпечення |  |
| Вимоги до системного блок |
| Процесор: процесор INTEL Core™ i3 12100 не нижче або аналог/ сучасніший; базова частота не менше 3,3 GHz; максимальна тактова частота не менше 4,3 GHz; не менше 4 ядер; |  |
| Чіпсет: не гірше ніж Intel H610 |  |
| Оперативна пам'ять: об’єм не менше 8GB DDR4; частота не нижче 3200 MHz; |  |
| Накопичувач: тип накопичувача – SSD M.2; об`єм не менше 256 Гб; Швидкість читання - не менше 3500 Mb/s, Швидкість запису - не менше 1200 Mb/s |  |
| Графічний адаптер: не гірше Intel Graphics або аналог/сучасніше; |  |
| Порти вводу/виводу без використання додаткових пристроїв: не менше 2 портів USB 2.0, Type-A не менше 2 портів USB 3.2 Gen 1 Type-A не менше 1 портів HDMI не менше 1 портів VGA не менше 1 портів DVI-D не менше 2 портів PS/2 не менше 1 LAN (RJ-45) Gigabit Ethernet; |  |
| Корпус: Блок живлення потужність: не менше 400Вт 120 мм вентилятор не менше 1xUSB 2.0, 2xUSB 3.0, габарити: не менше 410 x 410 x 180 мм |  |
| Комплект: Клавіатура: Тип - провідний, інтерфейс підключення - USB, формат клавіатури - повнорозмірна, Маніпулятор миша: тип - оптична; кількість кнопок - щонайменше 3: ліва, права, колесо-кнопка для скролінгу. |  |
| Вимоги до монітора |
| Розмір діагоналі: Не менше ніж 23,8 Безрамковий Тип матриці IPS не менше 1920x1080 IPS Full HD Частота зміни кадрів не менше 100 Ггц не менше 1 портів HDMI не менше 1 портів VGA Час відгуку не більше 1 мс |  |
| Вимоги до програмного забезпечення |
| Операційна система: - операційна система Windows 11 Pro (українська редакція) |  |
| Гарантійні вимоги |
| - не менше гарантійного строку, визначеного виробником на Товар, але не менше 12 місяців з дати отримання Товару від Продавця, а саме з дати підписання видаткової накладної |  |

Таблиця 3

| Найменування та характеристика Товару | Марка, модель, виробник та країна походження, показники запропонованого учасником Товару (колонка заповнюється учасником) |
| --- | --- |
| Загальні вимоги до Комплекту комп’ютерного обладнання Тип 3 |
| Формфактор персонального комп'ютера: - системний блок - програмне забезпечення |  |
| Вимоги до системного блок |
| Процесор: процесор INTEL Core™ i5 12400 не нижче або аналог/ сучасніший; базова частота не менше 2,5 GHz; максимальна тактова частота не менше 4,4 GHz; не менше 6 ядер; |  |
| Чіпсет: не гірше ніж Intel H610 |  |
| Оперативна пам'ять: об’єм не менше 32GB (2x16GB) DDR4; частота не нижче 3200 MHz; |  |
| Накопичувач: тип накопичувача – SSD M.2: об`єм не менше 512 Гб; Швидкість читання - не менше 3500 Mb/s, Швидкість запису - не менше 2300 Mb/s тип накопичувача – HDD: об`єм не менше 2TB, 7200 об/хв, 256 MB |  |
| Графічний адаптер: не гірше Intel Graphics або аналог/сучасніше; |  |
| Порти вводу/виводу без використання додаткових пристроїв: не менше 4 портів USB 2.0, Type-A не менше 2 портів USB 3.2 Gen 1 Type-A не менше 1 портів HDMI не менше 1 портів VGA не менше 1 портів Сom не менше 1 портів PS/2 не менше 1 LAN (RJ-45) Gigabit Ethernet; |  |
| Корпус: Блок живлення потужність: не менше 500Вт 120 мм вентилятор не менше 2xUSB 2.0, 1xUSB 3.0, габарити: не менше 413 x 198 x 422 мм |  |
| Кишеня внутрішня для HDD, Форм-фактор - 3.5", Внутрішній інтерфейс - SATA |  |
| Вимоги до програмного забезпечення |
| Операційна система: - операційна система Windows 11 Pro (українська редакція) |  |
| Гарантійні вимоги |
| - не менше гарантійного строку, визначеного виробником на Товар, але не менше 12 місяців з дати отримання Товару від Продавця, а саме з дати підписання видаткової накладної |  |

Таблиця 4

| Найменування та характеристика Товару | Марка, модель, виробник та країна походження, показники запропонованого учасником Товару (колонка заповнюється учасником) |
| --- | --- |
| Загальні вимоги до ноутбука |
| Процесор: процесор Intel Core i5 1135G7 не нижче або аналог/ сучасніший; базова частота не менше 2,4 GHz; максимальна тактова частота не менше 4,2 GHz; не менше 4 ядер; |  |
| Оперативна пам'ять: об’єм не менше 16GB DDR4; |  |
| Накопичувач: тип накопичувача – SSD; об`єм не менше 512 Гб; |  |
| Графічний адаптер: не гірше Intel Graphics або аналог/сучасніше; |  |
| Порти вводу/виводу без використання додаткових пристроїв: Інтегрований порт не менше 1 портів USB 3.2 Gen 2 Type-С Інтегрований порт не менше 3 портів USB 3.2 Gen 1 Type-A Інтегрований порт HDMI; Інтегрований порт VGA; Інтегрований порт LAN (RJ-45) Gigabit Ethernet; WiFi з підтримкою стандарту не гірше 802.11aх; Bluetooth не гірше рівня 5.0; |  |
| Характеристики батареї: не менше ємністю 48 Вт*год, літій-іонний акумулятор, час роботи від акумулятора до 11 годин |  |
| Фізичні характеристики: Габарити (Ш х Г х В): - не більше 363 x 255x 20 мм Вага: - не більше 1.8 кг |  |
| Пристрої вводу/виводу: маніпулятор типу «миша» підключення бездротове |  |
| Операційна система: операційна система Windows 11 Pro (українська редакція) |  |
| Гарантійні вимоги: термін гарантії не менше 12 місяців від виробника; |  |
| Дисплей |
| Діагональ: не менш 15,6 дюймів. |  |
| Частота оновлення екрана – не менше 60 Гц |  |
| Роздільна здатність: Роздільна здатність екрану не менше 1920x1080 IPS Full HD |  |

Таблиця 5

| Найменування та характеристика Товару | Марка, модель, виробник та країна походження, показники запропонованого учасником Товару (колонка заповнюється учасником) |
| --- | --- |
| Загальні вимоги до Комплекту комп’ютерного обладнання Тип 4 |
| Формфактор персонального комп'ютера: - системний блок - програмне забезпечення - принтер етикеток, шрих кодів |  |
| Вимоги до системного блок |
| Процесор: процесор INTEL Core™ i5 12400 не нижче або аналог/ сучасніший; базова частота не менше 2,5 GHz; максимальна тактова частота не менше 4,4 GHz; не менше 6 ядер; |  |
| Чіпсет: не гірше ніж Intel H610 |  |
| Оперативна пам'ять: об’єм не менше 16GB DDR4; частота не нижче 3200 MHz; |  |
| Накопичувач: тип накопичувача – SSD M.2: об`єм не менше 256 Гб; Швидкість читання - не менше 3500 Mb/s, Швидкість запису - не менше 1200 Mb/s тип накопичувача – HDD: об`єм не менше 1TB, 7200 об/хв, 64 MB |  |
| Графічний адаптер: не гірше Intel Graphics або аналог/сучасніше; |  |
| Порти вводу/виводу без використання додаткових пристроїв: не менше 4 портів USB 2.0, Type-A не менше 2 портів USB 3.2 Gen 1 Type-A не менше 1 портів HDMI не менше 1 портів VGA не менше 1 портів Сom не менше 1 портів PS/2 не менше 1 LAN (RJ-45) Gigabit Ethernet; |  |
| Корпус: Блок живлення потужність: не менше 500Вт 120 мм вентилятор не менше 2xUSB 2.0, 1xUSB 3.0, габарити: не менше 413 x 198 x 422 мм |  |
| Додатково Контролер PCIе to COM не менше 2 шт. COM |  |
| Вимоги до програмного забезпечення |
| Операційна система: - операційна система Windows 11 Pro (українська редакція) |  |
| Вимоги до принтер етикеток, шрих кодів |
| Метод друку- Термодрук Роздільна здатність - не менше 203 dpi Інтерфейси та підключення RS-232, USB |  |
| Гарантійні вимоги |
| - не менше гарантійного строку, визначеного виробником на Товар, але не менше 12 місяців з дати отримання Товару від Продавця, а саме з дати підписання видаткової накладної |  |

Таблиця 6

| Найменування та характеристика Товару | Марка, модель, виробник та країна походження, показники запропонованого учасником Товару (колонка заповнюється учасником) |
| --- | --- |
| Загальні вимоги до Комплекту комп’ютерного обладнання Тип 5 |
| Формфактор персонального комп'ютера: - системний блок - програмне забезпечення - багатофункціональний пристрій |  |
| Вимоги до системного блок |
| Процесор: процесор INTEL Core™ i5 12400 не нижче або аналог/ сучасніший; базова частота не менше 2,5 GHz; максимальна тактова частота не менше 4,4 GHz; не менше 6 ядер; |  |
| Чіпсет: не гірше ніж Intel H610 |  |
| Оперативна пам'ять: об’єм не менше 16GB DDR4; частота не нижче 3200 MHz; |  |
| Накопичувач: тип накопичувача – SSD M.2: об`єм не менше 256 Гб; Швидкість читання - не менше 3500 Mb/s, Швидкість запису - не менше 1200 Mb/s тип накопичувача – HDD: об`єм не менше 1TB, 7200 об/хв, 64 MB |  |
| Графічний адаптер: не гірше Intel Graphics або аналог/сучасніше; |  |
| Порти вводу/виводу без використання додаткових пристроїв: не менше 4 портів USB 2.0, Type-A не менше 2 портів USB 3.2 Gen 1 Type-A не менше 1 портів HDMI не менше 1 портів VGA не менше 1 портів Сom не менше 1 портів PS/2 не менше 1 LAN (RJ-45) Gigabit Ethernet; |  |
| Корпус: Блок живлення потужність: не менше 500Вт 120 мм вентилятор не менше 2xUSB 2.0, 1xUSB 3.0, габарити: не менше 413 x 198 x 422 мм |  |
| Додатково Контролер PCIе to COM не менше 2 шт. COM |  |
| Вимоги до програмного забезпечення |
| Операційна система: - операційна система Windows 11 Pro (українська редакція) |  |
| Вимоги до багатофункціонального пристрою |
| Формат паперу не менше А4 Технологія друку- лазерна Друк першої сторінки не більше 9 с роздільна здатність 2400х600 dpi Швидкість друку не менше 29 стор/хв (A4) Двосторонній друк Тактова частота процесора не менше 1200 МГц Пам’ять не менше 256 Мб Картридж- суміснийй з картриджом Canon 071 |  |
| Гарантійні вимоги |
| - не менше гарантійного строку, визначеного виробником на Товар, але не менше 12 місяців з дати отримання Товару від Продавця, а саме з дати підписання видаткової накладної |  |

Таблиця 7

| Найменування та характеристика Товару | Марка, модель, виробник та країна походження, показники запропонованого учасником Товару (колонка заповнюється учасником) |
| --- | --- |
| Загальні вимоги до Комплекту комп’ютерного обладнання Тип 6 |
| Формфактор персонального комп'ютера: - системний блок - програмне забезпечення - багатофункціональний пристрій |  |
| Вимоги до системного блок |
| Процесор: процесор INTEL Core™ i5 12400 не нижче або аналог/ сучасніший; базова частота не менше 2,5 GHz; максимальна тактова частота не менше 4,4 GHz; не менше 6 ядер; |  |
| Чіпсет: не гірше ніж Intel H610 |  |
| Оперативна пам'ять: об’єм не менше 16GB DDR4; частота не нижче 3200 MHz; |  |
| Накопичувач: тип накопичувача – SSD M.2: об`єм не менше 256 Гб; Швидкість читання - не менше 3500 Mb/s, Швидкість запису - не менше 1200 Mb/s тип накопичувача – HDD: об`єм не менше 1TB, 7200 об/хв, 64 MB |  |
| Графічний адаптер: не гірше Intel Graphics або аналог/сучасніше; |  |
| Порти вводу/виводу без використання додаткових пристроїв: не менше 4 портів USB 2.0, Type-A не менше 2 портів USB 3.2 Gen 1 Type-A не менше 1 портів HDMI не менше 1 портів VGA не менше 1 портів Сom не менше 1 портів PS/2 не менше 1 LAN (RJ-45) Gigabit Ethernet; |  |
| Корпус: Блок живлення потужність: не менше 500Вт 120 мм вентилятор не менше 2xUSB 2.0, 1xUSB 3.0, габарити: не менше 413 x 198 x 422 мм |  |
| Додатково Контролер PCIе to COM не менше 2 шт. COM |  |
| Вимоги до програмного забезпечення |
| Операційна система: - операційна система Windows 11 Pro (українська редакція) |  |
| Вимоги до багатофункціонального пристрою |
| Формат паперу не менше А4 Технологія друку- струменева Тип друку - кольоровий, Наявність вбудованого СНПЧ Друк першої сторінки не більше 9 с роздільна здатність 5760х1440 dpi Швидкість друку не менше 33 стор/хв монохромного, не менше 15 стор/хв кольорового підключення USB, WiFi |  |
| Гарантійні вимоги |
| - не менше гарантійного строку, визначеного виробником на Товар, але не менше 12 місяців з дати отримання Товару від Продавця, а саме з дати підписання видаткової накладної |  |

Таблиця 8

| Найменування та характеристика Товару | Марка, модель, виробник та країна походження, показники запропонованого учасником Товару (колонка заповнюється учасником) |
| --- | --- |
| Вимоги до сканер штрих-коду |
| Тип підключення - бездротове; Швидкість сканування- 200 скан./сек; Типи штрих кодів, що підтримуються- 1D: UPC/EAN, with complementary UPC/EAN, Code128, Code39, Code39Full ASCII, Codabar, Industrial/Interleaved 2 of 5, Code93, MSI, Code11, ISBN, ISSN, Chinapost, etc. 2D: PDF417, QR code, MAXICODE, Data MATIX CODE, AZTEC code, HAN XIN code, etc; Автосканування |  |
| Гарантійні вимоги |
| - не менше гарантійного строку, визначеного виробником на Товар, але не менше 12 місяців з дати отримання Товару від Продавця, а саме з дати підписання видаткової накладної |  |

* якщо ця технічна специфікація містить посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва, таке посилання є необхідним та обґрунтованим. Після кожного такого посилання слід вважати наявний вираз «або еквівалент».

Вимоги замовника щодо підтвердження відповідності товару технічним, якісним та кількісним характеристикам

- Товар, який постачається, не перебував в експлуатації, терміни та умови його зберігання не порушені.

- Упаковка товару повинна бути не пошкоджена.

- Якість товару повинна відповідати вимогам відповідних діючих нормативних документів.

- Товар повинен передаватися Покупцю в упаковці, яка відповідає характеру товару, забезпечує цілісність та збереження його якості під час перевезення.

- Доставка товару та розвантаження здійснюється силами, засобами та за рахунок Постачальника.

- Передача обладнання відбувається згідно видаткової накладної з товаротранспортною накладною, обов’язково з присутнім представником Постачальника, без залучення кур’єрської служби. Учасник подає гарантійний лист у довільній формі. Представник Постачальника, зобов’язаний бути присутнім та надавати усі необхідні консультації та допомогу при підключені та тестуванні обладнання, постачаємого обладнання згідно видаткової накладної, на території Замовника. Термін та час тестування, узгоджується сторонами додатково. Учасник подає гарантійний лист у довільній формі.

- Учасник має підтвердити наявність сервісного центру в м. Хмельницькому,  який забезпечить гарантійну підтримку обладнання протягом визначеного гарантійного терміну та післягарантійного терміну використання обладнання, надавши довідку в довільної формі про наявність сервісного центру з вказаною адресою та контактного телефону, для перевірки інформації.

Учасник документально у складі пропозиції підтверджує наявність технічних і якісних характеристик:

Гарантійним листом, складеним у довільній формі щодо відповідності технічним (якісним) вимогам до товару замовника, забезпечення якості товару та своєчасної його поставки;

Гарантійний лист, або інший документ складений у довільній формі, що гарантійний строк на Товар становить не менше гарантійного строку, визначеного виробником на Товар, але не менше 12 місяців з дати отримання Товару від Продавця, а саме з дати підписання видаткової накладної. Виконання гарантійних зобов’язань забезпечує Учасник.

Технічні та якісні характеристики повинні відповідати вимогам та стандартам відповідних діючих нормативних документів, що підтверджується наданням копій сертифікатів відповідності та декларацій відповідності, чинних на момент подання, а саме:

1. Для ноутбука, БФП, моніторів наданням копій декларацій відповідності чинних на момент подачі тендерної пропозиції.

2.Для персональний  комп’ютер (системний блок):

- Копія декларації про відповідність технічному регламенту низьковольтного електричного обладнання, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2015 р. № 1067, чинної на момент подачі тендерної пропозиції;

- Копія декларації про відповідність технічному регламенту з електромагнітної сумісності, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2015 р. № 1077, чинної на момент подачі тендерної пропозиції;

- Копія позитивного висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи щодо відповідності Товару вимогам діючого санітарного законодавства України, чинного на момент подачі тендерної пропозиції;

- Копія сертифікату на систему управління якістю ДСТУ ISO 9001, виданого на виробника комп'ютерів, дійсних на дату розкриття пропозицій;

- Копія сертифікату на систему екологічного керування ДСТУ ISO 14001, виданого на виробника комп'ютерів, дійсних на дату розкриття пропозицій.

- Копія сертифікату на системи управління охороною здоровя  та безпекою праці. Вимоги щодо застосування ДСТУ ISO 45001, виданого на виробника комп'ютерів, дійсних на дату розкриття пропозицій.;

- Копія сертифікату ДСТУ ISO/IEC 27001 «Інформаційні технології . Методи захисту. Системи менеджменту інформаційної безпеки. Вимоги.»,  виданого на виробника комп'ютерів в, дійсних на дату розкриття пропозицій.;

- Копія сертифікату на «Системи управління щодо протидії корупції. Вимоги та настанови щодо застосування» ДСТУ ISO 37001, виданого на виробника комп'ютерів, дійсних на дату розкриття пропозицій.;

-  Копія сертифікату на «Системи менеджменту безпеки ланцюга постачань» ISO 28000, виданого на виробника комп'ютерів, дійсних на дату розкриття пропозицій.