Додаток № 3

до тендерної документації

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НЕОБХІДНІ ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ

# Предмет закупівлі: Швейне обладнання «ДК 021:2015: 42710000-6 — Машини для виробництва текстильних виробів»

| № п/п | Найменування | Технічні характеристики | Кількість |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 | Розпошивальна машина | Перелік операцій: потрійний плоский шов із верхнім застилом; потрійний плоский шов; подвійний широкий плоский шов із верхнім застилом; подвійний вузький плоский шов із верхнім застилом; подвійний широкий плоский шов; подвійний вузький плоский шов; ланцюговий шов. Максимальна ширина рядка 6 мм Максимальна довжина стібка 4 мм Диференціальний транспортер тканини є Рукавна платформа є Регулятор тиску лапки є Потужність 90 Вт Стандарт голок 130/705H Тип освітлення світлодіодне потрійне (LED) | 1 шт |

# Технічні та якісні характеристики:

1. Запропонований товар має відповідати технічним, якісним та кількісним характеристикам до предмета закупівлі, встановленим Замовником.

2. Якість товару має відповідати державним стандартам та/або технічним умовам, тощо для товарів даного типу. Товар має бути новим та таким, що не був у використанні, про що учасник надає відповідний лист у складі тендерної пропозиції.

3.Учасник має здійснити за власний рахунок транспортування (доставку) запропонованого товару за адресою замовника та включає дані витрати у вартість своєї пропозиції.

4.У разі виявлення Замовником дефектів товару, учасник зобов’язаний усунути їх за власний рахунок або замінити на якісний товар.

5. Учасник визначає ціни на товар, який він пропонує поставити за Договором, з урахуванням усіх своїх витрат, які можуть бути ним понесені у ході виконання договору про закупівлю.

# 6. Строк поставки Товару: до 31 травня 2024 року.

7. Місце поставки Товару: 30430, Хмельницька обл., Шепетівський р-н., с.Климентовичі, вул.Тараса Шевченка,60