Додаток 1

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

на закупівлю послуг за кодом  ДК 021:2015  -

90470000-2 – Послуги з чищення каналізаційних колекторів

(гідродинамічна промивка трубопроводів зовнішньої каналізації діаметром 150-800мм, очищення колодязів глибиною до 9м від мулистих відкладень, коренів дерев, гілля, каміння  та ін. , також  збір твердих/м’яких відходів IV -го класу небезпеки з їх утилізацією та аварійна прочистка каналізаційних колекторів)

### І. Технічні, якісні та кількісні вимоги до предмету закупівлі

1.1. Обсяги надання послуг: 1послуга

| № | Найменування послуги | Од.виміру | Кількість |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | гідродинамічна промивка трубопроводів зовнішньої каналізації діаметром 150-800мм, очищення колодязів глибиною до 9м від мулистих відкладень, коренів дерев, гілля, каміння та ін. , також збір твердих/м’яких відходів IV -го класу небезпеки з їх утилізацією та аварійна прочистка каналізаційних колекторів | м.п. | 40400 |

  - До складу послуги входить:

- гідродинамічна промивка трубопроводів зовнішньої каналізації діаметром 150-800мм

-	прочищення колодязів глибиною до 9м   на них від мулистих відкладень, коренів дерев, гілля, каміння  та ін.;

-	відеодіагностика каналізаційних мереж та колодязів (у разі потреби, за заявкою Замовника);

-	збирання та вивезення спеціалізованим автотранспортом рідких побутових відходів, сміття та жирових відкладень на утилізацію, а також твердих побутових відходів (коренів дерев, гілля, каміння та ін.), що утворились після прочищення гідродинамічною машиною;

-  аварійна прочистка каналізаційних колекторів

1.3.Вимоги до якості надання послуг під час надання послуг з промивки каналізаційних мереж гідродинамічним методом  Виконавець повинен:

- Перед початком робіт Виконавець повинен вивчити технічну документацію щодо визначення меж ділянок зовнішньої каналізаційної мережі, балансоутримувачем яких є Замовник;

- Послуги мають бути надані протягом 3-х годин з моменту отримання заявки Замовника на подачу транспортного засобу (цілодобово). Для підтвердження цієї вимоги надати у складі своєї пропозиції гарантійний лист.

- Негайно повідомляти Замовника про обставини, що перешкоджають наданню послуг, а також про заходи, необхідні для їх усунення;

- Використовувати обладнання та матеріали, які не спричиняють шкоди довкіллю і забруднення навколишнього середовища;

- Не допускати забруднення навколишнього середовища паливно-мастильними матеріалами (які використовуються в процесі експлуатації машин та механізмів при наданні послуг);

- Забезпечити вжиття необхідних природоохоронних заходів, дотримуватись правил санітарної та протипожежної безпеки, правил охорони праці, експлуатації техніки, а також техніки безпеки під час надання послуг, державних стандартів, норм, правил у сфері безпеки та охорони довкілля і безпеки дорожнього руху;

- При наданні послуг з промивки забезпечити умови дотримання нормативних рівнів впливу можливих шкідливих чинників на довкілля, а також санітарно-гігієнічні умови утримання населених пунктів;

1.4.  Учасник повинен забезпечити ефективне повноцінне очищення трубопроводів та колодязів від мулу, коренів дерев, гілля, каміння та інше.

1.5. Учасник, при наданні даного виду послуг повинен забезпечити відновлення пропускної здатності каналізаційного трубопроводу в повному обсязі.

1.7. Послуги надаються за окремими заявками Замовника у разі виробничої потреби підприємства до 31.12.2024р.

ІІ. Документальне підтвердження відповідності тендерної пропозиції Учасника технічним, якісним та кількісним вимогам по предмету закупівлі, встановленим замовником:

2.1. Учасник повинен мати договір утилізації рідких побутових відходів з КП «Кривбасводоканал», що діє до кінця 2024 року (надати оригінал/копію договору).

2.2. Учасник повинен мати договір утилізації відходів IV-го класу безпеки на полігоні  ТОВ «Екоспецтранс» (м. Кривий Ріг) або іншого підприємства м. Кривий Ріг, що має необхідні дозвільні документи, який діє до кінця 2024 року  (надати оригінал/копію договору).

2.3.	Вся спецтехніка на час виконання послуг повинна розташовуватись у межах м. Кривого Рогу. Замовник має право здійснити огляд обладнання, машин (спецтехніки), механізмів та виробничої бази на відповідність даних зазначених в довідках тендерної пропозиції. За результатом огляду замовник складає акт перевірки на підтвердження інформації.

В разі відсутності можливості Учасника представити обладнання, машин (спецтехніки), механізмів та виробничої бази для проведення фактичного (натурального) огляду та перевірки Замовнику або в разі виявлення під час огляду та перевірки невідповідності обладнання технічним вимогам, пропозиція може бути відхилена, як така, що не відповідає технічнім вимогам Замовника.

2.4. Оригінал/копію Дозволу та/або Декларація Державної служби України з питань праці (Держпраці) на виконання робіт підвищеної небезпеки, а саме: роботи в  колодязях, шурфах, траншеях, котлованах, бункерах, камерах, колекторах, замкнутому просторі (ємностях, боксах, топках, трубопроводах тощо).

ІІІ.  У вартість послуги входить:

-  гідродинамічна промивка трубопроводів зовнішньої каналізації діаметром 150-800мм;

-	прочищення каналізаційних колодязів глибиною до 9м на них від мулистих відкладень, коренів дерев, гілля, каміння  та ін;

-	відеодіагностика каналізаційних мереж та колодязів (у разі потреби, за заявкою Замовника);

-	збирання та вивезення спеціалізованим автотранспортом рідких побутових відходів, сміття та жирових відкладень на утилізацію, а також твердих побутових відходів (коренів дерев, гілля, каміння та ін.), що утворились після прочищення гідродинамічною машиною;

- 	податки і збори (в тому числі податок на додану вартість, у разі якщо учасник є платником ПДВ), що сплачуються або мають бути сплачені, витрати на транспортування техніки, страхування, навантаження, розвантаження, витрати на відрядження та проживання працівників, витрати на паливно-мастильні матеріали, обслуговування та ремонт техніки та усі інші витрати, пов’язані з наданням послуг, що є предметом закупівлі.

У складі пропозиції для підтвердження цієї вимоги надати гарантійний лист.

IV. Строк надання послуг  та умови оплати:

4.1. Термін початку надання послуг – протягом 3-х годин з моменту отримання заявки від Замовника, для термінового ліквідування аварійних ситуацій. Для підтвердження цієї вимоги надати у складі своєї пропозиції гарантійний лист.

4.2. З метою погодження обсягу Послуг, Замовник надає Виконавцю належним чином оформлені письмові заявки, графік виконання робіт тощо на виконання Послуг за договором. Заявки можуть бути  надані нарочно або електронною поштою, у разі аварійної або термінової потреби виконання робіт – телефонним зв’язком.

4.3. Оплата Послуг здійснюється Замовником протягом 180 календарних днів з моменту підписання Акту виконаних робіт. Для підтвердження цієї вимоги надати у складі своєї пропозиції гарантійний лист.