Зміни, що вносяться

до  ДК 021:2015 (CPV) 44160000-9 Магістралі, трубопроводи, труби, обсадні труби, тюбінги та супутні вироби (Труби попередньоізольовані та комплектуючі до них), (Ідентифікатор закупівлі 
UA-2024-01-31-011637-a).

1.У п. 3 додатку 3 до тендерної документації слова «Компенсатори сильфонні СТ повинні виготовлятися згідно технічних умов (ТУ). На підтвердження надати копію титульної сторінки документу, згідно якого виготовляються компенсатори сильфонні (ТУ)» замінити словами «Компенсатори сильфонні повинні виготовлятися згідно ДСТУ або ГОСТ або технічних умов (ТУ)».

2. В абзаці  другому  п. 4  додатку 3 до тендерної документації видалити слова «та акт обстеження виробництва органом сертифікації діючим в Україні, на підставі якого виданий сертифікат відповідності».

3.  В абзаці  першому інформації про товар «ПОПЕРЕДНЬО ІЗОЛЬОВАНІ ТРУБИ» додатку 3 до тендерної документації видалити  слова «та повинні бути сертифіковані в системі УкрСЕПРО».

4. В інформації про товар «Сталева основна труба» додатку 3 до тендерної документації:

у другому абзаці слова «Сталеві труби, які використовуються для трубопроводів, можуть бути зварені безшовно, поздовжним або спіральним швом»  замінити словами «Труби сталеві виготовляються у відповідності до ДСТУ 8943:2019 або ДСТУ 8938:2016 (або еквівалент)»;

у третьому  абзаці  слова «Матеріалом труб повинна бути St.37.0 сталь відповідно до DIN 1626 або її еквівалент або сталь кращої якості, що відповідає вимогам “Правил побудови і безпечної експлуатації трубопроводів пари і гарячої води”.»  замінити словами «Матеріалом труб має бути сталь Ст.20  або аналогічна, або кращої якості, що задовольняє вимогам “Правил побудови і безпечної експлуатації трубопроводів пари і гарячої води”.

5. В інформації «Пінна ізоляція» додатку 3 до тендерної документації, у першому абзаці після слова «вимогам» доповнити словом «ДСТУ».

6. В інформації про товар «Зовнішня оболонка»  додатку 3 до тендерної документації:

у першому абзаці,  після слова «та»,  доповнити словом «ДСТУ»;

в абзаці другому,  таблицю  основних вимог до зовнішньої оболонки, викласти у наступній редакції:

| Назва фактору | Показник |
| --- | --- |
| Матеріал | поліетилен високої щільності, мінімум ПЕ-80 |
| Щільність | не менше 940 кг/м3 |
| Відносне подовження при розриві | не менше 350% на прохід |
| Межа текучості при розтягу, МПа | не менше 15 |
| Термостабільність при 200º С, хв. | не менше 20 |
| Мінімальна товщина | згідно ДСТУ Б В.2.5-31:2007 |

В абзаці третьому,  слова «сертифікатами відповідності»  замінити словами  «сертифікатом якості (паспортом якості)»

7. В  інформації «Фасонні елементи» додатку 3 до тендерної документації, у першому абзаці, у другому реченні  перед словами «EN253», «EN448», «EN489» доповнити  словом «ДСТУ».