Додаток 2

до Тендерної документації

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

по предмету закупівлі: «Труби сталеві та комплектуючі до них (ДК 021:2015 – 44160000-9 – Магістралі, трубопроводи, труби, обсадні труби, тюбінги та супутні вироби)».

Матеріали закуповуються для проведення ремонтних робіт,  пов’язаних із експлуатацією систем теплопостачання по вул. Миколаївській від котельні, що розташована по вул. Гоголя, 7 в м. Золотоноша Золотоніської МТГ Черкаської області,  з метою уникнення надзвичайної ситуації.

Перелік комплектуючих:

| № | Назва матеріалів | Кіл-сть | Од. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Труба сталева попередньо ізольована (без сигналізації) Дзу 89/160 | 170 | м. |
| 2 | Коліно попередньо ізольоване 90’ Дзу 89/160 | 18 | шт. |
| 3 | Коліно попередньо ізольоване 45’ Дзу 89/160 | 2 | шт. |
| 4 | Кран шаровий фланцевий Ду 80 | 2 | шт. |
| 5 | Фланець Ду 80 | 4 | шт. |
| 6 | Комплект ізоляції стиків з термоусадковою муфтою Ду 89/160 | 42 | шт. |

Вимоги до предмета закупівлі:

Гарантійний термін на трубопроводи та відводи попередньо теплоізольовані спіненим поліуретаном повинен становити 24 (двадцять чотири)  місяці  від  дати  поставки.

Якість товару повинна відповідати діючим державним стандартам:

- трубопроводи та відводи попередньо теплоізольовані спіненим поліуретаном повинні відповідати вимогам ДСТУ Б В.2.5-31:2007;

- провідними трубами є труби сталеві виготовлені у відповідності до ДСТУ 8943:2019 (сталь марок Ст.20; Ст.1-3 СП; Ст.1-3 ПС) або ДСТУ 8938:2019 (сталь марки Ст.20);

- провідними відводами є відводи сталеві виготовлені у відповідності до  ДСТУ 17375-2003 сталеві, безшовні, сталь марки Ст.20;

- поверхня сталевих труб перед теплоізоляцією повинна бути очищена механічним способом до ступеню чистоти згідно ДСТУ Б В.2.5-31:2007;

- коефіцієнт теплопровідності свіжосформованої теплоізоляції (середнє значення коефіцієнту теплопровідності свіжосформованої теплоізоляції), повинен відповідати вимогам ДСТУ  Б В.2.5-31: 2007;

- Комплекти ізоляції стиків для підземного прокладання з сигналізацією повинні відповідати вимогам ГСТУ 34.016-2000. В комплект ізоляції стиків повинні входити: термоусадкова ПЕ муфта – 1 шт; ізоляційна латка – 2 шт; корок-розповітрювач – 2 шт; ущільнююча стрічка – 2 шт; компоненти ППУ. Муфти для теплоізоляції стиків труб та фасонних виробів повинні поставлятися в комплекті з усіма складовими. Рідкі компоненти пінополіуретану розфасовані по діаметрах на кожну муфту окремо з вказаною датою виготовлення та терміном придатності.

- наявність фаски на трубах та фасонних виробах під зварювання;

- поліетиленова захисна оболонка труб повинна виконуватись з поліетилену високої густини та має забезпечити неможливість попадання вологи в середину теплоізоляційного покриття і повинна відповідати вимогам ДСТУ Б.В.2.5-31:2007, матеріал оболонки повинен бути чорного кольору, товщина поліетиленової зовнішньої труби не менше 3,0 мм;

- розрахунковий термін служби трубопроводів повинен становити не менше 30 років;

- довжина одного відрізка трубопроводів попередньо теплоізольованих – 9-12 м, довжина неізольованих кінців труби 220 мм.,  товщина внутрішньої сталевої провідної труби не менше 3,5мм.;

- торці ізоляції і торці провідних труб елементів трубопроводів, що постачаються, для транспортування та зберігання мають бути захищені від впливу навколишнього середовища заглушками з будь-якого полімерного матеріалу завтовшки не менше 5мм;

- маркування продукції повинно відповідати вимогам ДСТУ Б В.2.5-31:2007, на теплоізольовані труби допускається нанесення маркування з двох кінців труби;

- вся продукція повинна бути виготовлена одним виробником з метою дотримання сумісності теплоенергетичних, механічних та гідроізоляційних характеристик трубопроводів та відводів.

Для підтвердження якості товару Учасник повинен надати:

- сертифікат відповідності ДСТУ Б.В.2.5-31:2007;

- сертифікат відповідності на труби сталеві ДСТУ 8943:2019 (сталь марок Ст.20; Ст.1-3 СП; Ст.1-3 ПС) або ДСТУ 8938:2019 (сталь марки Ст.20).

- гарантія виробника на продукцію, що буде поставлятися;

- протоколи випробувань згідно вимог ДСТУ Б.В.2.05-31:2007.

- Якщо учасник ВИРОБНИК товару: надати гарантійний лист щодо виконання зобов’язань, пов’язаних з поставкою даного виду товару належної якості у необхідній кількості та у строки, встановлені Замовником.

-  Якщо учасник НЕ ВИРОБНИК товару: гарантійний лист на ім’я учасника від виробника щодо виконання зобов’язань, пов’язаних з поставкою даного виду товару належної якості у необхідній кількості та у строки, встановлені Замовником. Гарантійний лист повинен мати посилання на номер закупівлі, у рамках якої надаються гарантії, вих. №, дату формування листа та підпис з печаткою уповноваженої особи виробника.

Зазначені документи мають бути чинні на дату подання пропозиції та бути чинними на весь термін постачання товару.

- Транспортні послуги та інші витрати (пакування, доставка, розвантаження, страхування тощо) повинні здійснюватися за рахунок Учасника (тобто повинні бути вже враховані в ціну товару).

Товар повинен бути новим (таким, що не був у вжитку), без пошкоджень, очищений від іржі та окалини. Завод-виробник: Україна та/або країни Європи, крім Російської Федерації /    Республіки Білорусь.

Місце поставки: буд. 8,  вул. Садовий проїзд, м. Золотоноша, Черкаської області, 19702.

Термін поставки до  01 травня 2024 року.