Додаток 2

до Оголошення про проведення спрощеної закупівлі

Технічні, якісні та інші вимоги до предмета закупівлі

У разі, якщо, у вимогах до предмета закупівлі міститься посилання на конкретні торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника - читати "або еквівалент"*)

ДК 021:2015: 42520000-7 Вентиляційне обладнання (Припливно-витяжна система вентиляції з рекуперацією тепла для облаштування споруд цивільного захисту (укриття у ліцеях)

| № | Найменування товару | Одиниця виміру | Кількість |
| --- | --- | --- | --- |
| Пустомитівський ліцей №1 |
| 1 | Припливно-витяжна система вентиляції з рекуперацією тепла | шт | 16 |
| Містківський ліцей |
|  | Припливно-витяжна система вентиляції з рекуперацією тепла | шт | 5 |
| Пустомитівськаий ліцей №2 |
| 1 | Решітка настінна USAV150 | шт | 2 |
| 2 | Хомут з гайкою 150мм (M8/M10) (CLRL-150-M8/M10) | шт | 8 |
| 3 | Хомут з гайкою 200мм (М8/М10) (CLRL-200-М8/М10) | шт | 10 |
| 4 | Аерфом 10 мм самокл.фольговане | пог.м | 30 |
| 5 | Шайба збільшена М8 (PDS-P-8) | кг | 2 |
| 6 | Шпилька М8х2000мм, PG-8-2 | шт | 6 |
| 7 | Фольга алюмінієва самоклейка TAL-75-50 (30мкм, 75ммх50м) | шт | 4 |
| 8 | Болт з шест. гол. з різьбою по всій довжині М8х25 (1кг=76) нефас | кг | 1 |
| 9 | Круг відрізний NovoAbrasive STANDART 125 1.2*22.23 | шт | 5 |
| 10 | Pешітка PB 3030-1*R=100 (----) 250x100(h) | шт | 4 |
| 11 | Pешітка PB 3030-1*R=100 (----) 350x150(h) | шт | 4 |
| 12 | Pешітка PB 3030-1*R=75 (----) 250x100(h) | шт | 4 |
| 13 | Гнучка вставка круглого перерізу ВГК150 ф150 | шт | 4 |
| 14 | Гнучка вставка круглого перерізу ВГК200 ф200 | шт | 2 |
| 15 | Дросель клапан ф200 | шт | 1 |
| 16 | Заглушка ф150 | шт | 3 |
| 17 | Заглушка ф200 | шт | 1 |
| 18 | Коліно 90⁰ ф150 | шт | 5 |
| 19 | Коліно 90⁰ ф200 | шт | 3 |
| 20 | Перехід ф200>ф150 | шт | 1 |
| 21 | Повітропровід круглий з оц сталі δ=0,6мм ф200 | м.п. | 11 |
| 22 | Повітропровід круглий з оц сталі δ=0,6мм ф150 | м.п. | 20 |
| 23 | Фільтр касетний припливного повітря ф150 | шт | 1 |
| 24 | Фільтр касетний припливного повітря ф200 | шт | 1 |
| 25 | Шумопоглинач круглий ШК150-600 ф150 | шт | 2 |
| 26 | Шумопоглинач круглий ШК150-600 ф200 | шт | 1 |
| 27 | Вентс ВКМС 200 (бурий короб) вентилятор відцентровий | шт | 1 |
| 28 | Регулятор швидкості РС -1-300 | шт | 1 |
| 29 | МКВ-2 монтажна коробка для внутрішньостінного монтажу | шт | 1 |
| 30 | Припливно-витяжна система вентиляції з рекуперацією тепла | шт | 1 |
| 31 | Частини до припливно-витяжної системи вентиляції з рекуперацією тепла - ТЕН нагрівальний D150 2, 4кВт | шт | 1 |
| 32 | Провід ПВС 5 x2,5 | км | 0,045 |
| 33 | Провід ПВС 4 x1,5 | км | 0,025 |
| 34 | Провід ПВС 2x0,75 | км | 0,06 |
| 35 | Гофротруба 320 N 1420 D | м | 90 |
| 36 | Кріплення до гофри сіре 20 мм Арго (пач.-50шт.) | пач | 2 |
| 37 | Хомут нейлоновий 3 x 200 чорний (паков -100шт.) | паков | 2 |
| 38 | Ізоляційна стрічка Арго (чорна) 0,14 мм x17 мм x20м | шт | 2 |
| 39 | Автоматичний вимикач 6кА 2Р 16А х-ка С Schark | шт | 2 |
| 40 | Провід ПВС 3x2,5 | км | 0,02 |
| 41 | Корпус пластиковий 2-модульний навісний | шт | 1 |
| 42 | Решітка настінна USAV200 | шт | 1 |
| 43 | Анкер латунний М8х30 (ТК8-МО) | шт | 100 |
| 44 | Гвинт самосв.3.9/11 нпкр/гл.PH ЦБ | 100шт | 10 |

Припливно-витяжна система вентиляції з рекуперацією тепла Пустомитівський ліцей №1 та Містківський ліцей  21 штука

| Параметр | Характеристика параметру |
| --- | --- |
| Діаметр робочого модуля, мм з термоізоляцією, мм | не менше 210 |
| Діаметр монтажного отвору, мм | від 215 |
| Довжина робочого модуля, мм | від 490 |
| Можливість збільшення довжини робочого модуля (згідно товщини стіни) | Так |
| Обсяги повітрообміну при рекуперації, м3/год. (приплив і витяжка працюють одночасно): - приплив - витяжка - ніч/мінімально - пасивний режим | не менше 362 не менше 185 не менше 177 не менше 21 не менше 10 |
| Енергоспоживання вентиляторів, Вт*год.: З використанням нагрівальних елементів, Вт*год Загальне енергоспоживання, Вт*год.: | від 4 до 35 не більше 56 не більше 91 |
| Живлення. AC, V | 230±10% |
| Ступінь захисту | не гірше IP 24 |
| Ефективність рекуперації , % | до 93 |
| Шумові характеристики системи на відстані 3м, дБ | від 15 до 54 |
| Матеріал теплообмінника | Мідь |
| Тип теплообмінника | Протиточний коаксіально-пластинчатий |
| Функція «міні-догрів» | Так |
| Функція «розмерзання» | Так |
| Температурний режим використання: Температура зовнішнього повітря Температура внутрішнього повітря | від – 30 до +50 від + 10 до +40 |
| Режими роботи | рекуперація (приплив та витяжка одночасно) тільки приплив тільки витяжка |
| Можливість роздільного керування вентиляторами | Так |
| Можливість додаткового захисту від зовнішнього вітряного підпору | Так Додатковий елемент зовнішньої кришки |
| Керування пристроєм | Пульт дистанційного управлінні Мобільний додаток (Wi-Fi, Bluetooth) |
| Можливість одночасного керування групами пристроїв | Так |
| Таймер | Так |
| Визначення стану фільтра | Так |
| Датчик атмосферного тиску | Так |
| Датчик температури витяжного повітря до рекуперації | Так |
| Датчик температури припливного повітря після рекуперації | Так |
| Датчик відносної вологості | Так |
| Режим роботи AUTO та AUTO+ | Так |
| Підтримка Bluetooth | Так |
| Підтримка Wi-Fi | Так |
| Доставка на територію Замовника | Так |
| Монтажні роботи, запуск в експлуатацію | Так |
| Сертифікат | Так |

Живлення. AC: 230±10% V. Клас ізоляції II. Ступінь захисту IP 24.

Керування: пульт дистанційного керування, мобільний додаток.

Корпус системи термоізольований. Подвійний захист від фронтального продування.

Встановлений термін експлуатації системи – 10 років.

Період гарантійного обслуговування – 2 роки.

Користування системою розраховано на тривалу експлуатацію при температурі повітря у межах від -30 ºС до +50 ºС та при внутрішній температурі від +10 о С до +40 о С

Комплект поставки:

• Пакувальна коробка;

• Вентиляційна система;

• Пульт дистанційного керування;

• Елементи живлення до пульта;

• Технічний паспорт приладу (побутова серія);

• Короткий посібник користувача (побутова серія);

• Посібник з монтажу (побутова серія);

Припливно-витяжна система вентиляції з рекуперацією тепла  Пустомитівський ліцей 2 –

1 штука

| Параметр | Характеристика параметру |
| --- | --- |
| Діаметр робочого модуля, мм з термоізоляцією, мм | Від 260 |
| Обсяги повітрообміну при рекуперації, м3/год. (приплив і витяжка працюють одночасно): - приплив - витяжка - ніч/мінімально | не менше 1270 не менше 650 не менше 620 не менше 65 |
| Енергоспоживання вентиляторів, Вт*год.: З використанням нагрівальних елементів, Вт*год Загальне енергоспоживання, Вт*год.: | від 20 до 120 не більше 90 не більше 210 |
| Живлення. AC, V | 230±10% |
| Клас ізоляції | II |
| Захист двигунів | не гірше IPX4 |
| Захист зібраної вентиляційної системи | не гірше IP 24 |
| Максимальний коефіцієнт корисної дії:, % | до 74 |
| Акустичний тиск на відстані 3 метри, дБ | Не більше 59 ДБ |
| Матеріал теплообмінника | Мідь |
| Тип теплообмінника | Протиточний коаксіально-пластинчатий |
| Режими роботи | рекуперація (приплив та витяжка одночасно) тільки приплив тільки витяжка |
| Можливість роздільного керування вентиляторами | Так |
| Керування пристроєм | Пульт дистанційного управлінні Мобільний додаток (Wi-Fi, Bluetooth) |
| Можливість одночасного керування групами пристроїв | Так |
| Таймер | Так |
| Доставка на територію Замовника | Так |
| Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи | Так |

Встановлений термін експлуатації системи – 10 років.

Період гарантійного обслуговування – 2 роки.

Рекомендований температурно вологісний діапазон експлуатації:

Витяжне повітря: . +1..+40˚С*

Припливне повітря:-30..+45˚С*

Рекомендований вологісний діапазон експлуатації:

Витяжне повітря: до 85%*

Припливне повітря: до 85%*

Комплект поставки:

• Пакувальна коробка;

• Вентиляційна система;

• Пульт дистанційного керування;

• Технічний паспорт виробу;

• Блок керування Control block H

Інші вимоги:

Учасник зобов’язується забезпечити поставки товару у строк, до 17.10.2022р.

Умови поставки: послуги транспортування, розвантаження здійснюються силами та за рахунок постачальника до місця постачання, окремо замовником не сплачуться і включаються учасником до загальної вартості товару.

У складі пропозиції Учасник на підтвердження якості надає завірені копії сертифікатів (паспортів) якості, відповідності або декларацій про відповідність, або  висновків державної санітарно-епідеміологічної служби встановленими діючим законодавством або іншими документами, що підтверджують якість Товару.

У порівняльній таблиці учасник обов’язково надає кольорове зображення  товару,  зазначає виробника товару, адресу виробника, артикул товару, що повинен відповідати артикулу товару на офіційному сайті виробника.

Гарантійний строк на Товар, який є предметом даної закупівлі, повинен відповідати паспорту виробника (або ГОСТу/ДСТУ/ТУ тощо), але не менше за термін, передбачений нормами законодавства України.

Товар має поставлятись в оригінальній упаковці і в комплектності, визначеній виробником продукції. Упаковка повинна забезпечувати повну цілісність при транспортуванні усіма видами транспорту.

Товар не внесено до Переліку товарів, заборонених до ввезення на митну територію України, що походять з Російської Федерації, згідно Постанови Кабінету Міністрів від 30.12.2015 №1147 "Про заборону ввезення на митну територію України, що походять з Російської Федерації", зі змінами чинними на момент подання тендерної пропозиції

У разі постачання неякісного/дефектного товару за предметом закупівлі, учасник (переможець) в термін до 10-ти днів з моменту отримання повідомлення від Покупця повинен усунути недоліки/дефекти товару або замінити товар на аналогічний.

Учасник гарантує надання документів які засвідчують якісні, технічні характеристики товару та його походження (сертифікати відповідності, паспорти якості тощо) при поставці (повинен надати гарантійний лист в складі пропозиції).

“З умовами технічного завдання ознайомлені, з вимогами до постачання погоджуємось”

| __________________________________________ Керівник організації – учасника процедури закупівлі або інша уповноважена посадова особа | __________________________ (підпис) | __________________________ (ініціали та прізвище) |
| --- | --- | --- |