ДОДАТОК  3

до тендерної документації

Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі - технічні вимоги до предмета закупівлі

ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ

Учасник зобов’язується забезпечити постачання електричної енергії відповідно до Закону України «Про ринок електричної енергії» та Правил роздрібного ринку електричної енергії (далі - ПРРЕЕ). У ціні тендерної пропозиції повинна бути врахована вартість усіх супутніх витрат (включаючи вартість послуг з передачі електричної енергії оператору системи передачі ДП НЕК «Укренерго» (далі – ОСП), відповідно до укладеного між Постачальником та ОСП Договором відповідно до постанови НКРЕКП від 10.12.2019 року № 2668.

У відповідності до частини 2 статті 56 Закону України «Про ринок електричної енергії»: «Договір постачання електричної енергії споживачу укладається між електропостачальником та споживачем та передбачає постачання всього обсягу фактичного споживання електричної енергії споживачем у певний період часу одним електропостачальником. Постачання електричної енергії споживачам здійснюється за вільними цінами». З огляду на це учасники формують свої тендерні пропозиції за ринковими цінами.

Учасник не включає до вартості тендерної пропозиції витрати щодо оплати послуг з розподілу електричної енергії. Також не є предметом даної закупівлі реактивна електрична енергія.

Споживач здійснює плату за послугу з розподілу електричної енергії оператору системи самостійно, що визначається в умовах Договору на стадії укладання такого Договору про закупівлю.

Оплата послуг з передачі електричної енергії для Споживача, об’єкти (електроустановки) якого приєднані до мереж ОСР, здійснюється через Постачальника.

Бюджетні зобов’язання за договором виникають у разі наявності та в межах відповідних бюджетних асигнувань.

| Конкретне найменування закупівлі | Електрична енергія |
| --- | --- |
| Код ДК 021:2015 | 09310000-5 «Електрична енергія» |
| Місце поставки товару | 04060, м. Київ, вул. М. Берлинського, 9 |
| Строк поставки товару | Цілодобово до 31.12.2023 включно. Початком постачання електричної енергії Споживачу є дата, зазначена в Заяві – приєднання |

Детальний опис предмета закупівлі та вимоги щодо якості

| № з/п | Найменування Товару | Категорія площадки вимірювання Споживача | Клас напруги | Одиниці виміру | Кількість | Частота, Гц |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Електрична енергія | Група «В» | 2 | кВт/год | 52300 | 50 |

Умови постачання електричної енергії замовнику повинні відповідати наступним нормативно-правовим актам:

- Закон України «Про ринок електричної енергії»;

- Правила роздрібного ринку електричної енергії (затверджені постановою НКРЕКП від 14.03.2018 р. № 312).

- інші нормативно-правові акти, прийняті на виконання Закону України «Про ринок електричної енергії».

Учасник-електропостачальник забезпечує дотримання загальних та гарантованих стандартів якості надання послуг з електропостачання, в тому числі тих, що передбачені згідно Порядку забезпечення стандартів якості електропостачання та надання компенсацій споживачам за їх недотримання, затвердженого постановою НКРЕКП від 12.06.2018 р. № 375, Закону України «Про ринок електричної енергії», Правила роздрібного ринку електричної енергії, інших нормативно-правових актів. Згідно ст. 18 Закон України «Про ринок електричної енергії» показники якості електропостачання повинні відповідати величинам, що затверджені Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

Відповідно до положень пункту 11.4.6 глави 11.4 розділу XI Кодексу систем розподілу, затвердженого постановою НКРЕКП від 14.03.2018 № 310, параметри якості електричної енергії в точках приєднання споживачів у нормальних умовах експлуатації мають відповідати параметрам, визначеним у ДСТУ EN 50160:2014 «Характеристики напруги електропостачання в електричних мережах загального призначення».

З метою запобігання ризиків щодо постачання неякісного товару за результатами закупівлі, учасники повинні у складі своїх пропозицій надати протокол перевірки показників якості електроенергії на відповідність вимогам, що встановлені у ДСТУ ЕN 50160-2014 разом із наочним графіком усереднених значень відхилень напруги протягом терміну вимірювання. Відповідний протокол повинен бути виданий на ім’я учасника процедури закупівлі спеціалізованою метрологічною лабораторією уповноваженого на це органу або підприємства у 2022 році. Для підтвердження повноважень метрологічної лабораторії учасники у складі пропозиції подають копію чинного сертифікату визнання вимірювальних можливостей такої лабораторії, що виданий уповноваженим органом.

Мета використання товару: для задоволення потреб у споживанні електричної енергії об’єктів Замовника.

Місце поставки товару: на межі балансової належності між оператором системи розподілу та споживачем.

Точки розподілу електричної енергії знаходяться за адресами:

| № | Адреса об’єкта споживача | ЕІС код точки комерційного обліку | Вид об’єкта |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 04060, м. Київ, вул. М. Берлинського, 9 | 62Z9711572303998 | Бібліотека |
| 2 |  | 62Z6621325779968 | Бібліотека |

Параметри якості електричної енергії в точках приєднання Споживача у нормальних умовах експлуатації мають відповідати параметрам, визначеним у ДСТУ EN 50160:2014.Характеристики напруги електропостачання в електричних мережах загального призначення (EN 50160:2010, IDT).

Оцінка відповідності показників якості електричної енергії проводиться на проміжку розрахункового періоду, рівного 24 годинам.