Додаток 2

до тендерної документації

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ (для учасників закупівлі)

Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі:

«Послуги із зимового утримання вулично-дорожньої мережі Жмеринської міської територіальної громади Вінницької області, за кодом 90620000-9 відповідно до національного класифікатора України ДК 021:2015«Єдиний закупівельний словник» (послуги з прибирання снігу)»

Джерело фінансування – місцевий бюджет Жмеринської міської територіальної громади.

Термін надання послуг: січень - лютий 2023 року

Перелік територій, що підлягають прибиранню та періодичність проведення робіт затверджено рішенням виконавчого комітету від 05.12.2022р. №372 «Про внесення змін до рішення виконавчого комітету №401 від 23.12.2021р. «Про закріплення об`єктів благоустрою та територій Жмеринської міської територіальної громади»

1. Докладний опис послуги:

Передбачити надання послуг із зимового утримання вулично-дорожньої мережі в м. Жмеринка (доріг, вулиць, тротуарів, площ, скверів, алей міста в зимовий період), а саме:

1.1.Прибирання території м. Жмеринка  ручним способом:

- підмітання снігу, який щойно випав, без попереднього оброблення території інертними матеріалами або реагентами;

- перевезення інертних матеріалів та реагентів від місця складування до місця посипання

- посипання території;

-підмітання снігу, який щойно випав, після оброблення сумішшю інертних матеріалів і реагентів.

- згрібання снігу, який щойно випав, товщиною шару більше 2 см у вали або купи;

- очищення території з удосконаленим покриттям від ущільненого снігу;

- очищення території від намерзлого льоду без попереднього оброблення реагентами;

- очищення території від намерзлого льоду з попереднім обробленням реагентами;

- очищення ділянок територій від снігу та сколу під час механізованого прибирання

1.2. Очищення території громади механізованим способом:

- підмітання і згрібання снігу плужно-щітковими снігоочищувачами;

- посипання проїжджої частини інертними матеріалами та реагентами (протиожеледна суміш);

- видалення снігових накатів і льоду.

1.3. Інші види робіт, для підтримання в належному стані вулично-дорожньої мережі:

- санітарне прибирання газонів вулиць, схилів, скверів територіальної громади;

- прибирання водовідвідних лотків

2. Вимоги до виконання робіт:

2.1. Забезпечити проведення комплексу робіт з належного утримання вулиць, тротуарів, площ, скверів та алей міста Жмеринка в січні-лютому 2023 р. в цілодобовому режимі.

2.2. При ожеледі в першу чергу обробляти протиожеледними матеріалами вулиці та дороги з інтенсивним рухом, маршрути громадського транспорту, ухили проїжджої частини та тротуарів, зупинки громадського транспорту, під`їзди та підходи до загальноосвітніх та дошкільних навчальних закладів.

2.3. Виконавець повинен проводити постійний моніторинг стану проїзної частини, тротуарів, зелених зон та у випадку виявлення недоліків (відкриті люки оглядових колодязів інженерних мереж, просідання покриття, інші пошкодження елементів благоустрою) інформувати Замовника, власника мереж та вжити необхідні заходи з забезпечення безпеки руху транспорту та пішоходів (встановлення огорож тощо).

2.4. Виконавець повинен приступити до виконання робіт не пізніше ніж через 1 годину після отримання завдання від Замовника.

2.6. Передбачити чергування прибиральників у вихідні та святкові дні з метою утримання території площі Миру, алеї Графа Гейдена, площі перед БНТ в належному санітарному стані.

2.7. Для оцінки тендерної пропозиції надати розрахунок вартості виконання наступних видів робіт:

| Найменування робіт | Орієнтовний об'єм робіт, кв.м | Вартість одиниці, грн. | Сума, грн. |
| --- | --- | --- | --- |
| Ручне прибирання території від снігу та сколу при механізованому прибиранні в зимовий час, або підмітання території за тривалої відсутності снігопаду. | 3451793 | 338,83 | 848095 |
| Посипання проїзної частини, тротуарів інертними матеріалами та реагентами вручну | 1725897 | 396,22 | 1367669 |
| Підмітання і згрібання снігу плужна-щітковими снігоочищувачами | 1725897 | 148,94 | 257055 |
| Заготівля протиожеледної суміші для боротьби з ожеледицею, т | 625 | 4440,89 | 2442489 |
| Посипання проїзної частини інертними матеріалами та реагентами механізованим способом | 1725897 | 64,89 | 111993 |
| ВСЬОГО: | =5027301 |

Примітка: обсяги послуг в ході їх надання можуть змінюватись замовником відповідно до зміни погодних умов, звернень мешканців щодо забезпечення безпеки дорожнього руху та пішоходів, дотримання санітарних норм прибирання на території Жмеринської міської територіальної громади.

2.8. У складі тендерної пропозиції надати:

- розрахунок вартості 1люд/години дорожнього працівника;

- розрахунок вартості 1люд/години прибиральника;

- розрахунок собівартості 1 машино-години машин та механізмів, які можуть бути задіяні при виконанні робіт;

- розрахунок вартості прибирання територій у вихідні та святкові дні;

- розрахунок вартості робіт (на 1000 м. кв. території):

- підмітання снігу, який щойно випав, без попереднього оброблення території інертними матеріалами або реагентами;

- перевезення інертних матеріалів та реагентів від місця складування до місця посипання

- посипання території;

- підмітання снігу, який щойно випав, після оброблення сумішшю інертних матеріалів і реагентів.

- згрібання снігу, який щойно випав, товщиною шару більше 2 см у вали або купи;

- очищення території з удосконаленим покриттям від ущільненого снігу;

- очищення території від намерзлого льоду без попереднього оброблення реагентами;

- очищення території від намерзлого льоду з попереднім обробленням реагентами;

- очищення ділянок територій від снігу та сколу під час механізованого прибирання;

- підмітання і згрібання снігу плужно-щітковими снігоочищувачами;

- посипання проїжджої частини інертними матеріалами та реагентами (протиожеледна суміш);

- видалення снігових накатів і льоду.

- санітарне прибирання газонів вулиць, схилів, скверів територіальної громади;

- прибирання водовідвідних лотків

В разі відсутності опадів у вигляді снігу, надати розрахунок вартості виконання робіт з підмітання території.

Учасник процедури закупівлі зобов`язаний надати гарантійні листи (підтверджуючі документи, довідки тощо) щодо відповідності пропозиції технічним вимогам цього предмету закупівлі та технології виконання послуги зокрема:

- наявність обладнання та матеріально-технічної бази, які будуть використовуватися при виконанні робіт, відповідно до технічних вимог цього предмета закупівлі та технології виконання послуг, підтвердити відповідними документами (якщо орендоване - сканкопії договорів оренди, якщо обладнання та матеріально-технічна база будуть використовуватися відповідно до договорів про надання послуг, лізингу, тимчасового користування та інших – сканкопії таких договорів з оригіналів. Сканкопії названих документів повинні містити всі сторінки і бути чіткими.)

- наявність штату працівників в кількості, що забезпечить вчасне виконання робіт в повному обсязі згідно технічного завдання Замовника, підтвердити довідкою довільної форми. До довідки додаються: документи, які підтверджують наявність працівників у штаті, або інші документи, а саме: витяги з трудових книжок таких працівників із записом  про прийом на роботу, накази про прийняття на роботу таких працівників, або договори цивільно – правового характеру; затверджений штатний розпис із зазначенням посадових окладів, надбавок, доплат на 2023 рік.

2.9. Якість Послуг має відповідати вимогам Закону України «Про житлово-комунальні послуги»; Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища»; вимогам «Технічних правил ремонту і утримання вулиць та доріг населених пунктів», затверджених наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва  та житлово-комунального господарства України  № 54 від 14.02.2012; Методичним рекомендаціям з прибирання території об’єктів благоустрою населених пунктів, затверджених наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 07.07.2008 № 213; та іншим нормативно-правовим актам.

Начальник управління

житлово-комунального господарства

Жмеринської міської ради        _________________________________Ольга КУЛЕНКО

Виконавець: Олена ЛЮБЧАК

тел. +380433250100