Додаток 3

до тендерної документації

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

на закупівлю по предмету

Повна назва предмету закупівлі

(Сюди вноситься технічне завдання щодо предмету закупівель.

У разі, якщо предметом закупівлі є виконання робіт з будівництва (нового будівництва, реконструкцій, реставрації, капітального ремонту) об’єктів, до технічного завдання включається:

- пояснювальна записка до розробленого фахівцями, що відповідають діючим в Україні кваліфікаційним вимогам до професій працівників відповідної кваліфікаційної категорії, та затвердженого відповідно до законодавства проекту будівництва;

- звіт про проведення експертизи проекту будівництва, проведеної експертною організацією із залученням експертів, які відповідають діючим в Україні кваліфікаційним вимогам до професій працівників відповідної кваліфікаційної категорії, у випадках, коли проведення експертизи проекту будівництва передбачено законодавством.)

| Капітальний ремонт приміщення КНП «Територіальне стоматологічне об'єднання «Міської ради міста Кропивницького», вул. Шевченка, 36 |
| --- |
| № п/п | Найменування робіт та витрат | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Локальний кошторис 02-01-01 на загальнобудівельні роботи |  |  |  |
|  | Роздiл 1. Покрівля |  |  |  |
| 1 | Розбирання поясків, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі (конькової деталі) | м | 101 |  |
| 2 | Розбирання поясків, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі (єндови) | м | 23 |  |
| 3 | Розбирання поясків, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі (пелени) | м | 123 |  |
| 4 | Розбирання поясків, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі (жолоба) | м | 123 |  |
| 5 | Розбирання водостічних труб з листової сталі з землі та помостів | м | 70 |  |
| 6 | Розбирання покриттів покрівлі з хвилястих азбестоцементних листів | м2 | 640 |  |
| 7 | Розбирання лат [решетування] з дощок з прозорами | м2 | 640 |  |
| 8 | (Демонтаж) Улаштування крокв з дощок | м3 | 19,2 |  |
| 9 | Розбирання слухових вікон прямокутних на двосхилих покрівлях | шт | 4 |  |
| 10 | Розбирання вентиляційних коробів з плит | м2 | 16 |  |
| 11 | Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли (2 ряди зруйнованої цегляноїкладки вентшахти) | м3 | 0,13 |  |
| 12 | Розбирання засипки горищних перекриттів | м2 | 500 |  |
| 13 | Очищення приміщень від сміття | т | 50 |  |
| 14 | Мурування зовнішніх простих стін із керамічної, силікатної або порожнистої цегли при висоті поверху до 4 м (для підвищення мауерлату та парапету) | м3 | 29,4 |  |
| 15 | Улаштування поясів в опалубці | м3 | 11 |  |
| 16 | Улаштування крокв"яної системи | м3 | 15,468 |  |
| 17 | Улаштування прокладної гідроізоляції в один шар | м2 | 770 |  |
| 18 | Улаштування прижимної дошки | м | 920 |  |
| 19 | Улаштування покрівель шатрових із металочерепиці "Монтерей" | м2 | 770 |  |
| 20 | Опорядження стель пластиковими панелями шириною до 400 мм (підшивання карнизу софітом) | м2 | 82,5 |  |
| 21 | Улаштування мауерлатів, лежнів, стійок | м3 | 8,535 |  |
| 22 | Утеплення перекриттів, покриттів мінеральною ватою | м3 | 100 |  |
| 23 | Улаштування прокладної гідроізоляції в один шар | м2 | 500 |  |
| 24 | Укладання ходових дошок | м | 500 |  |
| 25 | Улаштування слухових вікон | шт | 5 |  |
| 26 | Улаштування прокладної гідроізоляції в один шар | м2 | 23,5 |  |
| 27 | Улаштування покриття із металочерепиці | м2 | 23,5 |  |
| 28 | Оббивання стін слухового вікна покрівельною сталлю оцинкованою | м2 | 7,5 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 29 | Улаштування з листової сталі поясків, сандриків, підвіконних відливів (конькова деталь) | м | 13,5 |  |
| 30 | Улаштування з листової сталі поясків, сандриків, підвіконних відливів (капельник) | м | 13,5 |  |
| 31 | Улаштування слухових вікон | шт | 1 |  |
| 32 | Улаштування прокладної гідроізоляції в один шар | м2 | 8 |  |
| 33 | Улаштування покриття із металочерепиці | м2 | 8 |  |
| 34 | Оббивання стін слухового вікна покрівельною сталлю оцинкованою | м2 | 2 |  |
| 35 | Улаштування з листової сталі поясків, сандриків, підвіконних відливів (конькова деталь) | м | 4,02 |  |
| 36 | Улаштування з листової сталі поясків, сандриків, підвіконних відливів (капельник) | м | 5,5 |  |
| 37 | Виготовлення сходів прямолінійних і криволінійних з огорожею | т | 0,47034 |  |
| 38 | Фарбування металевих грат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази | м2 | 70,2 |  |
| 39 | Огородження покрівель перилами | м | 117 |  |
| 40 | Огородження покрівель перилами | м | 1,5 |  |
| 41 | Улаштування жолобів підвісних з оцинкованої сталі | м | 148 |  |
| 42 | Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів | м | 110 |  |
|  | Роздiл 2. Прорізи |  |  |  |
| 43 | (Демонтаж) Улаштування перегородок із скляних блоків (демонтаж заповнення віконного склоблоками) | м2 | 0,612 |  |
| 44 | Знімання засклених віконних рам | м2 | 215,9562 |  |
| 45 | Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах | шт | 86 |  |
| 46 | Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель | м2 | 20,8514 |  |
| 47 | Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель | м2 | 138,572 |  |
| 48 | Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель | м2 | 36,057 |  |
| 49 | Знімання бетонних та мозаїчних підвіконних дощок | м2 | 44,44 |  |
| 50 | Установлення пластикових підвіконних дошок | м | 111,1 |  |
| 51 | Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 1 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель | м2 | 6,5438 |  |
| 52 | Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 1 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель | м2 | 0,81 |  |
| 53 | Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель | м2 | 3,528 |  |
| 54 | Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах | м2 | 4,64 |  |
| 55 | Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах | м2 | 6,675 |  |
| 56 | (Демонтаж) Монтаж перегородок збірно-розбірних з алюмінієвих сплавів зі склінням | м2 | 29,102 |  |
| 57 | (Демонтаж) Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель (демонтаж пластикового вітражу) | м2 | 18,4 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 58 | Монтаж перегородок збірно-розбірних з алюмінієвих сплавів зі склінням | м2 | 53,4375 |  |
| 59 | Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель | м2 | 75,443 |  |
| 60 | (Демонтаж) Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах | м2 | 4,05 |  |
| 61 | Знімання дверних полотен | м2 | 135,8382 |  |
| 62 | Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах | шт | 68 |  |
| 63 | Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен | м2 | 21,26 |  |
| 64 | Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах | м2 | 39,69 |  |
| 65 | Заповнення дверних прорізів ламінованими дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажної піни, серія блоку ДГ-21-7 | блок | 2 |  |
| 66 | Заповнення дверних прорізів ламінованими дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажної піни, серія блоку ДГ-21-9 | блок | 24 |  |
| 67 | Установлення замків дверних урізних | шт | 26 |  |
| 68 | Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю | м2 | 103 |  |
| 69 | Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням шурупами з улаштуванням металевого каркасу з утепленням мінераловатними плитами | м2 | 117,5 |  |
| 70 | Шпаклювання стін стартовою мінеральною шпаклівкою | м2 | 202 |  |
| 71 | Додавати на 1 мм зміни товщини фінішної шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 | м2 | 84,5 |  |
| 72 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | м2 | 202 |  |
| 73 | Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт | м2 | 21,2 |  |
| 74 | Установлення металевих огорож без поручня | м | 13,8 |  |
|  | Роздiл 3. Стіни, перегородки |  |  |  |
| 75 | Розбирання дерев'яних щитових перегородок | м2 | 4,8 |  |
| 76 | Розбирання цегляних перегородок | м3 | 27,4 |  |
| 77 | Розробка ґрунту всередині будівлі в траншеях | м3 | 1,6 |  |
| 78 | Улаштування бетонних фундаментів об'ємом до 5 м3 під устаткування (ф-т під перегородку переріз 1-1) | м3 | 0,9 |  |
| 79 | Улаштування бетонних фундаментів об'ємом до 5 м3 під устаткування (ф-т під перегородку шир. 250 мм) | м3 | 0,7 |  |
| 80 | Улаштування залізобетонних фундаментів об'ємом до 5 м3 під устаткування (підготовка під перегородки) | м3 | 8,91 |  |
| 81 | Мурування внутрішніх стін із керамічної, силікатної або порожнистої цегли при висоті поверху до 4 м | м3 | 3 |  |
| 82 | Улаштування армованих цегляних перегородок з прорізами товщиною 0,5 цеглини в приміщеннях площею більше 5 м2 | м2 | 128,34 |  |
| 83 | Виготовлення арматурних каркасів колон на будівельному майданчику з установленням в конструкцію, діаметр стрижнів робочої арматури від 12 мм до 18 мм, при масі каркасу до 100 кг (каркас КР1) | т | 0,0528 |  |
| 84 | Розбирання дерев'яних щитових перегородок | м2 | 4,3 |  |
| 85 | Розбирання цегляних перегородок | м3 | 3,552 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 86 | (Демонтаж) Улаштування перегородок із скляних блоків | м2 | 4,1 |  |
| 87 | Улаштування залізобетонних фундаментів об'ємом до 5 м3 під устаткування (підготовка під перегородки) | м3 | 0,78 |  |
| 88 | Улаштування армованих цегляних перегородок з прорізами товщиною 0,5 цеглини в приміщеннях площею більше 5 м2 | м2 | 40 |  |
| 89 | Виготовлення арматурних каркасів колон на будівельному майданчику з установленням в конструкцію, діаметр стрижнів робочої арматури від 12 мм до 18 мм, при масі каркасу до 100 кг (каркас КР1) | т | 0,0144 |  |
| 90 | Розбирання цегляних перегородок | м3 | 0,1 |  |
| 91 | (Демонтаж) Укладання перемичок масою до 0,3 т | шт | 1 |  |
| 92 | Улаштування перемичок із металевих балок | т | 0,01463 |  |
| 93 | Розбирання дерев'яних щитових перегородок | м2 | 4,3 |  |
| 94 | Розбирання цегляних перегородок | м3 | 2,688 |  |
| 95 | Розбирання металевих сходових грат при вазі одного метра грат понад 60 кг (демонтаж огородження тераси, 2-й поверх) | м | 14,14 |  |
| 96 | Улаштування армованих цегляних перегородок з прорізами товщиною 0,5 цеглини в приміщеннях площею більше 5 м2 | м2 | 5 |  |
| 97 | Виготовлення арматурних каркасів колон на будівельному майданчику з установленням в конструкцію, діаметр стрижнів робочої арматури від 12 мм до 18 мм, при масі каркасу до 100 кг (каркас КР1) | т | 0,0048 |  |
| 98 | Пробивання прорізів у бутових фундаментах (демонтаж підвіконної частини з буту) | м3 | 0,7 |  |
| 99 | Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли (розбирання стін світлового приямку) | м3 | 1,5 |  |
| 100 | Розбирання монолітних бетонних фундаментів (розбирання бетонної основи світлового приямку) | м3 | 0,4 |  |
| 101 | Мурування окремих ділянок простих зовнішніх стін із цегли | м3 | 0,3 |  |
| 102 | Пробивання прорізів у цегляних стінах вручну | м3 | 0,04 |  |
| 103 | Мурування окремих ділянок внутрішніх стін із цегли | м3 | 2,8 |  |
| 104 | Мурування окремих ділянок внутрішніх стін із цегли | м3 | 0,4 |  |
| 105 | Пробивання прорізів у цегляних стінах вручну | м3 | 0,1 |  |
| 106 | Улаштування перемичок із металевих балок | т | 0,08883 |  |
| 107 | Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 100 см2 | м | 4,4 |  |
| 108 | Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм | шт | 7 |  |
| 109 | На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати | шт | 7 |  |
| 110 | Пробивання прорізів у цегляних стінах вручну | м3 | 0,7 |  |
| 111 | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою | м2 | 1 |  |
| 112 | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю | м2 | 1 |  |
| 113 | Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу | м2 | 1 |  |
| 114 | Пробивання гнізд розміром 250х250 мм в цегляних стінах вручну | гнізд | 12 |  |
| 115 | Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін. | т | 0,12478 |  |
| 116 | Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т | т | 0,12478 |  |
| 117 | Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередені будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону | м2 | 4,4 |  |
| 118 | Посилення цегляних стін металевими тяжами | т | 0,6957 |  |
| 119 | Виготовлення гратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.] | т | 0,2024 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 120 | Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т (монтаж та демонтаж тимчасового стояка біля виконання робіт по улаштуванню металевих перемичок, ніш та посилень стін) | т | 2,024 |  |
| 121 | (Демонтаж) Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т | т | 2,024 |  |
|  | Роздiл 4. Внутрішнє опорядження підвалу |  |  |  |
| 122 | Розбирання облицювання стін з гранітних плит | м2 | 205 |  |
| 123 | Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток | м2 | 151,4 |  |
| 124 | Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2 | м2 | 775,1 |  |
| 125 | Грунтування простих фасадів під фарбування перхлорвініловими фарбами з землі та риштувань (зовнішні стіни перед штукатуркою обробити антигрибковою грунтовкою) | м2 | 272,2 |  |
| 126 | Просте штукатурення поверхонь стін всередені будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону | м2 | 526,6 |  |
| 127 | Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередені будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону | м2 | 490,8 |  |
| 128 | Шпаклювання стін стартовою мінеральною шпаклівкою | м2 | 490,8 |  |
| 129 | Додавати на 1 мм зміни товщини фінішної шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 | м2 | 490,8 |  |
| 130 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | м2 | 490,8 |  |
| 131 | Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт | м2 | 526,6 |  |
| 132 | Опорядження внутрішніх поверхонь стін по каменю і бетону декоративною сумішшю з наповнювачем, величина зерен 3 мм (під мармур) | м2 | 44,5 |  |
| 133 | Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах (відбійна дошка та кут декоративний з МДФ) | м | 38,8 |  |
| 134 | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби | м2 | 303,3 |  |
| 135 | Шпаклювання стель стартовою мінеральною шпаклівкою | м2 | 303,3 |  |
| 136 | Додавати на 1 мм зміни товщини фінішної шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 | м2 | 303,3 |  |
| 137 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | м2 | 303,3 |  |
| 138 | Улаштування каркасу підвісних стель "Армстронг" (сходова клітка 2-й пов.) | м2 | 17,6 |  |
| 139 | Укладання плит стельових в каркас стелі | м2 | 17,6 |  |
|  | Роздiл 5. Внутрішнє опорядження 1-го поверху |  |  |  |
| 140 | Розбирання облицювання стін з мармурових плит | м2 | 261,3 |  |
| 141 | Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток | м2 | 227,4 |  |
| 142 | Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2 | м2 | 1090,7 |  |
| 143 | Просте штукатурення поверхонь стін всередені будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону | м2 | 432,9 |  |
| 144 | Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередені будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону | м2 | 719 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 145 | Шпаклювання стін стартовою мінеральною шпаклівкою | м2 | 719 |  |
| 146 | Додавати на 1 мм зміни товщини фінішної шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 | м2 | 719 |  |
| 147 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | м2 | 719 |  |
| 148 | Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт | м2 | 432,9 |  |
| 149 | Опорядження внутрішніх поверхонь стін по каменю і бетону декоративною сумішшю з наповнювачем, величина зерен 3 мм (під мармур) | м2 | 159,2 |  |
| 150 | Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах (відбійна дошка та кут декоративний з МДФ) | м | 118,6 |  |
| 151 | (Демонтаж) Улаштування каркасу підвісних стель "Армстронг" (металевого каркасу) | м2 | 154,64 |  |
| 152 | (Демонтаж) Укладання плит стельових в каркас стелі "Армстронг" (декоративної плитки) | м2 | 154,64 |  |
| 153 | (Демонтаж) Опорядження стель пластиковими панелями шириною до 400 мм | м2 | 12,4 |  |
| 154 | Улаштування каркасу підвісних стель | м2 | 453,76 |  |
| 155 | Укладання плит стельових в каркас стелі | м2 | 424,24 |  |
|  | Роздiл 6. Внутрішнє опорядження 2-го поверху |  |  |  |
| 156 | Розбирання облицювання стін з мармурових плит | м2 | 44,5 |  |
| 157 | Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток | м2 | 148,6 |  |
| 158 | Знімання шпалер простих та поліпшених | м2 | 231,7 |  |
| 159 | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної, перхлорвінілової фарби | м2 | 61,9 |  |
| 160 | Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2 | м2 | 1056,4 |  |
| 161 | Просте штукатурення поверхонь стін всередені будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону | м2 | 535,2 |  |
| 162 | Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередені будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону | м2 | 603,2 |  |
| 163 | Шпаклювання стін стартовою мінеральною шпаклівкою | м2 | 603,2 |  |
| 164 | Додавати на 1 мм зміни товщини фінішної шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 | м2 | 603,2 |  |
| 165 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | м2 | 412,6 |  |
| 166 | Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт | м2 | 535,2 |  |
| 167 | Опорядження внутрішніх поверхонь стін по каменю і бетону декоративною сумішшю з наповнювачем, величина зерен 3 мм (під мармур) | м2 | 82 |  |
| 168 | Обклеювання стін шпалерами простими та середньої щільності | м2 | 108,6 |  |
| 169 | Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах (відбійна дошка та кут декоративний з МДФ) | м | 76,62 |  |
| 170 | (Демонтаж) Улаштування каркасу підвісних стель "Армстронг" (металевого каркасу) | м2 | 171,45 |  |
| 171 | (Демонтаж) Укладання плит стельових в каркас стелі "Армстронг" (декоративної плитки) | м2 | 171,45 |  |
| 172 | (Демонтаж) Опорядження стель пластиковими панелями шириною до 400 мм | м2 | 35,9 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 173 | Улаштування каркасу підвісних стель | м2 | 471,44 |  |
| 174 | Укладання плит стельових в каркас стелі | м2 | 440,12 |  |
|  | Роздiл 7. Підлога підвалу |  |  |  |
| 175 | Розбирання дерев'яних плінтусів | м | 77,8 |  |
| 176 | Розбирання цементних плінтусів | м | 90,69 |  |
| 177 | Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну | м2 | 123,57 |  |
| 178 | Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток | м2 | 94,03 |  |
| 179 | (Демонтаж) Улаштування покриттів з гранітних плит, кількість плит на 1 м2 до 4 шт | м2 | 52,3 |  |
| 180 | Розбирання цементних покриттів підлог (стяжка) | м2 | 21,24 |  |
| 181 | Розбирання цементних покриттів підлог (бетонної основи) | м2 | 15,07 |  |
| 182 | Розбирання основи під підлогу з бетону на гравії | м3 | 19,24 |  |
| 183 | Розробка ґрунту всередині будівлі в котлованах | м3 | 43,69 |  |
| 184 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2 | м2 | 125,14 |  |
| 185 | На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати до тов. 30 мм | м2 | 125,14 |  |
| 186 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт | м2 | 125,14 |  |
| 187 | Ущільнення грунту щебенем | м2 | 16,22 |  |
| 188 | Армування підстилаючих шарів і набетонок | т | 0,04055 |  |
| 189 | Улаштування підстильного шару бетонного | м3 | 1,622 |  |
| 190 | Улаштування горизонтальної двокомпонентної полімерцементної обмазувальної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ Ceresit за 2 рази товщиною 2,5 мм | м2 | 16,22 |  |
| 191 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт | м2 | 16,22 |  |
| 192 | Ущільнення грунту щебенем | м2 | 152,76 |  |
| 193 | Армування підстилаючих шарів і набетонок | т | 0,3819 |  |
| 194 | Улаштування підстильного шару бетонного | м3 | 15,276 |  |
| 195 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт | м2 | 152,76 |  |
| 196 | Ущільнення грунту щебенем | м2 | 33,75 |  |
| 197 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2 | м2 | 33,75 |  |
| 198 | На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати до тов. 50 мм | м2 | 33,75 |  |
| 199 | Теплоізоляція покриттів та перекриттів виробами з пінопласту насухо | м3 | 1,6875 |  |
| 200 | Улаштування прокладної гідроізоляції в один шар | м2 | 33,75 |  |
| 201 | Армування підстилаючих шарів і набетонок | т | 0,084375 |  |
| 202 | Улаштування підстильного шару бетонного | м3 | 3,375 |  |
| 203 | Улаштування покриття з лінолеуму площею покриття понад 10 м2 | м2 | 33,75 |  |
| 204 | Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах | м | 39,9 |  |
|  | Роздiл 8. Підлога 1-го поверху |  |  |  |
| 205 | Розбирання дерев'яних плінтусів | м | 229,8 |  |
| 206 | Розбирання цементних плінтусів | м | 21 |  |
| 207 | (Демонтаж) Улаштування плінтусів із мармурових плит | м2 | 2,52 |  |
| 208 | Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну | м2 | 273,72 |  |
| 209 | Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток | м2 | 11,42 |  |
| 210 | (Демонтаж) Улаштування покриттів з мармурових плит, кількість плит на 1 м2 до 4 шт | м2 | 168,92 |  |
| 211 | Розбирання цементних покриттів підлог (стяжка) | м2 | 221,4 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 212 | Розбирання цементних покриттів підлог (бетонної основи) | м2 | 111,37 |  |
| 213 | Розробка ґрунту всередині будівлі в котлованах | м3 | 3,3411 |  |
| 214 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2 | м2 | 168,74 |  |
| 215 | На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати до тов. 30 мм | м2 | 168,74 |  |
| 216 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт | м2 | 168,74 |  |
| 217 | Ущільнення грунту щебенем | м2 | 74,77 |  |
| 218 | Армування підстилаючих шарів і набетонок | т | 0,186925 |  |
| 219 | Улаштування підстильного шару бетонного | м3 | 7,477 |  |
| 220 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт | м2 | 74,77 |  |
| 221 | Ущільнення грунту щебенем | м2 | 36,6 |  |
| 222 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2 | м2 | 36,6 |  |
| 223 | На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати до тов. 50 мм | м2 | 36,6 |  |
| 224 | Теплоізоляція покриттів та перекриттів виробами з пінопласту насухо | м3 | 1,83 |  |
| 225 | Улаштування прокладної гідроізоляції в один шар | м2 | 36,6 |  |
| 226 | Армування підстилаючих шарів і набетонок | т | 0,0915 |  |
| 227 | Улаштування підстильного шару бетонного | м3 | 3,66 |  |
| 228 | Улаштування покриття з лінолеуму площею покриття понад 10 м2 | м2 | 36,6 |  |
| 229 | Армування підстилаючих шарів і набетонок | т | 0,1257297 |  |
| 230 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2 | м2 | 89,17 |  |
| 231 | На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати до тов. 60 мм | м2 | 89,17 |  |
| 232 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт | м2 | 89,17 |  |
| 233 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2 (50%) | м2 | 41,025 |  |
| 234 | На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати до тов. 60 мм | м2 | 41,025 |  |
| 235 | Улаштування покриття з лінолеуму площею покриття понад 10 м2 | м2 | 82,05 |  |
| 236 | Улаштування горизонтальної двокомпонентної полімерцементної обмазувальної гідроізоляції із застосуванням матеріалів за 2 рази товщиною 2,5 мм | м2 | 8,2 |  |
| 237 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт | м2 | 8,2 |  |
| 238 | Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах | м | 121,4 |  |
|  | Роздiл 9. Підлога 2-го поверху |  |  |  |
| 239 | Розбирання дерев'яних плінтусів | м | 102,2 |  |
| 240 | (Демонтаж) Улаштування плінтусів з плиток керамічних | м | 53,5 |  |
| 241 | Улаштування плінтусів полівінілхлоридних | м | 110,8 |  |
| 242 | Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну | м2 | 155,3 |  |
| 243 | Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток | м2 | 125,49 |  |
| 244 | (Демонтаж) Улаштування покриттів з мармурових плит, кількість плит на 1 м2 до 4 шт | м2 | 186,82 |  |
| 245 | Розбирання покриттів підлог з щитового паркету | м2 | 72,93 |  |
| 246 | Розбирання цементних покриттів підлог (стяжка) | м2 | 222,07 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 247 | Розбирання цементних покриттів підлог (бетонної основи) | м2 | 96,4 |  |
| 248 | Розробка ґрунту всередині будівлі в котлованах | м3 | 2,892 |  |
| 249 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2 | м2 | 231,69 |  |
| 250 | На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати до тов. 30 мм | м2 | 231,69 |  |
| 251 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт | м2 | 231,69 |  |
| 252 | Армування підстилаючих шарів і набетонок | т | 0,135924 |  |
| 253 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2 | м2 | 96,4 |  |
| 254 | На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати до тов. 60 мм | м2 | 96,4 |  |
| 255 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт | м2 | 96,4 |  |
| 256 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2 (50%) | м2 | 33,165 |  |
| 257 | На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати до тов. 60 мм | м2 | 33,165 |  |
| 258 | Улаштування покриття з лінолеуму площею покриття понад 10 м2 | м2 | 66,33 |  |
| 259 | Улаштування горизонтальної двокомпонентної полімерцементної обмазувальної гідроізоляції із застосуванням матеріалів за 2 рази товщиною 2,5 мм | м2 | 103,22 |  |
| 260 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт | м2 | 103,22 |  |
| 261 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2 (50%) | м2 | 21,45 |  |
| 262 | На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати до тов. 60 мм | м2 | 21,45 |  |
| 263 | Улаштування покриттів з ламінату на шумогідроізоляційній прокладці без проклеювання швів клеєм | м2 | 42,9 |  |
| 264 | Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах | м | 110,3 |  |
|  | Роздiл 10. Фасад |  |  |  |
| 265 | (Демонтаж) Опорядження стель пластиковими панелями шириною до 400 мм | м2 | 30 |  |
| 266 | Улаштування каркасу підвісних стель | м2 | 30 |  |
| 267 | Улаштування підшивки стель сталлю покрівельною оцинкованою по азбесту | м2 | 30 |  |
| 268 | Підготовка бетонних поверхонь, що підлягають ремонту: стельові поверхні з оголенням арматури | м2 | 20,5 |  |
| 269 | Улаштування поновленого захисного шару бетонних та залізобетонних конструкцій при товщині шару ремонтного матеріалу 10 мм: стельові поверхні | м2 | 20,5 |  |
| 270 | Шпаклювання бетонних поверхонь полімерцементною шпаклівкою: стельові поверхні, товщина шару 2 мм по шару ремонтної суміші | м2 | 20,5 |  |
| 271 | Улаштування каркасу підвісних стель | м2 | 68,5 |  |
| 272 | Укладання плит стельових в каркас стелі | м2 | 68,5 |  |
| 273 | (Демонтаж) Прокладання трубопроводів газопостачання зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 32 мм | м | 57 |  |
| 274 | Прокладання трубопроводів газопостачання зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 32 мм | м | 57 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 275 | Установлення та розбирання зовнішніх металевих трубчастих інвентарних риштувань, висота риштувань до 16 м | м2 | 1271 |  |
| 276 | (Демонтаж) Установлення агрегатiв вентиляцiйних пилоуловлюючих (кондиціонер) | шт | 18 |  |
| 277 | (Демонтаж) Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т (демонтаж віконних решіток) | т | 0,45 |  |
| 278 | Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли (цегляний карниз) | м3 | 9,61 |  |
| 279 | Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток | м2 | 803,5 |  |
| 280 | (Демонтаж) Облицювання стін гранітними плитами полірованими товщиною 40 мм при кількості плит в 1 м2 понад 3 до 4 | м2 | 138,2 |  |
| 281 | Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2 | м2 | 941,7 |  |
| 282 | Поліпшене штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю стін фасадів | м2 | 942 |  |
| 283 | Опорядження стін фасадів металосайдингом з утепленням з риштувань | м2 | 942 |  |
| 284 | Обрамовування прорізів у зовнішніх стінах оцинкованою сталлю шириною 250 мм з риштувань | м2 | 384,8 |  |
| 285 | Установлення віконних зливів | м | 92,4 |  |
| 286 | Улаштування з листової сталі брандмауерів, парапетів | м | 28,7 |  |
| 287 | Улаштування систем термофасадів, що вентилюються, з облицюванням фасадною керамічною плиткою з риштувань | м2 | 130 |  |
|  | Роздiл 11. Вентшахта |  |  |  |
| 288 | (Демонтаж) Установлення дрібних конструкцій [підвіконників, зливів, парапетів та ін.] масою до 0,5 т (на 1 поверсі) | шт | 1 |  |
| 289 | Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередені будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону | м2 | 27 |  |
| 290 | Установлення дрібних конструкцій [підвіконників, зливів, парапетів та ін.] масою до 0,5 т | шт | 1 |  |
| 291 | Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли (для зручного оштукатурення стін всередині шахти) | м3 | 0,05 |  |
| 292 | Мурування окремих ділянок внутрішніх стін із цегли | м3 | 0,05 |  |
| 293 | Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередені будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону | м2 | 14 |  |
| 294 | Установлення грат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2 | грати | 1 |  |
| 295 | Мурування зовнішніх простих стін із керамічної, силікатної або порожнистої цегли при висоті поверху до 4 м | м3 | 0,3 |  |
| 296 | Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т | т | 0,0062 |  |
| 297 | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою | м2 | 0,5 |  |
| 298 | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю | м2 | 0,5 |  |
| 299 | Улаштування покриття з листової сталі тільки скатів | м2 | 0,95 |  |
| 300 | Опорядження стін фасадів металосайдингом без утеплення з риштувань | м2 | 3,2 |  |
| 301 | Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін. | т | 0,45299 |  |
| 302 | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою | м2 | 20 |  |
| 303 | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю | м2 | 20 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 304 | Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т | т | 0,45299 |  |
| 305 | Улаштування покриття з листової сталі тільки скатів | м2 | 2,2 |  |
| 306 | Облицювання воріт стальних профільованим листом (облицювання вентшахти панелями СИМО) | м2 | 30,906 |  |
| 307 | Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін. | т | 0,33851 |  |
| 308 | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою | м2 | 15 |  |
| 309 | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю | м2 | 15 |  |
| 310 | Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т | т | 0,33851 |  |
| 311 | Улаштування покриття з листової сталі тільки скатів | м2 | 1,6 |  |
| 312 | Облицювання воріт стальних профільованим листом (облицювання вентшахти панелями СИМО) | м2 | 23,56 |  |
|  | Роздiл 12. Приямки |  |  |  |
| 313 | Улаштування бетонних фундаментів об'ємом до 5 м3 під устаткування | м3 | 0,3 |  |
| 314 | Улаштування бетонних фундаментів об'ємом до 5 м3 під устаткування | м3 | 1,4 |  |
|  | Роздiл 13. Ганок |  |  |  |
| 315 | Розбирання металевих сходових грат при вазі одного метра грат понад 60 кг (демонтаж огородження ганку, 1- й поверх) | м | 6,4 |  |
| 316 | (Демонтаж) Улаштування покриттів з гранітних плит, кількість плит на 1 м2 до 4 шт | м2 | 79,5 |  |
| 317 | Розбирання цементних покриттів підлог (стяжка) | м2 | 65 |  |
| 318 | Розбирання монолітних бетонних фундаментів (сходів) | м3 | 0,4 |  |
| 319 | (Демонтаж) Опорядження стель пластиковими панелями шириною до 400 мм | м2 | 45 |  |
| 320 | (Демонтаж) Облицювання стін фасадів будівель керамічною плиткою на цементному розчині по бетонній і цегляній поверхні (розбирання оздоблення з плиток стінок квітника) | м2 | 3,6 |  |
| 321 | Ущільнення грунту щебенем | м2 | 6 |  |
| 322 | Улаштування залізобетонних фундаментів об'ємом до 5 м3 під устаткування (сходи) | м3 | 3 |  |
| 323 | Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт (квітник, вент. блок) | м2 | 7,7 |  |
| 324 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт | м2 | 80 |  |
| 325 | Установлення металевих огорож без поручня | м | 5,7 |  |
| 326 | Улаштування водоскидних споруд з проїжджої частини з лотків в укосах насипу | м | 10 |  |
|  | Роздiл 14. Пандус |  |  |  |
| 327 | (Демонтаж) Монтаж металоконструкцій сходів, площадок, огороджень | т | 0,338 |  |
| 328 | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2 | м3 | 3 |  |
| 329 | Ущільнення грунту щебенем | м2 | 13 |  |
| 330 | Улаштування залізобетонних фундаментів об'ємом до 5 м3 під устаткування | м3 | 2,5 |  |
| 331 | Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт | м2 | 5,2 |  |
| 332 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт | м2 | 15 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 333 | Установлення металевих огорож без поручня | м | 18,2 |  |
|  | Роздiл 15. Вхід у підвал |  |  |  |
| 334 | Ущільнення грунту щебенем | м2 | 9 |  |
| 335 | Улаштування бетонних підпірних стін і стін підвалів | м3 | 5,6 |  |
| 336 | Улаштування залізобетонних фундаментів об'ємом до 5 м3 під устаткування (сходи) | м3 | 0,9 |  |
| 337 | Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін. (закладна деталь Зд.1) | т | 0,0079 |  |
| 338 | Установлення закладних деталей вагою до 5 кг | т | 0,0079 |  |
| 339 | Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт | м2 | 21,9 |  |
| 340 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт | м2 | 9,2 |  |
| 341 | Виготовлення гратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.] | т | 0,14434 |  |
| 342 | Улаштування покриття з листової сталі тільки скатів | м2 | 11,7 |  |
| 343 | Улаштування з листової сталі примикань до кам'яних стін | м | 6,5 |  |
|  | Роздiл 16. Вимощення |  |  |  |
| 344 | Розбирання асфальтобетонних покриттів вручну | м3 | 13,3 |  |
| 345 | Улаштування дорожніх корит напівкоритного профілю вручну, глибина корита до 250 мм | м2 | 190 |  |
| 346 | Улаштування прокладної гідроізоляції в один шар | м2 | 190 |  |
| 347 | Улаштування вимощення з бетону товщиною покриття 8 см | м2 | 190 |  |
| 348 | Армування підстилаючих шарів і набетонок | т | 0,548 |  |
| 349 | Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з приготуванням піщано-цементної суміші тротуарів, шириною до 2 м | м2 | 190 |  |
| 350 | Установлення бортових каменів бетонних і залізобетонних при інших видах покриттів | м | 120 |  |
|  | Роздiл 17. Сміття |  |  |  |
| 351 | Навантаження сміття вручну | т | 442,24 |  |
| 352 | Перевезення сміття до 15 км | т | 442,24 |  |
|  | Локальний кошторис 02-01-02 на електромонтажні роботи |  |  |  |
|  | Роздiл 1. Електропостачання |  |  |  |
| 353 | Монтаж увідно-розподільних пристроїв | шафа | 1 |  |
| 354 | Установлення трансформаторів понижувальних потужністю до 0,25 кВ.А | шт | 12 |  |
| 355 | Установлення електролічильників побутових трифазових | шт | 2 |  |
| 356 | Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 100 А | шт | 21 |  |
| 357 | Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 250 А | шт | 4 |  |
|  | Роздiл 2. Магістральні мережі |  |  |  |
| 358 | Монтаж увідно-розподільних пристроїв | шафа | 1 |  |
| 359 | Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А | шт | 9 |  |
| 360 | Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 100 А | шт | 2 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 361 | Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром понад 25 мм до 32 мм, укладених в борознах під заливку | м | 340 |  |
| 362 | Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби | м | 340 |  |
| 363 | Прокладання лотків | м | 6 |  |
| 364 | Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у лотках | м | 155 |  |
| 365 | Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах зі штабової сталі перерізом 100 мм2 | м | 180 |  |
| 366 | Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм | шт | 3 |  |
| 367 | Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з мідного ізольованого проводу перерізом 25 мм2 | м | 10 |  |
|  | Роздiл 3. Технологічне обладнання (підвал) |  |  |  |
| 368 | Монтаж увідно-розподільних пристроїв | шафа | 1 |  |
| 369 | Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А | шт | 11 |  |
| 370 | Прокладання проводів при схованій проводці в борознах | м | 120 |  |
| 371 | Установлення штепсельних розеток герметичних та напівгерметичних | шт | 6 |  |
|  | Роздiл 4. Розеткова мережа (підвал) |  |  |  |
| 372 | Прокладання проводів при схованій проводці в борознах | м | 120 |  |
| 373 | Установлення штепсельних розеток герметичних та напівгерметичних | шт | 14 |  |
|  | Роздiл 5. Технологічне обладнання (І-поверх, ліве крило) |  |  |  |
| 374 | Монтаж увідно-розподільних пристроїв | шафа | 1 |  |
| 375 | Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А | шт | 22 |  |
| 376 | Монтаж сталевих труб для електропроводки діаметром понад 25 мм до 40 мм, укладених по конструкціях | м | 8 |  |
| 377 | Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром понад 25 мм до 32 мм, укладених в борознах під заливку | м | 255 |  |
| 378 | Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби | м | 255 |  |
| 379 | Затягування наступного проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби | м | 97 |  |
| 380 | Установлення штепсельних розеток герметичних та напівгерметичних | шт | 27 |  |
| 381 | Установлення вимикачів герметичних і напівгерметичних | шт | 1 |  |
|  | Роздiл 6. Розеткова мережа (І-поверх ліве крило) |  |  |  |
| 382 | Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром понад 25 мм до 32 мм, укладених в борознах під заливку | м | 85 |  |
| 383 | Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби | м | 85 |  |
| 384 | Затягування наступного проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби | м | 55 |  |
| 385 | Установлення штепсельних розеток герметичних та напівгерметичних | шт | 19 |  |
|  | Роздiл 7. Технологічне обладнання (І-поверх, праве крило) |  |  |  |
| 386 | Монтаж увідно-розподільних пристроїв | шафа | 1 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 387 | Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А | шт | 21 |  |
| 388 | Монтаж сталевих труб для електропроводки діаметром понад 25 мм до 40 мм, укладених по конструкціях | м | 14 |  |
| 389 | Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром понад 25 мм до 32 мм, укладених в борознах під заливку | м | 205 |  |
| 390 | Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби | м | 205 |  |
| 391 | Затягування наступного проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби | м | 131 |  |
| 392 | Установлення штепсельних розеток герметичних та напівгерметичних | шт | 15 |  |
|  | Роздiл 8. Розеткова мережа (І-поверх праве крило) |  |  |  |
| 393 | Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром понад 25 мм до 32 мм, укладених в борознах під заливку | м | 110 |  |
| 394 | Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби | м | 190 |  |
| 395 | Затягування наступного проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби | м | 80 |  |
| 396 | Установлення штепсельних розеток герметичних та напівгерметичних | шт | 30 |  |
|  | Роздiл 9. Технологічне обладнання (ІІ-поверх, ліве крило) |  |  |  |
| 397 | Монтаж увідно-розподільних пристроїв | шафа | 1 |  |
| 398 | Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А | шт | 28 |  |
| 399 | Монтаж сталевих труб для електропроводки діаметром понад 25 мм до 40 мм, укладених по конструкціях | м | 35 |  |
| 400 | Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром понад 25 мм до 32 мм, укладених в борознах під заливку | м | 280 |  |
| 401 | Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби | м | 315 |  |
| 402 | Затягування наступного проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби | м | 185 |  |
| 403 | Установлення штепсельних розеток герметичних та напівгерметичних | шт | 18 |  |
|  | Роздiл 10. Розеткова мережа (ІІ-поверх ліве крило) |  |  |  |
| 404 | Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром понад 25 мм до 32 мм, укладених в борознах під заливку | м | 180 |  |
| 405 | Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби | м | 180 |  |
| 406 | Затягування наступного проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби | м | 130 |  |
| 407 | Установлення штепсельних розеток герметичних та напівгерметичних | шт | 36 |  |
|  | Роздiл 11. Технологічне обладнання (ІІ-поверх, праве крило) |  |  |  |
| 408 | Монтаж увідно-розподільних пристроїв | шафа | 1 |  |
| 409 | Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А | шт | 19 |  |
| 410 | Монтаж увідно-розподільних пристроїв | шафа | 1 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 411 | Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А | шт | 5 |  |
| 412 | Монтаж увідно-розподільних пристроїв | шафа | 4 |  |
| 413 | Монтаж сталевих труб для електропроводки діаметром понад 25 мм до 40 мм, укладених по конструкціях | м | 12 |  |
| 414 | Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром понад 25 мм до 32 мм, укладених в борознах під заливку | м | 360 |  |
| 415 | Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби | м | 372 |  |
| 416 | Затягування наступного проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби | м | 158 |  |
| 417 | Установлення штепсельних розеток герметичних та напівгерметичних | шт | 29 |  |
| 418 | Установлення вимикачів герметичних і напівгерметичних | шт | 1 |  |
|  | Роздiл 12. Розеткова мережа (ІІ-поверх праве крило) |  |  |  |
| 419 | Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром понад 25 мм до 32 мм, укладених в борознах під заливку | м | 145 |  |
| 420 | Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби | м | 145 |  |
| 421 | Затягування наступного проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби | м | 85 |  |
| 422 | Установлення штепсельних розеток герметичних та напівгерметичних | шт | 26 |  |
|  | Роздiл 13. Підключення кондиціонерів (І-поверх ліве крило) |  |  |  |
| 423 | Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром понад 25 мм до 32 мм, укладених в борознах під заливку | м | 100 |  |
| 424 | Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби | м | 100 |  |
| 425 | Затягування наступного проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби | м | 20 |  |
|  | Роздiл 14. Підключення кондиціонерів (І-поверх праве крило) |  |  |  |
| 426 | Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром понад 25 мм до 32 мм, укладених в борознах під заливку | м | 120 |  |
| 427 | Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби | м | 120 |  |
| 428 | Затягування наступного проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби | м | 15 |  |
|  | Роздiл 15. Підключення кондиціонерів (ІІ-поверх ліве крило) |  |  |  |
| 429 | Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром понад 25 мм до 32 мм, укладених в борознах під заливку | м | 20 |  |
| 430 | Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби | м | 20 |  |
| 431 | Затягування наступного проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби | м | 15 |  |
|  | Роздiл 16. Підключення кондиціонерів (ІІ-поверх праве крило) |  |  |  |
| 432 | Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром понад 25 мм до 32 мм, укладених в борознах під заливку | м | 115 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 433 | Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби | м | 115 |  |
| 434 | Затягування наступного проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби | м | 25 |  |
|  | Роздiл 17. Щити ЩВ |  |  |  |
| 435 | Монтаж увідно-розподільних пристроїв | шафа | 1 |  |
| 436 | Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 100 А | шт | 6 |  |
| 437 | Монтаж увідно-розподільних пристроїв | шафа | 1 |  |
| 438 | Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 100 А | шт | 6 |  |
| 439 | Монтаж увідно-розподільних пристроїв | шафа | 1 |  |
| 440 | Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 100 А | шт | 12 |  |
| 441 | Монтаж увідно-розподільних пристроїв | шафа | 1 |  |
| 442 | Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 100 А | шт | 11 |  |
| 443 | Монтаж увідно-розподільних пристроїв | шафа | 1 |  |
| 444 | Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 100 А | шт | 8 |  |
|  | Роздiл 18. Підключення вентиляційного обладнання (підвал) |  |  |  |
| 445 | Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром понад 25 мм до 32 мм, укладених в борознах під заливку | м | 100 |  |
| 446 | Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби | м | 100 |  |
| 447 | Затягування наступного проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби | м | 150 |  |
|  | Роздiл 19. Підключення вентиляційного обладнання (1- поверх) |  |  |  |
| 448 | Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром понад 25 мм до 32 мм, укладених в борознах під заливку | м | 180 |  |
| 449 | Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби | м | 180 |  |
| 450 | Затягування наступного проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби | м | 90 |  |
|  | Роздiл 20. Підключення вентиляційного обладнання (2- поверх) |  |  |  |
| 451 | Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром понад 25 мм до 32 мм, укладених в борознах під заливку | м | 140 |  |
| 452 | Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби | м | 140 |  |
| 453 | Затягування наступного проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби | м | 100 |  |
| 454 | Установлення вимикачів герметичних і напівгерметичних | шт | 1 |  |
|  | Роздiл 21. Підключення ел. систем водопостачання та водовідведення |  |  |  |
| 455 | Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром понад 25 мм до 32 мм, укладених в борознах під заливку | м | 120 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 456 | Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби | м | 120 |  |
| 457 | Затягування наступного проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби | м | 360 |  |
| 458 | Установлення штепсельних розеток герметичних та напівгерметичних | шт | 3 |  |
| 459 | Пост керування кнопковий загального призначення, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, кількість елементів поста до 3 | шт | 7 |  |
|  | Роздiл 22. Підключення сигналізаторів загазованості (підвал та І поверх) |  |  |  |
| 460 | Прокладання проводів при схованій проводці в порожнинах перекриттів і перегородок | м | 150 |  |
| 461 | Установлення штепсельних розеток герметичних та напівгерметичних | шт | 4 |  |
| 462 | Сповіщувач ПС автоматичний у нормальному виконанні /сигналізатор загазованості/ | шт | 2 |  |
| 463 | Сповіщувач автоматичний світловий у вибухозахисному виконанні | шт | 1 |  |
|  | Роздiл 23. Підключення водонагрівачів (підвал) |  |  |  |
| 464 | Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром понад 25 мм до 32 мм, укладених в борознах під заливку | м | 13 |  |
| 465 | Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби | м | 13 |  |
| 466 | Затягування наступного проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби | м | 7 |  |
|  | Роздiл 24. Підключення водонагрівачів (І-поверх ліве крило) |  |  |  |
| 467 | Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром понад 25 мм до 32 мм, укладених в борознах під заливку | м | 6 |  |
| 468 | Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби | м | 6 |  |
| 469 | Затягування наступного проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби | м | 9 |  |
|  | Роздiл 25. Підключення водонагрівачів (І-поверх праве крило) |  |  |  |
| 470 | Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром понад 25 мм до 32 мм, укладених в борознах під заливку | м | 18 |  |
| 471 | Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби | м | 18 |  |
| 472 | Затягування наступного проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби | м | 7 |  |
|  | Роздiл 26. Підключення водонагрівачів (ІІ-поверх ліве крило) |  |  |  |
| 473 | Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром понад 25 мм до 32 мм, укладених в борознах під заливку | м | 37 |  |
| 474 | Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби | м | 37 |  |
| 475 | Затягування наступного проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби | м | 33 |  |
|  | Роздiл 27. Підключення водонагрівачів (ІІ-поверх праве крило) |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 476 | Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром понад 25 мм до 32 мм, укладених в борознах під заливку | м | 70 |  |
| 477 | Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби | м | 70 |  |
| 478 | Затягування наступного проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби | м | 40 |  |
| 479 | Установлення штепсельних розеток герметичних та напівгерметичних | шт | 17 |  |
|  | Роздiл 28. Електроосвітлення. Щити |  |  |  |
| 480 | Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні | шт | 1 |  |
| 481 | Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А | шт | 12 |  |
| 482 | Реле максимальне, мінімальне, нульове, проміжне, часу, продуктивності | шт | 1 |  |
| 483 | Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні | шт | 1 |  |
| 484 | Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А | шт | 7 |  |
| 485 | Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні | шт | 1 |  |
| 486 | Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А | шт | 8 |  |
| 487 | Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні | шт | 1 |  |
| 488 | Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А | шт | 7 |  |
| 489 | Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні | шт | 1 |  |
| 490 | Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А | шт | 7 |  |
|  | Роздiл 29. Електроосвітлення (підвал) |  |  |  |
| 491 | Прокладання проводів при схованій проводці в порожнинах перекриттів і перегородок | м | 520 |  |
| 492 | Установлення вимикачів герметичних і напівгерметичних | шт | 32 |  |
| 493 | Установлення штепсельних розеток герметичних та напівгерметичних | шт | 1 |  |
| 494 | Установлення трансформаторів понижувальних потужністю до 0,25 кВ.А | шт | 1 |  |
| 495 | Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп 1 шт | шт | 49 |  |
|  | Роздiл 30. Електроосвітлення (І-поверх) |  |  |  |
| 496 | Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром понад 25 мм до 32 мм, укладених в борознах під заливку | м | 720 |  |
| 497 | Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби | м | 720 |  |
| 498 | Затягування наступного проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби | м | 380 |  |
| 499 | Установлення вимикачів герметичних і напівгерметичних | шт | 38 |  |
| 500 | Установлення штепсельних розеток герметичних та напівгерметичних | шт | 1 |  |
| 501 | Монтаж сигналізатора звукового вибухобезпечного типу СВ-1, СВ-2, сирени сигнальної ПВСС | шт | 1 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 502 | Установлення трансформаторів понижувальних потужністю до 0,25 кВ.А | шт | 1 |  |
| 503 | Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп 1 шт | шт | 105 |  |
|  | Роздiл 31. Електроосвітлення (ІІ-поверх) |  |  |  |
| 504 | Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром понад 25 мм до 32 мм, укладених в борознах під заливку | м | 750 |  |
| 505 | Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби | м | 750 |  |
| 506 | Затягування наступного проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби | м | 230 |  |
| 507 | Установлення вимикачів герметичних і напівгерметичних | шт | 47 |  |
| 508 | Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп 1 шт | шт | 105 |  |
|  | Локальний кошторис 02-01-03 на водопостачання та каналізація |  |  |  |
|  | Роздiл 1. Демонтаж водопроводу |  |  |  |
| 509 | (Демонтаж) Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 20 мм | м | 4 |  |
| 510 | (Демонтаж) Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 25 мм | м | 32 |  |
| 511 | (Демонтаж) Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 32 мм | м | 54 |  |
| 512 | (Демонтаж) Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 50 мм | м | 108 |  |
|  | Роздiл 2. Прокладання водопостачання |  |  |  |
| 513 | Пробивання отворів діаметром понад 25 мм в цегляних стінах при товщині стіни в 2 цеглини вручну | отв. | 10 |  |
| 514 | Пробивання отворів в залізобетонних перекриттях, переріз отворів 300х300 мм | шт | 20 |  |
| 515 | Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 32 мм (футляр для труб діам. 20 - 25 мм) | м | 13 |  |
| 516 | Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 50 мм (футляр для труб діам. 32 - 40 мм) | м | 2 |  |
| 517 | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм | м | 178 |  |
| 518 | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм | м | 54 |  |
| 519 | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм | м | 32 |  |
| 520 | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 40 мм | м | 4 |  |
| 521 | Установлення муфтових кранів водорозбірних | шт | 8 |  |
| 522 | Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену | м | 268 |  |
| 523 | Монтаж водонагрівника електричного проточного | шт | 11 |  |
| 524 | Установлення змішувачів | шт | 46 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 525 | Пробивання отворів діаметром понад 25 мм в цегляних стінах при товщині стіни в 2 цеглини вручну | отв. | 4 |  |
| 526 | Пробивання отворів в залізобетонних перекриттях, переріз отворів 300х300 мм | шт | 6 |  |
| 527 | Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 50 мм | м | 24 |  |
| 528 | Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 65 мм | м | 46 |  |
| 529 | Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 100 мм (футляр) | м | 3,2 |  |
| 530 | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою | м2 | 15 |  |
| 531 | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю | м2 | 15 |  |
| 532 | Установлення пожежних кранів діаметром 50 мм | шт | 5 |  |
| 533 | Блок керування шафного виконання або розподільний пункт [шафа], що установлюється на стіні, висота і ширина до 1700х1100 мм | шт | 1 |  |
| 534 | Апарат керування і сигналізації, кількість кінців, що підключаються, до 2 | шт | 2 |  |
| 535 | Установлення фланцевих вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром понад 50 до 100 мм | шт | 2 |  |
| 536 | Установлення чавунних засувок та клапанів зворотних діаметром 80 мм | шт | 1 |  |
| 537 | Арматура запірна, регулююча і дроселююча для води та пари на умовний тиск 6,3 МПа [63 кгс/см2] з електроприводом, діаметр умовного проходу 100 мм | шт | 1 |  |
| 538 | Установлення муфтових кранів водорозбірних | шт | 3 |  |
| 539 | Пробивання отворів діаметром понад 25 мм в цегляних стінах при товщині стіни в 2 цеглини вручну | отв. | 2 |  |
| 540 | Пробивання отворів в залізобетонних перекриттях, переріз отворів 300х300 мм | шт | 6 |  |
| 541 | Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів каналізації діаметром 100 мм | шт | 1 |  |
| 542 | Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм | м | 40 |  |
| 543 | Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм | м | 32 |  |
| 544 | Обклеювання поверхні ізоляції тканиною скляною в один шар на мастиках | м2 | 2 |  |
| 545 | Установлення мийок на одне відділення (матеріал ЛК на придбання устаткування) | к-т | 3 |  |
| 546 | Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води | к-т | 13 |  |
| 547 | Монтаж устаткування виду посудин або апаратів без механізмів у приміщенні, маса устаткування 0,05 т | шт | 1 |  |
| 548 | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 63 мм | м | 4 |  |
| 549 | Установлення насосів відцентрових з електродвигуном масою до 0,1 т | насос | 1 |  |
| 550 | Розбирання трубопроводів з труб чавунних каналізаційних діаметром до 50 мм | м | 130 |  |
| 551 | Розбирання трубопроводів з труб чавунних каналізаційних діаметром понад 50 до 100 мм | м | 75 |  |
| 552 | Демонтаж раковин [умивальників] | к-т | 4 |  |
| 553 | Демонтаж унітазів зі змивними бачками | к-т | 3 |  |
| 554 | Демонтаж мийок чавунних | к-т | 41 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 555 | Пробивання отворів діаметром понад 25 мм в цегляних стінах при товщині стіни в 2 цеглини вручну | отв. | 20 |  |
| 556 | Пробивання отворів в залізобетонних перекриттях, переріз отворів 300х300 мм | шт | 6 |  |
| 557 | Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів каналізації діаметром 100 мм | шт | 1 |  |
| 558 | Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм | м | 110 |  |
| 559 | Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм | м | 50 |  |
| 560 | Обклеювання поверхні ізоляції тканиною скляною в один шар на мастиках | м2 | 2 |  |
| 561 | Установлення мийок на одне відділення (матеріал ЛК на придбання устаткування) | к-т | 4 |  |
| 562 | Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води | к-т | 15 |  |
| 563 | Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком | к-т | 2 |  |
| 564 | Установлення унітазів з високорозташованим бачком | к-т | 1 |  |
| 565 | Установлення трапів діаметром 50 мм | к-т | 1 |  |
| 566 | Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм | м | 18 |  |
| 567 | Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм | м | 16 |  |
| 568 | Установлення мийок на одне відділення (матеріал ЛК на придбання устаткування) | к-т | 5 |  |
| 569 | Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води | к-т | 6 |  |
| 570 | Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком | к-т | 1 |  |
| 571 | Арматура запірна, регулююча і дроселююча для води та пари на умовний тиск 6,3 МПа [63 кгс/см2] з електроприводом, діаметр умовного проходу 100 мм | шт | 1 |  |
|  | Локальний кошторис 02-01-04 на система опалення, вентиляції та кондиціонування |  |  |  |
|  | Роздiл 1. Теплопостачання П1, П2 |  |  |  |
| 572 | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм | м | 12 |  |
| 573 | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 40 мм | м | 24 |  |
| 574 | Ізоляція трубопроводів діаметром до 108 мм циліндрами з мінеральної вати на синтетичному зв'язувальному, товщина ізоляційного шару до 60 мм | м | 36 |  |
|  | Роздiл 2. Опалення (демонтаж) |  |  |  |
| 575 | (Демонтаж) Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм | м | 186 |  |
| 576 | (Демонтаж) Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм | м | 226 |  |
| 577 | (Демонтаж) Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм | м | 32 |  |
| 578 | (Демонтаж) Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 40 мм | м | 95 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 579 | (Демонтаж) Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 50 мм | м | 31 |  |
| 580 | (Демонтаж) Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 63 мм | м | 55 |  |
| 581 | (Демонтаж) Установлення опалювальних радіаторів сталевих | кВт | 101,98 |  |
|  | Роздiл 3. Опалення (монтаж) |  |  |  |
| 582 | Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 50 мм (футляр) | м | 13 |  |
| 583 | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм | м | 650 |  |
| 584 | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм | м | 70 |  |
| 585 | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм | м | 25 |  |
| 586 | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 40 мм | м | 25 |  |
| 587 | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 50 мм | м | 16 |  |
| 588 | Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену | м | 786 |  |
| 589 | Установлення опалювальних радіаторів сталевих (існуючих) | кВт | 97,78 |  |
|  | Роздiл 4. Вентиляція обладнання |  |  |  |
| 590 | Розбирання сталевих повітроводів діаметром 165 мм, периметром 540 мм з листової сталі товщиною до 0,9 мм | м2 | 170 |  |
| 591 | Демонтаж радіальних вентиляторів без напрямних апаратів, маса вентиляторів до 0,05 т | шт | 1 |  |
| 592 | Демонтаж калориферів масою до 0,125 т | шт | 1 |  |
| 593 | Установлення камер припливних типових без секції зрошення продуктивністю до 10 тис.м3/год | камеpа | 1 |  |
| 594 | Установлення фільтрів чарункових | м2 | 0,08 |  |
| 595 | Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР з електричним або пневматичним приводом периметром до 1600 мм | шт | 1 |  |
| 596 | Установлення калориферів масою до 0,1 т | шт | 1 |  |
| 597 | Установлення вузлів змішувальних | вузол | 1 |  |
| 598 | Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів | м2 | 0,16 |  |
| 599 | Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих типу ГТП 1-3 перерізом 400х200 мм | шт | 1 |  |
| 600 | Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом периметром до 1600 мм | шт | 1 |  |
| 601 | Установлення камер припливних типових без секції зрошення продуктивністю до 10 тис.м3/год | камеpа | 1 |  |
| 602 | Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР з електричним або пневматичним приводом периметром до 1600 мм | шт | 1 |  |
| 603 | Установлення калориферів масою до 0,1 т | шт | 1 |  |
| 604 | Установлення вузлів змішувальних | вузол | 1 |  |
| 605 | Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів | м2 | 0,16 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 606 | Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих типу ГТП 1-3 перерізом 400х200 мм | шт | 1 |  |
| 607 | Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом периметром до 1600 мм | шт | 1 |  |
| 608 | Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т | шт | 1 |  |
| 609 | Установлення камер припливних типових без секції зрошення продуктивністю до 10 тис.м3/год | камеpа | 1 |  |
| 610 | Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом діаметром до 250 мм | шт | 1 |  |
| 611 | Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР з електричним або пневматичним приводом діаметром до 250 мм | шт | 1 |  |
| 612 | Установлення грат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2 | грати | 1 |  |
| 613 | Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т | шт | 4 |  |
| 614 | Установлення кронштейнів під вентиляційне устаткування | кг | 4 |  |
| 615 | Реостат постійного струму пусковий або пускорегулюючий, регулятор збудження або установочний з ручним приводом, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, маса до 25 кг | шт | 4 |  |
| 616 | Установлення фільтрів аерозольних | м2 | 1 |  |
| 617 | Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів | м2 | 0,16 |  |
| 618 | Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих круглого перерізу типу ГТК 1-2 діаметром обичайки 200 мм | шт | 4 |  |
| 619 | Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т | шт | 1 |  |
| 620 | Установлення кронштейнів під вентиляційне устаткування | кг | 2 |  |
| 621 | Реостат постійного струму пусковий або пускорегулюючий, регулятор збудження або установочний з ручним приводом, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, маса до 25 кг | шт | 1 |  |
| 622 | Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм | клапан | 8 |  |
| 623 | Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом діаметром до 250 мм | шт | 1 |  |
| 624 | Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів | м2 | 0,08 |  |
| 625 | Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т | шт | 2 |  |
| 626 | Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т | шт | 2 |  |
| 627 | Установлення кронштейнів під вентиляційне устаткування | кг | 2 |  |
| 628 | Реостат постійного струму пусковий або пускорегулюючий, регулятор збудження або установочний з ручним приводом, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, маса до 25 кг | шт | 2 |  |
| 629 | Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т | шт | 1 |  |
| 630 | Установлення кронштейнів під вентиляційне устаткування | кг | 1 |  |
| 631 | Реостат постійного струму пусковий або пускорегулюючий, регулятор збудження або установочний з ручним приводом, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, маса до 25 кг | шт | 1 |  |
| 632 | Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т | шт | 3 |  |
| 633 | Установлення фільтрів чарункових | м2 | 0,24 |  |
| 634 | Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР з електричним або пневматичним приводом периметром до 1600 мм | шт | 3 |  |
| 635 | Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів | м2 | 0,48 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 636 | Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих типу ГТП 1-3 перерізом 400х200 мм | шт | 3 |  |
| 637 | Реостат постійного струму пусковий або пускорегулюючий, регулятор збудження або установочний з ручним приводом, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, маса до 25 кг | шт | 3 |  |
| 638 | Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР з електричним або пневматичним приводом діаметром до 250 мм | шт | 4 |  |
| 639 | Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР з електричним або пневматичним приводом периметром до 1000 мм | шт | 2 |  |
| 640 | Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом діаметром до 250 мм | шт | 28 |  |
| 641 | Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом периметром до 1000 мм | шт | 6 |  |
| 642 | Установлення грат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2 | грати | 92 |  |
| 643 | Установлення грат жалюзійних сталевих регульованих [РР] №5 з вивірянням і закріпленням розміром 200х600 мм | грати | 1 |  |
| 644 | Установлення зонтів над обладнанням (обладнання в ЛК на придбання устаткування) | м2 | 4,62 |  |
| 645 | Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм | м2 | 114,996 |  |
| 646 | Прокладання повітроводів периметром 3700 мм, від 4100 мм до 4500 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,9 мм | м2 | 113 |  |
| 647 | Ізоляція плоских поверхонь матами мінераловатними | м2 | 80 |  |
| 648 | Покриття ізоляції фасонної поверхні листовим металом із заготовленням покриття | м2 | 50 |  |
|  | Роздiл 5. Система кондиціонування |  |  |  |
| 649 | Пробивання отворів діаметром понад 25 мм в цегляних стінах при товщині стіни в 2 цеглини вручну | отв. | 27 |  |
| 650 | Установлення агрегатiв вентиляцiйних пилоуловлюючих (внутрішній та зовнішній блок) | шт | 28 |  |
| 651 | Установлення кронштейнів під вентиляційне устаткування | кг | 3 |  |
| 652 | Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній 18 мм | м | 400 |  |
| 653 | Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену | м | 440 |  |
| 654 | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм | м | 40 |  |
| 655 | Прокладання коробів пластикових | м | 25 |  |
| 656 | Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т | т | 0,2 |  |
|  | Локальний кошторис 02-01-05 на технологічне обладнання |  |  |  |
|  | Роздiл 1. Підвал |  |  |  |
|  | Роздiл 2. Перший поверх |  |  |  |
|  | Роздiл 3. Другий поверх |  |  |  |
|  | Роздiл 4. Шефмонтаж |  |  |  |
|  | Локальний кошторис 02-01-06 на вогнезахист дерев'яних конструкцій даху |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 657 | Нанесення механiзованим способом в один шар покриття з вогнезахисного матерiалу на горизонтальнi i вертикальнi поверхнi дерев'яних конструкцiй | м2 | 1759,18 |  |
|  | Локальний кошторис 02-01-07 на блискавко захист |  |  |  |
| 658 | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2 | м3 | 2 |  |
| 659 | Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 1 | м3 | 2 |  |
| 660 | Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 160 мм2 | м | 7,5 |  |
| 661 | Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм | шт | 3 |  |
| 662 | Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах зі штабової сталі перерізом 100 мм2 | м | 0,5 |  |
| 663 | Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з круглої сталі діаметром 8 мм | м | 20 |  |
| 664 | Встановлення стальних блискавкоприймачів на дахах будiвель висотою до 8,6 м | шт | 1 |  |
| 665 | Монтаж сталевих труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених по конструкціях | м | 2 |  |
| 666 | Пристрої, що заземлюють. Визначення питомого опору грунту | Вимір. | 1 |  |
| 667 | Пристрої, що заземлюють. Замір повного опору кола «фаза - нуль» | Струмопр | 1 |  |
| 668 | Інші роботи. Оформлення протоколу | аркуш А4 | 5 |  |
|  | Локальний кошторис 02-01-08 на монтаж СПСА та СО |  |  |  |
|  | Роздiл 1. Система адресної пожежної сигналізації та система оповіщення 4-го типу |  |  |  |
| 669 | Блок базовий на 20 променів приймально-контрольного пускового концентратора ПС | шт | 1 |  |
| 670 | Прилад ПС на 1 промінь | шт | 1 |  |
| 671 | Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг | шт | 7 |  |
| 672 | Модуль виклику | шт | 4 |  |
| 673 | Перетворювач або блок живлення, що установлюється окремо | шт | 2 |  |
| 674 | Акумулятор лужний одноелементний, ємкість до 10 А.год | шт | 4 |  |
| 675 | Монтаж табло сигнального студійного або коридорного | шт | 35 |  |
| 676 | Сповiщувач ПС автоматичний димовий у нормальному виконаннi | шт | 113 |  |
| 677 | Сповіщувач пожежний ручний | шт | 6 |  |
| 678 | Сповiщувач ПС автоматичний тепловий електроконтактний, у нормальному виконаннi | шт | 26 |  |
| 679 | Прилад сигналізуючий ємкісний | шт | 1 |  |
| 680 | Гучномовець або звукова колонка у приміщенні | шт | 58 |  |
| 681 | Субблок (Модуль GSM) | шт | 1 |  |
| 682 | Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у коробах | м | 1000 |  |
| 683 | Коробка відгалужувальна на стіні | шт | 44 |  |
| 684 | Прокладання коробів пластикових | м | 700 |  |
| 685 | Монтаж сталевих труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених по конструкціях | м | 10 |  |
| 686 | Схеми сигналізації. Схема утворення ділянки сигналізації [інтерфейси] | Ділянка | 2 |  |
|  | Локальний кошторис 02-01-09 на монтаж охоронної сигналізації |  |  |  |
| 687 | Блок базовий до 20 променiв приймально-контрольного пускового концентратора ПС | шт | 1 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 688 | Пульт або табло, кількість сигналів до 5 | шт | 8 |  |
| 689 | Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг | шт | 5 |  |
| 690 | Прилад ІК+ДРС в одноблочному виконаннi | шт | 74 |  |
| 691 | Сповіщувач ОС автоматичний контактний, магнітоконтактний на відкривання вікон, дверей | шт | 44 |  |
| 692 | Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п. | шт | 9 |  |
| 693 | Коробка відгалужувальна на стіні | шт | 43 |  |
| 694 | Прокладання коробів пластикових | м | 500 |  |
| 695 | Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у коробах | м | 2180 |  |
| 696 | Субблок (контролер GSM) | шт | 1 |  |
|  | Локальний кошторис 02-01-010 на доступність об'єкта будівництва для маломобільних груп населення |  |  |  |
| 697 | Наклеювання тактильних елементів на підлогу | м2 | 22,17 |  |
| 698 | Наклеювання тактильних елементів на стіну | м2 | 1 |  |
| 699 | Установлення гарнiтури туалетної | шт | 13 |  |

Перевірити проєктною-кошторисну документацію можливо за номером PD01:8458-0344-7995-7100 та експертний звіт за номером EX01:8292-7263-2472-5286

Примітка: У разі, якщо у даному технічному завданні йде посилання на конкретну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип товару, то вважається, що технічне завдання містить вираз (або еквівалент).