Додаток 2

до тендерної документації на закупівлю  основний словник національного класифікатора України ДК 021:2015 "Єдиний закупівельний словник" – “72410000-7 - Послуги провайдерів (послуги доступу до мережі Інтернет)”

Технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі

Предмет закупівлі: ДК 021:2015  - 72410000-7 - Послуги провайдерів (послуги доступу до мережі Інтернет).

| № з/п | Найменування послуги | Одиниця виміру | Кількість |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Послуги доступу до мережі Інтернет | послуга | 1 |

Зміст послуг:

- послуги з підключення та надання доступу до мережі Інтернет протягом 2023 року за адресою:  Вінницька область, м. Вінниця, вул. Генерала Арабея, 7.

Умови надання послуг:

- Вхідна швидкість каналу Інтернет - 200 Мбіт/с на приймання; 200 Мбіт/с на                  передавання.

- Надання цілодобового доступу в мережу Інтернет із заявленою швидкістю без              обмеження обсягу трафіку.

- Надання статичної IP-адреси.

- Вид каналу доступу зв’язку (каналу доступу до мережі Інтернет) – оптичний.

- Учасник повинен мати (прямо або опосередковано) Атестат відповідності, який засвідчує, що комплексна система захисту інформації захищеного вузла Інтернет           доступу відповідає вимогам нормативних документів системи технічного захисту інформації в Україні .

- Забезпечити цілодобовий  безперебійний доступ до замовлених Послуг.

- Забезпечити цілодобову доставку інформації від Замовника через мережу Інтернет і мережі, пов`язані із нею міжмережевими угодами.

- Забезпечити повну підтримку доставляння електронної пошти через поштові сервери Виконавця, якщо така Послуга надається.

- Надавати консультації Замовнику з питань підключення, а також у процесі користування Послугою.

- Послуга включає забезпечення підведення (у разі відсутності або пошкодження),                  підключення та технічне обслуговування комунікацій та мережевого обладнання провайдера - Учасника (оптоволокно) до серверного обладнання Замовника, яке знаходиться за адресою: Вінницька обл., м. Вінниця, вул. Генерала Арабея, 7

- При зверненні Замовника стосовно неотримання Послуги, усувати пошкодження            протягом однієї доби з моменту звернення Замовника.

- Проводити перерахунок абонентної плати у разі не надання Послуг не з вини Замовника згідно з чинним законодавством, у разі:

  - порушення граничних термінів ремонту;

  - виникнення стихійного лиха або надзвичайних обставин.

- Вживати відповідно до законодавства заходи із забезпечення таємниці інформації Замовника, отриманої конфіденційної інформації про Замовника.

- Розглядати скарги та заяви Замовника у терміни, передбачені чинним законодавством.

- Працівники Виконавця, які прибули за викликом Замовника для огляду або ремонту, а також виконання інших робіт для відновлення надання Послуг, що надаються Замовнику по Договору, зобов`язані пред`явити посвідчення з фотокарткою, скріплене печаткою, та наряд на виконання робіт.

- Технічний майданчик повинен бути забезпечений системою безперебійної подачі живлення та, у випадку зникнення напруги у електромережі, мати можливість забезпечення живлення обладнання, не менш, ніж на 4 години роботи.

Місце надання послуг: м. Вінниця, вул. Генерала Арабея,7

Термін надання послуг: протягом 2023 року.

Ми, ______________________________________________________________________________

(назва учасника)

- гарантуємо, що у разі укладання Договору із Замовником погоджуємося та підтверджуємо свою можливість і готовність виконувати усі технічні та інші вимоги Замовника, зазначені у цій тендерній документації.

- підтверджуємо про наявність усіх необхідних дозволів та документів, потрібних для надання послуг за цією закупівлею.

Дата:____________

_____________________________________________________________________

(посада особи) 	(підпис) 	(розшифрування підпису (прізвище, ім’я, по батькові))

М.П. (у разі наявності)