Додаток 2

Технічне завдання

на закупівлю робіт (код ДК 021:2015: 45220000-5 — Інженерні та будівельні роботи) «Реконструкція будівлі №*/** (**) під пункт технічного обслуговування та ремонту техніки військової частини А**

за адресою: ** м. Хмельницький»

Договірна ціна – динамічна.

Клас наслідків (відповідальності) – СС1.

| № з/п | Обґрунту-вання (шифр норми) | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Локальний кошторис №02-01-01 на загальнобудівельні роботи |  |  |  |
|  |  | Роздiл 1. Демонтажні роботи |  |  |  |
| 1 | КБ9-46-1 | (Демонтаж) металевого дверного блоку | т | 0,05 |  |
|  | к дем.=0,7 |  |  |  |  |
| 2 | КБ46-27-3 | Пробивання прорізів в конструкціях з цегли | м3 | 0,6 |  |
| 3 | КБ7-45-2 | (Демонтаж) Укладання панелей перекриття з обпиранням по контуру площею до 15 м2 [для будівництва в районах із сейсмічністю до 6 балів] | 100шт | 0,3 |  |
|  | к дем.= 0,8 |  |  |  |  |
| 4 | КБ46-34-4 | Розбирання цегляних стін | м3 | 131,72 |  |
| 5 | КБ46-44-2 | Розбирання дерев'яних заповнень віконних прорізів без підвіконних дошок | 100м2 | 0,6048 |  |
| 6 | КР8-1-5 | Розбирання крокв зі стояками та підкосами з брусів і колод | 100м2 | 12,7404 |  |
| 7 | КБ46-40-3 | Розбирання покриття покрівель з азбестоцементних плит і черепиці | 100м2 | 15,2852 |  |
|  |  | Роздiл 2. Фасадні роботи |  |  |  |
| 8 | КБ15-78-1 | Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 100 мм з опорядженням декоративним розчином. Стіни гладкі | 100 м2 | 7,204 |  |
| 9 | КБ15-78-3 | Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 20 мм з опорядженням декоративним розчином. Укоси, ширина до 300 мм | 100 м2 | 0,258 |  |
| 10 |  | Плити теплоізоляційні із мінеральної вати товщина 20 мм | м3 | 0,516 |  |
|  |  | Роздiл 3. Покрівля |  |  |  |
| 11 | КБ10-16-1 | Виготовлення та установлення крокв | м3 | 48,25 |  |
| 12 | КБ10-17-1 | Улаштування слухових вікон | шт | 12 |  |
| 13 |  | Блок віконний, одинарної конструкції, клас енергоефективності не нижче А2 | м2 | 28,8 |  |
| 14 | КР8-26-2 | Улаштування лат [решетування] з прозорами із дощок і брусків під покрівлю з листової сталі | 100м2 | 14,84 |  |
| 15 | КБ10-55-1 | Вогнезахист дерев'яних конструкцій ферм, арок, балок, крокв, мауерлатів | 10м3 | 7,496 |  |
| 16 | КБ9-42-1 | Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м | 100м2 | 14,84 |  |
| 17 |  | Профлист 35 | м2 | 1543,36 |  |
| 18 | КБ12-20-3 | Улаштування пароізоляції прокладної в один шар | 100м2 | 14,84 |  |
| 19 |  | Мембрана Strotex Basic 1300 | м2 | 1632,4 |  |
| 20 | КБ12-18-1 | Утеплення покриттів плитами з плит мінераловатних в один шар | 100м2 | 12,7424 |  |
| 21 | КБ12-18-2 | Утеплення покриттів плитами з плит мінераловіатних на кожний наступний шар | 100м2 | 12,7424 |  |
| 22 |  | Мінеральна вата 200 мм Izovat | м2 | 1312,4672 |  |
| 23 | КБ10-15-1 | Укладання ходових дошок | 100м | 7,45 |  |
| 24 |  | Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, І сорт | м3 | 45,1 |  |
| 25 | КБ12-20-3 | Улаштування пароізоляції прокладної в один шар | 100м2 | 12,7424 |  |
| 26 |  | Пароізоляційна плівка RoofOK 110 | м2 | 1401,664 |  |
| 27 | КБ12-20-3 | Улаштування пароізоляції прокладної в один шар | 100м2 | 12,7424 |  |
| 28 |  | Мембрана Strotex Basic 1300 | м2 | 1401,664 |  |
| 29 | КБ12-14-1 | Улаштування жолобів настінних | 100м | 2,7 |  |
| 30 |  | Жолоб плоский | м | 270 |  |
| 31 |  | Накладка жолоба | м | 270 |  |
| 32 | КБ12-14-1 | Улаштування елементів покрівлі | 100м | 5,52 |  |
| 33 |  | Планка конька | м | 74 |  |
| 34 |  | Снігозатримувач | м | 144 |  |
| 35 |  | Планка зашивки | м | 190 |  |
| 36 |  | Кришка парапету | м | 144 |  |
| 37 |  | Ущільнююча стрічка | м | 188 |  |
|  |  | Роздiл 4. Водостічна система |  |  |  |
| 38 | КБ12-14-2 | Улаштування жолобів підвісних | 100м | 2,34 |  |
| 39 |  | Ринва водостічна D=125 мм | м | 150 |  |
| 40 |  | З'єднувач ринви водостічна D=125 мм | шт | 45 |  |
| 41 |  | Кронштейн ринв D=125 мм | шт | 290 |  |
| 42 |  | Воронка жолоба D=125 мм | шт | 14 |  |
| 43 |  | Труба водостічна D=90 мм | м | 84 |  |
| 44 |  | Кріплення труби D=90 мм | шт | 56 |  |
| 45 |  | Коліно 90 град. D=90 мм | шт | 42 |  |
|  |  | Роздiл 5. Каркас |  |  |  |
| 46 | КБ9-72-1 | Виготовлення гратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.] | т | 10,23 |  |
| 47 | КБ9-1-2 | Монтаж каркасів одноповерхових виробничих будівель одно- і багатопрогонових без ліхтарів прогоном до 24 м, висотою до 20 м із мостовими і підвісними кранами вантажопідйомністю до 15 т | т | 10,23 |  |
| 48 | КБ9-73-2 | Виготовлення сходів прямолінійних і криволінійних з огорожею | т | 1,44 |  |
| 49 | КБ9-29-1 | Монтаж сходів прямолінійних і криволінійних, пожежних з огорожею | т | 1,44 |  |
| 50 | КБ6-1-5 | Улаштування залізобетонних фундаментів загального призначення під колони об'ємом до 3 м3 | 100м3 | 2,1 |  |
| 51 | КБ6-19-1 | Улаштування поясів в опалубці | 100м3 | 0,236 |  |
| 52 | КБ6-22-1 | Улаштування перекриттів безбалкових товщиною до 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м | 100м3 | 0,218 |  |
| 53 |  | Арматура | т | 3,81 |  |
| 54 | КБ7-13-1 | (Демонтаж) Укладання в одноповерхових будівлях і спорудах плит покриття довжиною до 6 м, площею до 10 м2, при масі кроквяних і підкроквяних конструкцій до 10 т, при висоті будівель до 25 м | 100шт | 0,3 |  |
|  | к дем.= 0,8 |  |  |  |  |
| 55 | КБ7-13-1 | Укладання в одноповерхових будівлях і спорудах плит покриття довжиною до 6 м, площею до 10 м2, при масі кроквяних і підкроквяних конструкцій до 10 т, при висоті будівель до 25 м | 100шт | 0,3 |  |
| 56 | КБ6-18-2 | Улаштування балок для перекриттів, підкранових і обв'язувальних на висоті від опорної площадки до 6 м при висоті балок до 500 мм | 100м3 | 0,023 |  |
| 57 |  | Арматура | т | 0,339 |  |
| 58 | КБ9-17-1 | Монтаж колон одноповерхових і багатоповерхових будівель і кранових естакад висотою до 25 м суцільного перерізу масою до 1,0 т | т | 0,8 |  |
|  |  | Роздiл 6. Внутрішнє опорядження приміщень |  |  |  |
|  |  | ПІДЛОГА тип І |  |  |  |
| 59 | КБ12-20-3 | Улаштування гідроізоляції прокладної в один шар | 100м2 | 12,0341 |  |
| 60 |  | Голкопробивний геотекстиль Tipptex BS 25 | м2 | 1323,751 |  |
| 61 | КБ11-2-4 | Улаштування ущільнених трамбівками підстилаючих щебеневих шарів | м3 | 120,34 |  |
| 62 | КБ11-15-1 | Улаштування покриттів бетонних товщиною 30 мм | 100м2 | 12,0341 |  |
| 63 | КБ11-15-2 | Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини бетонних покриттів | 100м2 | 12,0341 |  |
|  | к=24 |  |  |  |  |
| 64 | КБ12-20-3 | Улаштування гідроізоляції прокладної в один шар | 100м2 | 12,0341 |  |
| 65 | КБ11-9-1 | Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолокнистих | 100м2 | 12,0341 |  |
| 66 |  | Екструзійний пінополістирол 1100х550х100 мм Техноплекс | м2 | 1227,4782 |  |
| 67 | КБ11-15-1 | Улаштування покриттів бетонних товщиною 30 мм | 100м2 | 12,0341 |  |
| 68 | КБ11-15-2 | Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини бетонних покриттів | 100м2 | 12,0341 |  |
|  | к=10 |  |  |  |  |
| 69 | КБ11-11-18 | Армування бетонної підлоги | 100м2 | 12,0341 |  |
| 70 |  | Сітка кладочна Вр-І діам. 4 мм, 50х50 | м2 | 1323,751 |  |
| 71 | КБ11-24-1 | Улаштування покриттів наливних товщиною 2 мм | 100м2 | 12,0341 |  |
| 72 |  | Поліуретанове покриття Flowcrete Flowshield LXP (структурне) товщиною 2 мм (по проекту) | м2 | 1323,751 |  |
|  |  | ПІДЛОГА тип ІІ |  |  |  |
| 73 | КБ12-20-3 | Улаштування гідроізоляції прокладної в один шар | 100м2 | 0,26 |  |
| 74 |  | Голкопробивний геотекстиль Tipptex BS 25 | м2 | 28,6 |  |
| 75 | КБ11-2-4 | Улаштування ущільнених трамбівками підстилаючих щебеневих шарів | м3 | 2,6 |  |
| 76 | КБ11-15-1 | Улаштування покриттів бетонних товщиною 30 мм | 100м2 | 0,26 |  |
| 77 | КБ11-15-2 | Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини бетонних покриттів | 100м2 | 0,26 |  |
|  | к=24 |  |  |  |  |
| 78 | КБ12-20-3 | Улаштування гідроізоляції прокладної в один шар | 100м2 | 0,26 |  |
| 79 | КБ11-9-1 | Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолокнистих | 100м2 | 0,26 |  |
| 80 |  | Екструзійний пінополістирол 1100х550х50 мм Техноплекс | м2 | 26,52 |  |
| 81 | КБ11-15-1 | Улаштування покриттів бетонних товщиною 30 мм | 100м2 | 0,26 |  |
| 82 | КБ11-15-2 | Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини бетонних покриттів | 100м2 | 0,26 |  |
|  | к=8 |  |  |  |  |
| 83 | КБ11-11-18 | Армування бетонної підлоги | 100м2 | 0,26 |  |
| 84 |  | Сітка кладочна Вр-І діам. 4 мм, 50х50 | м2 | 28,6 |  |
| 85 | КБ11-24-1 | Улаштування покриттів наливних товщиною 2 мм | 100м2 | 0,26 |  |
| 86 |  | Поліуретанове покриття Flowcrete Flowshield LXP (структурне) товщиною 2 мм (по проекту) | м2 | 28,6 |  |
|  |  | ПІДЛОГА тип ІІІ |  |  |  |
| 87 | КБ12-20-3 | Улаштування гідроізоляції прокладної в один шар | 100м2 | 2,315 |  |
| 88 | КБ11-15-1 | Улаштування покриттів бетонних товщиною 30 мм | 100м2 | 2,315 |  |
| 89 | КБ11-15-2 | Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини бетонних покриттів | 100м2 | 2,315 |  |
|  | к=4 |  |  |  |  |
| 90 | КБ11-11-18 | Армування бетонної підлоги | 100м2 | 2,315 |  |
| 91 |  | Сітка кладочна Вр-І діам. 4 мм, 50х50 | м2 | 254,65 |  |
| 92 | КБ11-24-1 | Улаштування покриттів наливних товщиною 2 мм | 100м2 | 2,315 |  |
| 93 |  | Поліуретанове покриття Flowcrete Flowshield LXP (структурне) товщиною 2 мм (по проекту) | м2 | 254,65 |  |
|  |  | СТІНИ |  |  |  |
| 94 | КБ15-46-6 | Поліпшене штукатурення цементно- вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін вручну | 100м2 | 4,635 |  |
| 95 | КБ15-56-3 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази | 100 м2 | 4,635 |  |
| 96 | КБ15-56-4 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати | 100 м2 | 4,635 |  |
|  | к=2 |  |  |  |  |
| 97 | КБ15-179-5 | Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | 100м2 | 4,635 |  |
| 98 | КБ15-46-2 | Просте штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін вручну | 100м2 | 0,737 |  |
| 99 | КБ15-25-2 | Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт | 100м2 | 0,737 |  |
| 100 |  | Плитка Zeus Ceramica Concrete Grigio ZRXRM8BR 60х60 | м2 | 75,174 |  |
|  |  | СТЕЛЯ |  |  |  |
| 101 | КБ15-76-1 | Улаштування каркасу підвісних стель | 100м2 | 2,8957 |  |
| 102 | КБ15-76-2 | Укладання плит стельових в каркас стелі | 100м2 | 2,8957 |  |
| 103 |  | Плити "Армстронг" | м2 | 304,0485 |  |
|  |  | Роздiл 7. Прорізи |  |  |  |
| 104 | КБ10-20-3 | Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель | 100м2 | 0,8166 |  |
| 105 |  | Блок віконний, одинарної конструкції, клас енергоефективності не нижче А2 | м2 | 81,66 |  |
| 106 | КБ10-28-3 | Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах | 100м2 | 0,6537 |  |
| 107 |  | Блок балконний з алюмінієвого профілю, одинарної конструкції, протипожежний ЕІ30 | м2 | 65,37 |  |
|  |  | Роздiл 8. Стіни та перегородки |  |  |  |
| 108 | КБ8-22-1 | Мурування зовнішніх стін з газобетонних блоків | 1 м3 | 109,82 |  |
| 109 | КБ8-25-1 | Улаштування перегородок з газобетонних блоків товщиною 100 мм при висоті поверху до 4 м | 100м2 | 4,8527 |  |
| 110 | КБ8-5-1 | Мурування зовнішніх простих стін з цегли [керамічної] при висоті поверху до 4 м | 1 м3 | 120,2 |  |
| 111 | КБ8-11-1 | Армування мурування стін та інших конструкцій | 1 т | 0,45 |  |
| 112 |  | Сітка армувальна Вр-І діам. 4 мм 50х50 мм | м2 | 140,8 |  |
|  |  | Роздiл 9. Перемички |  |  |  |
| 113 | КБ7-44-10 | Укладання перемичок масою до 0,3 т | 100шт | 0,86 |  |
| 114 |  | Перемички з/б марки 2ПБ13-1-П серія 1.038.1-1 вип.1 | шт | 12 |  |
| 115 |  | Перемички з/б марки 3ПБ34-4-П серія 1.038.1-1 вип.1 | шт | 28 |  |
| 116 |  | Перемички з/б марки 2ПБ25-3-П серія 1.038.1-1 вип.1 | шт | 3 |  |
| 117 |  | Перемички з/б марки 3ПБ30-8-П серія 1.038.1-1 вип.1 | шт | 15 |  |
| 118 |  | Перемички з/б марки 3ПБ25-8-П серія 1.038.1-1 вип.1 | шт | 15 |  |
| 119 |  | Перемичка ПБ120х10х20-10Н | шт | 6 |  |
| 120 |  | Перемичка ПБ120х40х40-25Н | шт | 6 |  |
| 121 |  | Перемичка ПБ240х40х20-25Н | шт | 1 |  |
|  |  | Роздiл 10. Асфальтобетонне покриття |  |  |  |
| 122 | КБ27-13-3 | Улаштування нижнього шару двошарової основи зі щебню за товщини 15 см | 1000м2 | 1,04143 |  |
| 123 | КБ27-13-4 | Улаштування основи зі щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норм 27-13-1, 27-13-3 | 1000м2 | 1,04143 |  |
|  | к=6 |  |  |  |  |
| 124 | КБ27-13-2 | Улаштування верхнього шару двошарової основи зі щебеню за товщини 15 см | 1000м2 | 1,04143 |  |
| 125 | КБ27-13-4 | Улаштування основи зі щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норм 27-13-1, 27-13-3 | 1000м2 | -1,04143 |  |
|  | к=3 |  |  |  |  |
| 126 | КБ27-26-1 | Улаштування нижнього шару покриття за товщини 10 см з асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником за ширини укладання 7 м | 1000 м2 | 1,04143 |  |
| 127 | КБ27-27-1 | Улаштування верхнього шару (1-ий шар) покриття товщиною 5 см з асфальтобетонних сумішей (ЩМА-15) асфальтоукладальником за ширини укладання 7 м | 1000 м2 | 1,04143 |  |
|  |  | Локальний кошторис №02-01-02 на опалення, вентиляцію та кондиціонування |  |  |  |
|  |  | Роздiл 1. Вентиляція |  |  |  |
|  |  | П1 |  |  |  |
| 1 | КБ20-42-1 | Установлення камер припливних типових без секції зрошення продуктивністю до 10 тис.м3/год | камеpа | 1 |  |
| 2 | КБ20-29-1 | Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів | м2 | 0,3 |  |
| 3 |  | Гнучка вставка ВВГ 500х300(h) | шт | 2 |  |
| 4 | КБ20-11-1 | Установлення грат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2 | грати | 7 |  |
| 5 |  | Решітка 500х300(h) мм 3040-1 | шт | 1 |  |
| 6 |  | Решітка 300х200(h) мм 3040-1 | шт | 6 |  |
| 7 | КБ18-18-3 | Установлення вузлів теплових елеваторних номер 6, 7 | шт | 1 |  |
| 8 | КБ20-3-10 | Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм | 100м2 | 0,12 |  |
| 9 | КБ26-27-1 | Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену | 10 м2 | 1,2 |  |
| 10 |  | Спінений каучук PA-FLEX 13 мм фольга | м2 | 12,264 |  |
| 11 |  | Кріплення повітропроводів (по проекту) | кг | 60 |  |
|  |  | П2 |  |  |  |
| 12 | КБ20-42-1 | Установлення камер припливних типових без секції зрошення продуктивністю до 10 тис.м3/год | камеpа | 1 |  |
| 13 | КБ20-29-1 | Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів | м2 | 0,36 |  |
| 14 |  | Гнучка вставка ВВГ 600х300(h) | шт | 2 |  |
| 15 | КБ20-11-1 | Установлення грат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2 | грати | 19 |  |
| 16 |  | Решітка 600х300(h) мм 3040-1 | шт | 1 |  |
| 17 |  | Решітка 300х150(h) мм 3040-1 | шт | 18 |  |
| 18 | КБ20-3-10 | Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм | 100м2 | 0,22 |  |
| 19 | КБ20-3-11 | Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром до 2400 мм | 100м2 | 0,4 |  |
| 20 | КБ26-27-1 | Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену | 10 м2 | 6,2 |  |
| 21 |  | Спінений каучук PA-FLEX 13 мм фольга | м2 | 63,364 |  |
| 22 | КБ18-18-2 | Установлення вузлів теплових елеваторних номер 3-5 | шт | 1 |  |
| 23 |  | Кріплення повітропроводів (по проекту) | кг | 305 |  |
|  |  | П3 |  |  |  |
| 24 | КБ20-42-1 | Установлення камер припливних типових без секції зрошення продуктивністю до 10 тис.м3/год | камеpа | 1 |  |
| 25 | КБ20-29-1 | Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів | м2 | 0,25 |  |
| 26 |  | Гнучка вставка ВВГ 500х250(h) | шт | 2 |  |
| 27 | КБ20-11-1 | Установлення грат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2 | грати | 5 |  |
| 28 |  | Решітка 500х250(h) мм 3040-1 | шт | 1 |  |
| 29 |  | Решітка 300х150(h) мм 3040-1 | шт | 4 |  |
| 30 | КБ20-3-10 | Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм | 100м2 | 0,15 |  |
| 31 | КБ26-27-1 | Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену | 10 м2 | 1,5 |  |
| 32 |  | Спінений каучук PA-FLEX 13 мм фольга | м2 | 15,33 |  |
| 33 | КБ18-18-3 | Установлення вузлів теплових елеваторних номер 6, 7 | шт | 1 |  |
| 34 |  | Кріплення повітропроводів (по проекту) | кг | 70 |  |
|  |  | П4 |  |  |  |
| 35 | КБ20-42-1 | Установлення камер припливних типових без секції зрошення продуктивністю до 10 тис.м3/год | камеpа | 1 |  |
| 36 | КБ20-29-1 | Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів | м2 | 0,25 |  |
| 37 |  | Гнучка вставка ВВГ 500х250(h) | шт | 2 |  |
| 38 | КБ20-11-1 | Установлення грат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2 | грати | 5 |  |
| 39 |  | Решітка 500х250(h) мм 3040-1 | шт | 1 |  |
| 40 |  | Решітка 300х150(h) мм 3040-1 | шт | 4 |  |
| 41 | КБ20-3-10 | Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм | 100м2 | 0,1 |  |
| 42 | КБ26-27-1 | Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену | 10 м2 | 1 |  |
| 43 |  | Спінений каучук PA-FLEX 13 мм фольга | м2 | 10,22 |  |
| 44 | КБ18-18-3 | Установлення вузлів теплових елеваторних номер 6, 7 | шт | 1 |  |
| 45 |  | Кріплення повітропроводів (по проекту) | кг | 50 |  |
|  |  | В1 |  |  |  |
| 46 | КБ20-32-1 | Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т | шт | 1 |  |
| 47 | КБ20-29-1 | Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів | м2 | 0,2 |  |
| 48 |  | Гнучка вставка Вентс ВВГ 250 | шт | 2 |  |
| 49 | КБ20-11-1 | Установлення грат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2 | грати | 9 |  |
| 50 |  | Решітка 200х100(h) мм D=125 мм 3040-1R | шт | 4 |  |
| 51 |  | Решітка 250х100(h) мм D=100 мм 3040-1R | шт | 1 |  |
| 52 |  | Решітка 250х100(h) мм D=125 мм 3040-1R | шт | 1 |  |
| 53 |  | Решітка 250х100(h) мм D=160 мм 3040-1R | шт | 1 |  |
| 54 |  | Решітка 250х100(h) мм D=200 мм 3040-1R | шт | 2 |  |
| 55 | КБ20-3-1 | Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм | 100м2 | 0,07 |  |
| 56 | КБ20-3-4 | Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,6 мм, діаметром до 250 мм | 100м2 | 0,04 |  |
| 57 | КБ26-27-1 | Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену | 10 м2 | 1,1 |  |
| 58 |  | Спінений каучук PA-FLEX 13 мм фольга | м2 | 11,242 |  |
| 59 | КБ20-13-1 | Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм | клапан | 1 |  |
| 60 |  | Зворотній клапан КОМ 250 | шт | 1 |  |
| 61 |  | Кріплення повітропроводів (по проекту) | кг | 50 |  |
|  |  | В2 |  |  |  |
| 62 | КБ20-32-1 | Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т | шт | 1 |  |
| 63 | КБ20-29-1 | Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів | м2 | 0,16 |  |
| 64 |  | Гнучка вставка Вентс ВВГ 200 | шт | 2 |  |
| 65 | КБ20-11-1 | Установлення грат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2 | грати | 4 |  |
| 66 |  | Решітка 200х100(h) мм D=100 мм 3040-1R | шт | 1 |  |
| 67 |  | Решітка 200х100(h) мм D=125 мм 3040-1R | шт | 1 |  |
| 68 |  | Решітка 200х100(h) мм D=160 мм 3040-1R | шт | 1 |  |
| 69 |  | Решітка 200х100(h) мм D=200 мм 3040-1R | шт | 1 |  |
| 70 | КБ20-3-1 | Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм | 100м2 | 0,06 |  |
| 71 | КБ26-27-1 | Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену | 10 м2 | 0,6 |  |
| 72 |  | Спінений каучук PA-FLEX 13 мм фольга | м2 | 6,132 |  |
| 73 | КБ20-13-1 | Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм | клапан | 1 |  |
| 74 |  | Зворотній клапан КОМ 200 | шт | 1 |  |
| 75 |  | Кріплення повітропроводів (по проекту) | кг | 30 |  |
|  |  | В3 |  |  |  |
| 76 | КБ20-32-1 | Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т | шт | 1 |  |
| 77 | КБ20-29-1 | Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів | м2 | 0,2 |  |
| 78 |  | Гнучка вставка Вентс ВВГ 250 | шт | 2 |  |
| 79 | КБ20-11-1 | Установлення грат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2 | грати | 8 |  |
| 80 |  | Решітка 250х100(h) мм D=100 мм 3040-1R | шт | 1 |  |
| 81 |  | Решітка 250х100(h) мм D=125 мм 3040-1R | шт | 1 |  |
| 82 |  | Решітка 250х100(h) мм D=160 мм 3040-1R | шт | 1 |  |
| 83 |  | Решітка 250х100(h) мм D=200 мм 3040-1R | шт | 2 |  |
| 84 |  | Решітка 250х100(h) мм D=250 мм 3040-1R | шт | 3 |  |
| 85 | КБ20-3-1 | Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм | 100м2 | 0,06 |  |
| 86 | КБ20-3-4 | Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,6 мм, діаметром до 250 мм | 100м2 | 0,11 |  |
| 87 | КБ26-27-1 | Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену | 10 м2 | 1,7 |  |
| 88 |  | Спінений каучук PA-FLEX 13 мм фольга | м2 | 17,374 |  |
| 89 | КБ20-13-1 | Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм | клапан | 1 |  |
| 90 |  | Зворотній клапан КОМ 250 | шт | 1 |  |
| 91 |  | Кріплення повітропроводів (по проекту) | кг | 80 |  |
|  |  | В4 |  |  |  |
| 92 | КБ20-32-1 | Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т | шт | 1 |  |
| 93 | КБ20-29-1 | Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів | м2 | 0,14 |  |
| 94 |  | Гнучка вставка Вентс ВВГ 160 | шт | 2 |  |
| 95 | КБ20-11-1 | Установлення грат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2 | грати | 4 |  |
| 96 |  | Решітка D=125 мм IGC | шт | 1 |  |
| 97 |  | Решітка 250х100(h) мм D=125 мм 3040-1R | шт | 1 |  |
| 98 |  | Решітка 250х100(h) мм D=160 мм 3040-1R | шт | 2 |  |
| 99 | КБ20-3-1 | Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм | 100м2 | 0,05 |  |
| 100 | КБ26-27-1 | Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену | 10 м2 | 0,5 |  |
| 101 |  | Спінений каучук PA-FLEX 13 мм фольга | м2 | 5,11 |  |
| 102 | КБ20-13-1 | Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм | клапан | 1 |  |
| 103 |  | Зворотній клапан КОМ 160 | шт | 1 |  |
| 104 |  | Кріплення повітропроводів (по проекту) | кг | 25 |  |
|  |  | В5 |  |  |  |
| 105 | КБ20-32-1 | Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т | шт | 1 |  |
| 106 | КБ20-29-1 | Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів | м2 | 0,14 |  |
| 107 |  | Гнучка вставка Вентс ВВГ 160 | шт | 2 |  |
| 108 | КБ20-22-1 | Установлення зонтів над обладнанням | м2 | 9 |  |
| 109 | КБ20-3-1 | Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм | 100м2 | 0,07 |  |
| 110 | КБ26-27-1 | Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену | 10 м2 | 0,7 |  |
| 111 |  | Спінений каучук PA-FLEX 13 мм фольга | м2 | 7,154 |  |
| 112 | КБ20-13-1 | Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм | клапан | 1 |  |
| 113 |  | Зворотній клапан КОМ 160 | шт | 1 |  |
| 114 |  | Кріплення повітропроводів (по проекту) | кг | 30 |  |
|  |  | В6 |  |  |  |
| 115 | КБ20-32-1 | Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т | шт | 1 |  |
| 116 | КБ20-29-1 | Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів | м2 | 0,14 |  |
| 117 |  | Гнучка вставка Вентс ВВГ 160 | шт | 2 |  |
| 118 | КБ20-11-1 | Установлення грат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2 | грати | 3 |  |
| 119 |  | Решітка D=100 мм IGC | шт | 1 |  |
| 120 |  | Решітка 250х100(h) мм D=125 мм 3040-1R | шт | 1 |  |
| 121 |  | Решітка 250х100(h) мм D=160 мм 3040-1R | шт | 1 |  |
| 122 | КБ20-3-1 | Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм | 100м2 | 0,05 |  |
| 123 | КБ26-27-1 | Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену | 10 м2 | 0,5 |  |
| 124 |  | Спінений каучук PA-FLEX 13 мм фольга | м2 | 5,11 |  |
| 125 | КБ20-13-1 | Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм | клапан | 1 |  |
| 126 |  | Зворотній клапан КОМ 160 | шт | 1 |  |
| 127 |  | Кріплення повітропроводів (по проекту) | кг | 25 |  |
|  |  | В7 |  |  |  |
| 128 | КБ20-32-1 | Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т | шт | 1 |  |
| 129 | КБ20-29-1 | Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів | м2 | 0,14 |  |
| 130 |  | Гнучка вставка Вентс ВВГ 160 | шт | 2 |  |
| 131 | КБ20-11-1 | Установлення грат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2 | грати | 7 |  |
| 132 |  | Решітка 200х100(h) мм D=100 мм 3040-1R | шт | 3 |  |
| 133 |  | Решітка 200х100(h) мм D=125 мм 3040-1R | шт | 4 |  |
| 134 | КБ20-3-1 | Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм | 100м2 | 0,08 |  |
| 135 | КБ26-27-1 | Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену | 10 м2 | 0,8 |  |
| 136 |  | Спінений каучук PA-FLEX 13 мм фольга | м2 | 8,176 |  |
| 137 | КБ20-13-1 | Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм | клапан | 1 |  |
| 138 |  | Зворотній клапан КОМ 160 | шт | 1 |  |
| 139 |  | Кріплення повітропроводів (по проекту) | кг | 40 |  |
|  |  | В8 |  |  |  |
| 140 | КБ20-32-1 | Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т | шт | 1 |  |
| 141 | КБ20-29-1 | Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів | м2 | 0,16 |  |
| 142 |  | Гнучка вставка Вентс ВВГ 200 | шт | 2 |  |
| 143 | КБ20-11-1 | Установлення грат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2 | грати | 4 |  |
| 144 |  | Решітка 250х100(h) мм D=100 мм 3040-1R | шт | 1 |  |
| 145 |  | Решітка 250х100(h) мм D=125 мм 3040-1R | шт | 1 |  |
| 146 |  | Решітка 250х100(h) мм D=160 мм 3040-1R | шт | 1 |  |
| 147 |  | Решітка 250х100(h) мм D=200 мм 3040-1R | шт | 1 |  |
| 148 | КБ20-3-1 | Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм | 100м2 | 0,04 |  |
| 149 | КБ26-27-1 | Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену | 10 м2 | 0,4 |  |
| 150 |  | Спінений каучук PA-FLEX 13 мм фольга | м2 | 4,088 |  |
| 151 | КБ20-13-1 | Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм | клапан | 1 |  |
| 152 |  | Зворотній клапан КОМ 200 | шт | 1 |  |
| 153 |  | Кріплення повітропроводів (по проекту) | кг | 20 |  |
|  |  | В9 |  |  |  |
| 154 | КБ20-32-1 | Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т | шт | 1 |  |
| 155 | КБ20-29-1 | Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів | м2 | 0,2 |  |
| 156 |  | Гнучка вставка Вентс ВВГ 250 | шт | 2 |  |
| 157 | КБ20-11-1 | Установлення грат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2 | грати | 11 |  |
| 158 |  | Решітка 250х100(h) мм D=100 мм 3040-1R | шт | 4 |  |
| 159 |  | Решітка 250х100(h) мм D=125 мм 3040-1R | шт | 2 |  |
| 160 |  | Решітка 250х100(h) мм D=160 мм 3040-1R | шт | 3 |  |
| 161 |  | Решітка 250х100(h) мм D=200 мм 3040-1R | шт | 2 |  |
| 162 | КБ20-3-1 | Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм | 100м2 | 0,08 |  |
| 163 | КБ20-3-4 | Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,6 мм, діаметром до 250 мм | 100м2 | 0,04 |  |
| 164 | КБ26-27-1 | Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену | 10 м2 | 1,2 |  |
| 165 |  | Спінений каучук PA-FLEX 13 мм фольга | м2 | 12,264 |  |
| 166 | КБ20-13-1 | Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм | клапан | 1 |  |
| 167 |  | Зворотній клапан КОМ 250 | шт | 1 |  |
| 168 |  | Кріплення повітропроводів (по проекту) | кг | 55 |  |
|  |  | В10 |  |  |  |
| 169 | КБ20-32-1 | Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т | шт | 1 |  |
| 170 | КБ20-29-1 | Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів | м2 | 0,16 |  |
| 171 |  | Гнучка вставка Вентс ВВГ 200 | шт | 2 |  |
| 172 | КБ20-11-1 | Установлення грат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2 | грати | 7 |  |
| 173 |  | Решітка 200х100(h) мм D=100 мм 3040-1R | шт | 2 |  |
| 174 |  | Решітка 200х100(h) мм D=125 мм 3040-1R | шт | 2 |  |
| 175 |  | Решітка 200х100(h) мм D=160 мм 3040-1R | шт | 2 |  |
| 176 |  | Решітка 200х100(h) мм D=200 мм 3040-1R | шт | 1 |  |
| 177 | КБ20-3-1 | Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм | 100м2 | 0,1 |  |
| 178 | КБ26-27-1 | Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену | 10 м2 | 1 |  |
| 179 |  | Спінений каучук PA-FLEX 13 мм фольга | м2 | 10,22 |  |
| 180 | КБ20-13-1 | Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм | клапан | 1 |  |
| 181 |  | Зворотній клапан КОМ 200 | шт | 1 |  |
| 182 |  | Кріплення повітропроводів (по проекту) | кг | 40 |  |
|  |  | В11 |  |  |  |
| 183 | КБ20-32-1 | Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т | шт | 1 |  |
| 184 | КБ20-29-1 | Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів | м2 | 0,2 |  |
| 185 |  | Гнучка вставка Вентс ВВГ 250 | шт | 2 |  |
| 186 | КБ20-11-1 | Установлення грат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2 | грати | 8 |  |
| 187 |  | Решітка 200х100(h) мм D=125 мм 3040-1R | шт | 2 |  |
| 188 |  | Решітка 200х100(h) мм D=160 мм 3040-1R | шт | 1 |  |
| 189 |  | Решітка 200х100(h) мм D=200 мм 3040-1R | шт | 2 |  |
| 190 |  | Решітка 200х100(h) мм D=250 мм 3040-1R | шт | 3 |  |
| 191 | КБ20-3-1 | Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм | 100м2 | 0,06 |  |
| 192 | КБ20-3-4 | Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,6 мм, діаметром до 250 мм | 100м2 | 0,09 |  |
| 193 | КБ26-27-1 | Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену | 10 м2 | 1,5 |  |
| 194 |  | Спінений каучук PA-FLEX 13 мм фольга | м2 | 15,33 |  |
| 195 | КБ20-13-1 | Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм | клапан | 1 |  |
| 196 |  | Зворотній клапан КОМ 250 | шт | 1 |  |
| 197 |  | Кріплення повітропроводів (по проекту) | кг | 65 |  |
|  |  | В12 |  |  |  |
| 198 | КБ20-32-1 | Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т | шт | 1 |  |
| 199 | КБ20-20-1 | Установлення над шахтами зонтів із листової оцинкованої сталі круглого перерізу діаметром 200 мм | зонт | 1 |  |
| 200 | КБ20-3-1 | Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм | 100м2 | 0,03 |  |
|  |  | В13 |  |  |  |
| 201 | КБ20-32-1 | Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т | шт | 1 |  |
| 202 | КБ20-20-1 | Установлення над шахтами зонтів із листової оцинкованої сталі круглого перерізу діаметром 200 мм | зонт | 1 |  |
| 203 | КБ20-3-1 | Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм | 100м2 | 0,03 |  |
|  |  | В14 |  |  |  |
| 204 | КБ20-32-1 | Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т | шт | 1 |  |
| 205 | КБ20-20-1 | Установлення над шахтами зонтів із листової оцинкованої сталі круглого перерізу діаметром 200 мм | зонт | 1 |  |
| 206 | КБ20-3-1 | Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм | 100м2 | 0,03 |  |
|  |  | В15 |  |  |  |
| 207 | КБ20-32-1 | Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т | шт | 1 |  |
| 208 | КБ20-20-1 | Установлення над шахтами зонтів із листової оцинкованої сталі круглого перерізу діаметром 200 мм | зонт | 1 |  |
| 209 | КБ20-3-1 | Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм | 100м2 | 0,03 |  |
|  |  | В16 |  |  |  |
| 210 | КБ20-32-1 | Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т | шт | 1 |  |
| 211 | КБ20-20-1 | Установлення над шахтами зонтів із листової оцинкованої сталі круглого перерізу діаметром 200 мм | зонт | 1 |  |
| 212 | КБ20-3-1 | Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм | 100м2 | 0,03 |  |
|  |  | В17 |  |  |  |
| 213 | КБ20-32-1 | Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т | шт | 1 |  |
| 214 | КБ20-20-1 | Установлення над шахтами зонтів із листової оцинкованої сталі круглого перерізу діаметром 200 мм | зонт | 1 |  |
| 215 | КБ20-3-1 | Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм | 100м2 | 0,03 |  |
|  |  | В18 |  |  |  |
| 216 | КБ20-32-1 | Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т | шт | 1 |  |
| 217 | КБ20-29-1 | Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів | м2 | 0,16 |  |
| 218 |  | Гнучка вставка Вентс ВВГ 200 | шт | 2 |  |
| 219 | КБ20-11-1 | Установлення грат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2 | грати | 2 |  |
| 220 |  | Решітка 300х150(h) мм D=200 мм 3040-1R | шт | 2 |  |
| 221 | КБ20-3-1 | Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм | 100м2 | 0,07 |  |
| 222 | КБ26-27-1 | Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену | 10 м2 | 0,7 |  |
| 223 |  | Спінений каучук PA-FLEX 13 мм фольга | м2 | 7 |  |
| 224 | КБ20-13-1 | Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм | клапан | 1 |  |
| 225 |  | Зворотній клапан КОМ 200 | шт | 1 |  |
| 226 |  | Кріплення повітропроводів (по проекту) | кг | 35 |  |
|  |  | Роздiл 2. Опалення |  |  |  |
| 227 | КБ16-14-2 | Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням контактним зварюванням | 100м | 1,4 |  |
| 228 |  | Труба поліпропіленова Stabi Plus S 3,2/SDR 7,4/PN 28 діам. 25х3,5 мм Ekoplastik | м | 130 |  |
| 229 |  | Кран кульовий латунний з американкою 3/4" | шт | 24 |  |
| 230 |  | Кран кульовий латунний з американкою 1" | шт | 12 |  |
| 231 |  | Балансувальний клапан STROMAX MR D=25 | шт | 3 |  |
| 232 |  | Клапан зворотній 1" | шт | 3 |  |
| 233 | КБ18-21-1 | Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 25 мм | 10шт | 1,5 |  |
| 234 |  | Фільтр косий грубої очистки 3/4" | шт | 12 |  |
| 235 |  | Косий фільтр грубої очистки 1" | шт | 3 |  |
| 236 | КБ26-11-1 | Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену | 10 м | 13 |  |
| 237 |  | Ізоляція K-flex ST для труб 9х28 | м | 132,6 |  |
| 238 |  | Подвійний хомут BIS Cobra з epdm з дюбелем, d=25-29 мм | шт | 65 |  |
| 239 | КБ16-14-3 | Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням контактним зварюванням | 100м | 1,492 |  |
| 240 |  | Труба поліпропіленова Stabi Plus S 3,2/SDR 7,4/PN 28 діам. 32х4,4 мм Ekoplastik | м | 140 |  |
| 241 |  | Кран кульовий латунний з американкою 1 1/4" | шт | 2 |  |
| 242 |  | Балансувальний клапан D=32 Herz | шт | 1 |  |
| 243 |  | Клапан зворотній 1 1/4" | шт | 1 |  |
| 244 | КБ18-21-2 | Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 32 мм | 10шт | 0,1 |  |
| 245 |  | Косий фільтр грубої очистки 1 1/4" | шт | 1 |  |
| 246 | КБ26-11-1 | Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену | 10 м | 14 |  |
| 247 |  | Ізоляція K-flex ST для труб 9х35 | м | 142,8 |  |
| 248 |  | Подвійний хомут BIS Cobra з epdm з дюбелем, d=32-36 мм | шт | 70 |  |
| 249 | КБ16-14-4 | Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 40 мм зі з'єднанням контактним зварюванням | 100м | 0,64 |  |
| 250 |  | Труба поліпропіленова Stabi Plus S 3,2/SDR 7,4/PN 28 діам. 40х5,5 мм Ekoplastik | м | 60 |  |
| 251 | КБ26-11-1 | Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену | 10 м | 6 |  |
| 252 |  | Ізоляція K-flex ST для труб 9х42 | м | 61,2 |  |
| 253 |  | Хомут з віброгасником, шпилькою та дюбелем, d=47-51 мм | шт | 60 |  |
| 254 | КБ16-14-5 | Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 50 мм зі з'єднанням контактним зварюванням | 100м | 0,528 |  |
| 255 |  | Труба поліпропіленова Stabi Plus S 3,2/SDR 7,4/PN 28 діам. 50х6,9 мм Ekoplastik | м | 50 |  |
| 256 | КБ26-11-1 | Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену | 10 м | 5 |  |
| 257 |  | Ізоляція K-flex ST для труб 9х54 | м | 51 |  |
| 258 |  | Хомут з віброгасником, шпилькою та дюбелем, d=53-58 мм | шт | 50 |  |
| 259 | КБ16-14-6 | Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 63 мм зі з'єднанням контактним зварюванням | 100м | 1,8 |  |
| 260 |  | Труба поліпропіленова Stabi Plus S 3,2/SDR 7,4/PN 28 діам. 63х8,6 мм Ekoplastik | м | 170 |  |
| 261 | КБ26-11-1 | Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену | 10 м | 17 |  |
| 262 |  | Ізоляція K-flex ST для труб 9х70 | м | 173,4 |  |
| 263 |  | Хомут з віброгасником, шпилькою та дюбелем, d=60-64 мм | шт | 170 |  |
| 264 | КБ20-34-1 | Установлення агрегатів повітряно-опалювальних масою до 0,25 т | шт | 12 |  |
| 265 |  | Гнучка підводка 3/4" ВВ L=0,6 м | шт | 12 |  |
| 266 | КБ18-17-10 | Установлення повітровідвідників | шт | 12 |  |
| 267 |  | Автоматичний повітровідвідник D=15 | шт | 12 |  |
| 268 | КМ12-1003-1 | Вентилі сталеві низького тиску з електроприводом, діаметр умовного проходу 32 мм (двохходовий клапан) | 10 шт | 1,2 |  |
| 269 | КБ21-28-1 | Установлення програмного котролера температури | шт | 12 |  |
| 270 | КБ16-30-1 | Зароблення сальників при проходженні труб через фундаменти або стіни підвалу, діаметр труб до 100 мм | сальник | 20 |  |
| 271 |  | Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 89 мм, товщина стінки 3,5 мм | м | 5 |  |
| 272 | КБ18-22-2 | Установлення манометрів з триходовим краном | комплект | 8 |  |
| 273 |  | Манометр гідравлічний D=63 мм 0-1 бар радіальний G1/4" | шт | 8 |  |
| 274 | КБ18-6-2 | Установлення радіаторів стальних | 100кВт | 0,5881 |  |
| 275 |  | Біметалевий радіатор 500/96 Diva (1 секція) | шт | 291 |  |
| 276 |  | Комплект футорок з кронштейнами та краном Маєвського | комплект | 34 |  |
| 277 |  | Кронштейн Evro-Termo для кріплення радіатора 9,2х230 | комплект | 100 |  |
| 278 | КБ16-14-1 | Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням контактним | 100м | 3,67 |  |
| 279 |  | Труба поліпропіленова Stabi Plus S 3,2/SDR 7,4/PN 28 діам. 20х2,8 мм Ekoplastik | м | 330 |  |
| 280 | КБ26-11-1 | Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену | 10 м | 27 |  |
| 281 |  | Ізоляція зі спіненого поліетилену Thermaflex frz с-22/13 | м | 275,4 |  |
| 282 |  | Подвійний хомут BIS Cobra з epdm з дюбелем, d=20-24 мм | шт | 125 |  |
| 283 | КБ16-14-2 | Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням контактним зварюванням | 100м | 1,346 |  |
| 284 |  | Труба поліпропіленова Stabi Plus S 3,2/SDR 7,4/PN 28 діам. 25х3,5 мм Ekoplastik | м | 125 |  |
| 285 | КБ26-11-1 | Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену | 10 м | 12,5 |  |
| 286 |  | Ізоляція зі спіненого поліетилену Thermaflex frz с-28/13 | м | 127,5 |  |
| 287 |  | Подвійний хомут BIS Cobra з epdm з дюбелем, d=25-29 мм | шт | 60 |  |
| 288 | КБ16-14-3 | Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням контактним зварюванням | 100м | 0,532 |  |
| 289 |  | Труба поліпропіленова Stabi Plus S 3,2/SDR 7,4/PN 28 діам. 32х4,4 мм Ekoplastik | м | 50 |  |
| 290 | КБ26-11-1 | Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену | 10 м | 5 |  |
| 291 |  | Ізоляція зі спіненого поліетилену Thermaflex frz с-35/13 | м | 51 |  |
| 292 |  | Подвійний хомут BIS Cobra з epdm з дюбелем, d=32-36 мм | шт | 25 |  |
| 293 | КБ16-14-4 | Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 40 мм зі з'єднанням контактним зварюванням | 100м | 0,214 |  |
| 294 |  | Труба поліпропіленова Stabi Plus S 3,2/SDR 7,4/PN 28 діам. 40х5,5 мм Ekoplastik | м | 20 |  |
| 295 | КБ26-11-1 | Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену | 10 м | 2 |  |
| 296 |  | Ізоляція зі спіненого поліетилену Thermaflex frz с-42/13 | м | 20,4 |  |
| 297 |  | Хомут з віброгасником, шпилькою та дюбелем, d=47-51 мм | шт | 20 |  |
| 298 |  | Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 3,5 мм (гільзи) | м | 20 |  |
| 299 | КБ16-10-1 | Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі стальних електрозварних труб діаметром до 40 мм | 100м | 0,22 |  |
| 300 | КБ16-10-3 | Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі стальних електрозварних труб діаметром 65 мм | 100м | 0,24 |  |
| 301 | КБ13-16-6 | Ґрунтування металевих поверхонь за два рази ґрунтовкою ГФ-021 | 100м2 | 0,067 |  |
|  | к=2 |  |  |  |  |
| 302 | КБ13-26-6 | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 | 100м2 | 0,067 |  |
|  |  | Розподільчий вузол |  |  |  |
| 303 | КБ16-25-1 | Улаштування водомірних вузлів із виготовленням обв'язки на місці монтажу, без обвідної лінії діаметром вводу до 300 мм, діаметром водоміру до 200 мм | шт | 2 |  |
| 304 |  | Термометр ТТЖ-М исп.1П (0...+100°C) 160/66 мм | шт | 10 |  |
| 305 |  | Оправа захисна ОТП 2П пряма | шт | 2 |  |
| 306 |  | Оправа захисна ОТУ 2У кутова | шт | 8 |  |
| 307 |  | Манометр ДМ 05063-01 | шт | 18 |  |
| 308 |  | Кран кульовий HERZ зі спусковим пристроєм ВВ Ду 15 | шт | 18 |  |
| 309 |  | Грязьовик фланцевий Ду 100 | шт | 2 |  |
| 310 |  | Балансувальний клапан D=20 Herz | шт | 2 |  |
| 311 |  | Балансувальний клапан D=25 Herz | шт | 1 |  |
| 312 |  | Балансувальний клапан D=32 Herz | шт | 1 |  |
| 313 |  | Балансувальний клапан D=50 Herz | шт | 4 |  |
| 314 |  | Запірний клапан D=20 Herz | шт | 2 |  |
| 315 |  | Запірний клапан D=25 Herz | шт | 1 |  |
| 316 |  | Запірний клапан D=32 Herz | шт | 1 |  |
| 317 |  | Запірний клапан D=50 Herz | шт | 4 |  |
| 318 |  | Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 0,1 та 0,25 МПа [1 та 2,5 кгс/см2], діаметр 100 мм | шт | 14 |  |
| 319 |  | Кран кульовий Ду 15 Herz | шт | 2 |  |
| 320 |  | Кран кульовий Ду 25 Herz | шт | 4 |  |
| 321 | КБ16-10-5 | Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі стальних електрозварних труб діаметром 100 мм | 100м | 0,06 |  |
| 322 | КБ16-15-3 | Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із стальних труб діаметром до 100 мм | шт | 2 |  |
| 323 |  | Вентиль запірний фланцевий D=100 4218-GF | шт | 2 |  |
| 324 | КБ16-10-1 | Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі стальних електрозварних труб діаметром до 40 мм | 100м | 0,06 |  |
| 325 | КБ26-11-1 | Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену | 10 м | 0,6 |  |
| 326 |  | Теплоізоляція K-FLEX марки ST м2 | м2 | 2,6 |  |
| 327 | КБ13-16-6 | Ґрунтування металевих поверхонь за два рази ґрунтовкою ГФ-021 | 100м2 | 0,026 |  |
|  | к=2 |  |  |  |  |
| 328 | КБ13-26-6 | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 | 100м2 | 0,026 |  |
|  |  | Локальний кошторис № 02-01-03 на придбання устаткування, меблів та інвентарю для опалення, вентиляції та кондиціонування |  |  |  |
|  |  | Вентиляція |  |  |  |
|  |  | П1 |  |  |  |
| 1 |  | Припливна установка МПА 2000 В ЕС А 31 ВЕНТС | шт | 1 |  |
| 2 |  | Змішувальний вузол УСВК 1-6 | шт | 1 |  |
| 3 |  | Пульт керування А30 | шт | 1 |  |
|  |  | П2 |  |  |  |
| 4 |  | Припливна установка МПА 3000 В ЕС А 31 ВЕНТС | шт | 1 |  |
| 5 |  | Змішувальний вузол УСВК 1 1/4-10 | шт | 1 |  |
| 6 |  | Пульт керування А30 | шт | 1 |  |
|  |  | П3 |  |  |  |
| 7 |  | Припливна установка МПА 1000 В ЕС А 31 ВЕНТС | шт | 1 |  |
| 8 |  | Змішувальний вузол УСВК 1-6 | шт | 1 |  |
| 9 |  | Пульт керування А30 | шт | 1 |  |
|  |  | П4 |  |  |  |
| 10 |  | Припливна установка МПА 1500 В ЕС А 31 ВЕНТС | шт | 1 |  |
| 11 |  | Змішувальний вузол УСВК 1-6 | шт | 1 |  |
| 12 |  | Пульт керування А30 | шт | 1 |  |
|  |  | В1, В3, В9, В11 |  |  |  |
| 13 |  | Канальний відцентровий вентилятор ВКМц 250 Б ВЕНТС | шт | 4 |  |
|  |  | В2, В8, В10, В18 |  |  |  |
| 14 |  | Канальний відцентровий вентилятор ВКМц 200 Б ВЕНТС | шт | 4 |  |
|  |  | В4 - В7 |  |  |  |
| 15 |  | Канальний відцентровий вентилятор ВКМц 160 ВЕНТС | шт | 4 |  |
|  |  | В12 - В17 |  |  |  |
| 16 |  | Барабанна витяжка вихлопних газів DRWA-125/13 FILCAR | шт | 6 |  |
|  |  | Опалення |  |  |  |
| 17 |  | Водяний тепловентилятор Volcano VR1 EC | шт | 12 |  |
| 18 |  | Двохходовий клапан з сервоприводом nvmz для Volcano VR 1-2-1204-2019 VTS | шт | 12 |  |
| 19 |  | Програмний контролер температури ЕН20.1 | шт | 12 |  |
|  |  | Локальний кошторис № 02-01-04 на водопостачання та каналізацію |  |  |  |
|  |  | Роздiл 1. Водопостачання В1, Т3 |  |  |  |
| 1 | КБ16-14-1 | Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням контактним зварюванням | 100м | 0,534 |  |
| 2 |  | Труба Ekoplastik Stabi Plus SDR 7,4 / PN 28 D=20х2,8 | м | 48 |  |
| 3 |  | Кран кульовий з американкою 1/2" ВЗ | шт | 8 |  |
| 4 |  | Зворотній клапан 1/2" В | шт | 1 |  |
| 5 |  | Фільтр сітчастий 1/2" | шт | 1 |  |
| 6 |  | Клапан запобіжний 1/2" 6.0 bar | шт | 1 |  |
| 7 | КБ26-11-1 | Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену | 10 м | 4,8 |  |
| 8 |  | Ізоляція зі спіненого поліетилену Thermaflex frz с-22/6 | м | 48,96 |  |
| 9 |  | Хомут для труби D=20...25 | шт | 50 |  |
| 10 | КБ16-14-2 | Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням контактним зварюванням | 100м | 0,129 |  |
| 11 |  | Труба Ekoplastik Stabi Plus SDR 7,4 / PN 28 D=25х3,5 | м | 12 |  |
| 12 |  | Кран кульовий з американкою 3/4" ВЗ | шт | 2 |  |
| 13 |  | Зворотній клапан 3/4" В | шт | 1 |  |
| 14 |  | Фільтр сітчастий 3/4" | шт | 1 |  |
| 15 |  | Клапан запобіжний MS 0034 Atl (3/4" з трігером) | шт | 1 |  |
| 16 | КБ26-11-1 | Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену | 10 м | 1,2 |  |
| 17 |  | Ізоляція зі спіненого поліетилену Thermaflex frz с-28/6 | м | 12,24 |  |
| 18 | КБ16-14-3 | Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням контактним зварюванням | 100м | 0,16 |  |
| 19 |  | Труба Ekoplastik Stabi Plus SDR 7,4 / PN 28 D=32х4,4 | м | 15 |  |
| 20 | КБ16-20-1 | Установлення кранів діаметром 50 мм | шт | 1 |  |
| 21 |  | Кран кульовий 2" ВЗ | шт | 1 |  |
| 22 | КБ26-11-1 | Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену | 10 м | 1,5 |  |
| 23 |  | Ізоляція зі спіненого поліетилену Thermaflex frz с-35/6 | м | 15,3 |  |
| 24 |  | Хомут для труби D=32...40 | шт | 15 |  |
| 25 | КБ16-7-1 | Прокладання трубопроводів водопостачання зі стальних водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 15 мм | 100м | 0,03 |  |
| 26 | КБ16-7-2 | Прокладання трубопроводів водопостачання зі стальних водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 20 мм | 100м | 0,03 |  |
| 27 | КБ26-11-1 | Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену | 10 м | 0,6 |  |
| 28 |  | Ізоляція зі спіненого поліетилену Thermaflex frz с-22/6 | м | 6,12 |  |
| 29 |  | Хомут для труби D=20...25 | шт | 6 |  |
| 30 | КБ16-7-6 | Прокладання трубопроводів водопостачання зі стальних водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 50 мм | 100м | 1,25 |  |
| 31 | КБ26-2-11 | Ізоляція трубопроводів діаметром 76 мм напівциліндрами з мінеральної вати на синтетичному зв'язуючому, товщина ізоляційного шару 30 мм | 10м | 12,5 |  |
| 32 |  | Утеплювач базальтовий фольгований діаметр 76 мм товщина 30 мм | м | 127,5 |  |
| 33 |  | Хомут для труби D=50...63 | шт | 120 |  |
| 34 |  | Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 89 мм, товщина стінки 3 мм (гільза) | м | 7,5 |  |
| 35 | КБ13-16-6 | Ґрунтування металевих поверхонь за два рази ґрунтовкою ГФ-021 | 100м2 | 0,26 |  |
|  | к=2 |  |  |  |  |
| 36 | КБ13-26-6 | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 | 100м2 | 0,26 |  |
| 37 | КМ8-573-6 | Шафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і глибина до 1600х600х250 мм | шт | 1 |  |
| 38 | КБ16-20-1 | Установлення кранів пожежних діаметром 50 мм | шт | 6 |  |
| 39 | КБ16-20-1 | Установлення кранів пожежних діаметром 50 мм | шт | 2 |  |
| 40 |  | Вентиль латунний кутовий Ду 50 з ДППК | шт | 1 |  |
| 41 |  | Кран-комплект з напівжорстким рукавом на барабані в комплекті з гайкою та стволом Ду 25 | шт | 1 |  |
| 42 | КБ16-30-1 | Зароблення сальників при проходженні труб через фундаменти або стіни підвалу, діаметр труб до 100 мм | сальник | 1 |  |
| 43 |  | Труба ПВХ D=315х7,7 мм | м | 1 |  |
| 44 | КБ18-5-1 | Установлення водопідігрівників ємкісних місткістю до 1 м3 | шт | 2 |  |
| 45 |  | Водозливна труба Alca Plast F95 | шт | 4 |  |
| 46 | КБ16-20-2 | Установлення кранів діаметром 25 мм | шт | 2 |  |
| 47 |  | Кран для пісуара Alca Plast ATS001 натискний | шт | 2 |  |
| 48 | КБ16-20-2 | Установлення кранів поливальних діаметром 25 мм | шт | 1 |  |
| 49 |  | Поливальний кран Arco 1/2"х3/4" ручка (внутрішній) | шт | 1 |  |
|  |  | Роздiл 2. Каналізація К1 |  |  |  |
| 50 | КБ16-13-1 | Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм | 100м | 0,18 |  |
| 51 |  | Хомут металевий (з шурупом) 50...63 (по проекту) | шт | 20 |  |
| 52 | КБ16-13-2 | Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм | 100м | 0,32 |  |
| 53 |  | Хомут металевий (болт/гайка) 102...116 (по проекту) | шт | 30 |  |
| 54 |  | Неізольований вентиляційний вихід D=110/500 (по проекту) | шт | 3 |  |
| 55 |  | Ковпак D=110 | шт | 3 |  |
| 56 | КБ16-13-2 | Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм | 100м | 0,24 |  |
| 57 |  | Труба D=110 гофрована | м | 3 |  |
| 58 |  | Труба D=110х3,2 (PVC) | м | 21 |  |
| 59 | КБ22-11-8 | Укладання трубопроводів каналізаційних діаметром 315 мм | 1000м | 0,001 |  |
| 60 |  | Труба ПВХ D=315х7,7 | м | 1 |  |
| 61 | КБ16-30-4 | Зароблення сальників при проходженні труб через фундаменти або стіни підвалу, діаметр труб до 400 мм | сальник | 1 |  |
| 62 | КБ17-1-6 | Установлення умивальників одиночних з підведеннямю холодної і гарячої води | 10компл. | 0,3 |  |
| 63 |  | Умивальник Kolo Idol 55 | комплект | 3 |  |
| 64 |  | П'єдистал Kolo SOLO Idol | шт | 3 |  |
| 65 |  | Сифон для умивальника Alca Plast 40 з гнучким підводом | шт | 4 |  |
| 66 |  | Кріплення для умивальника до стіни з ексцентриками і болтами 8х120 мм | шт | 3 |  |
| 67 |  | Змішувач для умивальника | шт | 4 |  |
| 68 |  | Шланг 1/2" х 1/2" ВВ 0,8 м | шт | 5 |  |
| 69 |  | Змішувач для душу | шт | 5 |  |
| 70 |  | Душовий гарнітур (ручний душ, шланг, тримач, душова штанга, кронштейн) | шт | 5 |  |
| 71 |  | Кран водозбірний Frap F520 Хром | шт | 1 |  |
| 72 |  | Гнучка підводка шланг 1/2" В ХМ103 0,8 м | шт | 9 |  |
| 73 | КБ17-3-1 | Установлення унітазів із бачком безпосередньо приєднаним | 10компл. | 0,1 |  |
| 74 |  | Унітаз-компакт Kolo Modo з сидінням з дюропласту | шт | 1 |  |
| 75 |  | Комплект кріплень унітазу до підлоги КР 610 | шт | 1 |  |
| 76 | КБ17-3-4 | Установлення чаш [унітазів] наземних з бачком високорозташованим | 10компл. | 0,4 |  |
| 77 |  | Чаша Генуя сталева Venta Miska 55x65 M55D65 (SW-80428) | шт | 4 |  |
| 78 |  | Бачок для унітаза Alca Plast A95 | шт | 4 |  |
| 79 |  | Сифон для чаші Генуя | шт | 4 |  |
| 80 | КБ17-4-1 | Установлення піссуарів настінних [одиночних] | 10компл. | 0,2 |  |
| 81 |  | Пісуар Kolo Sniper | шт | 2 |  |
| 82 |  | Сифон для пісуара Alca Plast A45A | шт | 2 |  |
| 83 | КБ17-1-11 | Установлення трапів діаметром 50 мм | 10компл. | 1 |  |
| 84 |  | Душовий трап Alca Plast 105х105/50 мм з прямим підводом | комплект | 10 |  |
| 85 | КБ17-5-1 | Установлення мийок на одне відділення | 10компл. | 0,1 |  |
| 86 |  | Мийка виробнича 1 секція з бортиком, без полиці Tehma 600х600х850 мм нержавіюча сталь | шт | 1 |  |
| 87 | КМ28-277-3 | Монтаж сепаратора нафтопродуктів і піску | шт | 1 |  |
|  |  | Локальний кошторис № 02-01-05 на придбання устаткування, меблів та інвентарю для водопостачання та каналізації |  |  |  |
| 1 |  | Кран-комплект HW-25-52 NKV навісний | шт | 6 |  |
| 2 |  | Шафа металева 1600х600х250 | шт | 1 |  |
| 3 |  | Вогнегасник ОП5 | шт | 2 |  |
| 4 |  | Електричний водонагрівач V=100 л, N=1,5 кВт Atlantic Steatite Elite VM 100 D400-2-BC | шт | 1 |  |
| 5 |  | Електричний водонагрівач V=300 л, N=3 кВт Atlantic Steatite Central Domestic Floor Standing 300 ES-VS300MC | шт | 1 |  |
| 6 |  | Сепаратор нафтопродуктів і піску OilPro200 OP1-3/15 | шт | 1 |  |
|  |  | Локальний кошторис № 02-01-06 на систему пожежної сигналізації, передавання тривожних сповіщень, керування евакуюванням |  |  |  |
| 1 | КМ10-667-13 | Модуль цифрового автодозвону | шт | 1 |  |
| 2 | КМ10-667-2 | Блок базовий на 20 променів приймально-контрольного пускового концентратора ПС | шт | 1 |  |
| 3 | КМ10-667-13 | Блок реле | шт | 2 |  |
| 4 | КМ8-125-1 | Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 10 А.год | шт | 1 |  |
| 5 | КМ8-125-2 | Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 22 А.год | шт | 1 |  |
| 6 | КМ10-386-15 | Пристрій світло-звуковий | шт | 11 |  |
| 7 | КБ21-11-2 | Прокладання кабелів перерізом до 10 мм2 з вініловою, наірітовою та поліетиленовою оболонками з кріпленням накладними скобами | 100м | 0,18 |  |
| 8 |  | Сповіщувач пожежний тепловий лінійний ТС190Р | м | 18 |  |
| 9 |  | Резистор 0,25 Вт, 470 Ом | шт | 80 |  |
| 10 |  | Резистор 0,25 Вт, 2,2 кОм | шт | 10 |  |
| 11 | КМ10-668-2 | Сповіщувач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у нормальному виконанні | шт | 24 |  |
| 12 | КМ10-668-1 | Сповіщувач ПС автоматичний тепловий електроконтактний, магнітоконтактний у нормальному виконанні | шт | 56 |  |
| 13 | КМ10-668-3 | Сповіщувач ПС автоматичний тепловий, димовий, світловий у вибухозахисному виконанні | шт | 10 |  |
| 14 | КБ21-9-1 | Прокладання проводу при схованій проводці | 100м | 13,65 |  |
| 15 | КБ21-13-1 | Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у коробах | 100м | 1,5 |  |
| 16 | КБ21-4-1 | Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 2,5 мм2 | 100м | 0,6 |  |
| 17 |  | Кабель з мідними жилами КСВВ перерізом 4х0,4 | 1000м | 1,21 |  |
| 18 |  | Кабель з мідними жилами КСВВ перерізом 10х0,4 | 1000м | 0,11 |  |
| 19 |  | Кабель вогнестійкий JE-H(St)H FE180/E30 1х2х0,8 | 1000м | 0,22 |  |
| 20 |  | Кабель силовий з мідними жилами з ізоляцією і оболонкою з ПВХ, з низьким газо- і димовиділенням, вогнестійкий 30 хв NHXH FE180/E30 перерізом 2х1,5 мм2 | 1000м | 0,035 |  |
| 21 | КБ21-12-2 | Прокладання коробів пластикових | 100м | 1,5 |  |
| 22 |  | Короб 15х10 | м | 120 |  |
| 23 |  | Короб 25х16 | м | 20 |  |
| 24 |  | Короб 40х25 | м | 10 |  |
| 25 | КБ21-2-7 | Прокладання гофрованих труб із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм | 100м | 0,6 |  |
| 26 |  | Гофротруба D=16 | м | 60 |  |
| 27 |  | Трос 2 мм | м | 170 |  |
| 28 |  | Зажим для троса 3 мм | шт | 30 |  |
| 29 |  | Анкер-крюк 12х140 мм | шт | 30 |  |
| 30 |  | Розтяжка-толпер № 8 | шт | 15 |  |
| 31 | КБ21-23-1 | Монтаж ввідно-розподільних пристроїв | шафа | 1 |  |
| 32 |  | Корпус 6 мод. зовн. пластиковий | шт | 1 |  |
| 33 | КБ21-31-3 | Установлення розподільних коробок | 100шт | 0,03 |  |
| 34 |  | Коробка кабельна розподільна 114х114х57 мм Т-60 | шт | 3 |  |
| 35 | КМ10-309-4 | Коробка клемна на 20 клем, установлювана на пультах і панелях | шт | 3 |  |
| 36 |  | Колодка клемна ТВ 1512 | шт | 3 |  |
| 37 | КМ8-526-1 | Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А | шт | 1 |  |
|  |  | Локальний кошторис № 02-01-07 на придбання устаткування, меблів та інвентарю для системи пожежної сигналізації, передавання тривожних сповіщень, керування евакуюванням |  |  |  |
| 1 |  | Модуль цифрового автодозвону МЦА-GSM.4 | шт | 1 |  |
| 2 |  | Прилад пожежний приймально-контрольний (16 шлейфів) Тірас-16П | шт | 1 |  |
| 3 |  | Модуль релейних ліній МРЛ-2.2 | шт | 2 |  |
| 4 |  | Блок додаткового живлення, 12В/3А | шт | 1 |  |
| 5 |  | Акумулятор 7 А/год 12 В | шт | 1 |  |
| 6 |  | Акумулятор 18 А/год 12 В | шт | 1 |  |
| 7 |  | Оповіщувач світловий ОС-6.1 | шт | 1 |  |
| 8 |  | Оповіщувач світлозвуковий ОСЗ "Джміль" | шт | 1 |  |
| 9 |  | Оповіщувач світлозвуковий ОСЗ-2 "Джміль" | шт | 9 |  |
| 10 |  | Сповіщувач пожежний димовий СПД-3 | шт | 24 |  |
| 11 |  | Сповіщувач пожежний тепловий ТПТ-3 | шт | 56 |  |
| 12 |  | Сповіщувач пожежний ручний SPR-1 | шт | 10 |  |
| 13 |  | Автоматичний вимикач, однофазний, 16А АВ 200 1/16А | шт | 1 |  |
|  |  | Резерв |  |  |  |
| 14 |  | Сповіщувач пожежний димовий СПД-3 | шт | 3 |  |
| 15 |  | Сповіщувач пожежний тепловий ТПТ-3 | шт | 6 |  |
| 16 |  | Сповіщувач пожежний ручний SPR-1 | шт | 1 |  |
|  |  | Локальний кошторис № 02-01-08 на автоматичну систему водяного пожежогасіння |  |  |  |
| 1 | КМ7-218-3 | Монтаж насосного агрегату лопатевого відцентрового одноступінчастого, багатоступінчастого об'ємного, вихрового, поршневого, приводного, роторного на загальній фундаментній плиті або моноблочного, маса 0,425 т | шт | 1 |  |
| 2 | КМ10-667-6 | Монтаж вузла керування | шт | 1 |  |
| 3 | КМ22-135-1 | Монтаж пристрою поплавкового | комплект | 1 |  |
| 4 | КБ18-10-14 | Установлення баків розширювальних круглих і прямокутних місткістю 3 м3 | шт | 1 |  |
| 5 | КБ22-35-5 | Установлення чавунних засувок або клапанів зворотних діаметром 150 мм | шт | 3 |  |
| 6 |  | Засувка поворотна "Батерфляй", Ду 150 мм | шт | 3 |  |
| 7 | КБ22-35-3 | Установлення чавунних засувок або клапанів зворотних діаметром 100 мм | шт | 6 |  |
| 8 |  | Засувка поворотна "Батерфляй" Ду 100 мм | шт | 2 |  |
| 9 |  | Клапан зворотній Ду 100 мм | шт | 2 |  |
| 10 |  | Фільтр грубої очистки Ду 100 мм | шт | 2 |  |
| 11 | КБ22-35-2 | Установлення чавунних засувок або клапанів зворотних діаметром 80 мм | шт | 5 |  |
| 12 |  | Засувка поворотна "Батерфляй" Ду 80 мм | шт | 1 |  |
| 13 |  | Головка муфтова напірна ГМН-80 | шт | 2 |  |
| 14 |  | Головка-заглушка напірна ГЗН-80 | шт | 2 |  |
| 15 | КБ22-36-1 | Установлення сталевих засувок або клапанів зворотних діаметром 50 мм | шт | 9 |  |
| 16 |  | Кран кульовий 1" | шт | 5 |  |
| 17 |  | Клапан зворотній 1" | шт | 1 |  |
| 18 |  | Американка 1" | шт | 1 |  |
| 19 |  | Кран кульовий 2" ВЗ | шт | 1 |  |
| 20 |  | Клапан зворотній 2" | шт | 1 |  |
| 21 | КБ22-40-5 | Приварювання фланців до сталевих трубопроводів діаметром 150 мм | шт | 6 |  |
| 22 |  | Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 150 мм | шт | 6 |  |
| 23 | КБ22-40-3 | Приварювання фланців до сталевих трубопроводів діаметром 100 мм | шт | 4 |  |
| 24 |  | Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 100 мм | шт | 4 |  |
| 25 | КБ22-40-2 | Приварювання фланців до сталевих трубопроводів діаметром 80 мм | шт | 4 |  |
| 26 |  | Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 80 мм | шт | 4 |  |
| 27 |  | Клапан поплавковий 1" | шт | 1 |  |
| 28 |  | Техпластина ТМКЩ | кг | 6 |  |
| 29 | КБ16-10-7 | Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі стальних електрозварних труб діаметром 150 мм | 100м | 0,03 |  |
| 30 | КБ16-10-5 | Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі стальних електрозварних труб діаметром 100 мм | 100м | 0,04 |  |
| 31 | КБ16-10-4 | Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі стальних електрозварних труб діаметром 80 мм | 100м | 0,05 |  |
| 32 | КБ16-10-2 | Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі стальних електрозварних труб діаметром 50 мм | 100м | 0,1 |  |
| 33 | КБ16-6-3 | Прокладання трубопроводів опалення зі стальних водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 25 мм | 100м | 0,1 |  |
| 34 | КБ13-16-6 | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 | 100м2 | 0,069 |  |
| 35 | КБ13-26-6 | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 | 100м2 | 0,069 |  |
| 36 |  | Різьба сталева Ду 25 мм | шт | 2 |  |
| 37 |  | Різьба сталева Ду 80 мм | шт | 2 |  |
| 38 |  | Кріплення | кг | 50 |  |
| 39 |  | Швелер 12 | т | 0,169 |  |
|  |  | Роздiл 1. Лінійна частина |  |  |  |
| 40 | КБ16-20-2 | Установлення кранів поливальних діаметром 25 мм | шт | 189 |  |
| 41 |  | Спринклерний зрошувач універсальний 1/2" t=68 град, К=80 RA 1375 | шт | 179 |  |
| 42 |  | Спринклерний зрошувач універсальний 1/2" t=93 град., К=80 RA 1375 | шт | 10 |  |
| 43 |  | Муфта стальна Ду 15 мм | шт | 187 |  |
| 44 | КБ16-10-5 | Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі стальних електрозварних труб діаметром 100 мм | 100м | 0,05 |  |
| 45 | КБ16-10-4 | Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі стальних електрозварних труб діаметром 80 мм | 100м | 1,22 |  |
| 46 | КБ16-10-2 | Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі стальних електрозварних труб діаметром 50 мм | 100м | 0,15 |  |
| 47 | КБ16-6-4 | Прокладання трубопроводів опалення зі стальних водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 32 мм | 100м | 5,6 |  |
| 48 | КБ16-6-3 | Прокладання трубопроводів опалення зі стальних водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 25 мм | 100м | 0,1 |  |
| 49 | КБ13-16-6 | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 | 100м2 | 0,954 |  |
| 50 | КБ13-26-6 | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 | 100м2 | 0,954 |  |
| 51 |  | Хомут 4" | шт | 4 |  |
| 52 |  | Хомут 3" | шт | 40 |  |
| 53 |  | Хомут 2" | шт | 6 |  |
| 54 |  | Хомут 1 1/4" | шт | 225 |  |
| 55 |  | Хомут 1" | шт | 6 |  |
| 56 |  | Шпилька 10х1000 | шт | 25 |  |
| 57 |  | Шпилька 8х1000 | шт | 116 |  |
| 58 |  | Кутник 30х30 мм | т | 0,0135 |  |
| 59 |  | Гайка М10 | шт | 50 |  |
| 60 |  | Гайка М8 | шт | 231 |  |
| 61 |  | Шайба М8 збільшена | шт | 240 |  |
| 62 |  | Дюбель латунний ТМ 10 | шт | 50 |  |
| 63 |  | Дюбель латунний ТМ 8 | шт | 240 |  |
|  |  | Роздiл 2. Резервне обладнання |  |  |  |
| 64 |  | Спринклерний зрошувач універсальний 1/2" t=68 град, К=80 RA 1375 | шт | 24 |  |
| 65 |  | Спринклерний зрошувач універсальний 1/2" t=93 град., К=80 RA 1375 | шт | 10 |  |
|  |  | Роздiл 3. Електричне обладнання |  |  |  |
| 66 | КМ10-345-4 | Монтаж шафи контролю | шт | 1 |  |
| 67 | КМ10-386-15 | Пристрій світло-звуковий | шт | 2 |  |
| 68 |  | Поплавковий вимикач WFS-1 | шт | 1 |  |
| 69 | КБ21-9-1 | Прокладання проводу при схованій проводці | 100м | 1,33 |  |
| 70 | КБ21-13-1 | Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у коробах | 100м | 0,54 |  |
| 71 | КБ21-4-1 | Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 2,5 мм2 | 100м | 1 |  |
| 72 |  | Кабель силовий з мідними жилами з ізоляцією і оболонкою з ПВХ, з низьким газо- і димовиділенням, вогнестійкий 90хв NHXH FE180/E90 перерізом 3х1,5 мм2 | 1000м | 0,03 |  |
| 73 |  | Кабель силовий з мідними жилами з ізоляцією і оболонкою з ПВХ, з низьким газо- і димовиділенням, вогнестійкий 30 хв NHXH FE180/E30 перерізом 2х1,5 мм2 | 1000м | 0,097 |  |
| 74 |  | Кабель силовий 3х0,75 м2 ПВС | 1000м | 0,09 |  |
| 75 |  | Кабель з мідними жилами КСВВ перерізом 10х0,4 | 1000м | 0,04 |  |
| 76 |  | Кабель з мідними жилами вогнестійкий JE-H(St)H...Bd FE180 E30/Е90 2х2х0,8 | 1000м | 0,03 |  |
| 77 | КБ21-12-2 | Прокладання коробів пластикових | 100м | 0,5 |  |
| 78 |  | Короб 25х16 | м | 50 |  |
| 79 | КБ21-2-7 | Прокладання гофрованих труб із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм | 100м | 0,1 |  |
| 80 |  | Гофротруба D=25/32 з пров. | м | 10 |  |
| 81 | КБ21-14-1 | Прокладання лотків | 100м | 0,04 |  |
| 82 |  | Лоток металевий 200х50 | м | 4 |  |
| 83 |  | Кришка металева для лотка 200 товщ. 0,55 мм | м | 4 |  |
| 84 | КБ21-3-1 | Прокладання поліетиленових труб у готових борознах, діаметр труб до 25 мм | 100м | 0,9 |  |
| 85 |  | Труба ПВХ D=20 мм | м | 90,9 |  |
|  |  | Локальний кошторис № 02-01-09 на придбання устаткування, меблів та інвентарю для автоматизованої системи водяного пожежогасіння |  |  |  |
| 1 |  | Насосна станція ЮФП Pumps 21 IR 50-160NA +OP 32/5 FPCC | шт | 1 |  |
| 2 |  | Вузол керування водозаповненої системи пожежогасіння DN100 WEFLO | шт | 1 |  |
| 3 |  | Клапан поплавковий фланцевий кутовий Ду 100 мм | шт | 2 |  |
| 4 |  | Ємність 3000 л з підставкою | шт | 1 |  |
| 5 |  | Блок контролю та індикації (БКІ) | шт | 1 |  |
| 6 |  | Світлове табло з написом "Станція пожежогасіння" | шт | 1 |  |
| 7 |  | Оповіщувач світлозвуковий ОСЗ-2 "Джміль" | шт | 1 |  |
|  |  | Локальний кошторис № 02-01-010 на електротехнічні рішення |  |  |  |
|  |  | ВРП-1 ВВІДНО-РОЗПОДІЛЬЧЕ УСТАТКУВАННЯ |  |  |  |
| 1 | КМ8-573-6 | Шафа [пульт] керування навісна | шт | 1 |  |
| 2 | КМ8-600-1 | Лічильник однофазний, що установлюється на готовій основі | шт | 1 |  |
| 3 | КМ8-1-1 | Монтаж трансформатора трифазного 35 кВ, потужність 250 кВ.А | шт | 3 |  |
| 4 | КМ8-526-3 | Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 250 А | шт | 1 |  |
| 5 | КМ8-526-2 | Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 100 А | шт | 4 |  |
| 6 |  | Шина нульова на 72 | шт | 2 |  |
|  |  | АВР ПРИСТРІЙ АВТОМАТИЧНОГО ПЕРЕМИКАННЯ ЖИВЛЕННЯ |  |  |  |
| 7 | КМ8-526-2 | Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 100 А | шт | 2 |  |
|  |  | ГРЩА-1 ГОЛОВНИЙ РОЗПОДІЛЬЧИЙ ЩИТ НАВІСНОГО ВИКОНАННЯ НА 72 МОДУЛІ |  |  |  |
| 8 | КМ8-573-6 | Шафа [пульт] керування навісна | шт | 1 |  |
| 9 | КМ8-526-2 | Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 100 А | шт | 2 |  |
| 10 | КМ8-526-1 | Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А | шт | 1 |  |
| 11 |  | Шина нульова на 72 | шт | 2 |  |
|  |  | РП-1 ЩИТ СИЛОВИЙ НАПОЛЬНОГО ВИКОНАННЯ НА 72 МОДУЛІ |  |  |  |
| 12 | КМ8-572-7 | Блок керування шафного виконання або розподільний пункт [шафа], що установлюється на підлозі, висота і ширина до 1700х1100 мм | шт | 1 |  |
| 13 | КМ8-526-1 | Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А | шт | 10 |  |
| 14 | КМ8-526-2 | Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 100 А | шт | 1 |  |
| 15 |  | Розчіплювач незалежний ZP-ASA | шт | 3 |  |
| 16 |  | Шина нульова на 72 | шт | 2 |  |
|  |  | РП-2 ЩИТ СИЛОВИЙ НАПОЛЬНОГО ВИКОНАННЯ НА 120 МОДУЛІВ |  |  |  |
| 17 | КМ8-572-7 | Блок керування шафного виконання або розподільний пункт [шафа], що установлюється на підлозі, висота і ширина до 1700х1100 мм | шт | 1 |  |
| 18 | КМ8-526-3 | Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 250 А | шт | 1 |  |
| 19 | КМ8-526-2 | Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 100 А | шт | 3 |  |
| 20 | КМ8-526-1 | Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А | шт | 24 |  |
| 21 |  | Розчіплювач незалежний ZP-ASA | шт | 3 |  |
| 22 |  | Шина нульова на 120 | шт | 2 |  |
|  |  | РП-3 ЩИТ СИЛОВИЙ НАПОЛЬНОГО ВИКОНАННЯ НА 72 МОДУЛІ |  |  |  |
| 23 | КМ8-572-7 | Блок керування шафного виконання або розподільний пункт [шафа], що установлюється на підлозі, висота і ширина до 1700х1100 мм | шт | 1 |  |
| 24 | КМ8-526-1 | Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А | шт | 11 |  |
| 25 | КМ8-526-2 | Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 100 А | шт | 2 |  |
| 26 |  | Розчіплювач незалежний ZP-ASA | шт | 2 |  |
| 27 |  | Шина нульова на 72 | шт | 2 |  |
|  |  | РП-4 ЩИТ СИЛОВИЙ НАПОЛЬНОГО ВИКОНАННЯ НА 72 МОДУЛІ |  |  |  |
| 28 | КМ8-572-7 | Блок керування шафного виконання або розподільний пункт [шафа], що установлюється на підлозі, висота і ширина до 1700х1100 мм | шт | 1 |  |
| 29 | КМ8-526-1 | Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А | шт | 15 |  |
| 30 | КМ8-526-2 | Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 100 А | шт | 2 |  |
| 31 |  | Розчіплювач незалежний ZP-ASA | шт | 5 |  |
| 32 |  | Шина нульова на 72 | шт | 2 |  |
|  |  | РП-5 ЩИТ СИЛОВИЙ НАВІСНОГО ВИКОНАННЯ НА 60 МОДУЛІВ |  |  |  |
| 33 | КМ8-573-6 | Шафа [пульт] керування навісна | шт | 1 |  |
| 34 | КМ8-526-2 | Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 100 А | шт | 1 |  |
| 35 | КМ8-526-1 | Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А | шт | 22 |  |
| 36 |  | Розчіплювач незалежний ZP-ASA | шт | 1 |  |
| 37 |  | Шина нульова на 60 | шт | 2 |  |
|  |  | РП-6 ЩИТ СИЛОВИЙ НАВІСНОГО ВИКОНАННЯ НА 36 МОДУЛІВ |  |  |  |
| 38 | КМ8-573-6 | Шафа [пульт] керування навісна | шт | 1 |  |
| 39 | КМ8-526-1 | Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А | шт | 13 |  |
| 40 |  | Розчіплювач незалежний ZP-ASA | шт | 1 |  |
| 41 |  | Шина нульова на 36 | шт | 2 |  |
|  |  | ЩО-1 ЩИТ СИЛОВИЙ НАВІСНОГО ВИКОНАННЯ НА 12 МОДУЛІВ |  |  |  |
| 42 | КМ8-573-6 | Шафа [пульт] керування навісна | шт | 1 |  |
| 43 | КМ8-526-1 | Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А | шт | 5 |  |
| 44 |  | Шина нульова на 12 | шт | 2 |  |
|  |  | ЩО-2 ЩИТ СИЛОВИЙ НАВІСНОГО ВИКОНАННЯ НА 12 МОДУЛІВ |  |  |  |
| 45 | КМ8-573-6 | Шафа [пульт] керування навісна | шт | 1 |  |
| 46 | КМ8-526-1 | Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А | шт | 8 |  |
| 47 |  | Шина нульова на 12 | шт | 2 |  |
|  |  | ЩО-3 ЩИТ СИЛОВИЙ НАВІСНОГО ВИКОНАННЯ НА 12 МОДУЛІВ |  |  |  |
| 48 | КМ8-573-6 | Шафа [пульт] керування навісна | шт | 1 |  |
| 49 | КМ8-526-1 | Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А | шт | 8 |  |
| 50 |  | Шина нульова на 12 | шт | 2 |  |
|  |  | ЩО-4 ЩИТ СИЛОВИЙ НАВІСНОГО ВИКОНАННЯ НА 12 МОДУЛІВ |  |  |  |
| 51 | КМ8-573-6 | Шафа [пульт] керування навісна | шт | 1 |  |
| 52 | КМ8-526-1 | Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А | шт | 8 |  |
| 53 |  | Шина нульова на 12 | шт | 2 |  |
|  |  | ЩО-5 ЩИТ СИЛОВИЙ НАВІСНОГО ВИКОНАННЯ НА 12 МОДУЛІВ |  |  |  |
| 54 | КМ8-573-6 | Шафа [пульт] керування навісна | шт | 1 |  |
| 55 | КМ8-526-1 | Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А | шт | 9 |  |
| 56 |  | Шина нульова на 12 | шт | 2 |  |
|  |  | ЩО-6 ЩИТ СИЛОВИЙ НАВІСНОГО ВИКОНАННЯ НА 12 МОДУЛІВ |  |  |  |
| 57 | КМ8-573-6 | Шафа [пульт] керування навісна | шт | 1 |  |
| 58 | КМ8-526-1 | Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А | шт | 6 |  |
| 59 |  | Шина нульова на 12 | шт | 2 |  |
|  |  | Роздiл 1. Світлотехнічне обладнання |  |  |  |
| 60 | КБ21-17-4 | Монтаж світильників для ламп розжарювання на кронштейнах | 100шт | 0,05 |  |
| 61 |  | Світильник світлодіодний HPL-12W, ІР65 Maxus | шт | 5 |  |
| 62 | КБ21-17-12 | Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п. | 100шт | 0,35 |  |
| 63 |  | Світильник світодіодний "Вихід" з акум. на 3 год Vector LED | шт | 35 |  |
| 64 | КБ21-18-6 | Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що установлюються на підвісках [штангах], кількість ламп 2 | 100шт | 1,91 |  |
| 65 |  | Світильник світлодіодний LE2-1200-3M, IP65 LedLife | шт | 166 |  |
| 66 |  | Світильник світлодіодний на 3 год FL-801-LED-N | шт | 16 |  |
| 67 |  | Світильник світлодіодний з лампою 13 Вт НСП23 | шт | 1 |  |
| 68 |  | Світильник світлодіодний ДСП59У2ЕХ | шт | 8 |  |
| 69 |  | Лампа ручна з шнуром, ламрою і вилкою 12В | шт | 9 |  |
| 70 | КМ8-573-6 | Шафа [пульт] керування навісна | шт | 9 |  |
|  |  | Роздiл 2. Кабелі і проводи |  |  |  |
| 71 | КБ21-9-1 | Прокладання проводу при схованій проводці | 100м | 68,8 |  |
| 72 |  | Провід з мідними жилами з полівінілхлоридною ізоляцією з низьким газо- і димовиділенням перерізом 1х10 мм2 ПВЗнгд | 1000м | 0,103 |  |
| 73 |  | Кабель силовий з мідними жилами з ізоляцією і оболонкою з ПВХ, з низьким газо і димовиділенням перерізом 5х95 мм2 ВВГнгд | 1000м | 0,0204 |  |
| 74 |  | Кабель силовий з мідними жилами з ізоляцією і оболонкою з ПВХ, з низьким газо і димовиділенням перерізом 5х50 мм2 ВВГнгд | 1000м | 0,051 |  |
| 75 |  | Кабель силовий з мідними жилами з ізоляцією і оболонкою з ПВХ, з низьким газо і димовиділенням перерізом 5х16 мм2 ВВГнгд | 1000м | 0,1734 |  |
| 76 |  | Кабель силовий з мідними жилами з ізоляцією і оболонкою з ПВХ, з низьким газо і димовиділенням перерізом 5х10 мм2 ВВГнгд | 1000м | 0,0306 |  |
| 77 |  | Кабель силовий з мідними жилами з ізоляцією і оболонкою з ПВХ, з низьким газо і димовиділенням перерізом 5х6 мм2 ВВГнгд | 1000м | 0,0408 |  |
| 78 |  | Кабель силовий з мідними жилами з ізоляцією і оболонкою з ПВХ, з низьким газо і димовиділенням перерізом 5х4 мм2 ВВГнгд | 1000м | 0,0561 |  |
| 79 |  | Кабель силовий з мідними жилами з ізоляцією і оболонкою з ПВХ, з низьким газо і димовиділенням перерізом 5х2,5 мм2 ВВГнгд | 1000м | 1,326 |  |
| 80 |  | Кабель силовий з мідними жилами з ізоляцією і оболонкою з ПВХ, з низьким газо і димовиділенням перерізом 2х2,5 мм2 ВВГнгд | 1000м | 0,204 |  |
| 81 |  | Кабель силовий з мідними жилами з ізоляцією і оболонкою з ПВХ, з низьким газо і димовиділенням перерізом 3х10 мм2 ВВГнгд | 1000м | 0,0357 |  |
| 82 |  | Кабель силовий з мідними жилами з ізоляцією і оболонкою з ПВХ, з низьким газо і димовиділенням перерізом 3х2,5 мм2 ВВГнгд | 1000м | 4,08 |  |
| 83 |  | Кабель силовий з мідними жилами з ізоляцією і оболонкою з ПВХ, з низьким газо і димовиділенням, вогнестійкий 90хв NHXH FE180/E90 перерізом 5х16 мм2 | 1000м | 0,10002 |  |
| 84 |  | Кабель силовий з мідними жилами з ізоляцією і оболонкою з ПВХ, з низьким газо і димовиділенням, вогнестійкий 90хв NHXH FE180/E90 перерізом 3х2,5 мм2 | 1000м | 0,816 |  |
| 85 |  | Кабель силовий з мідними жилами з ізоляцією і оболонкою з ПВХ, з низьким газо і димовиділенням, вогнестійкий 90хв NHXH FE180/E90 перерізом 2х2,5 мм2 | 1000м | 0,051 |  |
|  |  | Роздiл 3. Труби і монтажні матеріали |  |  |  |
| 86 | КБ21-22-2 | Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці одноклавішних | 100шт | 0,75 |  |
| 87 |  | Вимикач однополюсний для відкритої установки ~220В, 6,3А, ІР44, "EL-BI" | шт | 51 |  |
| 88 |  | Вимикач однополюсний для відкритої установки ~220В, 6,3А, ІР44, спарений "EL-BI" | шт | 7 |  |
| 89 |  | Вимикач однополюсний для відкритої установки ~220В, 6,3А, ІР44, прохідний "EL-BI" | шт | 8 |  |
| 90 |  | Вимикач однополюсний для схованої установки ~220В, 6,3А, ІР20, прохідний спарений "EL-BI " | шт | 9 |  |
| 91 | КБ21-22-8 | Установлення штепсельних розеток заглибленого типу при схованій проводці | 100шт | 1,16 |  |
| 92 |  | Розетка штепсельна п'ятиполюсна з п'ятим заземлюючим контактом 25А, ~380/220В, ІР44 EL-BI | шт | 34 |  |
| 93 |  | Розетка штепсельна двополюсна з третім заземлюючим контактом для схованої установки 16А, ~220В, ІР44 EL-BI | шт | 154 |  |
| 94 |  | Декоративна рамка на 2 розетки EL-BI | шт | 28 |  |
| 95 |  | Коробка розгалужувальна | шт | 600 |  |
| 96 |  | Коробка установочна | шт | 263 |  |
| 97 | КМ8-540-11 | Регулятор швидкості, що установлюється на конструкції на підлозі, маса до 100 кг | шт | 12 |  |
| 98 | КМ8-573-6 | Шафа [пульт] керування навісна | шт | 7 |  |
| 99 | КБ21-14-1 | Прокладання лотків | 100м | 30 |  |
| 100 |  | Лоток металевий 100х50 | м | 500 |  |
| 101 |  | Лоток металевий 50х50 | м | 2500 |  |
| 102 | КБ21-2-7 | Прокладання гофрованих труб із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм | 100м | 20 |  |
| 103 |  | Гофротруба D=20 | м | 2000 |  |
|  |  | Локальний кошторис № 02-01-011 на придбання устаткування, меблів та інвентарю для електротехнічних рішень |  |  |  |
| 1 |  | Розподільчий щит ПР-11-1172 | шт | 5 |  |
| 2 |  | Щит силовий ПР-11120 | шт | 1 |  |
| 3 |  | Лічильник активної і реактивної енергії однофазний трансформаторного включення 380/220 В 5(10) А НІК-2303AR | шт | 1 |  |
| 4 |  | Трансформатор струму 200/5 0,5S | шт | 3 |  |
| 5 |  | Автоматичний вимикач LZMC1-A160-I Ін=160 А, 25 кА | шт | 1 |  |
| 6 |  | Автоматичний вимикач PLHT-C80/3 Ін=80 А, 6 кА | шт | 1 |  |
| 7 |  | Автоматичний вимикач PLHT-C50/3 Ін=50 А, 6 кА | шт | 2 |  |
| 8 |  | Автоматичний вимикач PLHT-C40/3 Ін=40 А, 6 кА | шт | 3 |  |
| 9 |  | Автоматичний вимикач PLHT-C40/3 Ін=40 А, 12 кА | шт | 1 |  |
| 10 |  | Автоматичний вимикач PLHT-B40/3 Ін=40 А, 12 кА | шт | 1 |  |
| 11 |  | Автоматичний вимикач PL6-C32/3 Ін=32 А, 6 кА | шт | 2 |  |
| 12 |  | Автоматичний вимикач PL6-C16/1 Ін=16 А, 6 кА | шт | 59 |  |
| 13 |  | Автоматичний вимикач PLHT-С32/3 Ін=32 А, 12 кА | шт | 2 |  |
| 14 |  | Диференційний автомат mRB4-16/3N/C/003 Ін=16 А, 6 кА | шт | 18 |  |
| 15 |  | Диференційний автомат PFL6-16/1N/C/003 Ін=16 А, 30 мА | шт | 48 |  |
| 16 |  | Автоматичний вимикач PL6-C16/3 Ін=16 А, 6 кА | шт | 11 |  |
| 17 |  | Автоматичний вимикач LZMC1-A160-I Ін=125 А, 25 кА | шт | 1 |  |
| 18 |  | Автоматичний вимикач PL6-C25/3 Ін=25 А, 6 кА | шт | 3 |  |
| 19 |  | Автоматичний вимикач PL6-C32/1 Ін=32 А, 6 кА | шт | 1 |  |
| 20 |  | Автоматичний вимикач PLHT-C63/3 Ін=63 А, 12 кА | шт | 1 |  |
| 21 |  | Автоматичний вимикач PL6-C40/3 Ін=40 А, 6 кА | шт | 1 |  |
| 22 |  | Автоматичний вимикач PLHT-C25/3 Ін=25 А, 12 кА | шт | 1 |  |
| 23 |  | Щит силовий НЩО-63/60(VЕ318DN) | шт | 1 |  |
| 24 |  | Щит силовий НЩО-63/36(VЕ312DN) | шт | 1 |  |
| 25 |  | Щит силовий НЩО-63/12(VЕ112DN) | шт | 6 |  |
| 26 |  | Однофазний регулятор швидкості РС-1-300, IP54 | шт | 12 |  |
| 27 |  | Ящик із знижувальним трансформатором 250 ВА, 220/12В ЯТП-0,25 | шт | 9 |  |
| 28 |  | Ящик управління двигуном з дистанційним управлінням 0,8кВт Я5111 | шт | 7 |  |
|  |  | Локальний кошторис № 02-01-012 на блискавкозахист |  |  |  |
| 1 | КМ8-472-8 | Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з круглої сталі діаметром 8 мм | 100 м | 4,6 |  |
| 2 |  | Дріт алюмінієвий D=8мм W-08/Al, L=7,4мп | м | 460 |  |
| 3 | КМ8-472-2 | Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 160 мм2 | 100 м | 1,44 |  |
| 4 |  | Полоса TS025х4 W-25 | т | 0,1152 |  |
| 5 |  | Злучник для дроту універсальний С-011 ОС | шт | 50 |  |
| 6 |  | Тримач кониковий прямий з пластиком Н-041 ОС | шт | 74 |  |
| 7 |  | Тримач дроту пластиковий Н-018 | шт | 244 |  |
| 8 |  | Тримач дроту пластиковий з дюбелем Н-014 | шт | 77 |  |
| 9 |  | Гідроізоляційна стрічка DENSO, 10 м | шт | 2 |  |
| 10 |  | З'єднання контрольне для дроту і полоси 30 мм (3 пластини) С-031 | шт | 18 |  |
| 11 | КМ8-471-4 | Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм | 10 шт | 5,4 |  |
| 12 |  | Комплект стрижневого уземлювача діам. 16 мм G-16/30 | шт | 54 |  |
| 13 |  | Хомут для труб універсальний з пластиком Н-821 | шт | 28 |  |
| 14 |  | Труба монтажна d=20/12, L=2000мм K-201 PL | шт | 9 |  |
| 15 |  | Шуруп даховий з підкладкою К-902 | шт | 740 |  |
| 16 | КМ20-202-8 | Монтаж блискавкоприймача конькового | шт | 5 |  |
| 17 |  | Блискавкоприймач коньковий прямий 2,0м M-10/21 AL | шт | 5 |  |
|  |  | Локальний кошторис № 02-02-01 на стисле повітря |  |  |  |
| 1 | КБ16-14-2 | Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням контактним зварюванням | 100м | 1,15 |  |
| 2 |  | Труба поліпропіленова PN 16 діам. 25х3,5 мм Ekoplastik | м | 110 |  |
| 3 |  | Муфта ВР PPR діам. 25х1/2" В | шт | 6 |  |
| 4 |  | Муфта ВР PPR діам. 25х3/4" В | шт | 2 |  |
| 5 |  | Муфта ЗР PPR діам. 25х3/4" В | шт | 2 |  |
| 6 |  | Кліпса опорна діам. 25 мм | шт | 110 |  |
| 7 |  | Кран кульовий латунний з американкою 3/4" | шт | 2 |  |
| 8 |  | Швидкознімач на різьбу зовнішню 1/2" | шт | 15 |  |
| 9 | КБ16-10-2 | Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі стальних електрозварних труб діаметром 50 мм (гільзи) | 100м | 0,05 |  |
| 10 |  | Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 3,5 мм | м | 5 |  |
| 11 | КБ16-30-1 | Зароблення сальників при проходженні труб через фундаменти або стіни підвалу, діаметр труб до 100 мм | сальник | 6 |  |
|  |  | Локальний кошторис № 02-02-02 на встановлення технологічного обладнання, меблів та інвентарю |  |  |  |
|  |  | Перший поверх. Душова (5) |  |  |  |
| 1 | КБ10-12-1 | Улаштування перегородок каркасно-фільончастих у санвузлах | 100м2 | 0,072 |  |
| 2 |  | Сантехнічні металопластикові перегородки | м2 | 7,2 |  |
|  |  | Перший поверх. Цех (13) |  |  |  |
| 3 | КБ9-75-2 | Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін. (стенд для вивішування двигунів вантажних автомобілів) | т | 0,015 |  |
| 4 | КБ9-37-1 | Монтаж стенду для вивішування двигунів вантажних автомобілів | т | 0,015 |  |
|  |  | Перший поверх. Приміщення для миття деталей (14) |  |  |  |
| 5 | КБ16-13-2 | Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм | 100м | 0,005 |  |
| 6 | КБ9-18-2 | Монтаж одиночних підкранових балок на відмітці до 25 м масою до 2 т | т | 2 |  |
| 7 | КБ9-20-1 | Монтаж підкранових колій по металевих підкранових балках для рейок типу Р | 1000м | 0,009 |  |
|  |  | Локальний кошторис № 02-02-03 на пусконаладочні роботи |  |  |  |
| 1 | КП4-3-1 | Кран мостовий електричний загального призначення, висота підйому 16 м, швидкість, м/хв.: підйому 2. 2-19. 2, пересування візка 19.2-43, пересування крана 37.8-120, вантажопідйомність до 5 т, проліт до 7.5+16.5 м | кран | 1 |  |
|  |  | Локальний кошторис № 02-02-04 на придбання устаткування, меблів інвентарю та технологічного обладнання |  |  |  |
|  |  | Перший поверх. Роздягальня (2) |  |  |  |
| 1 |  | Шафа металева індивідуальна 400х500х1800 мм | шт | 35 |  |
| 2 |  | Лавка металева 2000х375х445 | шт | 6 |  |
| 3 |  | Лавка металева 1000х375х445 | шт | 1 |  |
|  |  | Перший поверх. Токарний цех (12) |  |  |  |
| 4 |  | Верстак 1500х620х850 мм (технічні характеристики наведені в таблиці № 1) | шт | 2 |  |
|  |  | Перший поверх. Цех (13) |  |  |  |
| 5 |  | Верстак 1500х620х850 мм (технічні характеристики наведені в таблиці № 1) | шт | 1 |  |
|  |  | Перший поверх. Приміщення для миття деталей (14) |  |  |  |
| 6 |  | Камера для мийки деталей типу Unicraft TWG 1 або аналог з технічними характеристиками наведеними в таблиці № 3 | шт | 1 |  |
| 7 |  | Машина для миття деталей типу MAGIDO L90 або аналог з технічними характеристиками наведеними в таблиці № 4 | шт | 1 |  |
|  |  | Перший поверх. Агрегатна (15) |  |  |  |
| 8 |  | Верстак з гумовим покриттям 1500х620х850 мм (технічні характеристики наведені в таблиці № 2) | шт | 1 |  |
| 9 |  | Шафа металева ШИ-10/4П 1000х500х1970 | шт | 2 |  |
|  |  | Перший поверх. Зварювальний цех (18) |  |  |  |
| 10 |  | Шафа металева ШИ-10/4П 1000х500х1970 | шт | 2 |  |
| 11 |  | Стелаж металевий СК, 5 полиць 1000х400х2000 | шт | 2 |  |
|  |  | Перший поверх. Малярний цех (20) |  |  |  |
| 12 |  | Стенд для фарбування деталей типу АРР NTools STANDART 2020х810х1050мм або аналог з технічними характеристиками наведеними в таблиці № 6 | шт | 1 |  |
|  |  | Перший поверх. Кладова малярного цеху (21) |  |  |  |
| 13 |  | Шафа металева ШИ-10/4П 1000х500х1970 | шт | 2 |  |
| 14 |  | Стелаж металевий СК, 5 полиць 1000х400х2000 | шт | 2 |  |
| 15 |  | Табурет ТВК | шт | 1 |  |
|  |  | Перший поверх. Склад (22) |  |  |  |
| 16 |  | Стелаж СК 2500 1000х600х2500 мм | шт | 58 |  |
|  |  | Перший поверх. Приміщення пожежного взводу (27) |  |  |  |
| 17 |  | Шафа металева індивідуальна 400х500х1800 мм | шт | 20 |  |
| 18 |  | Лавка металева 2000х375х445 | шт | 3 |  |
| 19 |  | Шафа металева ШИ-10/4П 1000х500х1970 | шт | 2 |  |
|  |  | Перший поверх. Кладова (29) |  |  |  |
| 20 |  | Стелаж металевий СТС 2000 900х460х2000 мм | шт | 2 |  |
| 21 |  | Стелаж металевий СТС 2000 900х560х2000 мм | шт | 2 |  |
|  |  | Перший поверх. Кімната чергового телефоніста (30) |  |  |  |
| 22 |  | Промисловий стілець СВК | шт | 1 |  |
|  |  | Другий поверх. Кладова (37) |  |  |  |
| 23 |  | Стелаж металевий СК, 5 полиць 1000х400х2000 | шт | 9 |  |
|  |  | Другий поверх. Майстерня регламенту та ремонту засобів зв'язку (41) |  |  |  |
| 24 |  | Верстак 1500х620х850 мм (технічні характеристики наведені в таблиці № 1) | шт | 3 |  |
| 25 |  | Табурет ТВК | шт | 4 |  |
| 26 |  | Стелаж металевий СК, 5 полиць 1000х400х2000 | шт | 3 |  |
|  |  | Другий поверх. Ремонтна майстерня озброєння (42) |  |  |  |
| 27 |  | Верстак 41 8М/8М 1800х620х850 мм (технічні характеристики наведені в таблиці № 10) | шт | 2 |  |
| 28 |  | Верстак 1500х620х850 мм (технічні характеристики наведені в таблиці № 1) | шт | 1 |  |
| 29 |  | Табурет ТВК | шт | 4 |  |
| 30 |  | Стелаж металевий СК, 5 полиць 1000х400х2000 | шт | 3 |  |
| 31 |  | Токарний верстат типу JET BD-11G 230В 1390х660х1285 мм або аналог з технічними характеристиками наведеними в таблиці № 5 | шт | 1 |  |
|  |  | Другий поверх. Поруч з коридором (43) |  |  |  |
| 32 |  | Таль ручна ланцюгова шестернева, клас А - 2 тонни (технічні характеристики наведені в таблиці № 7) | шт | 1 |  |
| 33 |  | Кран-балка вантежопідйомністю 2т (технічні характеристики наведені в таблиці № 8) | шт | 1 |  |
| 34 |  | Камера фарбувально-сушильна (технічні характеристики наведені в таблиці № 9) | шт | 1 |  |
|  |  | Локальний кошторис № 04-01-01 на електропостачання (зовнішні електричні мережі) |  |  |  |
|  |  | Роздiл 1. Електроосвітлення 0,4 кВт |  |  |  |
| 1 | КБ1-12-2 | Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 1 [1-1,2] м3, група ґрунтів 2 | 1000м3 | 0,0702 |  |
| 2 | КБ1-17-2 | Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 1 [1-1,2] м3, група ґрунтів 2 | 1000м3 | 0,027 |  |
| 3 |  | Перевезення ґрунту до 10 км | т | 47,25 |  |
| 4 | КБ1-164-2 | Доробка вручну, зачистка дна i стiнок вручну з викидом ґрунту в котлованах i траншеях, розроблених механiзованим способом | 100м3 | 0,108 |  |
| 5 | КБ1-166-2 | Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 2 | 100м3 | 0,108 |  |
| 6 | КБ1-27-5 | Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2 | 1000м3 | 0,0702 |  |
| 7 | КБ23-1-1 | Улаштування піщаної основи під трубопроводи | 10м3 | 2,7 |  |
| 8 | КМ8-141-3 | Кабель до 35 кВ, що прокладається у готових траншеях без покриттів, маса 1 м до 3 кг | 100 м | 2,5 |  |
| 9 |  | Кабель силовий алюмінієвий в ПВХ оболонці 4х185 мм2 | 1000м | 0,25 |  |
| 10 | КМ8-141-2 | Кабель до 35 кВ, що прокладається у готових траншеях без покриттів, маса 1 м до 2 кг | 100 м | 0,2 |  |
| 11 |  | Кабель силовий алюмінієвий в ПВХ оболонці 4х25 мм2 | 1000м | 0,02 |  |
| 12 |  | Труба жорстка двостінна ПЖ-110 | м | 250 |  |
| 13 |  | Покажчик кабельних трас | шт | 5 |  |
| 14 | КМ8-143-5 | Покривання 1-2 кабелів, прокладених у траншеї, сигнальною стрічкою | 100 м | 2,5 |  |
| 15 |  | Контрольна стрічка | м | 250 |  |
| 16 |  | Муфта кінцева 185-240 КВТп-5 | шт | 2 |  |
| 17 |  | Муфта кінцева 50-95 КВТп-5 | шт | 1 |  |
|  |  | Роздiл 2. Заземлення |  |  |  |
| 18 | КБ1-12-2 | Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 1 [1-1,2] м3, група ґрунтів 2 | 1000м3 | 0,021 |  |
| 19 | КБ1-27-2 | Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2 | 1000м3 | 0,021 |  |
| 20 | КМ8-472-6 | Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах зі штабової сталі перерізом 100 мм2 | 100 м | 0,6 |  |
| 21 |  | Сталь штабова 4х40 мм | т | 0,0756 |  |
| 22 | КМ8-471-4 | Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 20 мм | 10 шт | 1 |  |
| 23 |  | Кутник 50х50х5 мм | т | 0,1131 |  |
|  |  | Локальний кошторис № 06-01-01 на на зовнішні мережі водопостачання і каналізації |  |  |  |
|  |  | Роздiл 1. Водопостачання В1 |  |  |  |
| 1 | КБ1-12-2 | Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 1 [1-1,2] м3, група ґрунтів 2 | 1000м3 | 0,6097 |  |
| 2 | КБ1-17-2 | Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 1 [1-1,2] м3, група ґрунтів 2 | 1000м3 | 0,032 |  |
| 3 | КБ1-164-2 | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2 | 100м3 | 0,713 |  |
| 4 |  | Перевезення ґрунту до 5 км | т | 56 |  |
| 5 | КБ23-1-1 | Улаштування піщаної основи під трубопроводи | 10м3 | 1,45 |  |
| 6 | КМ8-143-5 | Покривання 1-2 кабелів, прокладених у траншеї, сигнальною стрічкою | 100 м | 1,78 |  |
| 7 |  | Стрічка сигнальна | м | 178 |  |
| 8 | КБ22-11-3 | Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 110 мм з гідравличним випробуванням | 1000м | 0,165 |  |
| 9 |  | Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 110х6,6 мм | м | 166,65 |  |
| 10 | КБ22-11-2 | Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 63 мм з гідравличним випробуванням | 1000м | 0,013 |  |
| 11 |  | Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 63х3,8 мм | м | 13,13 |  |
| 12 |  | Фланець розточений Ду 50 мм під ПЕ втулку | шт | 1 |  |
| 13 |  | Фланець розточений Ду 100 під ПЕ втулку | шт | 3 |  |
| 14 | КБ22-34-1 | Установлення поліетиленових фасонних частин: відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 110 мм | 10 шт | 0,6 |  |
| 15 |  | Відведення D=63 мм литий, кут 90 град. PE100-RC SDR17 | шт | 1 |  |
| 16 |  | Перехід ПЕ-сталь 63/50 SDR11 | шт | 1 |  |
| 17 |  | Буртова втулка під фланець D=63 мм PE100-RC SDR17 | шт | 1 |  |
| 18 |  | Буртова втулка під фланець D=110 мм PE100-RC SDR17 | шт | 3 |  |
| 19 |  | Заглушка стикова D=110 мм PE100-RC SDR17 | шт | 1 |  |
| 20 | КБ22-33-1 | Установлення чавунних фасонних частин діаметром 50-100 мм | т | 0,046 |  |
| 21 |  | Трійник чавунний фланцевий 100/50 мм | шт | 1 |  |
| 22 |  | Трійник чавунний фланцевий 100/100 мм | шт | 1 |  |
| 23 |  | Муфта обтискна сталева Ду 100: діапазон труби, що обтискається, 100,0...120,0 мм | шт | 1 |  |
| 24 | КБ22-35-1 | Установлення чавунних засувок або клапанів зворотних діаметром 50 мм | шт | 1 |  |
| 25 |  | Засувка з обгумованим клином Ду 50 мм | шт | 1 |  |
| 26 | КБ22-35-3 | Установлення чавунних засувок або клапанів зворотних діаметром 100 мм | шт | 3 |  |
| 27 |  | Засувка з обгумованим клином Ду 100 мм | шт | 3 |  |
| 28 | КБ22-41-1 | Улаштування круглих колодязів зі збірного залізобетону у сухих ґрунтах | 10м3 | 0,3002 |  |
| 29 |  | Кільця КС15.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 | шт | 4 |  |
| 30 |  | Плити покриття 1ПП15-2 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 | шт | 2 |  |
| 31 |  | Плити днищ ПН15 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 | шт | 2 |  |
| 32 |  | Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 | шт | 6 |  |
| 33 | КБ23-24-1 | Установлення люка | шт | 2 |  |
| 34 |  | Скоба для колодязя | шт | 12 |  |
| 35 | КБ22-8-6 | Укладання сталевих водопровідних труб з гідравлічним випробуванням, діаметр труб 200 мм (футляр) | 1000м | 0,013 |  |
| 36 |  | Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 219 мм, товщина стінки 4 мм | м | 13 |  |
| 37 | КБ22-48-1 | Забивання бітумом та пасмом смоляним кінців футляра діаметром 800 мм | 1 футляр | 1 |  |
| 38 | КБ23-11-2 | Покриття бітумною мастикою металевих труб діаметром 200 мм | 100м | 0,13 |  |
| 39 | КБ23-1-1 | Засипка траншеї піском | 10м3 | 1,45 |  |
| 40 | КБ1-166-2 | Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 2 | 100м3 | 0,681 |  |
| 41 | КБ1-27-5 | Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2 | 1000м3 | 0,6129 |  |
|  |  | Роздiл 2. Водопостачання В2 |  |  |  |
| 42 | КБ1-12-2 | Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 1 [1-1,2] м3, група ґрунтів 2 | 1000м3 | 0,292 |  |
| 43 | КБ1-17-2 | Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 1 [1-1,2] м3, група ґрунтів 2 | 1000м3 | 0,023 |  |
| 44 | КБ1-164-2 | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2 | 100м3 | 0,35 |  |
| 45 |  | Перевезення ґрунту до 5 км | т | 40,25 |  |
| 46 | КБ23-1-1 | Улаштування піщаної основи під трубопроводи | 10м3 | 0,9 |  |
| 47 | КМ8-143-5 | Покривання 1-2 кабелів, прокладених у траншеї, сигнальною стрічкою | 100 м | 1,9 |  |
| 48 |  | Стрічка сигнальна | м | 190 |  |
| 49 | КБ22-11-6 | Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 200 мм з гідравличним випробуванням | 1000м | 0,19 |  |
| 50 |  | Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 180х10,7 мм | м | 190 |  |
| 51 | КБ22-34-3 | Установлення поліетиленових фасонних частин: відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 200 мм | 10 шт | 0,4 |  |
| 52 |  | Перехід ПЕ-сталь 180/150 SDR11 | шт | 2 |  |
| 53 |  | Відведення D=180 мм литий, кут 90 град. PE100-RC SDR17 | шт | 2 |  |
| 54 | КБ22-8-7 | Укладання сталевих водопровідних труб з гідравлічним випробуванням, діаметр труб 250 мм (футляр) | 1000м | 0,026 |  |
| 55 |  | Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 273 мм, товщина стінки 5 мм | м | 26 |  |
| 56 | КБ23-11-3 | Покриття бітумною мастикою бетонних і залізобетонних труб діаметром 300 мм | 100м | 0,26 |  |
| 57 | КБ22-48-1 | Забивання бітумом та пасмом смоляним кінців футляра діаметром 800 мм | 1 футляр | 2 |  |
| 58 | КБ23-1-1 | Засипка траншеї піском | 10м3 | 0,9 |  |
| 59 | КБ1-166-2 | Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 2 | 100м3 | 0,327 |  |
| 60 | КБ1-27-5 | Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2 | 1000м3 | 0,2943 |  |
|  |  | Роздiл 3. Каналізація К1 |  |  |  |
| 61 | КБ1-12-2 | Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 1 [1-1,2] м3, група ґрунтів 2 | 1000м3 | 0,2587 |  |
| 62 | КБ1-17-2 | Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 1 [1-1,2] м3, група ґрунтів 2 | 1000м3 | 0,0329 |  |
| 63 | КБ1-164-2 | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2 | 100м3 | 0,324 |  |
| 64 |  | Перевезення ґрунту до 5 км | т | 57,575 |  |
| 65 | КБ23-1-1 | Улаштування піщаної основи під трубопроводи | 10м3 | 1,3 |  |
| 66 | КМ8-143-5 | Покривання 1-2 кабелів, прокладених у траншеї, сигнальною стрічкою | 100 м | 1,55 |  |
| 67 |  | Стрічка сигнальна | м | 155 |  |
| 68 | КБ22-11-5 | Укладання трубопроводів із каналізаційних труб діаметром 160 мм | 1000м | 0,155 |  |
| 69 |  | Труба система KG PVC SN4 160х4,0 мм | м | 155 |  |
| 70 | КБ22-8-6 | Укладання сталевих водопровідних труб з гідравлічним випробуванням, діаметр труб 200 мм (футляр) | 1000м | 0,023 |  |
| 71 |  | Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 219 мм, товщина стінки 4 мм | м | 23 |  |
| 72 | КБ22-48-1 | Забивання бітумом та пасмом смоляним кінців футляра діаметром 800 мм | 1 футляр | 1 |  |
| 73 | КБ23-11-2 | Покриття бітумною мастикою металевих труб діаметром 200 мм | 100м | 0,23 |  |
| 74 | КБ23-13-3 | Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 1 м у сухих ґрунтах | 10м3 | 0,2685 |  |
| 75 |  | Кільця КС10.3 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 | шт | 1 |  |
| 76 |  | Кільця КС10.6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 | шт | 1 |  |
| 77 |  | Кільця КС10.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 | шт | 4 |  |
| 78 |  | Плити покриття ПП10-2 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 | шт | 5 |  |
| 79 |  | Плити днищ ПН10 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 | шт | 5 |  |
| 80 |  | Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 | шт | 5 |  |
| 81 |  | Люк полімерний важкий | шт | 5 |  |
| 82 | КБ23-1-1 | Засипка траншеї піском | 10м3 | 1,3 |  |
| 83 | КБ1-166-2 | Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 2 | 100м3 | 0,291 |  |
| 84 | КБ1-27-5 | Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2 | 1000м3 | 0,2911 |  |
|  |  | Локальний кошторис № 06-01-02 на на зовнішні теплові мережі |  |  |  |
| 1 | КБ1-12-2 | Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 1 [1-1,2] м3, група ґрунтів 2 | 1000м3 | 0,0426 |  |
| 2 | КБ1-17-2 | Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 1 [1-1,2] м3, група ґрунтів 2 | 1000м3 | 0,0486 |  |
| 3 | КБ1-164-2 | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2 | 100м3 | 0,095 |  |
| 4 | КБ1-27-5 | Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2 | 1000м3 | 0,0521 |  |
| 5 |  | Перевезення ґрунту до 5 км | т | 85,1 |  |
| 6 | КБ23-1-1 | Улаштування піщаної основи під трубопроводи | 10м3 | 3,62 |  |
| 7 | КБ24-10-4 | Безканальне прокладання теплогідроізольованих трубопроводів діаметром 100мм [пінополіуретанова ізоляція з зовнішньою оболонкою із поліетилену] при умовному тиску 1,6 Мпа [16 кгс/см2], температурі 150 град.С | 1000м | 0,22 |  |
| 8 | КБ22-47-1 | Протягування у футляр труб діаметром до 100 мм | 100м | 0,28 |  |
| 9 |  | Попередньоізольована труба одинарна AustroPUR; 200/1x90x8.2mm PE-Xa, SDR11 | м | 220,88 |  |
| 10 |  | Термоусадковий ковпак для одинарних труб; 200-175/1x90-110 | шт | 4 |  |
| 11 |  | Натяжна гільза PEX 90, PN6, SDR11 | шт | 4 |  |
| 12 |  | Фітинг (зажимний) під зварювання для PE-X труб; 90x8.2 - 88,6mm, SDR11 | шт | 2 |  |
| 13 |  | Прохід крізь стіну для зовнішнього кожуху 200мм | шт | 4 |  |
| 14 |  | Прямий ізоляційний комплект для зовнішнього кожуху 200 мм | шт | 2 |  |
| 15 | КМ8-143-5 | Покривання 1-2 кабелів, прокладених у траншеї, сигнальною стрічкою | 100 м | 1 |  |
| 16 |  | Стрічка сигнальна | м | 100 |  |
| 17 | КБ23-19-1 | Улаштування прямокутних збірних залізобетонних односекційних колекторів для підземних комунікацій | 100м3 | 0,0549 |  |
| 18 | К585521- | Теплокамера збірна ТК-2 | шт | 1 |  |
| 19 |  | Скоба для колодязя | шт | 7 |  |
| 20 | КБ23-24-1 | Установлення люка | шт | 2 |  |
| 21 | КБ22-8-3 | Укладання сталевих водопровідних труб з гідравлічним випробуванням, діаметр труб 100 мм | 1000м | 0,004 |  |
| 22 |  | Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 108 мм, товщина стінки 4 мм | м | 4 |  |
| 23 | КБ22-35-3 | Установлення чавунних засувок або клапанів зворотних діаметром 100 мм | шт | 2 |  |
| 24 |  | Засувка чавунна 30ч6бр Ду 100 | шт | 2 |  |
| 25 | КБ22-8-5 | Укладання сталевих водопровідних труб з гідравлічним випробуванням, діаметр труб 150 мм | 1000м | 0,002 |  |
| 26 |  | Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 159 мм, товщина стінки 4 мм | м | 2 |  |
| 27 | КБ22-35-5 | Установлення чавунних засувок або клапанів зворотних діаметром 150 мм | шт | 2 |  |
| 28 |  | Засувка чавунна 30ч6бр Ду 150 | шт | 2 |  |
| 29 | КБ22-33-5 | Установлення сталевих зварних фасонних частин діаметром 100-250 мм | т | 0,0196 |  |
| 30 |  | Відвід сталевий Ду 108х3,5 | шт | 2 |  |
| 31 |  | Відвід сталевий Ду 159х4,5 | шт | 2 |  |
| 32 |  | Коліно фланцеве чавуне 90 град. DN100 | шт | 2 |  |
| 33 |  | Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 0,1 та 0,25 МПа [1 та 2,5 кгс/см2], діаметр 100 мм | шт | 4 |  |
| 34 |  | Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 0,1 та 0,25 МПа [1 та 2,5 кгс/см2], діаметр 150 мм | шт | 10 |  |
| 35 | КБ22-8-8 | Укладання сталевих водопровідних труб, діаметр труб 300 мм (футляр) | 1000м | 0,028 |  |
| 36 |  | Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 325 мм, товщина стінки 6 мм | м | 28 |  |
| 37 | КБ22-48-1 | Забивання бітумом та пасмом смоляним кінців футляра діаметром 800 мм | 1 футляр | 2 |  |
| 38 | КБ23-11-3 | Покриття бітумною мастикою бетонних і залізобетонних труб діаметром 300 мм | 100м | 0,28 |  |

Вказати кошти на покриття адмiнiстративних витрат - 3,89%.

В числових параметрах ЗВВ врахувати коефiцiєнт Н38 - 0,4123; Н39 - 7821, або надати свiй власний розрахунок ЗВВ.

Врахувати кошторисну заробiтну плату - 12101,81 грн.

Вказати кошти на покриття ризиків до 1,5% для вcix учасникiв.

Зазначенi параметри врахувати у пропозиціях.

Технічні характеристики верстака 1500х620х850 мм

Таблиця № 1

| Габаритні розміри, мм | 1500×620×850 |
| --- | --- |
| Стільниця | OSB товщиною 24 мм + чохол з чорного металу 10 мм та металевою окантовкою |
| Тумба І | на 4 ящика |
| Навантаження, кг | 700 |
| Колір | сірий |
| Вага, кг | 117 |

Технічні характеристики верстака з гумовим покриттям 1500х620х850 мм

Таблиця № 2

| Ширина, мм | 1500 |
| --- | --- |
| Глибина, мм | 620 |
| Висота, мм | 850 |
| Колір | сірий |
| Тумба | на 4 ящика |

Технічні характеристики камери для мийки деталей

Таблиця № 3

| Об'єм камери, л | 140 |
| --- | --- |
| Робочий тиск, бар | 5-8 |
| Вхід для стисненого повітря | 1,4 ̎ |
| Діаметр ручного отвору, мм | 100 |
| Об'єм резервуара для миючого засобу, л | 4-9 |
| Витрата очищувальної рідини, л/хв | 0,8 |
| Максимальна вага заготовки на решітці всередині камери, кг | 40 |
| Розмір камери всередині, мм | 736×560×560 |
| Габарити зовні (Д×Ш×В), мм | 785×595×700 |
| Маса, кг | 29,5 |

Технічні характеристики машини для мийки деталей

Таблиця № 4

| Ємність ванни, л | 85 |
| --- | --- |
| Розміри пристрою, мм | 1075×1190×1740 |
| Споживана потужність, кВт | 4,75 |
| Продуктивність насосу, л/хв | 90 |
| Діаметр кошика, мм | 780 |
| Температура нагрівання, ℃ | 0-60 |
| Електроживлення | 3 фази, 400 В, 50 Гц |
| Максимальна висота деталей, мм | 500 |
| Тиск розчину, бар | 2,4 |
| Кількість насосів, шт | 1 |
| Допустиме навантаження кошика, кг | 150 |
| Об'єм камери, л | 85 |
| Конструкція камери | вертикальна |
| Рівень автоматизації | автоматична модель |

Технічні характеристики токарного верстату

Таблиця № 5

| Напруга, В | 220 |
| --- | --- |
| Діаметр обточування над станиною, мм | 280 |
| Діаметр обточування над поперечним супортом, мм | 170 |
| Відстань між центрами, мм | 700 |
| Частота обертання шпинделя, об/хв. | 150-2000 |
| Кількість швидкостей шпинделя, шт. | 6 |
| Конус шпинделя | МК-4 |
| Діаметр прохідного відвернення шпинделя, мм | 26 |
| Діапазон поздовжньої подачі, мм/про | 0,07-0,4 |
| Кількість прокольних подач, шт. | 6 |
| Діапазон метричного різьблення, мм | 0,2-3,5 |
| Кількість метричних різьблень, шт. | 21 |
| Дюймове різьблення,ТРІ | 8-56 |
| Кількість дюймових різьблень, шт. | 21 |
| Крок ходового гвинта, мм | Тr 20×3 |
| Максимальний розмір різця, мм | 12×12 |
| Хід поперечного супорта, мм | 145 |
| Хід верхнього супорта, мм | 60 |
| Піноль задньої бабки | МК-2 |
| Хід пінолі задньої бабки, мм | 80 |
| Діаметр пінолі, мм | 30 |
| Діапазон нерухомого люнета, мм | 0-25 |
| Діапазон рухомого люнета, мм | 0-25 |
| Відстань між напрямними , мм | 180 |
| Потужність двигуна, кВт | 1,1 |
| Потужність, що споживається, кВт | 1,5 |
| Тип двигуна | асинхронний, 220В, 50Гц |
| Довжина, мм | 1390 |
| Ширина, мм | 660 |
| Висота, мм | 180 |
| 3-х кулачковий патрон, ø мм | 125 |
| 4-х кулачкова планшайба, ø мм | 125 |
| Планшайба, ø мм | 265 |
| 4-х позиційний різцетримач, шт. | 1 |
| Підставка з піддоном для збору тирси, шт. | 1 |
| Лампа освітлення, шт. | 1 |
| Система підведення , шт. | 1 |
| СОЖ, шт. | 1 |
| Покажчик різьблення МК-2, шт. | 1 |
| Покажчик різьблення МК-4, шт. | 1 |
| Комплект змінних шестерень, к-т | 1 |
| Нерухомий люнет, шт. | 1 |
| Рухомий люнет, шт. | 1 |

Технічні характеристики стенду для фарбування деталей

Таблиця № 6

| Вага, кг | 22 |
| --- | --- |
| Розмір, мм | 2020×810×1050 |

Технічні характеристики талі ручної ланцюгової шестерневої

Таблиця № 7

| Вантажопідйомність, т | 2 |
| --- | --- |
| Висота підйому, м | 6 |
| Діаметр ланцюга, мм | 8 |
| Кількість віток, шт | 1 |
| Габаритні розміри (А×В×С), мм | 161×187×414 |
| Тягове зусилля, Н | 360 |
| Маса, кг (при висоті підйому 3 м) | 20 |
| Маса, кг (додаткового метру) | 2,3 |
| Привідний ланцюг | в комплекті |
| Гальмівна система | з подвійним блокуванням |
| Вантажний ланцюг | 8 класу з захисним покриттям |

Технічні характеристики кран-балки

Таблиця № 8

| Вантажопідйомність, т | 2 |
| --- | --- |
| Проліт кран-балки, м | 10,5 |
| Габаритні розміри (А×В×С), мм | 2410×100×970 |
| Навантаження на колесо при роботі кран-балки, кН | 14,7 |
| Конструктивна маса, т | 2,03 |

Технічні характеристики камери фарбувально-сушильної

Таблиця № 9

| Зовнішній габаритний розмір камери (Д×Ш×В), м | 14,5×4×5,5 |
| --- | --- |
| Внутрішній розмір робочої зони (Д×Ш×В), м | 13×4×5 |
| Продуктивність по повітрю, м.куб/год. | 26000 |
| Температура повітря (задається оператором), ℃ | 16-80 |
| Потужність витяжної вентиляційної установки, кВт | 7,5 |
| Потужність припливної вентиляційної установки, кВт | 11 |
| Теплова потужність дизельного пальника, кВт | max 310 |
| Споживання дизельного палива, кг/год | 8,6-26 |
| Вхідні ворота закриті поліетиленовою шторою | 3500×3500 |
| Споживання електроенергії, кВт | До 20 |
| Електроживлення | 3 фази, 380 В, 50Гц |

Технічні характеристики верстака 1800х620х850 мм

Таблиця № 10

| Ширина, мм | 1800 |
| --- | --- |
| Глибина, мм | 620 |
| Висота, мм | 850 |
| Колір | сірий |
| Стільниця | OSB товщиною 24 мм + чохол з чорного металу 4 мм та металевою окантовкою |
| Тумба І | на 4 ящика |
| Тумба ІІ | з дверима та поличкою |

1. Учасники процедури закупівлі повинні надати в складі пропозицій документи, які підтверджують відповідність пропозицій учасників технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмету закупівлі, встановлених замовником (згідно із Додатком  3).

З цією метою, Учасники, до кінцевого строку подання пропозицій, надають, відповідно до своєї початкової ціни, виконані згідно вимог Додатку №3 наступні документи:

•	договірну ціну;

•	локальні кошториси.

2. Договірна ціна розраховується відповідно до Настанови з визначення вартості будівництва, затвердженої наказом  Міністерства розвитку громад та територій України (Мінрегіону) від 01.11.2021 №281 з урахуванням даного оголошення.  При визначенні ціни пропозиції Учаснику необхідно враховувати розмір кошторисної заробітної плати, для середнього розряду складності у будівництві 3,8 при виконанні робіт у звичайних умовах (з урахуванням всіх доплат).  Розмір кошторисної заробітної плати не повинен перевищувати 12 101,81 грн. та встановлюється незмінним на весь період будівництва ОБ’ЄКТА.

3. Ціна пропозиції (договірна ціна) учасника повинна формуватися на підставі вартості підрядних робіт, до складу якої включаються прямі, загальновиробничі та інші витрати на будівництво об`єкту, кошторисний прибуток; кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій; кошти  на  покриття  додаткових  витрат, пов’язаних з інфляційними  процесами, податки, збори, обов’язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва. Остаточною є цінова пропозиція Учасника із врахуванням всіх податків та зборів.

4. Технічні, якісні характеристики предмета закупівлі повинні передбачати необхідність застосування заходів із захисту довкілля.

Учасник повинен виконати роботи, якість яких відповідає умовам чинного законодавства, нормативно-правовим актам з питань дотримання вимог санітарних норм та охорони навколишнього природного середовища (захисту довкілля).

Під час виконання робіт необхідно застосовувати заходи із захисту довкілля, зокрема:

-	не допускати розливу нафтопродуктів, мастил та інших хімічних речовин на ґрунт, асфальтове покриття;

-	під час експлуатації автотранспорту викид відпрацьованих газів не повинен перевищувати допустимі норми;

-	не допускати складування сміття у несанкціонованих місцях;

-	компенсувати шкоду, заподіяну в разі забруднення або іншого негативного впливу на природне середовище.

Для виконання робіт повинні використовуватися якісні матеріали, машини і механізми, які відповідають вимогам діючого природоохоронного законодавства, а також застосовуватися інші необхідні заходи із захисту довкілля.

Засобом документального підтвердження Учасником застосовування зазначених вище заходів із захисту довкілля під час виконання робіт є наданий Учасником гарантійний лист, складений у довільній формі, в якому Учасник гарантує застосування вищезазначених заходів.

5. Учасники закупівлі у складі пропозиції зобов’язані подати гарантійний лист, що під час виконання робіт згідно розробленого проекту будуть неухильно дотримуватись діючих нормативних документів щодо охорони праці і промислової безпеки у будівництві.

6. Роботи повинні бути виконанні з дотриманням технології виробництва робіт, відповідати вимогам будівельних норм, правилам  та стандартам встановленим для виконання такого виду робіт, з метою  забезпечення надійності, міцності, стійкості і довговічності конструкцій, монтажу технологічного та інженерного обладнання/матеріалів, про що у складі пропозиції учасники надають гарантійний лист.

7. Якщо пропозиція закупівлі Учасника містить не всі види робіт або зміну обсягів та складу робіт згідно з документацією закупівель, ця пропозиція вважається такою, що не відповідає умовам документації закупівлі, та відхиляється замовником (надати лист-згоду).

8. Учасник повинен виконувати роботи, що передбачені в технічному завданні, з матеріалів, які повинні бути якісними та відповідати вимогам встановлених ДСТУ, ГОСТ, національних стандартів та чинному законодавству. Про що у складі пропозицій надати гарантійний лист.

9. Усі матеріали та обладнання, що монтуються, повинні бути новими та такими, що не були у використанні, про що учасник надає гарантійний лист  у складі своєї пропозиції.

10. Роботи виконуються на підставі затвердженої проектної  документації. Внесення змін до проектної документації, в тому числі зміна технології можлива лише після погодження з автором проекту, про що надається письмова згода.

11. У зв’язку із закупівлею робіт та наявністю у локальних кошторисах насосу, на нього поширюються вимоги щодо локалізації.

Вимоги щодо локалізації:

- Відповідно до підпункту 4 пункту 6-1 Прикінцевих та перехідних положень Закону, у разі здійснення замовником закупівлі робіт чи послуг, якщо виконання таких робіт чи надання послуг передбачає набуття замовником у власність товарів, визначених цим пунктом, процедури закупівлі таких робіт чи послуг здійснюються з урахуванням особливостей, встановлених цим пунктом.

- Згідно з абзацом 9 підпункту 1 пункту 6-1 Прикінцевих та перехідних положень Закону ступінь локалізації виробництва визначається самостійно виробником такого товару та підтверджується Уповноваженим органом у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

- Таким порядком є Порядок підтвердження локалізації виробництва товарів, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 02.08.2022 № 681.

Учасник у складі тендерної пропозиції має надати:

- сертифікат відповідності системи управління якістю у виробництві вимогам ДСТУ ISO 9001:2015 або ДСТУ EN ISO 9001:2018 (EN ISO 9001:2015, IDT; ISO 9001:2015, IDT) щодо виробника, продукція якого пропонується таким учасником, або національних стандартів, якими їх замінено, виданого акредитованим відповідно до законодавства органом з оцінки відповідності;

- довідку у довільній формі із зазначенням найменування товару, номера ID товару, який присвоєно електронною системою закупівель. Замовник самостійно перевіряє інформацію щодо ступеня локалізації виробництва товару, який є предметом закупівлі у переліку товарів, що є предметом закупівлі, з підтвердженим ступенем локалізації за посиланням: https://prozorro.gov.ua/search/products?local_share=20.

- гарантійний лист, який підтверджує, що у випадку укладення договору з учасником, він одночасно з передачею товару надасть замовнику підготовлену виробником товару фактичну калькуляцію собівартості такого товару, яка буде оприлюднена замовником в електронній системі закупівель разом із звітом про виконання договору про закупівлю (вимога п.13 Порядку підтвердження ступеня локалізації виробництва товарів, затвердженого постановою КМУ від 02.08.2022 № 861 «Про затвердження порядків підтвердження ступеня локалізації виробництва товарів та проведення моніторингу дотримання вимог щодо ступеня локалізації виробництва предметів закупівлі, внесених до переліку товарів, що є предметом закупівлі, з підтвердженим ступенем локалізації виробництва»).

- У разі відсутності товару запропонованого учасником процедури закупівлі у відповідному переліку або у разі, якщо ступінь локалізації товару є меншим ніж 20 відсотків, замовник відхиляє тендерну пропозицію учасника з підстав визначених Особливостями.

Примітка:

Згідно ч. 4 Порядку визначення предмета закупівлі, затвердженого наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 15 квітня 2020 року № 708, визначення предмета закупівлі робіт в тому числі здійснюється замовником згідно з пунктом 27 частини першої статті 1 Закону за об’єктами будівництва. Згідно ч. 1 ст. 31 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» проектна документація на будівництво об’єктів розробляється у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері містобудування, з урахуванням вимог містобудівної документації та вихідних даних і дотриманням вимог законодавства, будівельних норм, державних стандартів і правил та затверджується замовником.

Отже, з урахуванням тих обставин, що для виконання робіт згідно об’єкту будівництва генеральним проектувальником розроблено проектну документацію на будівництво, яка згідно вимог чинного законодавства, будівельних норм, державних стандартів і правил визначає конкретні архітектурні, конструктивні, технічні та технологічні рішення щодо виконання робіт, в тому числі обсяги робіт, відомість ресурсів, та з урахуванням тієї обставини, що відносно кошторисної частини вказаної документації виконано державну експертизу та отримано за її результатами позитивний експертний звіт, всі посилання в тексті цього оголошення в цілому та її додатках на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва, тощо, слід читати у значенні «або еквівалент», а так само такі посилання зумовлені прийнятими технічними рішеннями при виконанні робіт, що передбачені виготовленою проектно-кошторисною документацією згідно об’єкту капітального ремонту, що відповідно забезпечить в тому числі досягнення необхідних показників довговічності конструкцій, належних санітарно-гігієнічних умов перебування людей в приміщеннях, а так само забезпечить ефективне та економне використання бюджетних коштів. З метою забезпечення повного виконання проектних рішень по виконанню робіт, в разі якщо учасником у пропозиції прийнято до розрахунку еквівалентні матеріали, вироби, конструкції, тощо, та по відношенню до визначених даним технічним завданням, такі матеріали, вироби, конструкції (тощо) мають повністю відповідати якісним та технічним характеристикам тих, що вказані в цьому технічному завданні.

Всі посилання згідно цього оголошення в цілому та її додатках на стандартні характеристики, технічні регламенти та умови, вимоги, умовні позначення та термінологію, пов’язані з послугами, що закуповуються, передбачені існуючими міжнародними, європейськими стандартами, іншими спільними технічними європейськими нормами, іншими технічними еталонними системами, визнаними європейськими органами зі стандартизації або національними стандартами, нормами та правилами тощо, слід читати в сукупності з виразом «або еквівалент».

В технічному завданні містяться посилання на конкретні марки, виробника, торгові марки оскільки вони визначені проектною документацією, яка пройшла будівельну експертизу.