Додаток 2

До тендерної пропозиції

Інформація про технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі

# Предмет закупівлі: Мікроавтобус   Ford Transit або еквівалент

# Код ДК 021:2015: 34120000-4 Мототранспортні засоби для перевезення 10 і більше осіб – 1 одиниця. Автомобіль повинен бути новий, технічно справний, комплектуючі та матеріали – такі, що не були вживані. При виготовленні вантажного автомобіля мають застосовуватись заходи із захисту довкілля.

# Пасажирський автомобіль повинен бути у виконанні, передбаченому нормативно-технічною документацією виробника і готовим до експлуатації. Він повинен відповідати вимогам нормативно-правових актів України щодо допуску транспортних засобів до експлуатації.

# Умови гарантійного строку для легкового автомобіля не менше 3-х років або 100 000 км пробігу в залежності від того, що наступить раніше.

- Для підтвердження технічних та якісних характеристик предмета закупівлі Учасник при поданні тендерної пропозиції повинен надати: довідку, що містить детальні якісні, кількісні,  техніко-економічні характеристики та опис техніки.

- Учасник повинен представити відповідні документи, необхідні для реєстрації в спеціалізованому центрі МВС.

ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ:

| №п/п | Автомобіль багатоцільовий параметри | Вимоги Замовника | Опис предмета закупівлі, який пропонується учасником |
| --- | --- | --- | --- |
| Загальні вимоги |
|  | Відповідність екологічним нормам | Не нижче Євро-VI |  |
|  | Модель автомобіля | Пасажирський |  |
|  | Тип кузова | Пасажирський автобус |  |
|  | Маса автомобіля в спорядженому стані | 4 600 кг |  |
|  | Рік виробництва | 2022-2023 р. |  |
|  | Можливий колір | Білий |  |
|  | Вантажопідйомність | Не менше 1 242 кг |  |
|  | Кількість місць | 18-22 |  |
|  | Кількість дверей | Не менше 4 |  |
|  | Довжина автомобіля | Не менше 6 704 мм |  |
|  | Ширина автомобіля із дзеркалами | Не менше 2 474 мм |  |
|  | Висота автомобіля | Не менше 2 674 мм |  |
|  | Об'єм паливного бака | Не менше 80 л |  |
|  | Колеса: Розмір шин | Не менше R16 |  |
|  | Запасне колесо | Стандартних розмірів |  |
|  | Витрати палива за даними виробника (за містом, змішаний, місто) | Не більше 6,5/7,4/9,0 |  |
| Вимоги до автомобіля |
|  | Об’єм двигуна, см³ | не менше 2200 |  |
|  | Двигун | Дизельний, з наддувом |  |
|  | Тип палива | Дизельне пальне |  |
|  | Максимальний крутний момент | Не менше 350 Нм / 2000 об/хв |  |
|  | Коробка передач/кількість передач | Механічна не менше 6 передач. або АКПП не менш 5 передач |  |
|  | Тип приводу | 4х2 |  |
|  | АВС з чотирма датчиками + ESP - електронна програма стабілізації | Наявність |  |
|  | Рульове керування | Гідропідсилювач ,або електропідсилювач |  |
|  | Кондиціонер | Наявність |  |
|  | Додаткове обладнання (безпека) | Передні подушки безпеки для водія та переднього пасажира. Паси безпеки пасажирів салону. |  |
|  | Маршрутний комп'ютер | Наявність |  |
|  | Кондиціонер та обігрів у задній частині салону автомобіля | Наявність |  |
|  | Електричне управління передніми склопідіймачами | Наявність |  |
|  | Електропідігрів дзеркал та лобового скла | Наявність |  |
|  | Круїз-контроль з обмеженням швидкості | Наявність |  |
|  | Висувна сходинка бокових дверей з електроприводом | Наявність |  |
|  | Захисна обшивка стінок вантажного відсіку (фанера) | Наявність |  |
|  | Датчики дощу та світла | Наявність |  |
|  | Передні протитуманні фари | Наявність |  |
|  | Спарені задні колеса | Наявність |  |
|  | Подвійне сидіння сидіння другого ряду салону | Наявність |  |
|  | Потрійні сидіння 3-го та 4-го ряду салону (2+1 з проходом між ними) | Наявність |  |
|  | Потрійне сидіння 5-го ряду салону (2+1 з проходом між ними) | Наявність |  |
|  | Чотиримісне сидіння (2+2) останнього ряду салону | Наявність |  |
|  | Гумове покриття підлоги | Наявність |  |
|  | Тонування вікон салону | Наявність |  |
|  | Радіо, 4 динаміки, 3,5" матричний дисплей, SYNC, управління аудіо на кермі, USB | Наявність |  |

Технічні характеристики, передбачені вищенаведеною таблицею, є мінімальними. Учасник має право за власним вибором пропонувати на торги товар із зазначеними характеристиками або доповнити додатковими опціями понад зазначені.

З метою дотримання законодавства про захист економічної конкуренції, Учасник може враховувати еквівалент або аналог за умов повної відповідності технічних характеристик, тому всі посилання на конкретну марку, виробника, фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, слід читати з виразом «або еквівалент».

Учасник визначає ціну автомобіля, що є предметом закупівлі, з урахуванням усіх своїх витрат, податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені, в тому числі на транспортування до місця поставки, розвантажування, страхування, встановлення додаткового обладнання, проведення лабораторних випробувань та експертних досліджень у випадку поставки неякісного товару тощо.

Учасник гарантує якість автомобіля, що є предметом закупівлі і можливість його експлуатації протягом гарантійного строку. Гарантійний строк експлуатації автомобіля повинен становити не менше 3 (трьох) років або 100 000 км пробігу та міжсервісний інтервал становить не менше  25 000 км або 1 рік.

Учасник гарантує, що запропонований у складі пропозиції автомобіль є новим, технічно справним, комплектуючі та матеріали такі, що не були у вживанні.

Учасник повинен мати обладнання та матеріально-технічну базу, у тому числi власні виробничі потужності та/або центри обслуговування на території України з відповідними умовами для зберігання, гарантійного, сервісного обслуговування  автомобіля, що є предметом закупівлі.

Учасник повинен забезпечити передпродажну підготовку, введення в експлуатацію автомобіля.

Учасник під час поставки товару, що є предметом закупівлі, для підтвердження його якості, повинен надати завірену копію відповідного документа: сертифіката відповідності Державної системи сертифікації УкрСЕПРО або паспорта чи декларації про відповідність/якість або інший документ чинний на дату подання пропозиції.

Учасник у складі тендерної пропозиції надає інформацію за підписом керівника, чи уповноваженої особи учасника та завірена печаткою (за наявності), що містить детальний опис товару, який пропонується учасником у формі Гарантійного листа.

Постачальник по факту поставки товару надає на продукцію всю необхідну технічну документацію (керівництво з експлуатації, формуляр, сервісну книжку на шасі автомобіля, паспорта на обладнання, що входить в комплектацію) українською мовою, тимчасові індивідуальні базові лінійні норми витрат палива розроблені Державтотранс НДІ проектом Мінтрансу України, тощо

________________________________________________________________