# Додаток 2 до Оголошення

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НЕОБХІДНІ ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ,

У ТОМУ ЧИСЛІ ВІДПОВІДНА ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ

Предмет закупівлі: Ворота промислові секційні.

.

Код товару згідно національного класифікатора України ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник», що найбільше відповідає номенклатурній позиції предмета закупівлі: 44220000-8 Столярні вироби.

Товар, що є предметом закупівлі має бути новим, таким, що не був у використанні, за технічними, якісними та кількісними характеристиками повинен відповідати нижче наведеним вимогам.

Усюди в тексті де містяться найменування торгових марок, фірм, патентів, конструкцій, типів, джерело походження чи виробників, слід розуміти «або еквівалент». Еквівалентом вважається обладнання (товар/продукт), яке відповідає технічним характеристикам (вимогам) обладнання, що передбачено технічними вимогами, або краще.

Наявність зазначеного вище обґрунтовується службовою необхідністю, з метою наведення конкретних прикладів для ефективного розуміння предмета закупівлі.

В таблиці дозволяється вказувати найменування еквівалента.

Технічні параметри та характеристики запропонованого учасником «еквіваленту», товару повинні відповідати вимогам, зазначеним в оголошенні, або мати не гірші показники ніж зазначені в цьому оголошенні, більш детально у Таблиці 1.

Місце поставки товару: місто Чернівці, Чернівецька обл., Україна.

Строк поставки товару: по 20.12.2023 року включно.

Якість та комплектність Товару має відповідати вимогам нормативно-технічної документації, яка діє на території України, сертифікату виробника, стандартам якості (сертифікатам якості, сертифікатам відповідності, технічним вимогам) та іншій документації, що встановлює вимоги до якості Товару такого типу. Товар постачається в упаковці та з маркуванням виробника. На індивідуальній упаковці повинно бути таке маркування: найменування товару, номер серії, дата випуску, та інші дані, що передбачені чинним законодавством України.

Учасник гарантує якість Товару, а також наявність технічної документації (гарантійні талони, та/або експлуатаційну документацію тощо), яка входить до комплекту постачання фірми-виробника. Якість Товару повинна відповідати вимогам відповідних діючих нормативних документів (ДСТУ, ТУ тощо).

Товар повинен бути новим, таким що не був у вжитку, не перебуває під забороною відчуження, арештом, не є предметом договорів оренди, застави та іншим засобом забезпечення виконання зобов'язань перед будь-якими фізичними або юридичними особами, державними органами і державою, а також не є предметом будь-якого іншого обтяження чи обмеження, передбаченого законодавством України. У складі свої пропозиції Учасник надає Гарантійний лист.

Транспортні послуги та інші витрати (пакування, завантаження, розвантаження, доставка безпосередньо у приміщення (кабінети) замовника тощо, повинні забезпечуватись за рахунок учасника (переможця).

Таблиця №1

Розділ І

1. ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ

| Сховище 27 №1 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ворота промислові секційні | Ворота промислові секційні (FUA03) 3150х3365 | комплект |  | 1 |  |
|  | Товщина панелі 40 мм | - |  | - |  |
|  | Тип панелі: М-line (широкий паз) | - |  | - |  |
|  | Структура: woodgrain (під дерево) | - |  | - |  |
|  | Колір зовнішній RAL 8014 (коричневий) | кв.м. |  | 10,6 |  |
|  | Колір внутрішній: RAL 9010 (білий) | - |  |  |  |
|  | Тип підйому: Стандартний (h=700 мм) | комплект |  | 1 |  |
|  | Тип керування: Ланцюговий редуктор (4:1) | шт |  | 1 |  |
|  | Товщина металу напрямних: 2,0 мм | комплект |  | 1 |  |
|  | Торсійні пружин (25 000 циклів) | комплект |  | 1 |  |
|  | Захист від обриву пружини | комплект |  | 1 |  |
|  | Захист від обриву троса | комплект |  | 1 |  |
|  | Вбудована хвіртка | комплект |  | 1 |  |
|  | Комплектація: Засувка, ручка, амортизатори | комплект |  | 1 |  |
| Сховище 32 №1 |  |  |  |  |  |
| Ворота промислові секційні | Ворота промислові секційні (FUA03) 3230х3450 | комплект |  | 1 |  |
|  | Товщина панелі 40 мм | - |  | - |  |
|  | Тип панелі: М-line (широкий паз) | - |  | - |  |
|  | Структура: woodgrain (під дерево) | - |  | - |  |
|  | Колір зовнішній RAL 8014 (коричневий) | кв.м. |  | 11,144 |  |
|  | Колір внутрішній: RAL 9010 (білий) | - |  |  |  |
|  | Тип підйому: Стандартний (h=650 мм) | комплект |  | 1 |  |
|  | Тип керування: Ланцюговий редуктор (4:1) | шт |  | 1 |  |
|  | Товщина металу напрямних: 2,0 мм | комплект |  | 1 |  |
|  | Торсійні пружин (25 000 циклів) | комплект |  | 1 |  |
|  | Захист від обриву пружини | комплект |  | 1 |  |
|  | Захист від обриву троса | комплект |  | 1 |  |
|  | Комплектація: Засувка, ручка, амортизатори | комплект |  | 1 |  |
| Сховище 32 №2 |  |  |  |  |  |
| Ворота промислові секційні | Ворота промислові секційні (FUA03) 3230х3450 | комплект |  | 1 |  |
|  | Товщина панелі 40 мм | - |  | - |  |
|  | Тип панелі: М-line (широкий паз) | - |  | - |  |
|  | Структура: woodgrain (під дерево) | - |  | - |  |
|  | Колір зовнішній RAL 8014 (коричневий) | кв.м. |  | 11,144 |  |
|  | Колір внутрішній: RAL 9010 (білий) | - |  |  |  |
|  | Тип підйому: Стандартний (h=650 мм) | комплект |  | 1 |  |
|  | Тип керування: Ланцюговий редуктор (4:1) | шт |  | 1 |  |
|  | Товщина металу напрямних: 2,0 мм | комплект |  | 1 |  |
|  | Торсійні пружин (25 000 циклів) | комплект |  | 1 |  |
|  | Захист від обриву пружини | комплект |  | 1 |  |
|  | Захист від обриву троса | комплект |  | 1 |  |
|  | Вбудована хвіртка | комплект |  | 1 |  |
|  | Комплектація: Засувка, ручка, амортизатори | комплект |  | 1 |  |
| Сховище 32 №3 |  |  |  |  |  |
| Ворота промислові секційні | Ворота промислові секційні (FUA03) 3230х3450 | комплект |  | 1 |  |
|  | Товщина панелі 40 мм | - |  | - |  |
|  | Тип панелі: М-line (широкий паз) | - |  | - |  |
|  | Структура: woodgrain (під дерево) | - |  | - |  |
|  | Колір зовнішній RAL 8014 (коричневий) | кв.м. |  | 11,144 |  |
|  | Колір внутрішній: RAL 9010 (білий) | - |  |  |  |
|  | Тип підйому: Стандартний (h=650 мм) | комплект |  | 1 |  |
|  | Тип керування: Ланцюговий редуктор (4:1) | шт |  | 1 |  |
|  | Товщина металу напрямних: 2,0 мм | комплект |  | 1 |  |
|  | Торсійні пружин (25 000 циклів) | комплект |  | 1 |  |
|  | Захист від обриву пружини | комплект |  | 1 |  |
|  | Захист від обриву троса | комплект |  | 1 |  |
|  | Комплектація: Засувка, ручка, амортизатори | комплект |  | 1 |  |
| Сховище 32 №4,5 |  |  |  |  |  |
| Ворота промислові секційні | Ворота промислові секційні (FUA03) 3230х3500 | комплект |  | 2 |  |
|  | Товщина панелі 40 мм | - |  | - |  |
|  | Тип панелі: М-line (широкий паз) | - |  | - |  |
|  | Структура: woodgrain (під дерево) | - |  | - |  |
|  | Колір зовнішній RAL 8014 (коричневий) | кв.м. |  | 22,61 |  |
|  | Колір внутрішній: RAL 9010 (білий) | - |  |  |  |
|  | Тип підйому: Стандартний (h=650 мм) | комплект |  | 2 |  |
|  | Тип керування: Ланцюговий редуктор (4:1) | шт |  | 2 |  |
|  | Товщина металу напрямних: 2,0 мм | комплект |  | 2 |  |
|  | Торсійні пружин (25 000 циклів) | комплект |  | 2 |  |
|  | Захист від обриву пружини | комплект |  | 2 |  |
|  | Захист від обриву троса | комплект |  | 2 |  |
|  | Вбудована хвіртка | комплект |  | 2 |  |
|  | Комплектація: Засувка, ручка, амортизатори | комплект |  | 2 |  |
| Сховище 32 №6,7,8,9,11,12,13 |  |  |  |  |  |
| Ворота промислові секційні | Ворота промислові секційні (FUA03) 3250х3500 | комплект |  | 7 |  |
|  | Товщина панелі 40 мм | - |  | - |  |
|  | Тип панелі: М-line (широкий паз) | - |  | - |  |
|  | Структура: woodgrain (під дерево) | - |  | - |  |
|  | Колір зовнішній RAL 8014 (коричневий) | кв.м. |  | 79,625 |  |
|  | Колір внутрішній: RAL 9010 (білий) | - |  |  |  |
|  | Тип підйому: Стандартний (h=650 мм) | комплект |  | 7 |  |
|  | Тип керування: Ланцюговий редуктор (4:1) | шт |  | 7 |  |
|  | Товщина металу напрямних: 2,0 мм | комплект |  | 7 |  |
|  | Торсійні пружин (25 000 циклів) | комплект |  | 7 |  |
|  | Захист від обриву пружини | комплект |  | 7 |  |
|  | Захист від обриву троса | комплект |  | 7 |  |
|  | Комплектація: Засувка, ручка, амортизатори | комплект |  | 7 |  |
| Сховище 32 №10 |  |  |  |  |  |
| Ворота промислові секційні | Ворота промислові секційні (FUA03) 3050х3500 | комплект |  | 1 |  |
|  | Товщина панелі 40 мм | - |  | - |  |
|  | Тип панелі: М-line (широкий паз) | - |  | - |  |
|  | Структура: woodgrain (під дерево) | - |  | - |  |
|  | Колір зовнішній RAL 8014 (коричневий) | кв.м. |  | 10,675 |  |
|  | Колір внутрішній: RAL 9010 (білий) | - |  |  |  |
|  | Тип підйому: Стандартний (h=650 мм) | комплект |  | 1 |  |
|  | Тип керування: Ланцюговий редуктор (4:1) | шт |  | 1 |  |
|  | Товщина металу напрямних: 2,0 мм | комплект |  | 1 |  |
|  | Торсійні пружин (25 000 циклів) | комплект |  | 1 |  |
|  | Захист від обриву пружини | комплект |  | 1 |  |
|  | Захист від обриву троса | комплект |  | 1 |  |
|  | Комплектація: Засувка, ручка, амортизатори | комплект |  | 1 |  |
| Сховище 33 №11 |  |  |  |  |  |
| Ворота промислові секційні | Ворота промислові секційні (FUA03) 4000х4080 | комплект |  | 1 |  |
|  | Товщина панелі 40 мм | - |  | - |  |
|  | Тип панелі: М-line (широкий паз) | - |  | - |  |
|  | Структура: woodgrain (під дерево) | - |  | - |  |
|  | Колір зовнішній RAL 8014 (коричневий) | кв.м. |  | 16,32 |  |
|  | Колір внутрішній: RAL 9010 (білий) | - |  |  |  |
|  | Тип підйому: Стандартний (h=405 мм) | комплект |  | 1 |  |
|  | Тип керування: Ланцюговий редуктор (4:1) | шт |  | 1 |  |
|  | Товщина металу напрямних: 2,0 мм | комплект |  | 1 |  |
|  | Торсійні пружин (25 000 циклів) | комплект |  | 1 |  |
|  | Захист від обриву пружини | комплект |  | 1 |  |
|  | Захист від обриву троса | комплект |  | 1 |  |
|  | Комплектація: Засувка, ручка, амортизатори | комплект |  | 1 |  |
| Сховище 32 №12 |  |  |  |  |  |
| Ворота промислові секційні | Ворота промислові секційні (FUA03) 4240х4080 | комплект |  | 1 |  |
|  | Товщина панелі 40 мм | - |  | - |  |
|  | Тип панелі: М-line (широкий паз) | - |  | - |  |
|  | Структура: woodgrain (під дерево) | - |  | - |  |
|  | Колір зовнішній RAL 8014 (коричневий) | кв.м. |  | 17,299 |  |
|  | Колір внутрішній: RAL 9010 (білий) | - |  |  |  |
|  | Тип підйому: Стандартний (h=420 мм) | комплект |  | 1 |  |
|  | Тип керування: Ланцюговий редуктор (4:1) | шт |  | 1 |  |
|  | Товщина металу напрямних: 2,0 мм | комплект |  | 1 |  |
|  | Торсійні пружин (25 000 циклів) | комплект |  | 1 |  |
|  | Захист від обриву пружини | комплект |  | 1 |  |
|  | Захист від обриву троса | комплект |  | 1 |  |
|  | Вбудована хвіртка | комплект |  | 1 |  |
|  | Комплектація: Засувка, ручка, амортизатори | комплект |  | 1 |  |
| Сховище 32 №13 |  |  |  |  |  |
| Ворота промислові секційні | Ворота промислові секційні (FUA03) 4160х4060 | комплект |  | 1 |  |
|  | Товщина панелі 40 мм | - |  | - |  |
|  | Тип панелі: М-line (широкий паз) | - |  | - |  |
|  | Структура: woodgrain (під дерево) | - |  | - |  |
|  | Колір зовнішній RAL 8014 (коричневий) | кв.м. |  | 16,89 |  |
|  | Колір внутрішній: RAL 9010 (білий) | - |  |  |  |
|  | Тип підйому: Стандартний (h=415мм) | комплект |  | 1 |  |
|  | Тип керування: Ланцюговий редуктор (4:1) | шт |  | 1 |  |
|  | Товщина металу напрямних: 2,0 мм | комплект |  | 1 |  |
|  | Торсійні пружин (25 000 циклів) | комплект |  | 1 |  |
|  | Захист від обриву пружини | комплект |  | 1 |  |
|  | Захист від обриву троса | комплект |  | 1 |  |
|  | Комплектація: Засувка, ручка, амортизатори | комплект |  | 1 |  |
| Сховище 32 №14 |  |  |  |  |  |
| Ворота промислові секційні | Ворота промислові секційні (FUA03) 4170х4100 | комплект |  | 1 |  |
|  | Товщина панелі 40 мм | - |  | - |  |
|  | Тип панелі: М-line (широкий паз) | - |  | - |  |
|  | Структура: woodgrain (під дерево) | - |  | - |  |
|  | Колір зовнішній RAL 8014 (коричневий) | кв.м. |  | 17,097 |  |
|  | Колір внутрішній: RAL 9010 (білий) | - |  |  |  |
|  | Тип підйому: Стандартний (h=420 мм) | комплект |  | 1 |  |
|  | Тип керування: Ланцюговий редуктор (4:1) | шт |  | 1 |  |
|  | Товщина металу напрямних: 2,0 мм | комплект |  | 1 |  |
|  | Торсійні пружин (25 000 циклів) | комплект |  | 1 |  |
|  | Захист від обриву пружини | комплект |  | 1 |  |
|  | Захист від обриву троса | комплект |  | 1 |  |
|  | Комплектація: Засувка, ручка, амортизатори | комплект |  | 1 |  |
| Сховище 32 №15 |  |  |  |  |  |
| Ворота промислові секційні | Ворота промислові секційні (FUA03) 4150х4165 | комплект |  | 1 |  |
|  | Товщина панелі 40 мм | - |  | - |  |
|  | Тип панелі: М-line (широкий паз) | - |  | - |  |
|  | Структура: woodgrain (під дерево) | - |  | - |  |
|  | Колір зовнішній RAL 8014 (коричневий) | кв.м. |  | 17,285 |  |
|  | Колір внутрішній: RAL 9010 (білий) | - |  |  |  |
|  | Тип підйому: Стандартний (h=375 мм) | комплект |  | 1 |  |
|  | Тип керування: Ланцюговий редуктор (4:1) | шт |  | 1 |  |
|  | Товщина металу напрямних: 2,0 мм | комплект |  | 1 |  |
|  | Торсійні пружин (25 000 циклів) | комплект |  | 1 |  |
|  | Захист від обриву пружини | комплект |  | 1 |  |
|  | Захист від обриву троса | комплект |  | 1 |  |
|  | Вбудована хвіртка | комплект |  | 1 |  |
|  | Комплектація: Засувка, ручка, амортизатори | комплект |  | 1 |  |
| Сховище 32 №16 |  |  |  |  |  |
| Ворота промислові секційні | Ворота промислові секційні (FUA03) 4250х4100 | комплект |  | 1 |  |
|  | Товщина панелі 40 мм | - |  | - |  |
|  | Тип панелі: М-line (широкий паз) | - |  | - |  |
|  | Структура: woodgrain (під дерево) | - |  | - |  |
|  | Колір зовнішній RAL 8014 (коричневий) | кв.м. |  | 17,425 |  |
|  | Колір внутрішній: RAL 9010 (білий) | - |  |  |  |
|  | Тип підйому: Стандартний (h=375 мм) | комплект |  | 1 |  |
|  | Тип керування: Ланцюговий редуктор (4:1) | шт |  | 1 |  |
|  | Товщина металу напрямних: 2,0 мм | комплект |  | 1 |  |
|  | Торсійні пружин (25 000 циклів) | комплект |  | 1 |  |
|  | Захист від обриву пружини | комплект |  | 1 |  |
|  | Захист від обриву троса | комплект |  | 1 |  |
|  | Комплектація: Засувка, ручка, амортизатори | комплект |  | 1 |  |
| Сховище 32 №17 |  |  |  |  |  |
| Ворота промислові секційні | Ворота промислові секційні (FUA03) 3950х4070 | комплект |  | 1 |  |
|  | Товщина панелі 40 мм | - |  | - |  |
|  | Тип панелі: М-line (широкий паз) | - |  | - |  |
|  | Структура: woodgrain (під дерево) | - |  | - |  |
|  | Колір зовнішній RAL 8014 (коричневий) | кв.м. |  | 16,077 |  |
|  | Колір внутрішній: RAL 9010 (білий) | - |  |  |  |
|  | Тип підйому: Стандартний (h=430 мм) | комплект |  | 1 |  |
|  | Тип керування: Ланцюговий редуктор (4:1) | шт |  | 1 |  |
|  | Товщина металу напрямних: 2,0 мм | комплект |  | 1 |  |
|  | Торсійні пружин (25 000 циклів) | комплект |  | 1 |  |
|  | Захист від обриву пружини | комплект |  | 1 |  |
|  | Захист від обриву троса | комплект |  | 1 |  |
|  | Комплектація: Засувка, ручка, амортизатори | комплект |  | 1 |  |
| Сховище 32 №18 |  |  |  |  |  |
| Ворота промислові секційні | Ворота промислові секційні (FUA03) 3700х4000 | комплект |  | 1 |  |
|  | Товщина панелі 40 мм | - |  | - |  |
|  | Тип панелі: М-line (широкий паз) | - |  | - |  |
|  | Структура: woodgrain (під дерево) | - |  | - |  |
|  | Колір зовнішній RAL 8014 (коричневий) | кв.м. |  | 14,8 |  |
|  | Колір внутрішній: RAL 9010 (білий) | - |  |  |  |
|  | Тип підйому: Стандартний (h=430 мм) | комплект |  | 1 |  |
|  | Тип керування: Ланцюговий редуктор (4:1) | шт |  | 1 |  |
|  | Товщина металу напрямних: 2,0 мм | комплект |  | 1 |  |
|  | Торсійні пружин (25 000 циклів) | комплект |  | 1 |  |
|  | Захист від обриву пружини | комплект |  | 1 |  |
|  | Захист від обриву троса | комплект |  | 1 |  |
|  | Комплектація: Засувка, ручка, амортизатори | комплект |  | 1 |  |
| Сховище 32 №19 |  |  |  |  |  |
| Ворота промислові секційні | Ворота промислові секційні (FUA03) 4100х4000 | комплект |  | 1 |  |
|  | Товщина панелі 40 мм | - |  | - |  |
|  | Тип панелі: М-line (широкий паз) | - |  | - |  |
|  | Структура: woodgrain (під дерево) | - |  | - |  |
|  | Колір зовнішній RAL 8014 (коричневий) | кв.м. |  | 16,4 |  |
|  | Колір внутрішній: RAL 9010 (білий) | - |  |  |  |
|  | Тип підйому: Стандартний (h=430 мм) | комплект |  | 1 |  |
|  | Тип керування: Ланцюговий редуктор (4:1) | шт |  | 1 |  |
|  | Товщина металу напрямних: 2,0 мм | комплект |  | 1 |  |
|  | Торсійні пружин (25 000 циклів) | комплект |  | 1 |  |
|  | Захист від обриву пружини | комплект |  | 1 |  |
|  | Захист від обриву троса | комплект |  | 1 |  |
|  | Комплектація: Засувка, ручка, амортизатори | комплект |  | 1 |  |
| Сховище 32 №20 |  |  |  |  |  |
| Ворота промислові секційні | Ворота промислові секційні (FUA03) 4150х4000 | комплект |  | 1 |  |
|  | Товщина панелі 40 мм | - |  | - |  |
|  | Тип панелі: М-line (широкий паз) | - |  | - |  |
|  | Структура: woodgrain (під дерево) | - |  | - |  |
|  | Колір зовнішній RAL 8014 (коричневий) | кв.м. |  | 16,6 |  |
|  | Колір внутрішній: RAL 9010 (білий) | - |  |  |  |
|  | Тип підйому: Стандартний (h=430 мм) | комплект |  | 1 |  |
|  | Тип керування: Ланцюговий редуктор (4:1) | шт |  | 1 |  |
|  | Товщина металу напрямних: 2,0 мм | комплект |  | 1 |  |
|  | Торсійні пружин (25 000 циклів) | комплект |  | 1 |  |
|  | Захист від обриву пружини | комплект |  | 1 |  |
|  | Захист від обриву троса | комплект |  | 1 |  |
|  | Вбудована хвіртка | комплект |  | 1 |  |
|  | Комплектація: Засувка, ручка, амортизатори | комплект |  | 1 |  |
| Сховище 32 №21 |  |  |  |  |  |
| Ворота промислові секційні | Ворота промислові секційні (FUA03) 4150х4000 | комплект |  | 1 |  |
|  | Товщина панелі 40 мм | - |  | - |  |
|  | Тип панелі: М-line (широкий паз) | - |  | - |  |
|  | Структура: woodgrain (під дерево) | - |  | - |  |
|  | Колір зовнішній RAL 8014 (коричневий) | кв.м. |  | 16,6 |  |
|  | Колір внутрішній: RAL 9010 (білий) | - |  |  |  |
|  | Тип підйому: Стандартний (h=430 мм) | комплект |  | 1 |  |
|  | Тип керування: Ланцюговий редуктор (4:1) | шт |  | 1 |  |
|  | Товщина металу напрямних: 2,0 мм | комплект |  | 1 |  |
|  | Торсійні пружин (25 000 циклів) | комплект |  | 1 |  |
|  | Захист від обриву пружини | комплект |  | 1 |  |
|  | Захист від обриву троса | комплект |  | 1 |  |
|  | Комплектація: Засувка, ручка, амортизатори | комплект |  | 1 |  |
| Сховище 32 №22 |  |  |  |  |  |
| Ворота промислові секційні | Ворота промислові секційні (FUA03) 4070х4000 | комплект |  | 1 |  |
|  | Товщина панелі 40 мм | - |  | - |  |
|  | Тип панелі: М-line (широкий паз) | - |  | - |  |
|  | Структура: woodgrain (під дерево) | - |  | - |  |
|  | Колір зовнішній RAL 8014 (коричневий) | кв.м. |  | 16,28 |  |
|  | Колір внутрішній: RAL 9010 (білий) | - |  |  |  |
|  | Тип підйому: Стандартний (h=430 мм) | комплект |  | 1 |  |
|  | Тип керування: Ланцюговий редуктор (4:1) | шт |  | 1 |  |
|  | Товщина металу напрямних: 2,0 мм | комплект |  | 1 |  |
|  | Торсійні пружин (25 000 циклів) | комплект |  | 1 |  |
|  | Захист від обриву пружини | комплект |  | 1 |  |
|  | Захист від обриву троса | комплект |  | 1 |  |
|  | Комплектація: Засувка, ручка, амортизатори | комплект |  | 1 |  |
| Сховище 32 №23 |  |  |  |  |  |
| Ворота промислові секційні | Ворота промислові секційні (FUA03) 4130х4000 | комплект |  | 1 |  |
|  | Товщина панелі 40 мм | - |  | - |  |
|  | Тип панелі: М-line (широкий паз) | - |  | - |  |
|  | Структура: woodgrain (під дерево) | - |  | - |  |
|  | Колір зовнішній RAL 8014 (коричневий) | кв.м. |  | 16,52 |  |
|  | Колір внутрішній: RAL 9010 (білий) | - |  |  |  |
|  | Тип підйому: Стандартний (h=430 мм) | комплект |  | 1 |  |
|  | Тип керування: Ланцюговий редуктор (4:1) | шт |  | 1 |  |
|  | Товщина металу напрямних: 2,0 мм | комплект |  | 1 |  |
|  | Торсійні пружин (25 000 циклів) | комплект |  | 1 |  |
|  | Захист від обриву пружини | комплект |  | 1 |  |
|  | Захист від обриву троса | комплект |  | 1 |  |
|  | Комплектація: Засувка, ручка, амортизатори | комплект |  | 1 |  |
| Сховище 32 №24 |  |  |  |  |  |
| Ворота промислові секційні | Ворота промислові секційні (FUA03) 3900х4000 | комплект |  | 1 |  |
|  | Товщина панелі 40 мм | - |  | - |  |
|  | Тип панелі: М-line (широкий паз) | - |  | - |  |
|  | Структура: woodgrain (під дерево) | - |  | - |  |
|  | Колір зовнішній RAL 8014 (коричневий) | кв.м. |  | 15,6 |  |
|  | Колір внутрішній: RAL 9010 (білий) | - |  |  |  |
|  | Тип підйому: Стандартний (h=430 мм) | комплект |  | 1 |  |
|  | Тип керування: Ланцюговий редуктор (4:1) | шт |  | 1 |  |
|  | Товщина металу напрямних: 2,0 мм | комплект |  | 1 |  |
|  | Торсійні пружин (25 000 циклів) | комплект |  | 1 |  |
|  | Захист від обриву пружини | комплект |  | 1 |  |
|  | Захист від обриву троса | комплект |  | 1 |  |
|  | Комплектація: Засувка, ручка, амортизатори | комплект |  | 1 |  |

Розділ ІІ

- Всі товари повинні відповідати державним нормам якості, що підтверджується відповідним документом, який надається разом с товаром.

- Поставка товару здійснюється постачальником. Всі витрати по доставці товару покладаються на постачальника (перевезення, навантажувальні-розвантажувальні роботи тощо).

- Виготовлення воріт потребує додаткових технічних замірів за адресою встановлення. Учасник обов’язково повинен провести контрольні заміри перед поданням пропозиції для визначення остаточних розмірів. За результатами проведених замірів, учасник обов’язково складає довідку (акт), підписану учасником, де зазначаються остаточні і конкретні розміри воріт. Дана довідка (акт) подається у складі тендерної пропозиції учасника.

- Поставка товару передбачає надання комплексу супутніх послуг, вартість яких включається у ціну за товар та ціну тендерної пропозиції. Поставка товару супроводжується наступними супутніми послугами (щодо даної вимоги про включення вартості супутніх послуг до вартості товару, подається гарантійний лист від імені учасника):

  - доставка товару до місця поставки, включаючи навантаження, розвантаження, транспортні, експедиційні та інші послуги з доставки;

  - витрати на будь які додаткові матеріали, які можуть бути необхідними для встановлення та налаштування воріт несе Учасник (Постачальник).

- Гарантійний лист, в якому зазначено конкретний термін (строк) гарантійного обслуговування на запропонований Учасником товар.

- Гарантійний лист про те, що товар новий та такий, що не був у використанні та не був відновленим.

В місцях де технічна специфікація містить посилання на стандартні характеристики, технічні регламенти та умови, вимоги, умовні позначення та термінологію, пов’язані з товарами, роботами чи послугами, що закуповуються, передбачені існуючими міжнародними, європейськими стандартами, іншими спільними технічними європейськими нормами, іншими технічними еталонними системами, визнаними європейськими органами зі стандартизації або національними стандартами, нормами та правилами, біля кожного такого посилання вважати вираз «або еквівалент». Таким чином вважається, що до кожного посилання додається вираз «або еквівалент».

Учасник (переможець) при поставці Товару надає наступні документи:

- рахунок, видаткову накладну на Товар; гарантійний талон, інструкцію.

Гарантійний строк експлуатації Товару, що постачається учасником (переможцем), повинен становити не менше гарантійного строку, визначеного виробником товару, але не менше 24 (двадцяти чотирьох) місяців з дати його отримання Замовником, а саме: з дати отримання Товару Замовником, що засвідчується  підписом Замовника на видатковій накладній, та зазначається в документі, що додається до Товару.

При виявленні недоліків у момент приймання–передачі Товару або протягом гарантійного строку, Товар з недоліками повертається Продавцю (Постачальнику) для подальшої заміни на аналогічний товар належної якості.

Товар повинен відповідати вимогам охорони праці, пожежної безпеки та захисту довкілля, мати високу якість матеріалів, використаних для його виготовлення.

Для підтвердження відповідності, у складі своєї пропозиції Учасник повинен обов’язково надати в електронній системі в сканованому (кольорову) вигляді наступні документи, а саме:

- Скановану довідку у довільній формі  про те, що Учасник підтверджує відповідність своєї пропозиції технічним, якісним, кількісним характеристикам до предмета закупівлі, технічним вимогам та іншим вимогам до предмету закупівлі, що містяться в Оголошені, в т.ч. Додатку 2 (таблиця 1) оголошення, а також підтверджує можливість поставки та монтажу товару, у відповідності до вимог, визначених згідно з умовами Оголошення та проєктом договору».

- Скановану довідку у довільній формі про те, що постачальник НЕ є юридичною особою - резидентом російської федерації/республіки білорусь, НЕ є юридичною особою, створеною та/або зареєстрованою відповідно до законодавства російської федерації/республіки білорусь, та/або НЕ є юридичною особою, кінцевим бенефіціарним власником (власником) якої є резидент (резиденти) російської федерації/республіки білорусь, або НЕ є фізичною особою (фізичною особою - підприємцем) - резидентом російської федерації/республіки білорусь, або НЕ є суб’єктом господарювання, що здійснює продаж товарів, робіт, послуг походженням з російської федерації/республіки білорусь (за винятком товарів, робіт та послуг, необхідних для ремонту та обслуговування товарів, придбаних до набрання чинності постановою Кабінету Міністрів України від 11 листопада 2022 р. № 1275 «Деякі питання здійснення оборонних закупівель на період дії правового режиму воєнного стану», із змінами).

- Скановану довідку у довільній формі, яким учасник підтверджує, що запропонований ним товар, відповідно до умов цієї закупівлі, має походження НЕ з російської федерації/республіки білорусь, та НЕ підпадає під заборону ввезення згідно постанови Кабінету Міністрів України від 09.04.2022 № 426 «Про застосування заборони ввезення товарів з російської федерації», із змінами.