Додаток 2

до тендерної документації

Інформація про технічні, якісні та інші характеристики предмета закупівлі

Вилковий автонавантажувач 
(ДК 021:2015 - 42410000-3: Підіймально-транспортувальне обладнання (42415110-2 ‒ Вилкові автонавантажувачі)).

| Характеристика | Од.вим. |  |
| --- | --- | --- |
| тип приводу |  | дизель |
| Положення оператора |  | сидяче |
| Вантажопідйомність (при центрі ваги вантажу 500мм) | кг | Не менше 3000 |
| Вантажопідйомність (при центрі ваги вантажу 600мм) | кг | Не менше 2 750 |
| Відстань від осі передніх коліс до спинки вил | мм | 470-490 |
| Колісна база | мм | 1 700 |
| Вага та навантаження |
| Загальна вага | кг | Не менше 4 350 |
| Навантаження на вісь (стандартна модель) | З вантажем | Перед. | кг | Не менше До 6 460 |
|  |  | Задн. | кг | Не менше 880 |
|  | Без вантажу | Перед. | кг | Не менше 1 750 |
|  |  | Задн. | кг | Не менше 2 600 |
| Шини |
| Тип коліс |  | пневматичні |
| Розмір коліс | Перед. | 28x9-15-12PR |
|  | Задн. | 6.50-10-10PR |
| Число коліс | Перед/зад. (х – ведущие) |  | 2х/2 |
| Розміри |
| Нахил щогли | Вперед/назад | град. | Не менше 6 / 12 |
| Висота по захисному даху | мм | Не більше 2 100 |
| Довжина зі стандартними вилами | мм | Не більше 3 850 |
| Довжина до спинки вил | мм | Не більше 2 750 |
| Ширина, по колесах | мм | Не більше 1 225 |
| Розмір вил (товщина/ширина/довжина) орієнтовно +/- 5мм | мм | 45 / 125 / 1070 |
| Кліренс | під щоглою | мм | Не менше 135 |
|  | під центром колісної бази | мм | Не менше 190 |
| Радіус повороту | мм | Не більше 2 480 |
| Мачта двухсекційна Н=3000 мм |
| Висота підйому вил | мм | Не менше 3 000 |
| Висота складеної щогли | мм | Не більше 2 120 |
| Висота піднятої щогли з вантажними гратами / без вантажних ґрат | мм | Не менше 3 730 / 4 185 |
| Повний вільний хід каретки вил | мм | - |
| Характеристики продуктивності |
| Швидкість руху | з вантажем | км/ч | Не менше 15,0 |
|  | без вантажу | км/ч | Не менше 18,0 |
| Швидкість підйому | з вантажем | мм/с | Не менше 420 |
|  | без вантажу | мм/с | Не менше 450 |
| Швидкість опускання | з вантажем | мм/с | Не менше 400 |
|  | без вантажу | мм/с | Не менше 450 |
| Робоче гальмо, ножний |  | гідравлічний |
| Гальмо стоянки, ручне |  | механічний |
| Рульова система |  | гідропідсилення |
| Інші характеристики |
| Робочий тиск для вантажного обладнання | кг/см3 | Не менше 180 |
| Об'єм паливного бака | л | 70-80 |
| Трансмісія |  | АКПП |

| Двигун дизельний |
| --- |
| Модель двигуна |  |  |
| номінальна потужність | кВт/л.с.-об. | Не менше 37 - 2650 |
| Макс. крутний момент / про. за хв. | кгм/об | Не менше 148 / 1800-1900 |
| Кількість циліндрів, об'єм двигуна | см3 | Не менше 4 / 2540 |
| Додатковий повітряний фільтр | один | виведен з під капотного простору |

Товар повинен бути новим, тобто таким що не був у використанні!

Гарантійні зобов’язання на навантажувач складає  не менш 36 місяців.

Сервісні роботи, технічні роботи, шиномонтаж навантажувача повинні виконуватись Постачальником на території Замовника.

Товар, що постачається не перебуває у податковій заставі, не є під арештом, не є предметом іншого обтяження. Товар є новим, таким що не був у вжитку, терміни та умови його зберігання не порушені.

Пропозиція, яка містить товар, що суттєво відрізняється від вимог замовника, зазначеними в оголошенні не розглядається та не акцептується.

Передача товару Постачальником (Учасником) та його приймання представником Замовника здійснюється у місці поставки товару за адресою: вул. Центральна, буд127,смт. Губиниха, Новомосковський район, Дніпропетровська область, Україна, 51250. Доставка Товару до місця поставки Товару та його вивантаження у місці поставки здійснюється за рахунок Постачальника (Учасника).

Фактом подання тендерної пропозиції учасник підтверджує відповідність своєї пропозиції технічним, якісним, кількісним, функціональним характеристикам до предмета закупівлі, у тому числі технічній специфікації (опису предмета закупівлі) та іншим вимогам до предмета закупівлі, що містяться в тендерній документації та цьому додатку, згідно з умовами тендерної документації.

Документи які повинні бути надані Посточальником (Учасником) з Вилковий автонавантажувачем :

1 – Рахунок

2- Видаткова накладна

3- Інструкція з експлуатації (на українській мові)

4 – Паспорт та декларацію про відповідність «Про затвердження Технічного регламенту безпеки машин», затвердженому постановою КМУ від 30.01.2013 року №62.