ДОДАТОК № 2

до тендерної документації

Технічна специфікація

Учасники процедури закупівлі повинні надати в складі тендерної пропозицій документи, які підтверджують відповідність пропозиції учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі, а саме:

- Довідка в якій учасник торгів зазначає детальний опис товару за наступним взірцем:

| Назва товару | Виробник, країна | Реєстраційне посвідчення №/декларація/паспорт якості |
| --- | --- | --- |

2)Учасник повинен надати гарантійний лист, про те, що він  включає в ціну товару: транспортування товару,  навантаження, розвантаження товару з занесенням на склад Замовника (надати гарантійний лист).

3) На підтвердження можливості поставити товар Учасник повинен надати оригінал листа виробника (представництва, філії виробника – якщо їх відповідні повноваження поширюються на територію України), або представника, дилера, дистриб'ютора, яким підтверджується можливість поставки Учасником товару, який є предметом даної процедури закупівлі, у кількості, та в терміни, визначені цією Документацією та пропозицією Учасника.

4) Запропоновані Учасником товари повинні бути зареєстровані в Україні та/або дозволені для введення в обіг та/або експлуатацію (застосування) відповідно до законодавства. Ця вимога засвідчується  сканованою копією декларації про відповідність або копіями документів за результатами проходження процедури оцінки відповідності згідно вимог технічного регламенту.

5)Учасник повинен надати гарантійний лист про те, що залишковий термін придатності товару на момент поставки має становити не менш ніж 80% від загального терміну придатності, встановленого виробником.

6) Упаковка, у якій буде постачатися товар  має відповідати тій, що зареєстрована в Україні у встановленому порядку, а умови зберігання під час транспортування мають бути забезпечені постачальником згідно інструкції щодо застосування (надати гарантійний лист).

7) Сертифікати якості, паспорти якості надаються на кожну поставку, та мають відповідати вимогам Технічних регламентів Постанови КМУ № 753  від 02.10.2013р. (надати гарантійний лист).

8) В разі подачі еквіваленту товару, що запропонований Замовником в медико-технічних вимогах, учасник подає порівняльну характеристику запропонованого ним товару та товару, що визначена в МТВ з відомостями щодо відповідності  вимогам Замовника.

| № | Найменування | НК 024: 2019 | Медико-технічні характеристики | Од. вим. | К-сть |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Шприц ін'єкційний 3-х компонентний одноразовий стерильний 2 мл з голкою, 23G (0,6x30 мм) | 47017 Шприц загального призначення, разового застосування | Повинен бути для проведення внутрішньовенних та/або внутрішном`язових ін’єкцій. Повинен мати з`ємну голку з ковпачком. Повинен бути трьохкомпонентним. Повинен бути об'ємом 2,0 мл. Повинен мати прозорий циліндр. Повинен мати чітку, стійку до стирання шкалу. Повинен мати поршень з плунжером. Повинен мати стопорне кільце. Повинен мати атравматичну голку з трьохгранною заточкою. Повинен мати конус з типом з'єднання Luer slip (луер сліп). Повинен бути циліндр виготовлений з гомополімера поліпропілена. Повинен мати металеву голку. Повинен мати розмір голки 0,6х30мм. Повинен бути стерильним, нетоксичним та апірогенним. Повинен бути для одноразового використання. Повинен мати індивідуальне пакування. | шт | 80000 |
| 2. | Шприц ін'єкційний 3-х компонентний одноразовий стерильний 5 мл з голкою, 22 G (0.7*40 мм) | 47017 Шприц загального призначення, разового застосування | Повинен бути для проведення внутрішньовенних та/або внутрішном`язових ін’єкцій. Повинен мати з`ємну голку з ковпачком. Повинен бути трьохкомпонентним. Повинен бути об'ємом 5,0 мл. Повинен мати прозорий циліндр. Повинен мати чітку, стійку до стирання шкалу. Повинен мати поршень з плунжером. Повинен мати стопорне кільце. Повинен мати атравматичну голку з трьохгранною заточкою. Повинен мати конус з типом з'єднання Luer slip (луер сліп). Повинен бути циліндр виготовлений з гомополімера поліпропілена. Повинен мати металеву голку. Повинен мати розмір голки 0,7х40мм. Повинен бути стерильним, нетоксичним та апірогенним. Повинен бути для одноразового використання. Повинен мати індивідуальне пакування. | шт | 100 000 |
| 3. | Шприц ін'єкційний 3-х компонентний одноразовий стерильний 10 мл з голкою, 21 G (0.8*40 мм) | 47017 Шприц загального призначення, разового застосування | Повинен бути для проведення внутрішньовенних та/або внутрішном`язових ін’єкцій. Повинен мати з`ємну голку з ковпачком. Повинен бути трьохкомпонентним. Повинен бути об'ємом 10,0 мл. Повинен мати прозорий циліндр. Повинен мати чітку, стійку до стирання шкалу. Повинен мати поршень з плунжером. Повинен мати стопорне кільце. Повинен мати атравматичну голку з трьохгранною заточкою. Повинен мати конус з типом з'єднання Luer slip (луер сліп). Повинен бути циліндр виготовлений з гомополімера поліпропілена. Повинен мати металеву голку. Повинен мати розмір голки 0,8х40мм. Повинен бути стерильним, нетоксичним та апірогенним. Повинен бути для одноразового використання. Повинен мати індивідуальне пакування. | шт. | 90 000 |
| 4. | Шприц ін'єкційний 3-х компонентний одноразовий стерильний 20 мл з голкою, 21 G (0.8*40 мм) | 47017 Шприц загального призначення, разового застосування | Повинен бути для проведення внутрішньовенних та/або внутрішном`язових ін’єкцій. Повинен мати з`ємну голку з ковпачком. Повинен бути трьохкомпонентним. Повинен бути об'ємом 20,0 мл. Повинен мати прозорий циліндр. Повинен мати чітку, стійку до стирання шкалу. Повинен мати поршень з плунжером. Повинен мати стопорне кільце. Повинен мати атравматичну голку з трьохгранною заточкою. Повинен мати конус з типом з'єднання Luer slip (луер сліп). Повинен бути циліндр виготовлений з гомополімера поліпропілена. Повинен мати металеву голку. Повинен мати розмір голки 0,8х40мм. Повинен бути стерильним, нетоксичним та апірогенним. Повинен бути для одноразового використання. Повинен мати індивідуальне пакування. | шт. | 120 000 |
| 5 | Система для вливання інфузійних розчинів одноразова Luer Slip, з металевим шипом | 43324 Система для переливання рідин загального призначення | Повинні використовуватись для внутрішньовенного вливання інфузійних розчинів. Повинні мати довжину трубки – не менше 1600 мм. Повинні мати тип з’єднання Luer slip (луер сліп) Повинні мати роликовий регулятор швидкості потоку. Повинні мати металеву голку, розміром не менше 0,8 х40мм. Повинні мати повітровід, що складається з металевої голки та повітряного клапана виготовлено з металу та поліпропілену Повинні мати трубку системи виготовлену з полівінілхлориду. Повинні мати гумовий перехідник між трубкою та ін’єкційною голкою. Повинні бути стерильними, апірогеними та нетоксичним в індивідуальному пакуванні Повинні бути для одноразового використання. | шт | 60 000 |
| 6. | Система для переливання крові, кровозамінників та інфузійних розчинів, одноразова Luer Slip, з металевим шипом | 43324 Система для переливання рідин загального призначення | Повинні використовуватись для внутрішньовенного переливання крові. Повинні мати довжину трубки – не менше 1600 мм. Повинні мати тип з’єднання Luer slip (луер сліп). Повинні мати фільтр для запобігання проникнення небажаних компонентів. Повинні мати роликовий регулятор швидкості потоку. Повинні мати металеву голку, не менше 1,2*40мм. Повинні мати повітровід, що складається з металевої голки та повітряного клапана виготовлено з металу та поліпропілену. Повинні мати трубку системи виготовлену з полівінілхлориду. Повинні мати гумовий перехідник між трубкою та ін’єкційною голкою. Повинні бути стерильними, апірогеними та нетоксичними в індивідуальній упаковці. Повинні бути для одноразового використання. | шт | 600 |
| 7 | Голка для спінальної анестезії G20 0,9 х 88 мм | 35212 Голка спінальна, одноразового застосування | Голка зі зрізом типу Квінке для діагностичних та терапевтичних люмбальних пункцій, спінальної анестезії. Склад: голка з нержавіючої сталі з тригранною заточкою Квінке, прозорий рифлений павільйон, мандрен з кольоровим маркуванням ручки та вказівником положення зрізу. Використовувані матеріали - Поліпропілен, поліетилен, стиренбутадіен, нержавіюча сталь. Розміри G 20 x 3 1/2”, 0.9 x 88 мм жовтий | шт | 1000 |
| 8 | Голка для спінальної анестезії G22 0,70 х 88 мм | 35212 Голка спінальна, одноразового застосування | Голка зі зрізом типу Квінке для діагностичних та терапевтичних люмбальних пункцій, спінальної анестезії. Склад: голка з нержавіючої сталі з тригранною заточкою Квінке, прозорий рифлений павільйон, мандрен з кольоровим маркуванням ручки та вказівником положення зрізу. Використовувані матеріали - Поліпропілен, поліетилен, стиренбутадіен, нержавіюча сталь. Розміри 0,70 х 88 мм, G22 х 3 1/2 дюйма чорна | шт | 1000 |
| 9 | Краник 3-ходовий з поворотним фіксатором, | 35375 Кран | Технічні характеристики: Корпус виготовлений з прозорого поліпропілену Стерильно, апірогенно, нетоксичний; Для одноразового використання. Індивідуальаня упаковка. Коннектори Луер і Луер-Лок із захисними ковпачками Рухливість в осьовому і радіальному напрямках на 360° Кольорова поворотна лопасть зі стрілками напрямку потоку Для тиску до 4,5 бар (65 фунтів на квадратний дюйм) | шт | 100 |
| 10 | Комплект для епідуральної анестезії | 34842 Набір для епідуральної анестезії, який не містить лікарських засобів | Набір пристосувань для виконання епідуральної анестезії. Склад: Епідуральна голка з заточкою Туохі Ø 20G/0,90 х 50 мм з позначками по зовнішній поверхні кожні пів-сантиметра, рифленим прозорим павільйоном та упорними планками(крильцями) для зручного утримання в руках, пластиковий мандрен жовтого кольору з покажчиком положення зрізу голки, Катетер Perifix® ONE G24 з 6-ма боковими отворами і не мiстить пластифiкаторiв та латексу, з'єднувальна Муфта катетера Perifix® працює за принципом "натисни i готово", Фільтр Perifix® 0,2 мкм стiйкий до тиску 7 бар, Шприц втрати опору Perifix® L.O.R. 10 мл без латексу, наклейка EPIDURAL на катетер для маркування. трикомнонентний шприц 3 мл з конектором типу Луер-Лок, наклейка Pin Pad для фіксації антибактеріального фільтра. Використовувані матеріали: Поліетилен (РЕ), полікарбонат (РС), полістерол (PS), поліамід (РА), поліпропілен (РР), акрилонітробутадіенстирол (ABS), нержавіюча сталь | шт | 20 |
| 11 | Набори для катетеризації | 61594 Набір для катетеризації центральних вен, короткочасного використання | Набір для катетеризації центральних вен з одноканальним катетером Одноканальний рентгенконтрасний поліуретановий катетер з маркуванням по довжині в см, м’яким кінчиком і з’єднанням Луер-лок та ковзаючим затискачем. довжина катетера 20 см, Швидкість до 85 мл/хв. Пункційна голка G18 х 70 мм, профільований прозорий павільйон, Луер-лок. Дилятатор пластиковий. Провідник з Нітінолу гнучкий з маркуванням по довжині, з м’яким J-образним кінчиком, в диспенсері, довжиною 50 см. Рухомі крильця з 2-ма отворами для фіксації лігатурою. Заглушка жовтого кольору In-Stopper з силіконовою мембраною зі з’єднанням Луер-лок. Призначення: Катетеризація центральних вен за методикою Сельдінгера Матеріал катетеру рентген контрастний поліуретан | шт | 150 |
| 12 | Шприц для шприцевих насосів 50 мл з голкою | 47017 Шприц загального призначення, разового застосування | Шприц трьох-компонентний для шприцевих насосів 50 мл з мінімальним залишковим об’ємом з аспіраційною голкою (2.0 х 30 мм) для набору медикаменту та з’єднанням Луер-Лок. Використовувані матеріали Циліндр та поршень шприцу виготовлені з поліпропілену Накладка поршню, що не містить латексу, з двома ущільнюючими кільцями | шт | 300 |
| 13 | Інтродюсер | 58865 Набір для введення судинного катетера | Призначений для введення або/та заміни катетерів або ендокавітальних електродів шляхом трансфеморального доступу. До набору входять наступні елементи: інтрод'юсер з клапаном довжиною 110 мм та діаметром 7F; сталева ангіографічна голка діаметром 18G; сталевий провідник типу «J» діаметром .035" довжиною 40 см; дилататор діаметром 7F. Інтрод'юсер має боковий порт, що може бути використаний як додаткова інфузійна лінія. Має гемостатичний силіконовий клапан, що дозволяє уникнути повітряної емболії та крововтрати під час маніпуляції. Боковий порт оснащений трьохходовим краником на кінці з конектором типу Луер-Лок та двома заглушками. Корпус краника - прозорий з прямоточними каналами, має позначення напрямку потоку в вигляді стрілок, обертається на 360 градусів. Подовжувальна трубка, що приєднана до бокового порту є гнучкою та прозорою для візуалізації потоку. Колір конектора (кольорове маркування) – помаранчевий. Провідник виготовлено зі сталі є гнучким, резистентним до перегину, знаходиться в круглому футлярі з направлювачем та упором для пальця. Ангіографічна голка є тонкостінною, має овальний зріз, профільований прозорий павільйон, оснащена захисним ковпачком. Набір є стерильним (стерилізований етиленоксидом), нетоксичним та апірогенним. Призначений для одноразового використання. Має індивідуальне пакування. | компл. | 100 |
| 14 | Шприц ін’єкційний 3-х компонентний одноразовий стерильний 10 мл Luer Lock з голкою, 21 G (0.8*50 мм) | 47017 Шприц загального призначення, разового застосування | Повинен бути для проведення внутрішньовенних та/або н.латекс`язових н.’єкцій Повинен мати з`ємну голку з ковпачком. Повинен бути трьохкомпонентним. Повинен бути об’ємом 10,0 мл. Повинен мати прозорий циліндр. Повинен мати чітку, стійку до стирання шкалу. Повинен мати поршень з плунжером. Повинен мати стопорне кільце. Повинен мати атравматичну голку з трьохгранною заточкою. Повинен мати конус з типом з’єднання Luer Lock Повинен бути циліндр виготовлений з гомополімера поліпропілена. Повинен мати металеву голку. Повинен мати розмір голки 0,8x50мм. Повинен бути стерильним, нетоксичним та апірогенним. Повинен бути для одноразового використання. Повинен мати індивідуальне пакування. | Шт | 500 |
| 15 | Шприц ін’єкційний 3-х компонентний одноразовий стерильний 20 мл Luer Lock з голкою, 21 G (0.8*50 мм) | 47017 Шприц загального призначення, разового застосування | Повинен бути для проведення внутрішньовенних та/або н.латекс`язових н.’єкцій Повинен мати з`ємну голку з ковпачком. Повинен бути трьохкомпонентним. Повинен бути об’ємом 20,0 мл. Повинен мати прозорий циліндр. Повинен мати чітку, стійку до стирання шкалу. Повинен мати поршень з плунжером. Повинен мати стопорне кільце. Повинен мати атравматичну голку з трьохгранною заточкою. Повинен мати конус з типом з’єднання Luer Lock Повинен бути циліндр виготовлений з гомополімера поліпропілена. Повинен мати металеву голку. Повинен мати розмір голки 0,8x50мм. Повинен бути стерильним, нетоксичним та апірогенним. Повинен бути для одноразового використання. Повинен мати індивідуальне пакування. | Шт | 500 |
| 16 | Шприц ін’єкційний 3-х компонентний одноразовий стерильний 5 мл Luer Lock з голкою, 22 G (0.7*50 мм) | 47017 Шприц загального призначення, разового застосування | Повинен бути для проведення внутрішньовенних та/або н.латекс`язових н.’єкцій Повинен мати з`ємну голку з ковпачком. Повинен бути трьохкомпонентним. Повинен бути об’ємом 5,0 мл. Повинен мати прозорий циліндр. Повинен мати чітку, стійку до стирання шкалу. Повинен мати поршень з плунжером. Повинен мати стопорне кільце. Повинен мати атравматичну голку з трьохгранною заточкою. Повинен мати конус з типом з’єднання Luer Lock Повинен бути циліндр виготовлений з гомополімера поліпропілена. Повинен мати металеву голку. Повинен мати розмір голки 0,7x50мм. Повинен бути стерильним, нетоксичним та апірогенним. Повинен бути для одноразового використання. Повинен мати індивідуальне пакування. | Шт | 500 |
| 17 | Система для вливання інфузійних розчинів одноразова Luer Lock, з металевим шипом, з без латексним ін’єкційним вузлом та додатковим ін’єкційним портом | 43324 Система для переливання рідин загального призначення | Повинні використовуватись для внутрішньовенного вливання інфузійних розчинів. Повинні мати тип з’єднання Luer Lock (луер лок) Повинні мати роликовий регулятор швидкості потокуПовинні мати металеву голку, розміром не менше 0,8 х40мм. Повинні мати н.латексний н.’єкційний вузол та додатковим н.’єкційним портом Швидкість потоку від 1000 мл/10m Повинні мати повітровід, що складається з металевої голки та повітряного клапана виготовлено з поліпропілену Повинні мати трубку системи виготовлену з полівінілхлориду. Повинні мати гумовий перехідник між трубкою та н.’єкційною голкою. Повинні бути стерильними, апірогеними та нетоксичним в індивідуальному пакуванні Повинні бути для одноразового використання. | шт | 100 |
| 18 | Зонд назогастральний 15 (довжина 1200мм) | 38561 Зонд назогастральний / орогастральний | Зонд назогастральний використовується в гастроентерології для діагностування хвороб шлунка шляхом викачування його вмісту, промивання шлунка, ентерального харчування. Виготовлено з прозорого термопластичного нетоксичного полімеру; Довжина 1200мм; Адаптер Жане на проксимальному кінці. Закритий дистальний кінець має заокруглену форму; 2 бокових отвори на дистальному кінці; Мітки довжини для візуального контролю глибини введення; Рентгеноконтрастна смуга вздовж усієї трубки; Стерилізований оксидом етилену. Зовнішній діаметр (мм) – 5,0 Колір адаптера - помаранчевий | шт | 100 |
| 19 | Зонд назогастральний 18 (довжина 1200мм) | 38561 Зонд назогастральний / орогастральний | Зонд назогастральний використовується в гастроентерології для діагностування хвороб шлунка шляхом викачування його вмісту, промивання шлунка, ентерального харчування. Виготовлено з прозорого термопластичного нетоксичного полімеру; Довжина 1200мм; Адаптер Жане на проксимальному кінці. Закритий дистальний кінець має заокруглену форму; 2 бокових отвори на дистальному кінці; Мітки довжини для візуального контролю глибини введення; Рентгеноконтрастна смуга вздовж усієї трубки; Стерилізований оксидом етилену. Зовнішній діаметр (мм) – 6,0 Колір адаптера - червоний | шт | 100 |

Примітка:

Уразі, коли в описі предмета закупівлі містяться посилання на конкретні торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, то разом з цим враховувати вираз "або еквівалент"

В зв’язку із збройною агресією росії проти України товари російського та білоруського виробництва  Замовником розглядатись не будуть!!!!