# Додаток 2

# до тендерної документації

МРЦ МВС України

«Перлина Прикарпаття»

щодо закупівлі

столярних виробів ( вікон )

код ДК 021:2015 – 44220000-8

# ІНФОРМАЦІЯ

# про ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ та ІНШІ характеристики

# предмета закупівлі «Столярні вироби ( вікна )»

# ( ДК 021:2015 – 44220000-8 )

____________________________________________________________________,

(повна юридична назва Учасника)

# вивчивши тендерну документацію, надає свою технічну інформацію щодо участі  у відкритих торгах на закупівлю

# «Столярні вироби ( вікна )»

# ( ДК 021:2015 – 44220000-8 )

Металопластикова конструкція 2510*760 – 4 шт.

Армування  Steko 7S, (71 мм), Білий, Рама 60 мм, СІРА ГУМА Арм. - стандарт 1,2 мм

Фурнітура \П/В БД AXOR K-3\ , відхильно-ухильна

Коефіцієнт опору теплопередачі Приведений опір теплопередачі R=0.72 м2 *С/Вт,

Склопакет 4х10х4х10х4i

Металопластикова конструкція 1690*920 – 4 шт.

Армування  Steko 7S, (71 мм), Білий, Рама 60 мм, СІРА ГУМА Арм. - стандарт 1,2 мм

Коефіцієнт опору теплопередачі Приведений опір теплопередачі R=0.62 м2 *С/Вт

Склопакет 4х10х4х10х4i

Додаткові елементи  Н-з'єднувач 4/7S Білий, Арм 1,5  13*80 /Н-з'єд 2000/4000/7000/8000/

Металопластикові двері 2050*1140 – 2 шт.

Профіль : Steko S 500, (60 мм), ДВ ВХ, Т-стулка 105, Білий, СІРА ГУМА Арм. Квадрат 1,5 мм

Коефіцієнт опору теплопередачі Приведений опір теплопередачі R=0.76 м2 *С/Вт

Склопакет ТП біла 24мм

Фурнітура \Дв. Вх. Оф. ручка ПРЯМА 500 (Steko)_105\,  H хром – 2 шт

З шт завіси Roto,

ПРИМІТКА: без порога, зазор 15 мм!

Металопластикові двері 2050*1140 – 1 шт.

Профіль : Steko S 500, (60 мм), ДВ ВХ, Т-стулка 105, Білий, СІРА ГУМА Арм. Квадрат 1,5 мм

Коефіцієнт опору теплопередачі Приведений опір теплопередачі R=0.76 м2 *С/Вт

Склопакет ТП біла 24мм

Фурнітура \Дв. Вх. Оф. ручка ПРЯМА 500 (Steko)_105\,  H хром – 2 шт

З шт  завіси Roto,

ПРИМІТКА: без порога, зазор 15 мм!

Металопластикові двері 2190*1050 – 1 шт.

Профіль : Steko S 500, (60 мм), ДВ ВХ, Т-стулка 105, Білий, СІРА ГУМА Арм. Квадрат 1,5 мм

Коефіцієнт опору теплопередачі Приведений опір теплопередачі R=0.76 м2 *С/Вт

Склопакет 4дзеркало x16x4 дзеркало

Фурнітура \Дв. Вх. Оф. ручка ПРЯМА 500 (Steko)_105\,  H хром – 2 шт

З шт  завіси Roto,

ПРИМІТКА: без порога, зазор 15 мм!

Металопластикові двері 2050*1140 – 1 шт.

Профіль : Steko S 500, (60 мм), ДВ ВХ, Т-стулка 105, Білий, СІРА ГУМА Арм. Квадрат 1,5 мм

Коефіцієнт опору теплопередачі Приведений опір теплопередачі R=0.76 м2 *С/Вт

Склопакет ТП біла 24мм

Фурнітура \Дв. Вх. Оф. ручка ПРЯМА 500 (Steko)_105\,  H хром – 2 шт

З шт завіси Roto,

ПРИМІТКА: без порога, зазор 15 мм!

Металопластикова конструкція 2740*1070 – 1 шт.

Профіль:  Steko S 500, (60 мм), ДВ ВХ, Т-стулка 105, Білий, СІРА ГУМА Арм. Квадрат 1,5 мм

Фурнітура \П/В БД AXOR K-3\ ,

Коефіцієнт опору теплопередачі Приведений опір теплопередачі R=0.72 м2 *С/Вт,

Склопакет 4х10х4х10х4i , ТП біла 24 мм

Фурнітура \Дв. Вх. Оф. ручка ПРЯМА 500 (Steko)_105\,  H хром – 2 шт

З шт завіси Roto,

ПРИМІТКА: без порога, зазор 15 мм!

Металопластикова конструкція 2740*270 – 1 шт.

Профіль:  Steko S 500, (60 мм), ДВ ВХ, Т-стулка 105, Білий, СІРА ГУМА Арм. Квадрат 1,5 мм

Коефіцієнт опору теплопередачі Приведений опір теплопередачі R=0.72 м2 *С/Вт,

Склопакет 4х10х4х10х4i , ТП біла 24 мм

ПРИМІТКА: Арм  20х50 1,5мм (Н з'єд S500), Н-з'єднувач S500 білий

Склопакет 1287*887 – 4 шт.

Однокамерний 4-16-4I

Шумоізоляція Приведений опір теплопередачі R=0.58 м2 *С/Вт

Склопакет 1257*647 –3 шт.

Однокамерний 4-16-4I

Шумоізоляція Приведений опір теплопередачі R=0.58 м2 *С/Вт

Склопакет 1127*687 – 3 шт.

Однокамерний 4-16-4I

Шумоізоляція Приведений опір теплопередачі R=0.58 м2 *С/Вт

Поріг дерев’яний  матеріал ясен або бук – 75 шт.

Дотягувач з фіксацією – 6 шт.

Всі посилання на конкретну марку, виробника, фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, слід читати з виразом „або еквівалент”.

Інші вимоги

Всі розміри є приблизні, а тому для проведення контрольних замірів на місці встановлення для правильного розуміння та уникнення в подальшому суперечностей  для учасника є обов’язковим. За результатами проведення контрольних замірів між представником учасника та замовником складається відповідний акт (оформлення акту покладається на замовника), який підтверджує проведення контрольних замірів та розуміння учасником специфіки та об’єму демонтажу та встановлення. Скановану копію наведеного акту учасник подає у складі своєї тендерної пропозиції. Не подання акту буде підставою для відхилення учасника.

Товар, що є предметом закупівлі повинен відповідати екологічним нормам, бути  новим (такими що не був у використанні), непошкодженим, належна якість якого відповідає умовам, встановленим чинним законодавством України,  мати високу надійність і безпеку в процесі експлуатації, без дефектів.

При виявленні Замовником дефектів Товару,  Постачальник повинен замінити товар в асортименті та кількості, вказаній в заявці Замовника в найкоротші терміни.

Поставка товару здійснюється окремими партіями, відповідно до наданого Замовником  замовлення на поставку Товару. Замовлення на поставку відповідної партії Товару подається Замовником у письмовій формі власноручно або електронним зв’язком, або/чи в усній формі (по телефону).

Неякісний товар підлягає обов’язковій заміні, але всі витрати пов’язані із заміною товару несе Постачальник. Товар при поставці повинен супроводжуватись видатковою накладною.

Забороняється надавати пропозиції на Товар виробництва  Російської Федерації та Республіки Білорусь.

У вартість товару включаються витрати на уточнення розмірів конструкцій (попередній замір перед виготовленням) та всі супутні витрати Учасника, пов’язані з даною закупівлею (тара та упаковка, транспортування, завантаження і розвантаження товару, вивіз сміття при демонтажі і монтажі конструкцій, демонтаж, монтаж, у приміщенні Замовника, страхування, сплата податків, митних зборів тощо).

Поставка товару включає в себе комплекс супутніх послуг, а саме:

- уточнюючі заміри кожного дверного, віконного  проєму;

- доставку товару до місця поставки (встановлення), включаючи завантаження, розвантаження, транспортні, та інші послуги пов’язані з доставкою;

- демонтаж старих вікон та дверей ;

- очистку віконних та дверних отворів;

- монтаж вікон проводити з дотриманням вимог ДБН В.2.6-31:2021, ДСТУ-Н Б В.2.6-146:2010, та дод. Б, п.Б.15 ДСТУ Б В.2.6-79:2009, вимог зазначеної та іншої нормативної документації, вимог та рекомендацій виробника.

Монтаж проводити з використанням піни монтажної, що відповідає вимогам ДСТУ Б В 2.7-150:2008.

В пропозиції Учасник повинен чітко зазначати фірму виробника та модель пропонованого товару.

Учасник визначає ціну з урахуванням усіх своїх витрат (витрати пов’язані з виготовленням, доставкою, демонтажем та установкою), податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені, у тому числі транспортні витрати та витрати пов’язані з вантажно-розвантажувальними роботами.

Документи, які необхідно надати в складі пропозиції:

- Гарантійний термін на Товар становить не менше трьох років                         з моменту поставки товару, терміни та умови його зберігання не порушені                 (у складі пропозиції надати Гарантійний лист ).

- Акт огляду та проведення контрольних замірів.