Додаток 3

до тендерної документації

«ДК 021:2015-66110000-4 Банківські послуги (Фінансовий лізинг щодо закупівлі спеціалізованої комунальної техніки)»

ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ

Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі

| № з/п | Вимоги замовника | Підтвердження вимог учасником |
| --- | --- | --- |
| 1. | Екскаватор-навантажувач повинен бути новим, не раніше 2023 року випуску. Кількість – 1 штука (JCB 3CX SITEMASTER або еквівалент) |  |

1.Технічна частина

| № з/п | Найменування технічних та якісних характеристик | Підтвердження вимог учасником |
| --- | --- | --- |
|  | Екскаватор-навантажувач на шасі з пневмоколісним ходом, приводом на всі колеса та гідропідсилювачем керма (JCB 3CX SITEMASTER або еквівалент) |  |
|  | Дизельний 4-ьох циліндровий двигун, з прямим вприском палива, та турбонаддувом (Tier 2 - Tier 3). |  |
|  | Максимальна потужність не меншою 68,5 кВт (92,0 к.с.) |  |
|  | Максимальний крутний момент не менше 400 Нм при 1200 об/хв |  |
|  | Робочий об’єм двигуна 4400-4450 см куб. |  |
|  | Має бути встановлений блок підігріву двигуна від зовнішньої електромережі або автономний. |  |
|  | Транспортна довжина, не більше 5950 мм. |  |
|  | Транспортна висота, не більше 3810 мм. |  |
|  | Кабіна оператора повинна відповідати сертифікатам ROPS/FOPS або еквівалент. |  |
|  | Кабіна екскаватора має бути обладнана обігрівачем та кондиціонером. |  |
|  | Освітлення попереду: не менше 2 фари дорожнього освітлення і окремо не менше 4 фари робочого освітлення. |  |
|  | Освітлення позаду: не менше 4 фари робочого освітлення. |  |
|  | Ліхтарі: стопу та повороту,освітлення номерного знаку. |  |
|  | Екскаватор має бути обладнаний крилами-бризковиками передніх і задніх коліс. |  |
|  | Повна експлуатаційна маса не менше 8000 кг. |  |
|  | Суцільний паливний бак без використання додаткових ємностей об’ємом – не менше 120 л. |  |
|  | Об’єм системи охолодження двигуна – не більше 22 л. |  |
|  | Поворотні передні два колеса. |  |
|  | Трансмісія: привід на обидва мости. |  |
|  | Електричний перемикач вибору приводу коліс 2WD/4WD в кабіні екскаватора-навантажувача. |  |
|  | Мости з блокуванням диференціала або диференціалом підвищеного тертя. |  |
|  | Навантаження на задній міст: статичне – не менше 25 000 кг, динамічне – не менше 10 000 кг. |  |
|  | Коробка передач з електричним управлінням та вмонтованим гідротрансформатором |  |
|  | Транспортна швидкість пересування не менше 40 км/год в перед, і не менше 20 км/год назад. |  |
|  | Розмір коліс: - передні: не менше 20 - задні: не менше 26. |  |
|  | Загальна продуктивність гідравлічної системи не менше 140 літрів за одну хвилину. |  |
|  | Максимальний тиск в гідравлічній системі не менше 250 Бар. |  |
|  | Загальний об’єм гідравлічної системи – не більше 120 л. |  |
|  | Ківш навантажувача повинен бути багатофункціональний 6-в-1, щелепний. |  |
|  | Місткість ковша навантажувача – не менше 1,0 куб. метр. |  |
|  | Висота розвантаження навантажувального ковша – не менше 2600 мм. |  |
|  | Стріла навантажувача має бути обладнана системою паралельного підйому. |  |
|  | Ківш навантажувача має керуватися здвоєними гідроциліндрами. Гідроциліндри мають бути розміщені по одній прямій зі стрілою навантажувача. |  |
|  | Рукоять екскаватора – телескопічна |  |
|  | Екскаваторне обладнання має бути оснащене системою зміщення осі копання відносно осі машини. |  |
|  | Має бути встановлене блокування стріли екскаватора, що задіюється з кабіни екскаватора-навантажувача. |  |
|  | Максимально можлива глибина копання екскаватора без використання пристрою для швидкої заміни навісного обладнання не менше 5750 мм. |  |
|  | Максимальна висота завантаження не менше 4700 мм. |  |
|  | Ківш екскаваторного обладнання шириною 750-850 мм. |  |
|  | Ківш екскаваторного обладнання шириною 350-400 мм. |  |
|  | Механічний пристрій швидкої заміни навісного обладнання екскаватора. |  |
|  | Гарантія: 12 місяців без обмеження напрацювання мото/годин. |  |
|  | Період сервісного обслуговування, рекомендований заводом-виробником для України, не менше 500 мото/годин. |  |
|  | Виробником екскаватора-навантажувача повинна бути встановлена система контролю роботи екскаватора-навантажувача в реальному часі через GSM, GPS та Інтернет. Система включає в себе такі додаткові опції: Час напрацювання машини згідно лічильнику мото/годин екскаватора-навантажувача, Повідомлення про технічне обслуговування, Історія сервісного обслуговування, Попередження щодо технічного стану екскаватора, Рівень пального в баку, Простоювання техніки. |  |

2. Вимоги замовника щодо умов фінансового лізингу:

| Розмір авансового лізингового платежу | не менше 20% у гривнях, від вартості об’єкта лізингу |
| --- | --- |
| Строк лізингу | не більше 36 місяців від дати отримання Майна згідно з актом приймання-передачі до договору фінансового лізингу |
| Відсоткова ставка за користування лізингом***(змінювана) | визначається виходячи з розміру Індексу UIRD (3 міс.)+14,0 процентних пунктів, але не більше 35,0% річних |
| Комісійна винагорода за управління | у розмірі не більше 1,5% річних (разова) у розмірі не більше 2% річних (щомісячна) |
| Розмір фінансування за договором фінансового лізингу | не більше 6 100 000,00 гривень (шість мільйонів сто тисяч гривень) |

*** Зміна розміру відсоткової ставки здійснюється відповідно до умов договору.

Доставка за адресою: м. Долина, вул. Заводська, 1а, Івано-Франківська обл., 77500

3. Об’єкти фінансового лізингу/майно повинні бути новим без будь-яких дефектів, механічних та будь-яких інших видимих пошкоджень (подряпин, іржі, окислення, відставання фарби, слідів ударів, підтікання ПММ у системі і т.д.), технічно справним, комплектуючі та матеріали – такі, що не були у вживанні.

4. Об’єкти фінансового лізингу/майно повинні бути готовим до експлуатації, а також відповідати вимогам нормативно-правових актів України щодо допуску транспортних засобів до експлуатації.

5. Учасник повинен надати у складі тендерної пропозиції технічну специфікацію з підтвердженням вимог, що наведена у «Додатку 3. Технічна специфікація», та  обов’язково має містити зображення (проспект), детальні технічні характеристики та опис техніки.

6. Учасник у складі тендерної пропозиції надає:

- довідку в довільній формі за підписом Учасника, про обов’язок Учасником дотримуватися вимог чинного законодавства із захисту довкілля, при постачанні товару, що є предметом закупівлі;

- довідку стосовно наявності мережі сервісних центрів з обслуговування товару, що пропонується учасником, на території України, з обов’язковим зазначенням назви, адреси та контактних телефонів цілодобової гарячої лінії такого центру;

- довідка у довільній формі з зазначенням терміну гарантійного обслуговування товару, що пропонується;

- лист щодо забезпечення передпродажної підготовки товару, введення в експлуатацію та навчання обслуговуючого персоналу на базі Замовника (вартість цих робіт враховується в ціну пропозиції учасника);

- копію оригіналу документу «Сертифікат уповноваженого дилера» з авторизаційним листом до нього, яким надано права продажу транспортних засобів, їх складових частин, оригінальних запасних частин, гарантійного, післягарантійного і сервісного обслуговування, проведення передпродажної підготовки.

Всі посилання згідно цього додатку та в тексті тендерної документації в цілому на конкретну марку, виробника, фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, тощо, слід читати у значенні «або еквівалент». Еквівалент товару або його складової частини – вживається у значенні, як рівнозначний товар або його складова частини, що виражається в наявності однозначних співвідношень між технічними та якісними характеристиками до предмету закупівлі, що визначені Замовником згідно вимог цієї документації, але обов’язково не гірші.

Посада, прізвище, ініціали, підпис керівника чи уповноваженої особи Учасника, завірені печаткою