Додаток 4

до тендерної документації

ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ:

Предмет закупівлі: ДК 021: 24110000-8-Промислові гази (Oxygen (Кисень рідкий медичний, Кисень медичний газоподібний в балонах по 40л для кисневої підтримки пацієнтів)

| Найменування | Од. виміру | Кількість | Технічні вимоги | Відповідність технічним вимогам (так/ні) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Кисень рідкий медичний для кисневої підтримки пацієнтів | кг | 11100 | Кисень медичний рідкий повинен відповідати МКЯ. Прозора блакитна рідина без запаху. Об’ємна частка кисню, % не менше 99,5. Об’єм двоокису вуглецю в 1 дм³ при 20º С та 760 мм рт ст, не більше 3,0 |  |
| Кисень медичний газоподібний в балонах ємністю 40 л для кисневої підтримки пацієнтів (об’єм балона 6,3 м³) | балон | 20 | Кисень медичний газоподібний повиненв відповідати МКЯ. Об’ємна частка кисню, % не менше 99,5. Об’ємна частка двоокису вуглецю, % не більше 0,01. Запах відсутній. |  |

Загальні медико-технічні вимоги

Кисень рідкий медичний та кисень медичний газаподібний мають бути зареєстровані МОЗ України як лікарський засіб.

Кисень рідкий медичний повинен відповідати ДСТУ 6331-78, кисень медичний газоподібний повинен відповідати ДСТУ 5583:2009

Якщо Учасник є виробником кисню для кисневої підтримки пацієнтів рідкого та газоподібного, то він повинен надати оригінал гарантійного листа про змогу поставляти необхідну кількість кисню , яка зазначена Замовником в оголошенні про проведення процедури закупівлі (вказати номер та дату оголошення, оприлюдненого на веб-порталі Уповноваженого органу), та копії наступних документів, кожна сторінка яких має бути завірена підписом та печаткою* Учасника:

- ліцензія на виробництво лікарських засобів кисню медичного рідкого;

- реєстраційне посвідчення на кисень медичний рідкий та в балонах 40л.;

- сертифікат якості лікарського засобу – кисень медичний рідкий, кисень медичний газоподібний в балонах 40л,  який оформлений належним чином;

- свідоцтво про атестацію аналітичної лабораторії.

- санітарно-епідеміологічний висновок на кисень медичний рідкий та газоподібний

Якщо Учасник не є виробником кисню для кисневої підтримки пацієнтів рідкого та газоподібного, то він повинен надати оригінал гарантійного листа про змогу поставляти необхідну кількість кисню медичного, яка зазначена Замовником в оголошенні про проведення процедури закупівлі (вказати номер та дату оголошення, оприлюдненого на веб-порталі Уповноваженого органу) та копії наступних документів, кожна сторінка яких має бути завірена підписом та печаткою виробника:

- гарантійний лист від Виробника про постачання необхідної кількості кисню медичного рідкого та газоподібного, яка зазначена в оголошенні (вказати номер оголошення та номер бюлетеня, де опубліковане оголошення), а також копію договору з Виробником (завірений Виробником) на 2023 рік, де зазначено  термін дії та  об’єм поставки;

- ліцензія на оптову торгівлю на кисень медичний рідкий та газоподібний з зазначенням адреси аптечного складу;

- ліцензія виробника на виробництво лікарських засобів кисню медичного рідкого та газоподібного;

- реєстраційне посвідчення виробника на кисень медичний рідкий та газоподібний в балонах 40л;

- сертифікат якості від виробника на лікарський засіб – кисень медичний рідкий та газоподібний в балонах 40л, який оформлений належним чином;

- свідоцтво про атестацію аналітичної лабораторії виробника.

Постачання кисню медичного рідкого повинно здійснюватися впродовж 24 годин з моменту отримання замовником заявки, термінове постачання здійснюється цілодобово впродовж 12 годин з моменту отримання замовником заявки на умовах СРТ, згідно правилам Інкотермс – 2010.

В екстрених ситуаціях, які можуть виникнути у замовника, Учасник зобов’язується забезпечити безперебійну поставку кисню протягом 6-ти годин з моменту заявки на умовах СРТ, згідно правилам Інкотермс-2010. Надати документальне підтвердження наявності виробничих потужностей чи аптечних складів (копії документів про право власності чи договір оренди).

Також надати свідоцтво про атестацію аналітичної лабораторії, видану на ім’я Учасника, дозвіл на виконання робіт підвищеної безпеки, та висновок експертизи на підставі якого був виданий цей дозвіл, який підтверджує наявність складських приміщень та/або структурних підрозділів.

Доставка кисню медичного рідкого повинна здійснюватися транспортом, з транспортною ємністю до 7 т. Надати копії документів на автотранспорт, копію паспорту на транспортну ємність для перевезення  кисню медичного, копію свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, копію свідоцтва про допущення транспортного засобу до перевезення небезпечних вантажів (кисень рідкий), ліцензію на перевезення небезпечних вантажів (надати копії документів. Транспортна ємність для транспортування кисню має бути не більше 7 т та мати заключення експертизи по результатам експертного огляду (надати копію).

Надати гарантійний лист, що ціна на лікарський засіб, запропонована Учасником, повинна включати в себе всі витрати на монтажні та налагоджувальні роботи кріоциліндрів, трубопроводів киснево-розподільчої станції лікарні, підключення, обслуговування мереж, доставку, сплату податків та зборів та  усіх інших витрат.

Кисень газоподібний для кисневої підтримки пацієнтів поставляється в повірених балонах ємністю, 40л. Кисень газоподібний для кисневої підтримки має відповідати методам контролю якості до Реєстраційного посвідчення на кисень медичний газоподібний та всім показникам та параметрам медичного кисню. Кисень медичний газоподібний поставляється в балонах Замовника.

Товар повинен супроводжуватися наступними документами:

- накладними або товарно – транспортними накладними;

- на кожну партію поставки товару повинен надаватися сертифікат, що посвідчує якість товару.

Надати дозвільні документи обслуговуючого персоналу (свідоцтво про підготовку водіїв транспортного засобу, що перевозять небезпечні вантажі, посвідчення про проходження навчання та перевірку знань з Правил безпеки і безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском).

Постачальник гарантує, що товар є новим, терміни та умови його зберігання не порушені. дата виробництва (виготовлення) товару не раніше 2023 року.

Гарантійний строк придатності товару на момент поставки отримувачу -12 місяців.

* Всі посилання на торгівельну марку, фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника слід читати як «еквівалент».

У разі надання еквіваленту товару – надати порівняльну таблицю.

Ми (Я), _________________ у разі акцепту нашої пропозиції та укладення Договору  із Замовником про поставку Товару згодні та підтверджуємо свою можливість і готовність виконувати усі Технічні вимоги Замовника, зазначені у цій документації.

| Керівник організації–учасника процедури закупівлі або інша уповноважена посадова особа | _____________________ (підпис) МП (за наявності) | ________________________ (ініціали та прізвище) |
| --- | --- | --- |