ДОДАТОК № 2

ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ

щодо закупівлі: ДК 021:2015 "Єдиний закупівельний словник": 33190000-8 — Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні (Ротаційна запаювальна машинка, НК 024:2023: 36674 - Пристрій для запаювання пакетів)

| п/п | Найменування | Кількість, од.виміру |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ротаційна запаювальна машинка HS1000 | 1 шт |

# МЕДИКО-ТЕХНІЧІ ВИМОГИ

| № | Назва параметра | Наявність функції або величини параметра згідно ТЗ | Наявність функції або величина параметра, що пропонується учасником | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Загальні вимоги: |
|  | Ротаційна запаювальна машинка | Наявність |  |  |
| Характеристики обладнання: |
|  | Машинка має використовуватися для запаювання пакетів | Наявність |  |  |
|  | Машинка повинна мати можливість запаювати пакети зі складками | Наявність |  |  |
|  | Наявність монітору для відображення параметрів машинки | Наявність |  |  |
|  | Наявність клавіатури для управління машинки | Наявність |  |  |
|  | Наявність вбудованого принтера | Наявність |  |  |
|  | Наявність контролю температури запаювання та тиску у вигляді акустичного сигналу | Наявність |  |  |
|  | Ширина шва від краю | 0-35 мм |  |  |
|  | Ширина шва, не менше | 12мм |  |  |
|  | Відстань до медичного виробу, більше | 30мм |  |  |
|  | Підключення до мережі | 100 – 240 В, 50/60 Гц |  |  |
|  | Потужність, не більше | 400Вт |  |  |
|  | Розміри Ш x Г x В, не більше | 710 x 260 x 240 мм |  |  |
|  | Вага, не більше | 22 кг |  |  |
| 15. | Корпус із нержавіюча сталь AISI 304 | Наявність |  |  |
| Умови поставки |
| 1 | Ціна поставки повинна включати в себе установку і підключення запаювальної машинки, навчання фахівців на місці та гарантійне сервісне обслуговування протягом одного року, включаючи безкоштовну заміну запчастин, що вийшли з ладу, а також запчастин і аксесуарів, замінних за регламентом, відповідно до сервісної документації. | Наявність |  |  |
| 2 | Установка устаткування в лікувальному закладі, інсталяція обладнання, навчання спеціалістів відділення, гарантійне і післягарантійне обслуговування здійснюється силами кваліфікованих фахівців. | Наявність |  |  |
| 3 | Термін гарантійного обслуговування - 12 місяців з дати введення в експлуатацію | Наявність |  |  |

Учасники процедури закупівлі повинні надати в складі тендерної пропозицій документи, які підтверджують відповідність пропозиції учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі, а саме:

- Довідку в довільній формі з відомостями про товаровиробника та країну походження.

- Відповідність медико-технічних характеристик запропонованого Учасником предмету закупівлі медико - технічним вимогам встановлених Замовником повинна бути обов’язково підтверджена посиланням на відповідні розділи та/або сторінку(и) технічних документів виробника (експлуатаційної документації: настанови з експлуатації, та/або інструкції, та/або технічного опису чи технічних умов, та/або ін. документів українською мовою), в яких міститься ця інформація, разом з додаванням відповідних документів. Підтвердження медико - технічним вимогам надається у формі заповненої таблиці, наведеної вище.

- Обов’язкова наявність в Україні технічного персоналу, який пройшов навчання і сертифікований виробником для гарантійного та післягарантійного обслуговування обладнання (надати у складі пропозиції копію сертифікату інженера).

- На підтвердження Учасник повинен надати оригінал листа виробника (представництва, філії виробника – якщо їх відповідні повноваження поширюються на територію України), або представника, дилера, дистриб'ютора, офіційно уповноваженого на це виробником, яким підтверджується можливість поставки Учасником Товару, який є предметом закупівлі цих торгів, у кількості, та в терміни, визначені цією Документацією та пропозицією Учасника. Лист повинен включати в себе: назву Учасника, номер оголошення, що оприлюднене на веб-порталі Уповноваженого органу, назву предмета закупівлі відповідно до оголошення про проведення процедури закупівлі,  а також гарантії щодо терміну гарантійного обслуговування.

*всі посилання на торговельну марку, фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника слід читати як «або еквівалент», в разі подачі еквіваленту товару, що запропонований Замовником в медико - технічних вимогах, учасник подає порівняльну характеристику запропонованого ним товару та товару, вказаного в МТВ з відомостями щодо відповідності вимогам.