Додаток 2

ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

до предмета закупівлі:

Ремонт димових труб на котельнях ТОВ "НіжинТеплоМережі".

ДК 021:2015:  45259300-0 Ремонт і технічне обслуговування теплових станцій

- Ремонт цегляної димової труби котельні по вул. Прилуцька, 133, м. Ніжин

  - Загальні відомості та характеристики об’єкта:

Роботи виконуються з метою відновлення справного технічного стану димової труби котельні (ремонт зовнішньої поверхні).

Димова труба – цегляна, окремо розташована, призначена для відведення димових газів від котлів типу ДКВР (2шт.); рік забудови - 1976.

Висота стовбура димової труби – 30 м.

Зовнішні діаметри труби: низу – 3,55 м, верху – 2,20 м.

Металоконструкції димаря: ходові скоби з огородженням, блискавкозахист, стяжні бандажні кільця,

Фундамент – монолітний залізобетонний.

Газоходи – надземні, цегляні.

  - Перелік ремонтних робіт та вимоги до матеріалів:

Роботи виконати в обсягах згідно з відомістю обсягів робіт, що додана нижче:

| Відомість обсягів робіт |
| --- |
| Поточний ремонт димових труб котельні за адресою: м. Ніжин, вул. Прилуцька, 133 |
| № п/п | Найменування робіт та витрат | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Hавішування канатних систем | навішув | 1 |  |
| 2 | Перенавішування канатних систем | перен. | 57 |  |
| 3 | Знімання канатних систем | зніман | 1 |  |
| 4 | Простукування поверхні димової труби з канатних систем | м2 | 253 |  |
| 5 | Перекладання стовбурів цегельних димарів при висоті стовбура до 30 м | м3 | 1,7 |  |
| 6 | Ремонт поверхні цегляних стін при глибині забиття в 0,5 цеглини, площа забиття в одному місці до 1 м2 | м2 | 9 |  |
| 7 | Готування цементного розчину вручну | м3 | 0,52 |  |
| 8 | Улаштування основи під штукатурку з металевої сітки по цегляних поверхнях | м2 | 15 |  |
| 9 | Поліпшене штукатурення розчином по каменю стін фасадів | м2 | 53 |  |
| 10 | Готування розчину вручну | м3 | 1 |  |
| 11 | Демонтаж скріплюючих кілець | т | 0,6 |  |
| 12 | Виготовлення індивідуальних металевих конструкцій та ін. | т | 0,02 |  |
| 13 | Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т | т | 0,02 |  |
| 14 | Установлення скріплюючих кілець | т | 0,6 |  |
| 15 | Підйом вантажів за допомогою каната і блока до 10 м | підйом | 276 |  |
| 16 | Спуск вантажів за допомогою каната і блока до 10 м | спуск | 42 |  |
| 17 | Навантаження сміття вручну | т | 2,5 |  |
| 18 | Перевезення сміття до 10 км | т | 2,5 |  |

- Ремонт цегляної димової труби котельні по вул. Козача,5а, м. Ніжин

  - Загальні відомості та характеристики об’єкта:

Роботи виконуються з метою відновлення справного технічного стану димової труби котельні (ремонт зовнішньої поверхні).

Димова труба – цегляна, окремо розташована, призначена для відведення димових газів від котлів типу КСВа-2,0 (2шт.); рік забудови - 1976.

Висота стовбура димової труби – 45 м.

Зовнішні діаметри труби: низу – 4,55 м, верху – 2,20 м.

Металоконструкції димаря: ходові скоби з огородженням, блискавкозахист, стяжні бандажні кільця,

Фундамент – монолітний залізобетонний.

Газоходи – підземні, залізобетонні.

  - Перелік ремонтних робіт та вимоги до матеріалів:

Роботи виконати в обсягах згідно з відомістю обсягів робіт, що додана нижче:

| Відомість обсягів робіт |
| --- |
| Поточний ремонт димових труб котельні за адресою: м. Ніжин, вул. Козача, 5а |
| № п/п | Найменування робіт та витрат | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Hавішування канатних систем | навішув | 1 |  |
| 2 | Перенавішування канатних систем | перен. | 98 |  |
| 3 | Знімання канатних систем | зніман | 1 |  |
| 4 | Простукування поверхні димової труби з канатних систем | м2 | 530 |  |
| 5 | Перекладання стовбурів цегельних димарів при висоті стовбура до 60 м | м3 | 1,6 |  |
| 6 | Ремонт поверхні цегляних стін при глибині забиття в 1 цеглину, площа забиття в одному місці до 1 м2 | м2 | 2,8 |  |
| 7 | Готування цементного розчину вручну | м3 | 0,44 |  |
| 8 | Поліпшене штукатурення розчином по каменю стін фасадів | м2 | 212 |  |
| 9 | Готування розчину вручну | м3 | 4 |  |
| 10 | Демонтаж скріплюючих кілець | т | 0,8 |  |
| 11 | Виготовлення індивідуальних металевих конструкцій та ін. | т | 0,07 |  |
| 12 | Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т | т | 0,07 |  |
| 13 | Установлення скріплюючих кілець | т | 0,8 |  |
| 14 | Підйом вантажів за допомогою каната і блока до 10 м | підйом | 478 |  |
| 15 | Спуск вантажів за допомогою каната і блока до 10 м | спуск | 72 |  |
| 16 | Навантаження сміття вручну | т | 2,07 |  |
| 17 | Перевезення сміття до 10 км | т | 2,07 |  |

- Ремонт цегляної димової труби котельні по вул. Шевченка,105а, м. Ніжин

  - Загальні відомості та характеристики об’єкта:

Роботи виконуються з метою відновлення справного технічного стану димової труби котельні (ремонт зовнішньої поверхні).

Димова труба – цегляна, окремо розташована, призначена для відведення димових газів від котлів типу ПТВМ-30М (2шт.); рік забудови - 1981.

Висота стовбура димової труби – 76 м.

Зовнішні діаметри труби: низу – 5,55 м, верху – 4,20 м.

Металоконструкції димаря: ходові скоби з огородженням, блискавкозахист, стяжні бандажні кільця, 2 оглядових майданчика.

Фундамент – монолітний залізобетонний.

Газоходи – надземні, цегляні..

  - Перелік ремонтних робіт та вимоги до матеріалів:

Роботи виконати в обсягах згідно з відомістю обсягів робіт, що додана нижче:

| Відомість обсягів робіт |
| --- |
| Поточний ремонт димових труб котельні за адресою: м. Ніжин, вул. Шевченка, 105а |
| № п/п | Найменування робіт та витрат | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Hавішування канатних систем | навішув | 1 |  |
| 2 | Перенавішування канатних систем | перен. | 165 |  |
| 3 | Знімання канатних систем | зніман | 1 |  |
| 4 | Простукування поверхні димової труби з канатних систем | м2 | 1981 |  |
| 5 | Перекладання стовбурів цегельних труб при висоті стовбура більш 60 м | м3 | 2,7 |  |
| 6 | Ремонт поверхні цегляних стін при глибині забиття в 0,5 цеглини, площа забиття в одному місці до 1 м2 | м2 | 11 |  |
| 7 | Готування цементного розчину вручну | м3 | 0,74 |  |
| 8 | Улаштування основи під штукатурку з металевої сітки по цегляних поверхнях | м2 | 37 |  |
| 9 | Поліпшене штукатурення розчином по каменю стін фасадів | м2 | 532 |  |
| 10 | Готування розчину вручну | м3 | 9,4 |  |
| 11 | Демонтаж скріплюючих кілець | т | 0,8 |  |
| 12 | Виготовлення індивідуальних металевих конструкцій та ін. | т | 0,19 |  |
| 13 | Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т | т | 0,19 |  |
| 14 | Установлення скріплюючих кілець | т | 0,8 |  |
| 15 | Підйом вантажів за допомогою каната і блока до 10 м | підйом | 807 |  |
| 16 | Спуск вантажів за допомогою каната і блока до 10 м | спуск | 122 |  |
| 17 | Навантаження сміття вручну | т | 5,1 |  |
| 18 | Перевезення сміття до 10 км | т | 5,1 |  |

- Ремонт цегляної димової труби котельні по вул. Ніжатинська,18, м.Ніжин

  - Загальні відомості та характеристики об’єкта:

Роботи виконуються з метою відновлення справного технічного стану димової труби котельні (ремонт зовнішньої поверхні).

Димова труба – цегляна, окремо розташована, призначена для відведення димових газів від котлів типу КВВ-3,15 (3 шт.); рік забудови - 1976.

Висота стовбура димової труби – 45 м.

Зовнішні діаметри труби: низу – 4,55 м, верху – 2,20 м.

Металоконструкції димаря: ходові скоби з огородженням, блискавкозахист, стяжні бандажні кільця,

Фундамент – монолітний залізобетонний.

Газоходи – надземні, цегляні.

  - Перелік ремонтних робіт та вимоги до матеріалів:

Роботи виконати в обсягах згідно з відомістю обсягів робіт, що додана нижче:

| Відомість обсягів робіт |
| --- |
| Поточний ремонт димових труб котельні за адресою: м. Ніжин, вул. Ніжинська, 18 |
| № п/п | Найменування робіт та витрат | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Hавішування канатних систем | навішув | 1 |  |
| 2 | Перенавішування канатних систем | перен. | 98 |  |
| 3 | Знімання канатних систем | зніман | 1 |  |
| 4 | Простукування поверхні димової труби з канатних систем | м2 | 530 |  |
| 5 | Перекладання стовбурів цегельних димарів при висоті стовбура до 60 м | м3 | 1,8 |  |
| 6 | Ремонт поверхні цегляних стін при глибині забиття в 0,5 цеглини, площа забиття в одному місці до 1 м2 | м2 | 9 |  |
| 7 | Готування цементного розчину вручну | м3 | 0,54 |  |
| 8 | Улаштування основи під штукатурку з металевої сітки по цегляних поверхнях | м2 | 265 |  |
| 9 | Поліпшене штукатурення розчином по каменю стін фасадів | м2 | 424 |  |
| 10 | Готування розчину вручну | м3 | 8 |  |
| 11 | Демонтаж скріплюючих кілець | т | 0,8 |  |
| 12 | Виготовлення індивідуальних металевих конструкцій та ін. | т | 0,07 |  |
| 13 | Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т | т | 0,07 |  |
| 14 | Установлення скріплюючих кілець | т | 0,8 |  |
| 15 | Підйом вантажів за допомогою каната і блока до 10 м | підйом | 478 |  |
| 16 | Спуск вантажів за допомогою каната і блока до 10 м | спуск | 72 |  |
| 17 | Навантаження сміття вручну | т | 2,9 |  |
| 18 | Перевезення сміття до 10 км | т | 2,9 |  |

- Для виконання ремонтних робіт на висоті в зазначених обсягах та підняття матеріалів в кошторисі передбачити улаштування/розбирання оснащення.

Виконавець до початку проведення ремонтних робіт має розробити проект виконання робіт (ПВР) згідно ДБН А.3.1-5-2016 «Організація будівельного виробництва» та 
ДБН А.3.2-2.2009 «Охорона праці та промислова безпека в будівництві» та погодити його з Замовником. Для уточнення технологій виконання робіт та, в подальшому, для складання ПВР учасникам конкурсу пропонується відвідати місце виконання робіт.

Матеріали, що застосовуються при ремонті, повинні бути сертифіковані, відповідати санітарним та протипожежним нормам та іншим вимогам, що допускає їх використання при ремонті димарів котелень.

Після закінчення робіт вивезти сміття.

- Простукування поверхні з відбиванням відшарованої цегли або штукатурки;

- Ремонт цегляної кладки поверхні труби,  оголовка та цегляних карнизів виконати з цегли звичайної керамічної повнотілої М125 на цементному розчині М75;

- Закладання тріщин та вивітрених швів кладки виконати цементним розчином М75;

- Ремонт поверхні димової труби (відновлення геометрії в місцях руйнування цегли лещадками) виконати шляхом штукатурення цементним розчином М75 з додаванням поліпропіленової фібри;

- Улаштування відливів цегляних карнизів та оголовка труби виконати цементним розчином М100 з наступним залізненням;

- Перетяжка сталевих стяжних кілець без демонтажу або з демонтажем (за необхідності) з заміною шпильок (за необхідності);

- Виготовлення та встановлення нових стяжних кілець зі сталевої полоси зі стяжними елементами та шпильками в місцях ремонту цегляної кладки;

Матеріали, що застосовуються при ремонті, повинні бути сертифіковані.

6. Вимоги до виконання ремонтів:

6.1. 	Матеріали (вартість яких погоджується Замовником) та технології, які застосовуються при проведенні ремонту повинні забезпечувати виконання робіт в обсягах, що визначені дефектним актом, який додається. Перед виконанням робіт на об’єкті обсяги робіт за необхідності можуть бути уточненими.

6.2.	Після закінчення робіт Виконавець надає Замовнику належно оформлені довідку про вартість виконаних будівельних робіт (форма № КБ-3), акти приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в), акти на закриття прихованих робіт.

6.3.	Під час виконання ремонту виконавець проводить фотофіксацію прихованих робіт та виконання робіт в повному обсязі.

6.4.	Гарантійний термін: 5 років;

6.5.	Після виконання робіт вивезти сміття та будівельні відходи за нормою.

7.	Вимоги до кошторисної документації:

  - Для визначення вартості ремонтних робіт скласти кошторисну документацію в одній із кошторисних програм відповідно до дефектних актів та технічного завдання Замовника, надати її разом з тендерною документацією в електронному вигляді в форматі pdf та інформаційну модель в форматі imd.

  - Виконавцю до придбання матеріалів необхідно погодити з Замовником їх вартість згідно з номенклатурою, нести повну відповідальність за їх якість.

  - Вартість робіт обчислюється згідно ДСТУ Б Д. 1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва»;

  - Документація виконується українською мовою.

- Вимоги до режиму безпеки та охорони праці:

Для забезпечення безпечного надання послуг на території Замовника, Виконавець повинен виконувати вимоги законодавства України та нормативно-правових актів:

-	з охорони праці, пожежної та техногенної безпеки;

-	з охорони навколишнього середовища.

Примітки: У разі, якщо товар (послуга, роботи)  представлений на торгах, не відповідає технічним та якісним вимогам Замовника або Учасник не в змозі виконати умови подання документів, висунуті  Замовником,  пропозиція такого Учасника  відхиляється.

Якщо в тексті тендерної документації або у назві  предмету закупівлі, зазначеній у даній тендерній документації є посилання на конкретні торгівельні марки чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, такі найменування товару (послуги) слід читати у редакції: “або еквівалент”