ДОДАТОК   3

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НЕОБХІДНІ ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ (Технічна специфікація)

# Предмет закупівлі: ДК 021:2015 31430000-9 Електричні акумулятори

*У разі посилання в описі предмета закупівлі на конкретну торгівельну марку чи назву виробника, патент, конструкцію або тип — мається на увазі: «або еквівалент».

Відомості про найменування та кількість товару який підлягає закупівлі наведено в таблиці:

| № з/п | Назва товару | Опис технічних характеристик товарів | Кількість |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Акумуляторна батарея OZ Power OZ12V060 12V 60AH AGM | Номінальна напруга 12 В Номінальна ємність 75 А/г (С20 до 1,75 В/ел при t = 25 (C) Технологія електроліту – AGM Максимальний струм заряду – 22,5 А Максимальний струм розряду – 800 А (5сек) Внутрішній опір – не більше 4 мОм Розряд струмом 170 А до напруги 1,75 В/ел – не менше 10 хв Розряд струмом 139 А до напруги 1,75 В/ел – не менше 15 хв Матеріал корпусу – PP (UL 94-HB) Тип виводу: під болт М6 Габаритні розміри: Довжина – 229 (± 2) мм; Ширина – 138 (± 2) мм; Термін служби Eurobat– не менше 12 років Учасник має надати авторизаційний лист від виробника або офіційного дистриб’ютора щодо постачання запропонованого товару (якщо учасник надає лист від дистриб’ютора, тоді додатково необхідно надати в складі пропозиції лист від виробника, який підтверджує статус дистриб’ютора). Учасник має надати в складі пропозиції фото запропонованого товару | 69 |
| 2 | Акумуляторна батарея Njoy GP05122F 12V 5AH (BTVACEUOATF2FCN01B) AGM) | Номінальна напруга 12 В Номінальна ємність 75 А/г (С20 до 1,75 В/ел при t = 25 C) Технологія електроліту – AGM Максимальний струм заряду – 22,5 А Максимальний струм розряду – 800 А (5сек) Внутрішній опір – не більше 4 мОм Розряд струмом 170 А до напруги 1,75 В/ел – не менше 10 хв Розряд струмом 139 А до напруги 1,75 В/ел – не менше 15 хв Матеріал корпусу – PP (UL 94-HB) Тип виводу: під болт М6 Габаритні розміри: Довжина – 90 (± 2) мм; Ширина – 70 (± 2) мм; Термін служби Eurobat– не менше 12 років Вага 1.41 кг. (± 15) г Учасник має надати авторизаційний лист від виробника запропонованого товару, фото товару та посилання на сайт виробника на запропоновану позицію товару. Для підтвердження якісних характеристик учасник має надати в складі пропозиції декларацію про відповідність стандартам EN 61000-6-3:2007 та EN 61000-6-1:2007 (декларація повинна містити повне найменування моделі запропонованого товару). | 256 |

Посилання на конкретну торгівельну марку чи фірму є необхідним, оскільки за основними характеристиками даний товар є таким, що оптимально відповідає потребам замовника.

У разі посилань в даному документі Замовником на конкретну торговельну марку чи фірму, після такого посилання вважати  вираз «або еквівалент».

При підготовці технічної специфікації учасники повинні чітко зазначати назву товару (тип, марка або виробник (в разі відсутності торгової марки), модель товару, що пропонується для постачання, гарантійний строк.

У разі надання еквіваленту товару, що вимагається Замовником, учасник повинен надати порівняльну таблицю характеристик запропонованого еквіваленту товару та товару, що є предметом закупівлі, яка підтверджує відповідність пропозиції Учасника вимогам Замовника.

Всі технічні характеристики запропонованих Учасником товарів повинні бути не гірші, ніж технічні характеристики товарів, зазначених Замовником у цьому додатку до тендерної документації.

Акумулятори повинні бути новими (такими, що не були раніше в експлуатації, однієї партії) у справному стані та бути виготовленими не раніше 2022 року.

На момент поставки обов`язкова наявність сертифікату (паспорту) відповідності на продукцію (товар) від заводу-виробника.

Гарантійний строк: не менше 12 місяців з дати отримання на склад Покупця.

При підготовці технічної специфікації учасники повинні чітко зазначати назву (тип, марка, модель) та технічний опис товару, що пропонується для постачання.

- Додаткові вимоги до товару та учасників закупівлі:

У складі пропозиції учасник повинен надати

1. Гарантійний лист від Учасника, що акумуляторні батареї, які будуть постачатись Замовнику мають термін виготовлення не раніше 2022 року.

- Додаткові вимоги щодо якості товару:

2.1. Якість та комплектність Товару має відповідати вимогам  нормативно-технічної документації, яка діє на території України, сертифікату виробника, стандартам якості (сертифікатам якості, сертифікатам  відповідності, технічним  вимогам) та іншій документації, що встановлює вимоги до якості Товару такого типу.

Обґрунтування необхідності закупівлі:

Необхідність закупівлі безпосередньо пов’язана з особливостями робочого процесу та функціями замовника.

Закупівля проводиться для забезпечення утримання в належному стані серверного та телекомунiкацiйного обладнання  КП «СК «Металіст» ХМР.

Технічні, кількісні та якісні характеристики предмета закупівлі сформовані технічним фахівцем КП «СК «Металіст» ХМР відповідно до особливостей предмету закупівлі,  з урахуванням оптимального співвідношення ціни та якості.

Очікувана вартість закупівлі сформована на підставі порівняння ринкових цін аналогічних послуг на загальнодоступних інтернет-ресурсах та комерційних пропозицій постачальників відповідних товарів.