Додаток 3

до тендерної документації

Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики

предмету закупівлі:

Предмет закупівлі: Станція наземного управління дронами

Код ДК 021:2015: 35710000-4 Системи керування, контролю, зв’язку та комп’ютерні системи

| Комплектація однієї станції | характеристики |
| --- | --- |
| Кейс з вбудованим приймачем 1,2 та 508 ГГц; Бездротовий ретранслятор для обліту дронів; Активна антена 1,2ГГц, приймач, фільтр, кабель 20 м (до 50м), кріплення на щоглу; Активна антена 5,8ГГц, приймач, фільтр, кабель 20 м (до 50м), кріплення на щоглу; Щогла. | Дводіапазонний мобільний переносний підсилювач сигналу rкерування та відео, сумісний з будь-якими FPV коптерами. Призначений для розширення радіогоризонту. Тип встановлення на щоглу. |

Товар має бути новим, таким, що не був у використанні, без дефектів, чи бути кращим за вказаними технічними характеристиками Товару.

Товар повинен бути таким що не перебуває під забороною відчуження, арештом, не є предметом договорів оренди, застави та іншим засобом забезпечення виконання зобов’язань перед будь-якими фізичними або юридичними особами, державними органами і державою, а також не є предметом будь-якого іншого обтяження чи обмеження, передбаченого законодавством України. (надати гарантійний лист у складі пропозиції)

У комплекті з товаром надається (при поставці): паспорт, інструкція по експлуатації товару, гарантійний талон (обов’язково), документи якості (відповідності) товару, інше визначається  Учасником (Продавцем).

Під час гарантійного періоду Учасник (Постачальник) проводить відновлення працездатності товару, що є предметом закупівлі, шляхом його заміни або ремонту. Надати гарантійний лист про зобов’язання здійснювати безкоштовне гарантійне обслуговування товару (обов’язково зазначити строк надання гарантійного обслуговування).

З метою підтвердження відповідності товару, що поставляється, технічним вимогам, учасник повинен надати у складі своєї пропозиції  таблицю з порівняльною характеристикою параметрів запропонованого ним товару по відношенню до параметрів, що визначені замовником.

При цьому учасник враховує наступне:

Запропоновані моделі обладнання повинні бути сучасними. Обладнання повинно ввозитися на територію України через офіційні канали поставки зі сплатою всіх необхідних податків і зборів.

При відхиленнях в комплектації запропонованого обладнання від переліку найменувань комплектації вказаного еталону, яке свідчитиме про погіршення експлуатаційних та  функціональних характеристик товару, вважатиметься нееквівалентним та буде відхилено за невідповідність вимогам до предмета закупівлі;

Постачання Товару здійснюється на загальних засадах цивільного законодавства та усіх вимог нормативно-правових актів, що регламентують господарську діяльність, у тому числі з питань захисту довкілля.

У разі, якщо в тендерній документації міститься посилання на конкретні торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника − читати "або еквівалент".

Еквівалент – товар, який є рівнозначний, рівноцінний іншому товару за своїми характеристиками; еквіваленти можуть бути взаємозамінними при досягненні того ж самого або кращого результату.