### ДОДАТОК  2

ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ ДО ПРЕДМЕТУ ЗАКУПІВЛІ

на виконання робіт з технічного нагляду на об’єкті:

«Реконструкція водоводу від ДВС-1 до с. Люцерна, Вільнянського району, Запорізької області»

Учасник забезпечує технічний нагляд протягом усього періоду виконання робіт, з метою здійснення контролю за дотриманням проєктних рішень та вимог державних стандартів, будівельних норм і правил, а також за якістю виконання робіт та їх обсягами, в тому числі проводить перевірку:

- відповідності обсягів, розцінок та якості виконаних будівельно-монтажних робіт проєктно-кошторисній документації (далі – Проєкт);

- відповідності виконаних будівельно-монтажних робіт, конструкцій, виробів, матеріалів та обладнання проєктним рішенням, вимогам державних стандартів, будівельних норм і правил, технічних умов та інших нормативних документів;

- наявності документів, які підтверджують якісні характеристики конструкцій, виробів, матеріалів та обладнання, що використовується під час будівництва об’єкта,

- технічного паспорта, сертифіката, документів, що відображають результати лабораторних випробувань тощо;

- виконання підрядною організацією вказівок і приписів виданих за результатами технічного нагляду, державного архітектурно-будівельного контролю та державного нагляду;

- відповідності договірної ціни Проєкту та вимогам КНУ «Настанова з визначення вартості будівництва».

- відповідності актів приймання виконаних робіт (ф. КБ-3, КБ-2в) за Договором підряду в капітальному будівництві, наданих Підрядником, проєктно-кошторисній документації та фактично виконаним роботам по об’єкту.

Переможцю необхідно постійно вести технічний контроль за виконанням робіт по об’єкту, в разі необхідності обов’язково мати можливість виїзду на об’єкт впродовж двох годин.

Здійснення технічного нагляду за виконанням робіт на об’єкті реконструкції виконувати у відповідності із Законом України «Про архітектурну діяльність», Порядком здійснення технічного нагляду під час будівництва об’єкта архітектури, затвердженим постановою Кабінету міністрів України від 11 липня 2007 року за № 903 (зі змінами), та згідно з іншими нормами та правилами, встановленими чинним законодавством України.

Технічний нагляд здійснюють особи, що мають відповідний кваліфікаційний сертифікат.

Після укладання договору Учасник-переможець повинен надати Замовнику наказ «Про призначення відповідальної особи за виконання технічного нагляду».

Згідно вимоги зміни 2 КНУ «Настанова з визначення вартості будівництва» до глави 10 «Утримання служби Замовника та інжинірингові послуги» зведеного кошторисного розрахунку (далі – ЗКР) включаються кошти на здійснення технічного нагляду в розмірі 1,5 % від підсумку глав 1-9 ЗКР інвесторської кошторисної документації.

Розмір коштів на здійснення технічного нагляду відповідно до КНУ «Настанова з визначення вартості будівництва» визначається без вартості устаткування, меблів та інвентарю.

1. Вартість робіт по «Технічному нагляду» визначена у розмірі 1,5% підсумку вартості будівельно-монтажних робіт (суми глав 1-9 зведеного кошторисного розрахунку інвестроської кошторисної документації) об’єкта, відносно якого здійснюється технічний нагляд за будівництвом, становить 5 792 400,00грн (п’ять мільйонів сімсот дев’яносто дві тисячі чотириста  гривень 00 копійок),  у тому числі ПДВ 20% – 965 400,00 грн (дев’ятсот шістдесят п’ять тисяч чотириста гривень 00 копійок).

Очікувана вартість виконання робіт з технічного нагляду згідно предмета закупівлі становить 5 792 400, 00 грн, з ПДВ.

Клас наслідків (відповідальності) об'єкта будівництва – СС3

Вид будівництва – реконструкція.

Тривалість будівництва за проєктним розрахунком становить 27 місяців.

Проєктом передбачається реконструкція старого водоводу за шістьма чергами будівництва (без припинення водопостачання до населених пунктів)з прокладанням нових ділянок трубопроводу вздовж існуючого водогону у межах його санітарно-захисної зони від ДВС-1 до витратомірного вузла на м. Вільнянськ, розташованого  за с. Люцерна.

Основні техніко-економічні показники

| № п/п | Показник | Одиниця вимірю-вання | І черга | IІ черга | IIІ черга | ІV черга | V черга | VІ черга | Усього |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Довжина водоводу | м | 1880,7 | 1632,2 | 1915,2 | 2147,8 | 1979,3 | 2132,7 | 11 688,0 |
| 2 | Діаметр | мм | 800 |
| 3 | Пропускна здатність | м3 /год | 1000 |
| 4 | Тиск (максимальний на початку траси) | МПа | 1,2 |
| 5 | Режим роботи (на добу) | год | 24 |
| 6 | Кількість робочих днів на рік | доба | 365 |
| 7 | Термін будівництва | місяць | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 27 |

Перша черга  від точки врізки у існуючий водогін біля пожежного в'їзду на територію ДВС-1 до камери № 7.

Друга черга від камери № 7 до камери № 10.

Третя черга від камери  № 10 до камери № 13.

Четверта черга від камери  № 13 до камери  № 17.

П’ята черга від камери №17 до камери №21.

Шоста черга від камери № 21 до існуючої камери з витратомірним вузлом на виїзді з с. Люцерна.

Відомість обсягів основних будівельних, монтажних

та спеціальних робіт по об’єкту

|  | «Реконструкція водоводу від ДВС-1 до с. Люцерна, Вільнянського району, Запорізької області.» I черга будівництва. |
| --- | --- |
|  | (найменування об'єкта) |
| № п/п | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Розчистка майданчиків від зелених насаджень |  |  |  |
| 1 | Звалювання дерев м'яких порід з кореня, діаметр стволів до 24 см | шт | 206 |  |
| 2 | Трелювання деревини на відстань до 300 м тракторами потужністю 59 кВт [80 к.с.], діаметр стовбурів до 30 см | шт | 206 |  |
| 3 | Обробка деревини м'яких порід, крім модрини, одержаної від звалювання лісу, діаметр стовбурів до 24 см | шт | 206 |  |
| 4 | Улаштування площадок для обробки, діаметр стовбурів до 24 см | шт | 206 |  |
| 5 | Корчування пнів у ґрунтах природного залягання викорчовувачами-збирачами на тракторі потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням пнів до 5 м, діаметр пнів до 24 см | пнів | 206 |  |
| 6 | Оббивання землі з викорчуваних пнів викорчовувачами-збирачами на тракторі потужністю 79 кВт [108 к.с.], діаметр пнів до 24 см | пнів | 206 |  |
| 7 | Вивезення пнів тракторними причепами 2 т на відстань до 100 м, діаметр дерев до 32 см | шт | 206 |  |
| 8 | Зрізування рідкого чагарника і дрібнолісся у ґрунтах природного залягання кущорізами на тракторі потужністю 79 кВт [108 к.с.] | га | 0,0066 |  |
| 9 | Згрібання зрізаного або викорчуваного рідкого чагарника і дрібнолісся чагарниковими граблями на тракторі потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням до 20 м | га | 0,0066 |  |
| 10 | Навантаження на автомобілі-самоскиди екскаваторами однокошовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 0,4 [0,35-0,45] м3, | м3 | 100,8 |  |
| 11 | Перевезення будівельного сміття до 5 км | т | 84,672 |  |
|  | Відновлення озеленення в лісосмугах. |  |  |  |
| 12 | Навантаження ґрунту, розробленого механізованим способом | т | 17,0482 |  |
| 13 | Перевезення ґрунту до 6 км (без урахування вартості навантажувальних робіт) | т | 17,0482 |  |
| 14 | Підготовлення механізованим способом стандартних місць для садіння дерев та кущів із квадратною грудкою землі розміром 1,0х1,0х0,6 м у природному ґрунті з добавленням рослинної землі до 25% | шт | 206 |  |
| 15 | Підготовлення механізованим способом стандартних місць для садіння дерев та кущів із круглою грудкою землі розміром 0,3х0,3 м у природному ґрунті з добавленням рослинної землі до 25% | шт | 3 |  |
| 16 | Садіння дерев та кущів із грудкою землі розміром 0,8х0,8х0,5 м | шт | 206 |  |
| 17 | Садіння дерев та кущів із грудкою землі розміром 0,2х0,15 м і 0,25х0,2 м | шт | 30 |  |
|  | придбання устаткування. Автоматизація зовнішніх мереж водопостачання. Водовод Dу 800. І черга будівництва. Вузол обліку. |  |  |  |
|  | монтажні роботи. Автоматизація зовнішніх мереж водопостачання. Водовод Dу 800. І черга будівництва. Вузол обліку. |  |  |  |
|  | Монтаж устаткування |  |  |  |
| 18 | Прилади, що установлюються на стіні, маса до 5 кг /блок електронний/ | шт | 1 |  |
| 19 | Прилади, що установлюються на стіні, маса до 5 кг /антена виносна/ | шт | 1 |  |
| 20 | Прилади, що установлюються на стіні, маса до 5 кг /GPRS-модем/ | шт | 1 |  |
| 21 | Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [узгоджена параперетворювачів) діаметр трубопроводу до 1000 мм | шт | 2 |  |
|  | Монтаж матеріалів |  |  |  |
| 22 | Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг/комплектний 7мх2шт+2мх2шт=18м/ | м | 18 |  |
| 23 | Підключення проводів і жил електричних кабелів до приладів і засобів автоматизації, спосіб підключення під гвинт з виготовленням кілець | кінц. | 4 |  |
| 24 | Рукав металевий, зовнішній діаметр до 48 мм | м | 18 |  |
|  | водовод Dу800. Зовнішні мережі водопостачання |  |  |  |
|  | Земляні роботи |  |  |  |
| 25 | Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами однокошовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 1,25 [1,25-1,5] м3, група грантів 1 | м3 | 773,7 |  |
| 26 | Перевезення ґрунту до 6 км (без урахування вартості навантажувальних робіт) | т | 928,4 |  |
| 27 | Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 1,25 [1,4-1,5] м3, група грантів 2 | м3 | 11 002,5 |  |
| 28 | Розробка ґрунту із завантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами однокошовими дизельними на гусеничному ходу с ковшом місткістю 1,25 [1,25-1,5] м3, група ґрунтів 1 | м3 | 778 |  |
| 29 | Перевезення ґрунту до 30 км (без урахування вартості навантажувальнихробіт) | т | 1 361,5 |  |
| 30 | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2 | м3 | 10,6 |  |
| 31 | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2 | м3 | 304,2 |  |
| 32 | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2 | м3 | 19,4 |  |
| 33 | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2 | м3 | 17,8 |  |
| 34 | Навантаження ґрунту, розробленого вручну | т | 616 |  |
| 35 | Перевезення ґрунту до 30 км (без урахування вартості навантажувальних робіт) | т | 616 |  |
| 36 | Навантаження піску для зворотньої засипки ПЕ труб Обсяг = ((12,4*1,6) / 100)*100 | т | 19,84 |  |
| 37 | Перевезення ґрунту до 30 км (без урахування вартості навантажувальних робіт) | т | 19,84 |  |
| 38 | Улаштування піщаної основи під трубопроводи | м3 | 1,5 |  |
| 39 | Засипка ПЕ труб вручну піском з трамбуванням | м3 | 12,4 |  |
| 40 | Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 2 | м3 | 3 096,3 |  |
| 41 | Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2 | м3 | 7 906,2 |  |
| 42 | Додавати на кожні наступні 5 м переміщення ґрунту [понад 5 м] для засипки траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.],група ґрунтів 2 | м3 | 7 906,2 |  |
| 43 | Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2 | м3 | 895 |  |
| 44 | Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2 | м3 | 105,7 |  |
| 45 | Перевезення ґрунту до 6 км (без урахування вартості навантажувальних робіт) | т | 928,4 |  |
| 46 | Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1 | м3 | 773,7 |  |
| 47 | Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2 | м3 | 773,7 |  |
| 48 | Улаштування бетонної підготовки під колодязі | м3 бетону, бутобетону і залізобетону в ділі | 3,55 |  |
| 49 | Розбирання асфальтобетонних покриттів та основ | м3 покриття | 7,74 |  |
| 50 | Перевезення ґрунту до 30 км (без урахування вартості навантажувальних робіт) | т | 18,96 |  |
| 51 | Улаштування шару основи товщиною шару 15 см зі щебенево-піщаної суміші асфальтоукладальником, при ширині укладання 7 м | м2 основи | 12,9 |  |
| 52 | Улаштування нижнього шару покриття за товщини 10 см з асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником, за ширини укладання 7м | м2 покриття | 12,9 |  |
| 53 | Улаштування верхнього шару покриття товщиною 5 см з асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником, за ширини укладання 7 м | м2 покриття | 12,9 |  |
|  | Колодязі В1 |  |  |  |
| 54 | Улаштування круглих колодязів зі збірного залізобетону у сухих ґрунтах (3шт.) | м3 залізобетонних і бетонних конструкцій колодязів | 23,36 |  |
| 55 | Улаштування бетонної підготовки | м3 бетону, бутобетону і залізобетону в ділі | 2,6 |  |
| 56 | Гідроізоляція стін, фундаментів бічна обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону | м2 поверхні, що ізолюється | 66,9 |  |
| 57 | Улаштування вимощення навколо люка | м3 бетону, бутобетону і залізобетону в ділі | 5,1 |  |
| 58 | Улаштування одношарової основи навколо люка зі щебню | м2 основи | 51 |  |
| 59 | Бічна ізоляція стін і фундаментів глиною Обсяг = 9,9+2,03 | м3 ізолюючого шару | 11,93 |  |
|  | Водопровід господарчо-питний В1 |  |  |  |
| 60 | Укладання сталевих водопровідних труб з гідравлічним випробуванням, діаметр труб 50 мм | км трубопроводу | 0,001 |  |
| 61 | Укладання сталевих водопровідних труб з гідравлічним випробуванням, діаметр труб 75 мм | км трубопроводу | 0,002 |  |
| 62 | Укладання сталевих водопровідних труб з гідравлічним випробуванням, діаметр труб 150 мм | км трубопро-воду | 0,0004 |  |
| 63 | Укладання сталевих водопровідних труб з гідравлічним випробуванням, діаметр труб 200 мм | км трубопро-воду | 0,007 |  |
| 64 | Укладання сталевих водопровідних труб з гідравлічним випробуванням, діаметр труб 600 мм | км трубопро-воду | 0,005 |  |
| 65 | Укладання сталевих водопровідних труб з гідравлічним випробуванням, діаметр труб 800 мм | км трубопро-воду | 1,976 |  |
| 66 | Прокладання трубопроводів водопостачання зі стальних водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 15 мм | м | 0,2 |  |
| 67 | Установлення чавунних засувок або клапанів зворотних діаметром 80 мм | засувка (або клапан зворотний) | 2 |  |
| 68 | Установлення чавунних засувок або клапанів зворотних діаметром 150 мм | засувка (або клапан зворотний) | 2 |  |
| 69 | Установлення чавунних засувок або клапанів зворотних діаметром 200 мм | засувка (або клапан зворотний) | 6 |  |
| 70 | Установлення чавунних засувок або клапанів зворотних діаметром 600 мм | засувка (або клапан зворотний) | 1 |  |
| 71 | Установлення чавунних засувок або клапанів зворотних діаметром 800 мм | засувка (або клапан зворотний) | 3 |  |
| 72 | Монтаж компенсаторів | шт | 60 |  |
| 73 | Виготовлення дрібних індивідуальних листових конструкцій масою до 0,5 т[бачки, воронки, жолоби, лотки та ін.] | т | 0,3473 |  |
| 74 | Монтаж лотків, грат, затворів зі штабової і тонколистової сталі | т | 0,3473 |  |
| 75 | Виготовлення дрібних індивідуальних листових конструкцій масою до 0,5 т [бачки, воронки, жолоби, лотки та ін.] | т | 0,0689 |  |
| 76 | Монтаж лотків, грат, затворів зі штабової і тонколистової сталі | т | 0,0689 |  |
| 77 | Виготовлення дрібних індивідуальних листових конструкцій масою до 0,5 т[бачки, воронки, жолоби, лотки та ін.] | т | 0,0058 |  |
| 78 | Монтаж лотків, грат, затворів зі штабової і тонколистової сталі | т | 0,0058 |  |
| 79 | Виготовлення дрібних індивідуальних листових конструкцій масою до 0,5 т[бачки, воронки, жолоби, лотки та ін.] | т | 0,0086 |  |
| 80 | Монтаж лотків, грат, затворів зі штабової і тонколистової сталі | т | 0,0086 |  |
| 81 | Виготовлення дрібних індивідуальних листових конструкцій масою до 0,5 т[бачки, воронки, жолоби, лотки та ін.] | т | 0,22 |  |
| 82 | Монтаж лотків, грат, затворів зі штабової і тонколистової сталі | т | 0,22 |  |
| 83 | Виготовлення дрібних індивідуальних листових конструкцій масою до 0,5 т [бачки, воронки, жолоби, лотки та ін.] | т | 0,461 |  |
| 84 | Монтаж лотків, грат, затворів зі штабової і тонколистової сталі | т | 0,461 |  |
| 85 | Виготовлення дрібних індивідуальних листових конструкцій масою до 0,5 т[бачки, воронки, жолоби, лотки та ін.] | т | 0,307 |  |
| 86 | Монтаж лотків, грат, затворів зі штабової і тонколистової сталі | т | 0,307 |  |
| 87 | Виготовлення дрібних індивідуальних листових конструкцій масою до 0,5 т[бачки, воронки, жолоби, лотки та ін.] | т | 0,461 |  |
| 88 | Монтаж лотків, грат, затворів зі штабової і тонколистової сталі | т | 0,461 |  |
| 89 | Виготовлення дрібних індивідуальних листових конструкцій масою до 0,5 т[бачки, воронки, жолоби, лотки та ін.] | т | 0,461 |  |
| 90 | Монтаж лотків, грат, затворів зі штабової і тонколистової сталі | т | 0,461 |  |
| 91 | Приварювання фланців до сталевих трубопроводів діаметром 80 мм | фланець | 4 |  |
| 92 | Установлення поліетиленових фасонних частин: відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 110 мм | фасонних частин | 2 |  |
| 93 | Монтаж повітряного клапана на 1,6 МПа, діаметр умовного проходу 150 мм | шт | 2 |  |
| 94 | Установлення сталевих зварних фасонних частин діаметром 100-250 мм | т фасонних частин | 0,132 |  |
| 95 | Укладання трубопроводів з поліетиленових труб з гідравлічним випробуванням | км трубо про-воду | 0,02 |  |
| 96 | Установлення водомірних вузлів, що поставляються на місце монтажу зібраними в блоки, без обвідної лінії діаметром вводу до 100 мм, діаметром водоміру до 80 мм | шт | 1 |  |
| 97 | Приварювання фланців до сталевих трубопроводів діаметром 50 мм | фланець | 2 |  |
| 98 | Установлення манометру | шт | 1 |  |
| 99 | Укладання сталевих водопровідних труб з гідравлічним випробуванням, діаметр труб 200 мм | км трубопро-воду | 0,0008 |  |
| 100 | Укладання сталевих водопровідних труб з гідравлічним випробуванням, діаметр труб 300 мм | км трубопро-воду | 0,0007 |  |
| 101 | Укладання сталевих водопровідних труб з гідравлічним випробуванням, діаметр труб 1000 мм | км трубопро-воду | 0,0012 |  |
| 102 | Нанесення дуже посиленої антикорозійної бітумно-гумової ізоляції на сталеві трубопроводи діаметром 600 мм (в земле) | км трубопро-воду | 0,003 |  |
| 103 | Нанесення дуже посиленої антикорозійної бітумно-гумової ізоляції на сталеві трубопроводи діаметром 800 мм (в земле) | км трубопро-воду | 1,956 |  |
| 104 | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 | м2 | 64 |  |
| 105 | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь фарбою БТ-177 сріблистою | м2 | 128 |  |
| 106 | Врізування сталевої труби діаметром 15, що проектується в сталеву трубу діаметром 820х12,0 | врізування | 1 |  |
| 107 | Врізування сталевої труби діаметром 89х4,0, що проектується в сталеву трубу діаметром 820х12,0 | врізування | 2 |  |
| 108 | Врізування сталевої труби діаметром 219х5.0, що проектується в сталеву трубу діаметром 820х12,0 | врізування | 6 |  |
| 109 | Врізування сталевої труби діаметром 630х8,0, що проектується в сталеву трубу діаметром 820х12,0 | врізування | 1 |  |
| 110 | Врізування сталевої труби діаметром 820х12,0, що проектується в сталеву трубу діаметром 820х12,0 | врізування | 2 |  |
| 111 | Врізування сталевої труби діаметром 89х4,0, що проектується в сталеву трубу діаметром 80 | врізування | 2 |  |
| 112 | Врізування сталевої труби діаметром 820х12,0, що проектується в сталеву трубу діаметром 800 | врізування | 2 |  |
| 113 | Промивання з дезінфекцією трубопроводів діаметром 50-65 мм | км трубопро-воду | 0,001 |  |
| 114 | Промивання з дезінфекцією трубопроводів діаметром 75-80 мм | км трубопро-воду | 0,002 |  |
| 115 | Промивання з дезінфекцією трубопроводів діаметром 150 мм | км трубопро-воду | 0,0004 |  |
| 116 | Промивання з дезінфекцією трубопроводів діаметром 200 мм | км трубопро-воду | 0,007 |  |
| 117 | Промивання з дезінфекцією трубопроводів діаметром 600 мм | км трубопро-воду | 0,005 |  |
| 118 | Промивання з дезінфекцією трубопроводів діаметром 800 мм | км трубопро-воду | 1,976 |  |
|  | Колодязі К13 |  |  |  |
| 119 | Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 1,5 м у сухих ґрунтах (3 шт.) | м3 | 6,76 |  |
| 120 | Улаштування бетонної підготовки | м3 бетону, бутобетону і залізобетону в ділі | 0,95 |  |
| 121 | Гідроізоляція стін, фундаментів бічна обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону | м2 поверхні, що ізолюється | 43,5 |  |
| 122 | Улаштування вимощення навколо люка | м3 бетону, бутобетону і залізобетону в ділі | 5,1 |  |
| 123 | Улаштування одношарової основи навколо люка зі щебню | м2 основи | 51 |  |
| 124 | Бічна ізоляція стін і фундаментів глиною | м3 ізолюючого шару | 2,03 |  |
|  | Каналізація дренажна К13 |  |  |  |
| 125 | Укладання трубопроводів з поліетиленових труб з гідравлічнимвипробуванням, зовнішній діаметр 315 мм | км трубопро-воду | 0,008 |  |
| 126 | Укладання сталевих водопровідних труб з гідравлічним випробуванням, діаметр труб 400 мм | км трубопро-воду | 0,0006 |  |
|  | придбання устаткування |  |  |  |
|  | Улаштування залізобетонних колодязів. |  |  |  |
|  | Земляні роботи |  |  |  |
|  | РОЗРОБЛЕННЯ ГРУНТУ |  |  |  |
| 127 | Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група грунта 2 | м3 | 845 |  |
|  | УЛАШТУВАННЯ ШЛАКОВОЇ ПОДУШКИ |  |  |  |
| 128 | Навантаження шлакам екскаваторами на автомобілі-самоскиди,ємність ковша екскаватора 0,4 м3. | т | 44,55 |  |
| 129 | Перевезення легких заповнювачів [шлак, пінобетон тощо], що транспортуються навалом, самоскидами | т | 44,55 |  |
| 130 | Улаштування ущільнених трамбівками підстилаючих шлакових шарів | м3 | 27 |  |
|  | ЗВОРОТНЯ ЗАСИПКА |  |  |  |
| 131 | Засипка траншей i котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група грунта 1 | м3 | 467,54 |  |
| 132 | Засипка вручну траншей, пазух котлованів i ям, група грунта 1 | м3 | 14,46 |  |
| 133 | Улаштування дорожніх насипів бульдозерами з переміщенням ґрунту до 20 м, група грунта 2 | м3 | 158 |  |
|  | Улаштування монолітних колодязів |  |  |  |
| 134 | Устройство бетонної підготовки бетон С8/10 | м3 | 30 |  |
| 135 | Улаштування стін і плоских днищ при товщині до 150 мм, прямокутнихспоруд ( С16/20 сульфатостійкий) | м3 залізобетону в ділі | 104 |  |
|  | Улаштування збірних залізобетонних колодязів |  |  |  |
| 136 | Улаштування круглих колодязів зі збірного залізобетону у сухих ґрунтах | м3 залізобетонних і бетонних конструкцій колодязів | 11,48 |  |
|  | Гідроізоляція |  |  |  |
| 137 | Гідроізоляція стан, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняний поверхню бутового мурування, цегла, бетону | м2 | 984 |  |
| 138 | Улаштування покрівель скатних із наплавлюваних матеріалів у два шари | м2 | 290 |  |
|  | Монтаж металоконструкцій |  |  |  |
|  | Площадки |  |  |  |
| 139 | Виготовлення площадок для обслуговування устаткування та трубопроводів | т | 1,23 |  |
| 140 | Монтаж площадок із настилом i огорожею з листової, рифленої, просіченої i круглої стала | т | 1,23 |  |
|  | Драбина С-1 |  |  |  |
| 141 | Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін. | т | 0,472 |  |
| 142 | Монтаж площадок із настилом і огорожею з листової, рифленої, просіченої і круглої сталі | т | 0,472 |  |
|  | Огородження |  |  |  |
| 143 | Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та он. | т | 0,278 |  |
| 144 | Монтаж площадок із настилом i огорожею з листової, рифленої, просіченої i круглої стала | т | 0,278 |  |
|  | Закладні деталі |  |  |  |
| 145 | Установлення закладних деталей вагою понад 20 кг | т | 0,0485 |  |
|  | Антикорозійний захист |  |  |  |
| 146 | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 | м2 | 49,5 |  |
| 147 | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 | м2 | 49,5 |  |

Форма 1.2  Відомість обсягів основних будівельних, монтажних

та спеціальних робіт  і основних матеріалів

| на | "Реконструкція водоводу від ДВС-1 до с. Люцерна, Вільнянського району, Запорізької області." 2 черга будівництва. |
| --- | --- |
| № п/п | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | зовнішні мережі водопостачання. Водовод Dy800 |  |  |  |
|  | Земляні роботи |  |  |  |
| 1 | Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами однокошовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 1,25 [1,25-1,5] м3, група ґрунтів 1 (родючий шар) | м3 | 1 798,8 |  |
| 2 | Навантаження ґрунту, розробленого механізованим способом | т | 2 158,5 |  |
| 3 | Перевезення ґрунту до 6 км (без урахування вартості навантажувальних робіт) | т | 2 158,5 |  |
| 4 | Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 1,25 [1,4-1,5] м3, група ґрунтів 2 | м3 | 8 404,8 |  |
| 5 | Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами однокошовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 1,25 [1,25-1,5] м3, група ґрунтів 2 | м3 | 628 |  |
| 6 | Перевезення ґрунту до 30 км (без урахування вартості навантажувальних робіт) | т | 1 099 |  |
| 7 | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2 | м3 | 4,6 |  |
| 8 | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2 | м3 | 242 |  |
| 9 | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2 | м3 | 5 |  |
| 10 | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2 | м3 | 52,7 |  |
| 11 | Навантаження ґрунту, розробленого вручну | т | 532,5 |  |
| 12 | Перевезення ґрунту до 30 км (без урахування вартості навантажувальних робіт) | т | 532,5 |  |
| 13 | Навантаження піску для зворотньої засипки Обсяг = ((21,1*1,6) / 100)*100 | т | 33,76 |  |
| 14 | Перевезення піску до 30 км (без урахування вартості навантажувальних робіт) | т | 33,76 |  |
| 15 | Улаштування піщаної основи під трубопроводи | м3 | 3 |  |
| 16 | Засипка ПЕ труб вручну піском з трамбуванням | м3 | 21,1 |  |
| 17 | Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 2 | м3 | 2 630,5 |  |
| 18 | Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2 | м3 | 5 774,3 |  |
| 19 | Додавати на кожні наступні 5 м переміщення ґрунту [понад 5 м] для засипки траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.], група ґрунтів 2 | м3 | 5 774,3 |  |
| 20 | Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2 | м3 | 784,2 |  |
| 21 | Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2 | м3 | 45,5 |  |
| 22 | Перевезення ґрунту до 6 км (без урахування вартості навантажувальних робіт) | т | 2 158,5 |  |
| 23 | Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1 | м3 | 1 798,8 |  |
| 24 | Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2 | м3 | 1 798,8 |  |
|  | Колодязю В1 |  |  |  |
| 25 | Улаштування круглих колодязів зі збірного залізобетону у сухих грунта | м3 залізобетонних і бетонних конструкцій колодязів | 6,77 |  |
| 26 | Улаштування бетонної підготовки під колодязі | м3 бетону, бутобетону і залізобетону в ділі | 0,86 |  |
| 27 | Гідроізоляція стін, фундаментів бічна обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняний поверхні бутового мурування, цеглі, бетону | м2 поверхні, що ізолюється | 22,8 |  |
| 28 | Улаштування вимощення навколо люка | м3 бетону, бутобетону і залізобетону в ділі | 1,7 |  |
| 29 | Улаштування одношарової основи навколо люка зі щебню | м2 основи | 17 |  |
| 30 | Бічна ізоляція стін і фундаментів глиною Обсяг = 2,8+1,35 | м3 ізолюючого шару | 4,15 |  |
|  | Водопровід господарчо-питний В1 |  |  |  |
| 31 | Укладання сталевих водопровідних труб з гідравлічним випробуванням, діаметр труб 150 мм | км трубопроводу | 0,0015 |  |
| 32 | Укладання сталевих водопровідних труб з гідравлічним випробуванням, діаметр труб 200 мм | км трубопроводу | 0,002 |  |
| 33 | Укладання сталевих водопровідних труб з гідравлічним випробуванням, діаметр труб 300 мм | км трубопроводу | 0,0005 |  |
| 34 | Укладання сталевих водопровідних труб з гідравлічним випробуванням, діаметр труб 600 мм | км трубопроводу | 0,005 |  |
| 35 | Укладання сталевих водопровідних труб з гідравлічним випробуванням, діаметр труб 800 мм | км трубопроводу | 1,714 |  |
| 36 | Установлення чавунних засувок або клапанів зворотних діаметром 150 мм | засувка (або клапан зворотний) | 4 |  |
| 37 | Установлення чавунних засувок або клапанів зворотних діаметром 200 мм | засувка (або клапан зворотний) | 3 |  |
| 38 | Установлення чавунних засувок або клапанів зворотних діаметром 300 мм | засувка (або клапан зворотний) | 1 |  |
| 39 | Установлення чавунних засувок або клапанів зворотних діаметром 600 мм | засувка (або клапан зворотний) | 1 |  |
| 40 | Установлення чавунних засувок або клапанів зворотних діаметром 800 мм | засувка (або клапан зворотний) | 2 |  |
| 41 | Монтаж компенсаторів | шт | 40 |  |
| 42 | Виготовлення дрібних індивідуальних листових конструкцій масою до 0,5 т [бачки, воронки, жолоби, лотки та ін.] | т | 0,0641 |  |
| 43 | Монтаж лотків, грат, затворів зі штабової і тонколистової сталі | т | 0,0641 |  |
| 44 | Виготовлення дрібних індивідуальних листових конструкцій масою до 0,5 т [бачки, воронки, жолоби, лотки та ін.] | т | 0,097 |  |
| 45 | Монтаж лотків, грат, затворів зі штабової і тонколистової сталі | т | 0,097 |  |
| 46 | Виготовлення дрібних індивідуальних листових конструкцій масою до 0,5 т [бачки, воронки, жолоби, лотки та ін.] | т | 0,6936 |  |
| 47 | Монтаж лотків, грат, затворів зі штабової і тонколистової сталі | т | 0,6936 |  |
| 48 | Приварювання фланців до сталевих трубопроводів діаметром 150 мм | фланець | 4 |  |
| 49 | Установлення поліетиленових фасонних частин: відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 160 мм | фасонних частин | 3 |  |
| 50 | Монтаж повітряного клапана на 1,6 МПа, діаметр умовного проходу 150 мм | шт | 1 |  |
| 51 | Установлення відводів, трійників, переходів стальних | т фасонних частин | 0,105 |  |
| 52 | Укладання трубопроводів з поліетиленових труб з гідравлічним випробуванням, зовнішній діаметр 160 мм | км трубопроводу | 0,035 |  |
| 53 | Укладання сталевих водопровідних труб з гідравлічним випробуванням, діаметр труб 250 мм | км трубопроводу | 0,0008 |  |
| 54 | Укладання сталевих водопровідних труб з гідравлічним випробуванням, діаметр труб 1000 мм | км трубопроводу | 0,0004 |  |
| 55 | Нанесення дуже посиленої антикорозійної бітумно-гумової ізоляції на сталеві трубопроводи діаметром 600 мм | км трубопроводу | 0,003 |  |
| 56 | Нанесення дуже посиленої антикорозійної бітумно-гумової ізоляції на сталеві трубопроводи діаметром 800 мм | км трубопроводу | 1,714 |  |
| 57 | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 | м2 | 28 |  |
| 58 | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь фарбою БТ-177 сріблистою | м2 | 56 |  |
| 59 | Врізування сталевої труби діаметром 15, що проектується в сталеву трубу діаметром 820х12,0 | врізування | 1 |  |
| 60 | Врізування сталевої труби діаметром 159х5.0, що проектується в сталеву трубу діаметром 820х12,0 | врізування | 2 |  |
| 61 | Врізування сталевої труби діаметром 219х5.0, що проектується в сталеву трубу діаметром 820х12,0 | врізування | 3 |  |
| 62 | Врізування сталевої труби діаметром 630х8,0, що проектується в сталеву трубу діаметром 820х12,0 | врізування | 1 |  |
| 63 | Врізування сталевої труби діаметром 820х12,0, що проектується в сталеву трубу діаметром 820х12,0 | врізування | 1 |  |
| 64 | Врізування сталевої труби діаметром 325х7.0, що проектується в сталеву трубу діаметром 820х12,0 | врізування | 2 |  |
| 65 | Врізування сталевої труби діаметром 820х12,0, що проектується в сталеву трубу діаметром 800 | врізування | 1 |  |
| 66 | Виготовлення заглушок (3 шт) | т | 0,0401 |  |
| 67 | Монтаж лотків, грат, затворів зі штабової і тонколистової сталі | т | 0,0401 |  |
| 68 | Демонтаж заглушок в місці врізання в трубопровід діаметром 820х12.0 І-ої черги будівництва | засувка (або клапан зворотний) | 1 | Демонтаж |
| 69 | Промивання з дезінфекцією трубопроводів діаметром 150 мм | км трубопроводу | 0,0015 |  |
| 70 | Промивання з дезінфекцією трубопроводів діаметром 200 мм | км трубопроводу | 0,002 |  |
| 71 | Промивання з дезінфекцією трубопроводів діаметром 300 мм | км трубопроводу | 0,0005 |  |
| 72 | Промивання з дезінфекцією трубопроводів діаметром 600 мм | км трубопроводу | 0,005 |  |
| 73 | Промивання з дезінфекцією трубопроводів діаметром 800 мм | км трубопроводу | 1,714 |  |
|  | Колодязi К13 |  |  |  |
| 74 | Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 1,5 м у сухих ґрунтах | м3 | 4,78 |  |
| 75 | Улаштування бетонної підготовки під колодязі | м3 бетону, бутобетону і залізобетону в ділі | 0,63 |  |
| 76 | Гідроізоляція стін, фундаментів бічна обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону | м2 поверхні, що ізолюється | 29 |  |
| 77 | Улаштування вимощення навколо люка | м3 бетону, бутобетону і залізобетону в ділі | 3,4 |  |
| 78 | Улаштування одношарової основи навколо люка зі щебню | м2 основи | 34 |  |
| 79 | Бічна ізоляція стін і фундаментів глиною | м3 ізолюючого шару | 1,35 |  |
|  | Каналізація дренажна К13 |  |  |  |
| 80 | Укладання трубопроводів з поліетиленових труб з гідравлічним випробуванням, зовнішній діаметр 315 мм | км трубопроводу | 0,003 |  |
| 81 | Укладання трубопроводів з поліетиленових труб з гідравлічним випробуванням, зовнішній діаметр 400 мм | км трубопроводу | 0,003 |  |
| 82 | Укладання сталевих водопровідних труб з гідравлічним випробуванням, діаметр труб 400 мм | км трубопроводу | 0,0002 |  |
| 83 | Укладання сталевих водопровідних труб з гідравлічним випробуванням, діаметр труб 500 мм | км трубопроводу | 0,0002 |  |
|  | придбання устаткування. Зовнішні мережі водопостачання. Водовод Dy800 |  |  |  |
|  | улаштування залізобетонних колодязів. |  |  |  |
|  | Земляні роботи |  |  |  |
|  | РОЗРОБЛЕННЯ ГРУНТУ |  |  |  |
| 84 | Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група грунта 2 | м3 | 594,5 |  |
|  | УЛАШТУВАННЯ ШЛАКОВОЇ ПОДУШКИ |  |  |  |
| 85 | Навантаження шлаку екскаваторами на автомобілі-самоскиди, ємність ковша екскаватора 0,4 м3. | т | 32,175 |  |
| 86 | Перевезення легких заповнювачів [шлак, пінобетон тощо], що транспортуються навалом, самоскидами | т | 32,175 |  |
| 87 | Улаштування ущільнених трамбівками підстилаючих шлакових шорів | м3 | 19,5 |  |
|  | ЗВОРОТНЯ ЗАСИПКА |  |  |  |
| 88 | Засипка траншей i котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з перемащенням ґрунту до 5 м, група грунта 1 | м3 | 325,435 |  |
| 89 | Засипка вручну траншей, пазух котлованів i ям, група грунта 1 | м3 | 10,065 |  |
| 90 | Улаштування дорожніх насипав бульдозерами з переміщенням ґрунту до 20 м, група грунта 2 | м3 | 97 |  |
|  | Улаштування монолітних колодязів |  |  |  |
| 91 | Устройство бетонної підготовки бетон С8/10 | м3 | 25 |  |
| 92 | Улаштування стін і плоских днищ при товщині до 150 мм, прямокутних споруд ( С16/20 сульфатостійкий) | м3 залізобетону в ділі | 62,5 |  |
|  | Улаштування збірних залізобетонних колодязів |  |  |  |
| 93 | Улаштування круглих колодязів зі збірного залізобетону у сухих ґрунтах | м3 залізобетонних і бетонних конструкцій колодязів | 6,355 |  |
|  | Гідроізоляція |  |  |  |
| 94 | Гідроізоляція стін, фундаментів бічна обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону | м2 поверхні, що ізолюється | 617,5 |  |
| 95 | Улаштування покрівель скатних із наплавлюваних матеріалів у два шари | м2 | 151,5 |  |
|  | Монтаж металоконструкцій |  |  |  |
|  | Площадки |  |  |  |
| 96 | Виготовлення площадок для обслуговування устаткування та трубопроводів | т | 0,726 |  |
| 97 | Монтаж площадок із настилом i огорожею з листової, рифленої, просіченої i круглої сталі | т | 0,726 |  |
|  | Драбина С-1 |  |  |  |
| 98 | Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін. | т | 0,537 |  |
| 99 | Монтаж площадок із настилом і огорожею з листової, рифленої, просіченої і круглої сталі | т | 0,537 |  |
|  | Огородження |  |  |  |
| 100 | Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та iн. | т | 0,161 |  |
| 101 | Монтаж площадок із настилом i огорожею з листової, рифленої, просіченої i круглої сталі | т | 0,161 |  |
|  | Закладні деталі |  |  |  |
| 102 | Установлення закладних деталей вагою понад 20 кг | т | 0,045 |  |
|  | Антикорозійний захист |  |  |  |
| 103 | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 | м2 | 36,85 |  |
| 104 | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 | м2 | 36,85 |  |

Форма 1.3  Відомість обсягів основних будівельних, монтажних та спеціальних робіт  і основних матеріалів

| на | об’єкті «Реконструкція водоводу від ДВС-1 до с. Люцерна, Вільнянського району, Запорізької області» 3 черга будівництва. |
| --- | --- |
|  | (найменування об'єкта) |
| № п/п | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | розчистка майданчиків від зелених насаджень. |  |  |  |
|  | Розчистка майданчиків від зелених насаджень |  |  |  |
| 1 | Звалювання дерев м'яких порід з кореня, діаметр стволів до 24 см | шт | 69 |  |
| 2 | Трелювання деревини на відстань до 300 м тракторами потужністю 59 кВт [80 к.с.], діаметр стовбурів до 30 см | шт | 69 |  |
| 3 | Обробка деревини м'яких порід, крім модрини, одержаної від звалювання лісу, діаметр стовбурів до 24 см | шт | 69 |  |
| 4 | Улаштування площадок для обробки, діаметр стовбурів до 24 см | шт | 69 |  |
| 5 | Корчування пнів у ґрунтах природного залягання викорчовувачами-збирачами на тракторі потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням пнів до 5 м, діаметр пнів до 24 см | пнів | 69 |  |
| 6 | Оббивання землі з викорчуваних пнів викорчовувачами-збирачами на тракторі потужністю 79 кВт [108 к.с.], діаметр пнів до 24 см | пнів | 69 |  |
| 7 | Вивезення пнів тракторними причепами 2 т на відстань до 100 м, діаметр дерев до 32 см | шт | 69 |  |
| 8 | Зрізування рідкого чагарника і дрібнолісся у ґрунтах природного залягання кущорізами на тракторі потужністю 79 кВт [108 к.с.] | га | 0,0022 |  |
| 9 | Згрібання зрізаного або викорчуваного рідкого чагарника і дрібнолісся чагарниковими граблями на тракторі потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням до 20 м | га | 0,0022 |  |
| 10 | Навантаження на автомобілі-самоскиди екскаваторами однокошовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 0,4 [0,35-0,45] м3, | м3 | 33,6 |  |
| 11 | Перевезення будівельного сміття до 5 км (без урахування вартості навантажувальних робіт). Обсяг = 33,6*0,84 | т | 28,224 |  |
|  | Відновлення озеленення в лісосмугах. |  |  |  |
| 12 | Навантаження ґрунту, розробленого механізованим способом.(Раніше розробленого ґрунту кошторис М2731.1-ЗВ-К п.77) Обсяг = (((31,947+0,68)*1,75) / 100)*100 | т | 57,0973 |  |
| 13 | Перевезення ґрунту до 6 км (без урахування вартості навантажувальних робіт) | т | 57,09 |  |
| 14 | Підготовлення механізованим способом стандартних місць для садіння дерев та кущів із квадратною грудкою землі розміром 1,0х1,0х0,6 м у природному грунта з добавленням рослинної землі до 25% | шт | 69 |  |
| 15 | Підготовлення механізованим способом стандартних місць для садіння дерев та кущів із круглою грудкою землі розміром 0,3х0,3 м у природному грунта з добавленням рослинної землі до 25% | шт | 10 |  |
| 16 | Садіння дерев та кущів із грудкою землі розміром 0,8х0,8х0,5 м | шт | 69 |  |
| 17 | Садіння дерев та кущів із грудкою землі розміром 0,2х0,15 м і 0,25х0,2 м | шт | 10 |  |
|  | зовнішні мережі водопостачання. Водовод Dy800 |  |  |  |
|  | Земляні роботи |  |  |  |
| 18 | Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами однокошовими електричними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 2,5 [1,5-3] м3, група грантів 1 | м3 | 1 332 |  |
| 19 | Перевезення ґрунту до 6 км (без урахування вартості навантажувальних робіт) | т | 1 598 |  |
| 20 | Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 1,25 [1,4-1,5] м3, група ґрунтів 2 | м3 | 10 967,8 |  |
| 21 | Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами однокошовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 1,25 [1,25-1,5] м3, група ґрунтів 2 | м3 | 755,3 |  |
| 22 | Перевезення ґрунту до 30 км | т | 1 321,7 |  |
| 23 | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2 | м3 | 4,6 |  |
| 24 | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2 | м3 | 273,6 |  |
| 25 | Розробка ґрунту вручну у місці врізання, група ґрунтів 2 | м3 | 20,6 |  |
| 26 | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 3 | м3 | 27,8 |  |
| 27 | Навантаження ґрунту, розробленого вручну | т | 571,55 |  |
| 28 | Перевезення ґрунту до 30 км | т | 571,55 |  |
| 29 | Навантаження піску для зворотньої засипки Обсяг = ((13,5*1,6) / 100)*100 | т | 21,6 |  |
| 30 | Перевезення ґрунту до 30 км | т | 21,6 |  |
| 31 | Улаштування піщаної основи під трубопроводи | м3 | 2,2 |  |
| 32 | Засипка ПЕ труб вручну піском з трамбуванням | м3 | 13,5 |  |
| 33 | Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 2 | м3 | 3 093,8 |  |
| 34 | Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2 | м3 | 7 874 |  |
| 35 | Додавати на кожні наступні 5 м переміщення ґрунту [понад 5 м] для засипки траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.], група ґрунтів 2 | м3 | 7 874 |  |
| 36 | Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2 | м3 | 918,3 |  |
| 37 | Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2 | м3 | 45,5 |  |
| 38 | Перевезення ґрунту до 6 км (без урахування вартості навантажувальних робіт) | т | 1 598 |  |
| 39 | Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1 | м3 | 1 332 |  |
| 40 | Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2 | м3 | 1 332 |  |
| 41 | Розбирання асфальтобетонних покриттів та основ | м3 покриття | 14,94 |  |
| 42 | Перевезення до 30 км (без урахування вартості навантажувальних робіт) | т | 36,6 |  |
| 43 | Улаштування шару основи товщиною шару 15 см зі щебенево-піщаної суміші асфальтоукладальником, при ширині укладання 7 м | м2 основи | 24,9 |  |
| 44 | Улаштування нижнього шару покриття за товщини 10 см з асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником, за ширини укладання 7 м | м2 покриття | 24,9 |  |
| 45 | Улаштування верхнього шару покриття товщиною 5 см з асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником, за ширини укладання 7 м | м2 покриття | 24,9 |  |
|  | Колодязi В1 |  |  |  |
| 46 | Улаштування круглих колодязів зі збірного залізобетону у сухих ґрунтах (колодязь №3) | м3 залізобетонних і бетонних конструкцій колодязів | 8,292 |  |
| 47 | Улаштування бетонної підготовки під колодязі | м3 бетону, бутобетону і залізобетону в ділі | 0,86 |  |
| 48 | Гідроізоляція стін, фундаментів бічна обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону | м2 поверхні, що ізолюється | 36,8 |  |
| 49 | Улаштування вимощення навколо люка | м3 бетону, бутобетону і залізобетону в ділі | 1,7 |  |
| 50 | Улаштування одношарової основи навколо люка зі щебню | м2 основи | 17 |  |
| 51 | Бічна ізоляція стін і фундаментів глиною Обсяг = 1,6+1,35 | м3 ізолюючого шару | 2,95 |  |
|  | Водопроводи господарчо-питний В1 |  |  |  |
| 52 | Укладання сталевих водопровідних труб з гідравлічним випробуванням, діаметр труб 50 мм | км трубопроводу | 0,001 |  |
| 53 | Укладання сталевих водопровідних труб з гідравлічним випробуванням, діаметр труб 75 мм | км трубопроводу | 0,002 |  |
| 54 | Укладання сталевих водопровідних труб з гідравлічним випробуванням, діаметр труб 100 мм | км трубопроводу | 0,002 |  |
| 55 | Укладання сталевих водопровідних труб з гідравлічним випробуванням, діаметр труб 150 мм | км трубопроводу | 0,001 |  |
| 56 | Укладання сталевих водопровідних труб з гідравлічним випробуванням, діаметр труб 200 мм | км трубопроводу | 0,004 |  |
| 57 | Укладання сталевих водопровідних труб з гідравлічним випробуванням, діаметр труб 250 мм | км трубопроводу | 0,001 |  |
| 58 | Укладання сталевих водопровідних труб з гідравлічним випробуванням, діаметр труб 600 мм | км трубопроводу | 0,005 |  |
| 59 | Укладання сталевих водопровідних труб з гідравлічним випробуванням, діаметр труб 800 мм | км трубопроводу | 2,019 |  |
| 60 | Установлення чавунних засувок або клапанів зворотних діаметром 80 мм | засувка (або клапан зворотний) | 2 |  |
| 61 | Установлення чавунних засувок або клапанів зворотних діаметром 100 мм | засувка (або клапан зворотний) | 1 |  |
| 62 | Установлення чавунних засувок або клапанів зворотних діаметром 150 мм | засувка (або клапан зворотний) | 1 |  |
| 63 | Установлення чавунних засувок або клапанів зворотних діаметром 200 мм | засувка (або клапан зворотний) | 3 |  |
| 64 | Установлення чавунних засувок або клапанів зворотних діаметром 250 мм | засувка (або клапан зворотний) | 1 |  |
| 65 | Установлення чавунних засувок або клапанів зворотних діаметром 600 мм | засувка (або клапан зворотний) | 1 |  |
| 66 | Установлення чавунних засувок або клапанів зворотних діаметром 800 мм | засувка (або клапан зворотний) | 2 |  |
| 67 | Монтаж компенсаторів | шт | 4 |  |
| 68 | Установлення манометрів з триходовим краном | комплект | 1 |  |
| 69 | Виготовлення дрібних індивідуальних листових конструкцій масою до 0,5 т [бачки, воронки, жолоби, лотки та ін.] | т | 0,0542 |  |
| 70 | Монтаж лотків, грат, затворів зі штабової і тонколистової сталі | т | 0,0542 |  |
| 71 | Виготовлення дрібних індивідуальних листових конструкцій масою до 0,5 т [бачки, воронки, жолоби, лотки та ін.] | т | 0,0952 |  |
| 72 | Монтаж лотків, грат, затворів зі штабової і тонколистової сталі | т | 0,0952 |  |
| 73 | Виготовлення дрібних індивідуальних листових конструкцій масою до 0,5 т [бачки, воронки, жолоби, лотки та ін.] | т | 2,4062 |  |
| 74 | Монтаж конструкцій дверей, люків, лазів для автокоптилень і пароварильних камер | т | 2,4062 |  |
| 75 | Приварювання фланців до сталевих трубопроводів | фланець | 2 |  |
| 76 | Приварювання фланців до сталевих трубопроводів діаметром 100 мм | фланець | 2 |  |
| 77 | Установлення поліетиленових фасонних частин: відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 110 мм | фасонних частин | 2 |  |
| 78 | Монтаж повітряного клапана на 1,6 МПа, діаметр умовного проходу 150 мм | шт | 1 |  |
| 79 | Установлення відводів, трійників, переходів стальних | т фасонних частин | 0,105 |  |
| 80 | Укладання трубопроводів з поліетиленових труб з гідравлічним випробуванням, зовнішній діаметр 110 мм | км трубопроводу | 0,026 |  |
| 81 | Укладання сталевих водопровідних труб з гідравлічним випробуванням, діаметр труб 200 мм | км трубопроводу | 0,0004 |  |
| 82 | Укладання сталевих водопровідних труб з гідравлічним випробуванням, діаметр труб 300 мм | км трубопроводу | 0,0004 |  |
| 83 | Укладання сталевих водопровідних труб з гідравлічним випробуванням, діаметр труб 1000 мм | км трубопроводу | 0,0004 |  |
| 84 | Нанесення дуже посиленої антикорозійної бітумно-гумової ізоляції на сталеві трубопроводи діаметром 600 мм | км трубопроводу | 0,003 |  |
| 85 | Нанесення дуже посиленої антикорозійної бітумно-гумової ізоляції на сталеві трубопроводи діаметром 800 мм | км трубопроводу | 2,019 |  |
| 86 | Нанесення дуже посиленої антикорозійної бітумно-гумової ізоляції на сталеві трубопроводи діаметром 1000 мм | км трубопроводу | 0,013 |  |
| 87 | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз грунтівкою ГФ-021 | м2 | 37,9 |  |
| 88 | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь фарбою БТ-177 сріблистою | м2 | 75,8 |  |
| 89 | Врізування сталевої труби діаметром 89х4.0 в існуючу сталеву трубу діаметром 80 мм | врізування | 1 |  |
| 90 | Врізування сталевої труби діаметром 89х4, що проектується в сталеву трубу діаметром 820х12,0 | врізування | 1 |  |
| 91 | Врізування сталевої труби діаметром 108х4.0, що проектується в сталеву трубу діаметром 820х12,0 | врізування | 1 |  |
| 92 | Врізування сталевої труби діаметром 219х5.0, що проектується в сталеву трубу діаметром 820х12,0 | врізування | 1 |  |
| 93 | Врізування сталевої труби діаметром 630х8,0, що проектується в сталеву трубу діаметром 820х12,0 | врізування | 1 |  |
| 94 | Врізування сталевої труби діаметром 820х12,0, що проектується в сталеву трубу діаметром 820х12,0 | врізування | 2 |  |
| 95 | Врізування сталевої труби діаметром 273х6, що проектується в сталеву трубу діаметром 820х12,0 | врізування | 3 |  |
| 96 | Виготовлення заглушок (3 шт) | т | 0,1602 |  |
| 97 | Демонтаж заглушок в місці врізання в трубопровід діаметром 820х12.0 IІ-ої черги будівництва | засувка (або клапан зворотний) | 1 | Демонтаж |
| 98 | Протягування у футляр діаметром 1020 мм сталевих труб діаметром 800 мм | м труби, укладеної у футляр | 13 |  |
| 99 | Забивання бітумом та пасмом смоляним кінців футляра діаметром 1000 мм | футляр | 1 |  |
| 100 | Промивання з дезінфекцією трубопроводів діаметром 50-65 мм | км трубопроводу | 0,001 |  |
| 101 | Промивання з дезінфекцією трубопроводів діаметром 75-80 мм | км трубопроводу | 0,002 |  |
| 102 | Промивання з дезінфекцією трубопроводів діаметром 100 мм | км трубопроводу | 0,002 |  |
| 103 | Промивання з дезінфекцією трубопроводів діаметром 150 мм | км трубопроводу | 0,001 |  |
| 104 | Промивання з дезінфекцією трубопроводів діаметром 200 мм | км трубопроводу | 0,004 |  |
| 105 | Промивання з дезінфекцією трубопроводів діаметром 250 мм | км трубопроводу | 0,001 |  |
| 106 | Промивання з дезінфекцією трубопроводів діаметром 600 мм | км трубопроводу | 0,005 |  |
| 107 | Промивання з дезінфекцією трубопроводів діаметром 800 мм | км трубопроводу | 2,019 |  |
|  | Колодязi К13 |  |  |  |
| 108 | Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 1,5 м у сухих ґрунтах | м3 | 4,62 |  |
| 109 | Улаштування бетонної підготовки під колодязі | м3 бетону, бутобетону і залізобетону в ділі | 0,63 |  |
| 110 | Гідроізоляція стін, фундаментів бічна обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону | м2 поверхні, що ізолюється | 29 |  |
| 111 | Улаштування вимощення навколо люка | м3 бетону, бутобетону і залізобетону в ділі | 3,4 |  |
| 112 | Улаштування одношарової основи навколо люка зі щебню | м2 основи | 34 |  |
| 113 | Бічна ізоляція стін і фундаментів глиною | м3 ізолюючого шару | 1,35 |  |
|  | Каналізація дренажна К13 |  |  |  |
| 114 | Укладання трубопроводів з поліетиленових труб з гідравлічним випробуванням, зовнішній діаметр 315 мм | км трубопроводу | 0,006 |  |
| 115 | Укладання сталевих водопровідних труб з гідравлічним випробуванням, діаметр труб 400 мм | км трубопроводу | 0,0002 |  |
| 116 | Укладання сталевих водопровідних труб з гідравлічним випробуванням, діаметр труб 500 мм | км трубопроводу | 0,0002 |  |
|  | придбання устаткування. Зовнішні мережі водопостачання. Водовод Dy800 |  |  |  |
|  | Улаштування залізобетонних колодязів. |  |  |  |
|  | Земляні роботи |  |  |  |
|  | РОЗРОБЛЕННЯ ГРУНТУ |  |  |  |
| 117 | Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група грунта 2 | м3 | 604 |  |
|  | УЛАШТУВАННЯ ШЛАКОВОЇ ПОДУШКИ |  |  |  |
| 118 | Навантаження шлаку екскаваторами на автомобилі-самосвали, ємність ковша екскаватора 0,4 м3. | т | 38,775 |  |
| 119 | Перевезення легких заповнювачів [шлак, пінобетон тощо], що транспортуються навалом, самоскидами | т | 38,775 |  |
| 120 | Улаштування ущільнених трамбівками підстилаючих шлакових шарів | м3 | 23,5 |  |
|  | ЗВОРОТНЯ ЗАСИПКА |  |  |  |
| 121 | Засипка траншей i котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з перемащенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1 | м3 | 281,3 |  |
| 122 | Засипка вручну траншей, пазух котлованів i ям, група ґрунтів 1 | м3 | 8,7 |  |
| 123 | Улаштування дорожніх насипав бульдозерами з перемащенням ґрунту до 20 м, група ґрунтів 2 | м3 | 110 |  |
|  | Улаштування монолітних колодязів |  |  |  |
| 124 | Устройство бетонної підготовки бетон С8/10 | м3 | 30 |  |
| 125 | Улаштування стін і плоских днищ при товщині до 150 мм, прямокутних споруд | м3 залізобетону в ділі | 73 |  |
|  | Улаштування збірних залізобетонних колодязів |  |  |  |
| 126 | Улаштування круглих колодязів зі збірного залізобетону у сухих ґрунтах | м3 залізобетонних і бетонних конструкцій колодязів | 6,355 |  |
|  | Гідроізоляція |  |  |  |
| 127 | Гідроізоляція стан, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхню бутового мурування, цеглі, бетону | м2 | 682 |  |
| 128 | Улаштування покрівель скатних із наплавлюваних матеріалів у два шари | м2 | 204 |  |
|  | Монтаж металоконструкцій |  |  |  |
|  | Площадки |  |  |  |
| 129 | Виготовлення площадок для обслуговування устаткування та трубопроводів | т | 1,019 |  |
| 130 | Монтаж площадок із настилом i огорожею з листової, рифленої, просоченої i круглої стала | т | 1,019 |  |
|  | Драбина С-1 |  |  |  |
| 131 | Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін. | т | 0,331 |  |
| 132 | Монтаж площадок із настилом і огорожею з листової, рифленої, просіченої і круглої сталі | т | 0,331 |  |
|  | Огородження |  |  |  |
| 133 | Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та iн. | т | 0,188 |  |
| 134 | Монтаж площадок із настилом i огорожею з листової, рифленої, просоченої i круглої сталі | т | 0,188 |  |
|  | Закладні деталі |  |  |  |
| 135 | Установлення закладних деталей вагою понад 20 кг | т | 0,045 |  |
|  | Антикорозійний захист |  |  |  |
| 136 | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз грунтівкою ГФ-021 | м2 | 38,45 |  |
| 137 | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 | м2 | 38,45 |  |

Форма 1.4  Відомість обсягів основних будівельних, монтажних та спеціальних робіт  і основних матеріалів

| на | об’єкті «Реконструкція водоводу від ДВС-1 до с. Люцерна, Вільнянського району, Запорізької області». 4 черга будівництва. |
| --- | --- |
|  | (найменування об'єкта) |
| № п/п | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | розчистка майданчиків від зелених насаджень. |  |  |  |
|  | Розчистка майданчиків від зелених насаджень |  |  |  |
| 1 | Звалювання дерев м'яких порід з кореня, діаметр стволів до 24 см | шт | 69 |  |
| 2 | Трелювання деревини на відстань до 300 м тракторами потужністю 59 кВт [80 к.с.], діаметр стовбурів до 30 см | шт | 69 |  |
| 3 | Обробка деревини м'яких порід, крім модрини, одержаної від звалювання лісу, діаметр стовбурів до 24 см | шт | 69 |  |
| 4 | Улаштування площадок для обробки, діаметр стовбурів до 24 см | шт | 69 |  |
| 5 | Корчування пнів у ґрунтах природного залягання викорчовувачами-збирачами на тракторі потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням пнів до 5 м, діаметр пнів до 24 см | пнів | 69 |  |
| 6 | Оббивання землі з викорчуваних пнів викорчовувачами-збирачами на тракторі потужністю 79 кВт [108 к.с.], діаметр пнів до 24 см | пнів | 69 |  |
| 7 | Вивезення пнів тракторними причепами 2 т на відстань до 100 м, діаметр дерев до 32 см | шт | 69 |  |
| 8 | Зрізування рідкого чагарника і дрібнолісся у ґрунтах природного залягання кущорізами на тракторі потужністю 79 кВт [108 к.с.] | га | 0,0022 |  |
| 9 | Згрібання зрізаного або викорчуваного рідкого чагарника і дрібнолісся чагарниковими граблями на тракторі потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням до 20 м | га | 0,0022 |  |
| 10 | Навантаження на автомобілі-самоскиди екскаваторами однокошовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 0,4 [0,35-0,45] м3, | м3 | 33,6 |  |
| 11 | Перевезення будівельного сміття до 5 км (без урахування вартості навантажувальних робіт) Обсяг = 33,6*,84 | т | 28,224 |  |
|  | Відновлення озеленяв в лісосмугах. |  |  |  |
| 12 | Навантаження ґрунту, розробленого механізованим способом.(Раніше розробленого ґрунту кошторис М2731.1-ЗВ-К п.77) Обсяг = (((31,947+0,68)*1,75) / 100)*100 | т | 57,0973 |  |
| 13 | Перевезення ґрунту до 6 км (без урахування вартості навантажувальних робіт) | т | 57,09 |  |
| 14 | Підготовлення механізованим способом стандартних місць для садіння дерев та кущів із квадратною грудкою землі розміром 1,0х1,0х0,6 м у природному грунта з добавленням рослинної землі до 25% | шт | 69 |  |
| 15 | Підготовлення механізованим способом стандартних місць для садіння дерев та кущів із круглою грудкою землі розміром 0,3х0,3 м у природному грунта з добавленням рослинної землі до 25% | шт | 10 |  |
| 16 | Садіння дерев та кущів із грудкою землі розміром 0,8х0,8х0,5 м | шт | 69 |  |
| 17 | Садіння дерев та кущів із грудкою землі розміром 0,2х0,15 м і 0,25х0,2 м | шт | 10 |  |
|  | зовнішні мережі водопостачання. Водовод Dy800 |  |  |  |
|  | Земляні роботи |  |  |  |
| 18 | Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами однокошовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 1,25 [1,25-1,5] м3, група грантів 1 | м3 | 3 379,4 |  |
| 19 | Перевезення ґрунту до 6 км (без урахування вартості навантажувальних робіт) | т | 4 055 |  |
| 20 | Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 1,25 [1,4-1,5] м3, група грантів 2 | м3 | 11 423,9 |  |
| 21 | Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами однокошовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 1,25 [1,25-1,5] м3, група грантів 1 | м3 | 862,9 |  |
| 22 | Перевезення ґрунту до 30 км | т | 1 510 |  |
| 23 | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група грантів 2 | м3 | 6,3 |  |
| 24 | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група грантів 2 | м3 | 360,5 |  |
| 25 | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група грантів 2 | м3 | 23,4 |  |
| 26 | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група грантів 2 | м3 | 148,3 |  |
| 27 | Навантаження ґрунту, розробленого вручну | т | 942,4 |  |
| 28 | Перевезення ґрунту до 30 км (без урахування вартості навантажувальних робіт) | т | 942,4 |  |
| 29 | Навантаження піску для зворотньої засипки Обсяг = ((172,5*1,6) / 100)*100 | т | 276 |  |
| 30 | Перевезення ґрунту до 30 км (без урахування вартості навантажувальних робіт) | т | 276 |  |
| 31 | Улаштування піщаної основи під трубопроводи | м3 | 28,8 |  |
| 32 | Засипка ПЕ труб вручну піском з трамбуванням | м3 | 172,5 |  |
| 33 | Засипка вручну стальних труб з відвалу, група грантів 2 | м3 | 3 494,2 |  |
| 34 | Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група грантів 2 | м3 | 7 929,7 |  |
| 35 | Додавати на кожні наступні 5 м переміщення ґрунту [понад 5 м] для засипки траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.], група грантів 2 | м3 | 7 929,7 |  |
| 36 | Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група грантів 1, 2 | м3 | 63,1 |  |
| 37 | Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група грантів 1, 2 | м3 | 1 099 |  |
| 38 | Перевезення ґрунту до 6 км (без урахування вартості навантажувальних робіт) | т | 4 055 |  |
| 39 | Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група грантів 1 | м3 | 3 379 |  |
| 40 | Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група грантів 1, 2 | м3 | 3 379 |  |
| 41 | Розбирання асфальтобетонних покриттів та основ | м3 покриття | 90,6 |  |
| 42 | Перевезення ґрунту до 30 км (без урахування вартості навантажувальних робіт) | т | 370 |  |
| 43 | Улаштування шару основи товщиною шару 15 см зі щебенево-піщаної суміші асфальтоукладальником, при ширині укладання 7 м | м2 основи | 151 |  |
| 44 | Улаштування вирівнюю чого шару покриття з асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником за ширини укладання 7 м | т суміші | 60,4 |  |
|  | Водопроводи господарчо-питний В1 |  |  |  |
| 45 | Укладання сталевих водопровідних труб з гідравлічним випробуванням, діаметр труб 100 мм | км трубопроводу | 0,001 |  |
| 46 | Укладання сталевих водопровідних труб з гідравлічним випробуванням, діаметр труб 200 мм | км трубопроводу | 0,003 |  |
| 47 | Укладання сталевих водопровідних труб з гідравлічним випробуванням, діаметр труб 250 мм | км трубопроводу | 0,001 |  |
| 48 | Укладання сталевих водопровідних труб з гідравлічним випробуванням, діаметр труб 600 мм | км трубопроводу | 0,006 |  |
| 49 | Укладання сталевих водопровідних труб з гідравлічним випробуванням, діаметр труб 800 мм | км трубопроводу | 2,256 |  |
| 50 | Установлення чавунних засувок або клапанів зворотних діаметром 100 мм | засувка (або клапан зворотний) | 4 |  |
| 51 | Установлення чавунних засувок або клапанів зворотних діаметром 200 мм | засувка (або клапан зворотний) | 5 |  |
| 52 | Установлення чавунних засувок або клапанів зворотних діаметром 250 мм | засувка (або клапан зворотний) | 1 |  |
| 53 | Установлення чавунних засувок або клапанів зворотних діаметром 600 мм | засувка (або клапан зворотний) | 1 |  |
| 54 | Установлення чавунних засувок або клапанів зворотних діаметром 800 мм | засувка (або клапан зворотний) | 3 |  |
| 55 | Монтаж компенсаторів | шт | 60 |  |
| 56 | Установлення манометрів з триходовим краном | комплект | 1 |  |
| 57 | Виготовлення дрібних індивідуальних листових конструкцій масою до 0,5 т [бачки, воронки, жолоби, лотки та ін.] | т | 0,0772 |  |
| 58 | Монтаж лотків, грат, затворів зі штабової і тонколистової сталі | т | 0,0772 |  |
| 59 | Виготовлення дрібних індивідуальних листових конструкцій масою до 0,5 т [бачки, воронки, жолоби, лотки та ін.] | т | 0,0884 |  |
| 60 | Монтаж лотків, грат, затворів зі штабової і тонколистової сталі | т | 0,0884 |  |
| 61 | Виготовлення дрібних індивідуальних листових конструкцій масою до 0,5 т [бачки, воронки, жолоби, лотки та ін.] | т | 1,5548 |  |
| 62 | Монтаж лотків, грат, затворів зі штабової і тонколистової сталі | т | 1,5548 |  |
| 63 | Приварювання фланців до сталевих трубопроводів діаметром 100 мм | фланець | 5 |  |
| 64 | Установлення поліетиленових фасонних частин: відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 110 мм | фасонних частин | 5 |  |
| 65 | Установлення відводів, трійників, переходів стальних | т фасонних частин | 0,088 |  |
| 66 | Укладання трубопроводів з поліетиленових труб з гідравлічним випробуванням, зовнішній діаметр 110 мм | км трубопроводу | 0,398 |  |
| 67 | Укладання сталевих водопровідних труб з гідравлічним випробуванням, діаметр труб 200 мм | км трубопроводу | 0,0008 |  |
| 68 | Укладання сталевих водопровідних труб з гідравлічним випробуванням, діаметр труб 1000 мм | км трубопроводу | 0,0004 |  |
| 69 | Укладання сталевих водопровідних труб з гідравлічним випробуванням, діаметр труб 300 мм | км трубопроводу | 0,0134 |  |
| 70 | Укладання сталевих водопровідних труб з гідравлічним випробуванням, діаметр труб 1000 мм | км трубопроводу | 0,0212 |  |
| 71 | Прокладання трубопроводів водопостачання зі стальних водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 15 мм | м | 0,2 |  |
| 72 | Нанесення дуже посиленої антикорозійної бітумно-гумової ізоляції на сталеві трубопроводи діаметром 300 мм (футляр) | км трубопроводу | 0,0134 |  |
| 73 | Нанесення дуже посиленої антикорозійної бітумно-гумової ізоляції на сталеві трубопроводи діаметром 600 мм | км трубопроводу | 0,004 |  |
| 74 | Нанесення дуже посиленої антикорозійної бітумно-гумової ізоляції на сталеві трубопроводи діаметром 800 мм | км трубопроводу | 2,256 |  |
| 75 | Нанесення дуже посиленої антикорозійної бітумно-гумової ізоляції на сталеві трубопроводи діаметром 1000 мм (футляр) | км трубопроводу | 0,0212 |  |
| 76 | Гуртування металевих поверхонь за один раз грунтівкою ГФ-021 | м2 | 35,6 |  |
| 77 | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь фарбою БТ-177 сріблистою | м2 | 71,2 |  |
| 78 | Врізування сталевої труби діаметром 15, що проектується в сталеву трубу діаметром 820х12,0 | врізування | 1 |  |
| 79 | Врізування сталевої труби діаметром 108х4.0, що проектується в сталеву трубу діаметром 100 | врізування | 2 |  |
| 80 | Врізування сталевої труби діаметром 820х12,0, що проектується в сталеву трубу діаметром 800 | врізування | 1 |  |
| 81 | Врізування сталевої труби діаметром 219х5.0, що проектується в сталеву трубу діаметром 820х12,0 | врізування | 5 |  |
| 82 | Врізування сталевої труби діаметром 630х8,0, що проектується в сталеву трубу діаметром 820х12,0 | врізування | 1 |  |
| 83 | Врізування сталевої труби діаметром 273х6, що проектується в сталеву трубу діаметром 820х12,0 | врізування | 1 |  |
| 84 | Врізування сталевої труби діаметром 108х4, що проектується в сталеву трубу діаметром 820х12,0 | врізування | 2 |  |
| 85 | Врізування сталевої труби діаметром 820х12,0, що проектується в сталеву трубу діаметром 820х12 | врізування | 2 |  |
| 86 | Виготовлення дрібних індивідуальних листових конструкцій масою до 0,5 т [бачки, воронки, жолоби, лотки та ін.] | т | 0,0386 |  |
| 87 | Монтаж лотків, грат, затворів зі штабової і тонколистової сталі | т | 0,0386 |  |
| 88 | Демонтаж заглушок в місці врізання в трубопровід діаметром 820х12.0 IIІ-ої черги будівництва | засувка (або клапан зворотний) | 1 | Демонтаж |
| 89 | Протягування у футляр діаметром 1020 мм сталевих труб діаметром 800 мм | м труби, укладеної у футляр | 21,2 |  |
| 90 | Протягування у футляр діаметром 325 мм сталевих труб діаметром 110 мм | м труби, укладеної у футляр | 13,4 |  |
| 91 | Забивання бітумом та пасмом смоляним кінців футляра діаметром 1000 мм | футляр | 1 |  |
| 92 | Забивання бітумом та пасмом смоляним кінців футляра діаметром 325 мм | футляр | 1 |  |
| 93 | Промивання з дезінфекцією трубопроводів діаметром 100 мм | км трубопроводу | 0,001 |  |
| 94 | Промивання з дезінфекцією трубопроводів діаметром 200 мм | км трубопроводу | 0,003 |  |
| 95 | Промивання з дезінфекцією трубопроводів діаметром 250 мм | км трубопроводу | 0,001 |  |
| 96 | Промивання з дезінфекцією трубопроводів діаметром 600 мм | км трубопроводу | 0,006 |  |
| 97 | Промивання з дезінфекцією трубопроводів діаметром 800 мм | км трубопроводу | 2,256 |  |
| 98 | Монтаж існуючого вузла обліку для с. Богатирьова (врізання 2) | шт | 1 | Демонтаж |
| 99 | Монтаж існуючого вузла обліку для с. Богатирьова (врізання 2) | шт | 1 |  |
|  | Колодязi В1 |  |  |  |
| 100 | Улаштування круглих колодязів зі збірного залізобетону у сухих ґрунтах (2 шт.) | м3 залізобетонних і бетонних конструкцій колодязів | 8,052 |  |
| 101 | Улаштування бетонної підготовки під колодязі | м3 бетону, бутобетону і залізобетону в ділі | 1,17 |  |
| 102 | Гідроізоляція стін, фундаментів бічна обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону | м2 поверхні, що ізолюється | 40,4 |  |
| 103 | Улаштування вимощення навколо люка | м3 бетону, бутобетону і залізобетону в ділі | 3,4 |  |
| 104 | Улаштування одношарової основи навколо люка зі щебню | м2 основи | 34 |  |
| 105 | Бічна ізоляція стін і фундаментів глиною | м3 ізолюючого шару | 6,85 |  |
|  | Каналізація дренажна К13 |  |  |  |
| 106 | Укладання трубопроводів з поліетиленових труб з гідравлічним випробуванням, зовнішній діаметр 315 мм | км трубопроводу | 0,009 |  |
| 107 | Укладання сталевих водопровідних труб з гідравлічним випробуванням, діаметр труб 400 мм | км трубопроводу | 0,0004 |  |
| 108 | Укладання сталевих водопровідних труб з гідравлічним випробуванням, діаметр труб 500 мм | км трубопроводу | 0,0002 |  |
|  | Колодязi К13 |  |  |  |
| 109 | Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 1,5 м у сухих ґрунтах | м3 | 6,69 |  |
| 110 | Улаштування бетонної підготовки під колодязі | м3 бетону, бутобетону і залізобетону в ділі | 0,95 |  |
| 111 | Гідроізоляція стін, фундаментів бічна обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону | м2 поверхні, що ізолюється | 43,5 |  |
| 112 | Улаштування вимощення навколо люка | м3 бетону, бутобетону і залізобетону в ділі | 5,1 |  |
| 113 | Улаштування одношарової основи навколо люка зі щебню | м2 основи | 51 |  |
| 114 | Бічна ізоляція стін і фундаментів глиною | м3 ізолюючого шару | 2,03 |  |
|  | придбання устаткування. Зовнішні мережі водопостачання. Водовод Dy800 |  |  |  |
|  | улаштування залізобетонних колодязів. 4 черга |  |  |  |
|  | Земляні роботи |  |  |  |
|  | РОЗРОБЛЕННЯ ГРУНТУ |  |  |  |
| 115 | Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група грунта 2 | м3 | 785 |  |
|  | УЛАШТУВАННЯ ШЛАКОВОЇ ПОДУШКИ |  |  |  |
| 116 | Навантаження шлакам екскаваторами на автомобилі-самосвали, ємність ковша екскаватора 0,4 м3. | т | 49,5 |  |
| 117 | Перевезення легких заповнювачів [шлак, пінобетон тощо], що транспортуються навалом, самоскидами | т | 49,5 |  |
| 118 | Улаштування ущільнених трамбівками підстилаючих шлакових шарів | м3 | 30 |  |
|  | ЗВОРОТНЯ ЗАСИПКА |  |  |  |
| 119 | Засипка траншей i котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з перемащенням ґрунту до 5 м, група грунта 1 | м3 | 410,31 |  |
| 120 | Засипка вручну траншей, пазух котлованів i ям, група грунта 1 | м3 | 12,69 |  |
| 121 | Улаштування дорожніх насипав бульдозерами з перемащенням ґрунту до 20 м, група грунта 2 | м3 | 172 |  |
|  | Улаштування монолітних колодязів |  |  |  |
| 122 | Устройство бетонної підготовки бетон С8/10 | м3 | 33 |  |
| 123 | Улаштування стін і плоских днищ при товщині до 150 мм, прямокутних споруд ( С16/20 сульфатостійкий) | м3 залізобетону в ділі | 89 |  |
|  | Улаштування збірних залізобетонних колодязів |  |  |  |
| 124 | Улаштування круглих колодязів зі збірного залізобетону у сухих ґрунтах | м3 залізобетонних і бетонних конструкцій колодязів | 8,815 |  |
|  | Гідроізоляція |  |  |  |
| 125 | Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону | м2 | 745 |  |
| 126 | Улаштування покрівель скатних із наплавлюваних матеріалів у два шари | м2 | 210 |  |
|  | Монтаж металоконструкцій |  |  |  |
|  | Площадки |  |  |  |
| 127 | Виготовлення площадок для обслуговування устаткування та трубопроводів | т | 0,955 |  |
| 128 | Монтаж площадок із настилом i огорожею з листової, рифленої, просоченої i круглої сталі | т | 0,955 |  |
|  | Драбина С-1 |  |  |  |
| 129 | Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін. | т | 0,3975 |  |
| 130 | Монтаж площадок із настилом і огорожею з листової, рифленої, просіченої і круглої сталі | т | 0,3975 |  |
|  | Огородження |  |  |  |
| 131 | Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та iн. | т | 0,2085 |  |
| 132 | Монтаж площадок із настилом i огорожею з листової, рифленої, просоченої i круглої сталі | т | 0,2085 |  |
|  | Закладні деталі |  |  |  |
| 133 | Установлення закладних деталей вагою понад 20 кг | т | 0,0485 |  |
|  | Антикорозійний захист |  |  |  |
| 134 | Гуртування металевих поверхонь за один раз грунтівкою ГФ-021 | м2 | 39,03 |  |
| 135 | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 | м2 | 39,03 |  |

Форма 1.5  Відомість обсягів основних будівельних, монтажних та спеціальних робіт і основних матеріалів

| на | об’єкт «Реконструкція водоводу від ДВС-1 до с. Люцерна, Вільнянського району, Запорізької області». 5 черга будівництва. |
| --- | --- |
|  | (найменування об'єкта) |
| № п/п | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Розчистка майданчиків від зелених насаджень |  |  |  |
| 1 | Звалювання дерев м'яких порід з кореня, діаметр стволів до 24 см | шт | 341 |  |
| 2 | Трелювання деревини на відстань до 300 м тракторами потужністю 59 кВт [80 к.с.], діаметр стовбурів до 30 см | шт | 341 |  |
| 3 | Обробка деревини м'яких порід, крім модрини, одержаної від звалювання лісу, діаметр стовбурів до 24 см | шт | 341 |  |
| 4 | Улаштування площадок для обробки, діаметр стовбурів до 24 см | шт | 341 |  |
| 5 | Корчування пнів у ґрунтах природного залягання викорчовувачами-збирачами на тракторі потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням пнів до 5 м, діаметр пнів до 24 см | пнів | 341 |  |
| 6 | Оббивання землі з викорчуваних пнів викорчовувачами-збирачами на тракторі потужністю 79 кВт [108 к.с.], діаметр пнів до 24 см | пнів | 341 |  |
| 7 | Вивезення пнів тракторними причепами 2 т на відстань до 100 м, діаметр дерев до 32 см | шт | 341 |  |
| 8 | Зрізування рідкого чагарника і дрібнолісся у ґрунтах природного залягання кущорізами на тракторі потужністю 79 кВт [108 к.с.] | га | 0,011 |  |
| 9 | Згрібання зрізаного або викорчуваного рідкого чагарника і дрібнолісся чагарниковими граблями на тракторі потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням до 20 м | га | 0,011 |  |
| 10 | Навантаження на автомобілі-самоскиди екскаваторами однокошовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 0,4 [0,35-0,45] м3, | м3 | 168 |  |
| 11 | Перевезення будівельного сміття до 5 км (без урахування вартості навантажувальних робіт) | т | 141,12 |  |
|  | Відновлення озелення в лісосмугах. |  |  |  |
| 12 | Навантаження ґрунту, розробленого механізованим способом.(Раніше розробленого ґрунту кошторис М2731.1-ЗВ-К п.77) Обсяг = (((157,883+3,4)*1,75) / 100)*100 | т | 282,2453 |  |
| 13 | Перевезення ґрунту до 6 км (без урахування вартості навантажувальних робіт) | т | 282,24 |  |
| 14 | Підготовлення механізованим способом стандартних місць для садіння дерев та кущів із квадратною грудкою землі розміром 1,0х1,0х0,6 м у природному грунті з добавленням рослинної землі до 25% | шт | 341 |  |
| 15 | Підготовлення механізованим способом стандартних місць для садіння дерев та кущів із круглою грудкою землі розміром 0,3х0,3 м у природному грунті з добавленням рослинної землі до 25% | шт | 50 |  |
| 16 | Садіння дерев та кущів із грудкою землі розміром 0,8х0,8х0,5 м | шт | 341 |  |
| 17 | Садіння дерев та кущів із грудкою землі розміром 0,2х0,15 м і 0,25х0,2 м | шт | 50 |  |
|  | улаштування залізобетонних колодязів. |  |  |  |
|  | Земляні роботи |  |  |  |
|  | РОЗРОБЛЕННЯ ГРУНТУ |  |  |  |
| 18 | Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група грунтiв 2 | м3 | 654 |  |
|  | УЛАШТУВАННЯ ШЛАКОВОЇ ПОДУШКИ |  |  |  |
| 19 | Навантаження шлаку екскаваторами на автомобилі-самосвали, ємність ковша екскаватора 0,4 м3. | т | 37,95 |  |
| 20 | Перевезення легких заповнювачів [шлак, пінобетон тощо], що транспортуються навалом, самоскидами | т | 37,95 |  |
| 21 | Улаштування ущільнених трамбівками підстилаючих шлакових шарів | м3 | 23 |  |
|  | ЗВОРОТНЯ ЗАСИПКА |  |  |  |
| 22 | Засипка траншей i котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група грунтiв 1 | м3 | 363,75 |  |
| 23 | Засипка вручну траншей, пазух котлованів i ям, група грунтiв 1 | м3 | 11,25 |  |
| 24 | Улаштування дорожніх насипів бульдозерами з переміщенням ґрунту до 20 м, група грунтiв 2 | м3 | 250 |  |
|  | Улаштування монолітних колодязів |  |  |  |
| 25 | Устройство бетонної підготовки бетон С8/10 | м3 | 29 |  |
| 26 | Улаштування стін і плоских днищ при товщині до 150 мм, прямокутних споруд ( С16/20 сульфатостійкий) | м3 залізобетону в ділі | 63 |  |
|  | Улаштування збірних залізобетонних колодязів |  |  |  |
| 27 | Улаштування круглих колодязів зі збірного залізобетону у сухих ґрунтах | м3 залізобетонних і бетонних конструкцій колодязів | 7,585 |  |
|  | Гідроізоляція |  |  |  |
| 29 | Улаштування покрівель скатних із наплавлюваних матеріалів у два шари | м2 | 205 |  |
|  | Монтаж металоконструкцій |  |  |  |
|  | Площадки |  |  |  |
| 30 | Виготовлення площадок для обслуговування устаткування та трубопроводів | т | 0,781 |  |
| 31 | Монтаж площадок із настилом i огорожею з листової, рифленої, просоченої i круглої сталі | т | 0,781 |  |
|  | Драбина С-1 |  |  |  |
| 32 | Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін. | т | 0,408 |  |
| 33 | Монтаж площадок із настилом і огорожею з листової, рифленої, просіченої і круглої сталі | т | 0,408 |  |
|  | Огородження |  |  |  |
| 34 | Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та iн. | т | 0,19 |  |
| 35 | Монтаж площадок із настилом i огорожею з листової, рифленої, просоченої i круглої сталі | т | 0,19 |  |
|  | Закладні деталі |  |  |  |
| 36 | Установлення закладних деталей вагою понад 20 кг | т | 0,045 |  |
|  | Антикорозійний захист |  |  |  |
| 37 | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз грунтівкою ГФ-021 | м2 | 34,5 |  |
| 38 | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 | м2 | 34,5 |  |
|  | зовнішні мережі водопостачання. Водовод Dy800 |  |  |  |
|  | Земляні роботи |  |  |  |
| 39 | Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами однокошовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 1,25 [1,25-1,5] м3, група грунті 1 | м3 | 1 893 |  |
| 40 | Перевезення ґрунту до 6 км (без урахування вартості навантажувальних робіт) | т | 2 271,6 |  |
| 41 | Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 1,25 [1,4-1,5] м3, група грунтiв 2 | м3 | 11 416 |  |
| 42 | Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами однокошовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 1,25 [1,25-1,5] м3, група грунтiв 2 | м3 | 784 |  |
| 43 | Навантаження ґрунту, розробленого механізованим способом | т | 1 372 |  |
| 44 | Перевезення ґрунту до 30 км (без урахування вартості навантажувальних робіт) | т | 1 372 |  |
| 45 | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група грунтiв 2 | м3 | 7,1 |  |
| 46 | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група грунтiв 2 | м3 | 293,5 |  |
| 47 | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група грунтiв 2 | м3 | 21 |  |
| 48 | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група грунтiв 2 | м3 | 38 |  |
| 49 | Навантаження ґрунту, розробленого вручну | т | 629 |  |
| 50 | Перевезення піску до 30 км (без урахування вартості навантажувальних робіт) | т | 629 |  |
| 51 | Навантаження піску для зворотньої засипки Обсяг = ((1,4*1,6) / 100)*100 | т | 2,24 |  |
| 52 | Перевезення ґрунту до 30 км (без урахування вартості навантажувальних робіт) | т | 2,24 |  |
| 53 | Улаштування піщаної основи під трубопроводи | м3 | 1,4 |  |
| 54 | Засипка ПЕ труб вручну піском з трамбуванням | м3 | 9,9 |  |
| 55 | Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група грунтiв 2 | м3 | 3 189 |  |
| 56 | Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група грунтiв 2 | м3 | 8 227 |  |
| 57 | Додавати на кожні наступні 5 м переміщення ґрунту [понад 5 м] для засипки траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.], група грунтiв 2 | м3 | 8 227 |  |
| 58 | Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група грунтiв 1, 2 | м3 | 945 |  |
| 59 | Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група грунтiв 1, 2 | м3 | 71 |  |
| 60 | Перевезення ґрунту до 6 км (без урахування вартості навантажувальних робіт) | т | 2 271,6 |  |
| 61 | Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група грунтiв 1 | м3 | 1 893 |  |
| 62 | Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група грунтiв 1, 2 | м3 | 1 893 |  |
|  | Колодязi В1 |  |  |  |
| 63 | Улаштування круглих колодязів зі збірного залізобетону у сухих ґрунтах | м3 залізобетонних і бетонних конструкцій колодязів | 15,06 |  |
| 64 | Улаштування бетонної підготовки під колодязі | м3 бетону, бутобетону і залізобетону в ділі | 1,71 |  |
| 65 | Гідроізоляція стін, фундаментів бічна обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону | м2 поверхні, що ізолюється | 45,8 |  |
| 66 | Улаштування бетонної підготовки під колодязі | м3 бетону, бутобетону і залізобетону в ділі | 3,4 |  |
| 67 | Улаштування одношарової основи навколо люка зі щебню | м2 основи | 34 |  |
| 68 | Бічна ізоляція стін і фундаментів глиною | м3 ізолюючого шару | 6,7 |  |
|  | Водопроводи господарчо-питний В1 |  |  |  |
| 69 | Укладання сталевих водопровідних труб з гідравлічним випробуванням, діаметр труб 50 мм | км трубопроводу | 0,001 |  |
| 70 | Укладання сталевих водопровідних труб з гідравлічним випробуванням, діаметр труб 100 мм | км трубопроводу | 1 |  |
| 71 | Укладання сталевих водопровідних труб з гідравлічним випробуванням, діаметр труб 150 мм | км трубопроводу | 0,001 |  |
| 72 | Укладання сталевих водопровідних труб з гідравлічним випробуванням, діаметр труб 200 мм | км трубопроводу | 0,003 |  |
| 73 | Укладання сталевих водопровідних труб з гідравлічним випробуванням, діаметр труб 250 мм | км трубопроводу | 0,001 |  |
| 74 | Укладання сталевих водопровідних труб з гідравлічним випробуванням, діаметр труб 300 мм | км трубопроводу | 0,0005 |  |
| 75 | Укладання сталевих водопровідних труб з гідравлічним випробуванням, діаметр труб 600 мм | км трубопроводу | 0,006 |  |
| 76 | Укладання сталевих водопровідних труб з гідравлічним випробуванням, діаметр труб 800 мм | км трубопроводу | 2,079 |  |
| 77 | Установлення чавунних засувок або клапанів зворотних діаметром 50 мм | засувка (або клапан зворотний) | 2 |  |
| 78 | Установлення чавунних засувок або клапанів зворотних діаметром 100 мм | засувка (або клапан зворотний) | 2 |  |
| 79 | Установлення чавунних засувок або клапанів зворотних діаметром 150 мм | засувка (або клапан зворотний) | 1 |  |
| 80 | Установлення чавунних засувок або клапанів зворотних діаметром 200 мм | засувка (або клапан зворотний) | 2 |  |
| 81 | Установлення чавунних засувок або клапанів зворотних діаметром 250 мм | засувка (або клапан зворотний) | 1 |  |
| 82 | Установлення чавунних засувок або клапанів зворотних діаметром 300 мм | засувка (або клапан зворотний) | 1 |  |
| 83 | Установлення чавунних засувок або клапанів зворотних діаметром 600 мм | засувка (або клапан зворотний) | 1 |  |
| 84 | Установлення чавунних засувок або клапанів зворотних діаметром 800 мм | засувка (або клапан зворотний) | 2 |  |
| 85 | Монтаж компенсаторів | шт | 40 |  |
| 86 | Виготовлення дрібних індивідуальних листових конструкцій масою до 0,5 т [бачки, воронки, жолоби, лотки та ін.] | т | 0,0723 |  |
| 87 | Монтаж лотків, грат, затворів зі штабової і тонколистової сталі | т | 0,0723 |  |
| 88 | Виготовлення дрібних індивідуальних листових конструкцій масою до 0,5 т [бачки, воронки, жолоби, лотки та ін.] | т | 0,086 |  |
| 89 | Монтаж лотків, грат, затворів зі штабової і тонколистової сталі | т | 0,086 |  |
| 90 | Виготовлення дрібних індивідуальних листових конструкцій масою до 0,5 т [бачки, воронки, жолоби, лотки та ін.] | т | 1,6033 |  |
| 91 | Монтаж лотків, грат, затворів зі штабової і тонколистової сталі | т | 1,6033 |  |
| 92 | Приварювання фланців до сталевих трубопроводів діаметром 80 мм | фланець | 3 |  |
| 93 | Приварювання фланців до сталевих трубопроводів діаметром 100 мм | фланець | 4 |  |
| 94 | Установлення поліетиленових фасонних частин: відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 110 мм | фасонних частин | 4 |  |
| 95 | Монтаж повітряного клапана на 1,6 МПа, діаметр умовного проходу 150 мм | шт | 1 |  |
| 96 | Установлення відводів, трійників, переходів стальних | т фасонних частин | 0,114 |  |
| 97 | Укладання трубопроводів з поліетиленових труб з гідравлічним випробуванням, зовнішній діаметр 110 мм | км трубопроводу | 0,018 |  |
| 98 | Укладання сталевих водопровідних труб з гідравлічним випробуванням, діаметр труб 200 мм | км трубопроводу | 0,0004 |  |
| 99 | Укладання сталевих водопровідних труб з гідравлічним випробуванням, діаметр труб 150 мм | км трубопроводу | 0,0002 |  |
| 100 | Укладання сталевих водопровідних труб з гідравлічним випробуванням, діаметр труб 300 мм | км трубопроводу | 0,0004 |  |
| 101 | Укладання сталевих водопровідних труб з гідравлічним випробуванням, діаметр труб 1000 мм | км трубопроводу | 0,0008 |  |
| 102 | Нанесення дуже посиленої антикорозійної бітумно-гумової ізоляції на сталеві трубопроводи діаметром 600 мм | км трубопроводу | 0,004 |  |
| 103 | Нанесення дуже посиленої антикорозійної бітумно-гумової ізоляції на сталеві трубопроводи діаметром 800 мм | км трубопроводу | 2,079 |  |
| 104 | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз грунтівкою ГФ-021 | м2 | 39,9 |  |
| 105 | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь фарбою БТ-177 сріблистою | м2 | 79,8 |  |
| 106 | Врізування сталевої труби діаметром 57х3, що проектується в сталеву трубу діаметром 820х12,0 | врізування | 1 |  |
| 107 | Врізування сталевої труби діаметром 108х4.0, що проектується в сталеву трубу діаметром 820х12,0 | врізування | 1 |  |
| 108 | Врізування сталевої труби діаметром 219х5.0, що проектується в сталеву трубу діаметром 820х12,0 | врізування | 2 |  |
| 109 | Врізування сталевої труби діаметром 630х8,0, що проектується в сталеву трубу діаметром 820х12,0 | врізування | 1 |  |
| 110 | Врізування сталевої труби діаметром 820х12,0, що проектується в сталеву трубу діаметром 800 | врізування | 1 |  |
| 111 | Врізування сталевої труби діаметром 273х6, що проектується в сталеву трубу діаметром 820х12,0 | врізування | 1 |  |
| 112 | Врізування сталевої труби діаметром 108х4, що проектується в сталеву трубу діаметром 100 мм | врізування | 1 |  |
| 113 | Врізування труби діаметром 63 що проектується в ПЕ трубу діаметром 63 мм | врізування | 1 |  |
| 114 | Врізування сталевої труби діаметром 325х7, що проектується в сталеву трубу діаметром 820х12,0 | врізування | 1 |  |
| 115 | Виготовлення дрібних індивідуальних листових конструкцій масою до 0,5 т [бачки, воронки, жолоби, лотки та ін.] | т | 0,1544 |  |
| 116 | Монтаж лотків, грат, затворів зі штабової і тонколистової сталі | т | 0,1544 |  |
| 117 | Демонтаж заглушок в місці врізання в трубопровід діаметром 820х12.0 IV-ої черги будівництва | засувка (або клапан зворотний) | 1 | Демонтаж |
| 118 | Промивання з дезінфекцією трубопроводів діаметром 50-65 мм | км трубопроводу | 0,001 |  |
| 119 | Промивання з дезінфекцією трубопроводів діаметром 100 мм | км трубопроводу | 0,001 |  |
| 120 | Промивання з дезінфекцією трубопроводів діаметром 150 мм | км трубопроводу | 0,001 |  |
| 121 | Промивання з дезінфекцією трубопроводів діаметром 200 мм | км трубопроводу | 0,003 |  |
| 122 | Промивання з дезінфекцією трубопроводів діаметром 250 мм | км трубопроводу | 0,001 |  |
| 123 | Промивання з дезінфекцією трубопроводів діаметром 300 мм | км трубопроводу | 0,0005 |  |
| 124 | Промивання з дезінфекцією трубопроводів діаметром 600 мм | км трубопроводу | 0,006 |  |
| 125 | Промивання з дезінфекцією трубопроводів діаметром 800 мм | км трубопроводу | 2,079 |  |
|  | Колодязi К13 |  |  |  |
| 126 | Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 1,5 м у сухих ґрунтах | м3 | 4,7 |  |
| 127 | Улаштування бетонної підготовки під колодязі | м3 бетону, бутобетону і залізобетону в ділі | 0,63 |  |
| 128 | Гідроізоляція стін, фундаментів бічна обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону | м2 поверхні, що ізолюється | 29 |  |
| 129 | Улаштування бетонної підготовки навколо люка | м3 бетону, бутобетону і залізобетону в ділі | 3,4 |  |
| 130 | Улаштування одношарової основи навколо люка зі щебню | м2 основи | 34 |  |
| 131 | Бічна ізоляція стін і фундаментів глиною | м3 ізолюючого шару | 1,35 |  |
|  | Каналізація дренажна К13 |  |  |  |
| 132 | Укладання трубопроводів з поліетиленових труб з гідравлічним випробуванням, зовнішній діаметр 350 мм | км трубопроводу | 0,003 |  |
| 133 | Укладання трубопроводів з поліетиленових труб з гідравлічним випробуванням, зовнішній діаметр 400 мм | км трубопроводу | 0,003 |  |
| 134 | Укладання сталевих водопровідних труб з гідравлічним випробуванням, діаметр труб 500 мм | км трубопроводу | 0,0004 |  |
|  | придбання устаткування. Зовнішні мережі водопостачання. Водовод Dy800 |  |  |  |

Форма 1.6  Відомість обсягів основних будівельних,

монтажних та спеціальних робіт  і основних матеріалів

| на | об’єкт «Реконструкція водоводу від ДВС-1 до с. Люцерна, Вільнянського району, Запорізької області» 6 черга будівництва. |
| --- | --- |
|  | (найменування об'єкта) |
| № п/п | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | зовнішні мережі водопостачання. Водовод Dy800 |  |  |  |
|  | Земляні роботи |  |  |  |
| 1 | Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами однокошовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 1,25 [1,25-1,5] м3, група грунті 1 | м3 | 2 532 |  |
| 2 | Перевезення ґрунту до 6 км (без урахування вартості навантажувальних робіт) | т | 3 038 |  |
| 3 | Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 1,25 [1,4-1,5] м3, група грунтiв 2 | м3 | 11 146 |  |
| 4 | Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами однокошовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 1,25 [1,25-1,5] м3, група грунтiв 2 | м3 | 692 |  |
| 5 | Перевезення ґрунту до 30 км (без урахування вартості навантажувальних робіт) | т | 1 211 |  |
| 6 | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група грунтiв 2 | м3 | 4,6 |  |
| 7 | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група грунтiв 2 | м3 | 6 |  |
| 8 | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група грунтiв 2 | м3 | 338 |  |
| 9 | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група грунтiв 2 | м3 | 145 |  |
| 10 | Навантаження ґрунту, розробленого вручну | т | 892,5 |  |
| 11 | Перевезення ґрунту до 30 км (без урахування вартості навантажувальних робіт) | т | 892,5 |  |
| 12 | Навантаження піску для зворотньої засипки Обсяг = ((20,1*1,6) / 100)*100 | т | 32,16 |  |
| 13 | Перевезення ґрунту до 30 км (без урахування вартості навантажувальних робіт) | т | 32,16 |  |
| 14 | Улаштування піщаної основи під трубопроводи | м3 | 2,8 |  |
| 15 | Засипка ПЕ труб вручну піском з трамбуванням | м3 | 20,1 |  |
| 16 | Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група грунтiв 2 | м3 | 3 430 |  |
| 17 | Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група грунтiв 2 | м3 | 7 716 |  |
| 18 | Додавати на кожні наступні 5 м переміщення ґрунту [понад 5 м] для засипки траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.], група грунтiв 2 | м3 | 7 716 |  |
| 19 | Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група грунтiв 1, 2 | м3 | 1 018 |  |
| 20 | Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група грунтiв 1, 2 | м3 | 56 |  |
| 21 | Перевезення ґрунту до 6 км (без урахування вартості навантажувальних робіт) | т | 3 038 |  |
| 22 | Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група грунтiв 1 | м3 | 2 532 |  |
| 23 | Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група грунтiв 1, 2 | м3 | 2 532 |  |
| 24 | Продавлюваний з розробкою грунта вручну труб діаметром 1000 мм | м продавлюваний | 43 |  |
|  | Колодязi В1 |  |  |  |
| 25 | Улаштування круглих колодязів зі збірного залізобетону у сухих ґрунтах | м3 залізобетонних і бетонних конструкцій колодязів | 6,77 |  |
| 26 | Улаштування бетонної підготовки під колодязь | м3 бетону, бутобетону і залізобетону в ділі | 0,86 |  |
| 27 | Гідроізоляція стін, фундаментів бічна обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону | м2 поверхні, що ізолюється | 26,4 |  |
| 28 | Улаштування вимощення навколо люка | м3 бетону, бутобетону і залізобетону в ділі | 1,7 |  |
| 29 | Улаштування одношарової основи навколо люка зі щебню | м2 основи | 17 |  |
| 30 | Бічна ізоляція стін і фундаментів глиною | м3 ізолюючого шару | 3,2 |  |
|  | Водопровід господарчо-питний В1 |  |  |  |
| 31 | Укладання сталевих водопровідних труб з гідравлічним випробуванням, діаметр труб 150 мм | км трубопроводу | 0,002 |  |
| 32 | Укладання сталевих водопровідних труб з гідравлічним випробуванням, діаметр труб 200 мм | км трубопроводу | 0,004 |  |
| 33 | Укладання сталевих водопровідних труб з гідравлічним випробуванням, діаметр труб 250 мм | км трубопроводу | 0,001 |  |
| 34 | Укладання сталевих водопровідних труб з гідравлічним випробуванням, діаметр труб 300 мм | км трубопроводу | 0,0005 |  |
| 35 | Укладання сталевих водопровідних труб з гідравлічним випробуванням, діаметр труб 800 мм | км трубопроводу | 2,24 |  |
| 36 | Установлення чавунних засувок або клапанів зворотних діаметром 150 мм | засувка (або клапан зворотний) | 4 |  |
| 37 | Установлення чавунних засувок або клапанів зворотних діаметром 200 мм | засувка (або клапан зворотний) | 4 |  |
| 38 | Установлення чавунних засувок або клапанів зворотних діаметром 250 мм | засувка (або клапан зворотний) | 1 |  |
| 39 | Установлення чавунних засувок або клапанів зворотних діаметром 300 мм | засувка (або клапан зворотний) | 1 |  |
| 40 | Установлення чавунних засувок або клапанів зворотних діаметром 800 мм | засувка (або клапан зворотний) | 4 |  |
| 41 | Компенсатори сталеві лінзові до 3 хвиль на зварюванні на умовний тиск 0,6 МПа [6 кгс/см2], діаметр умовного проходу 800 мм | шт | 80 |  |
| 42 | Установлення манометрів з триходовим краном | комплект | 1 |  |
| 43 | Виготовлення дрібних індивідуальних листових конструкцій масою до 0,5 т [бачки, воронки, жолоби, лотки та ін.] | т | 0,0793 |  |
| 44 | Монтаж лотків, грат, затворів зі штабової і тонколистової сталі | т | 0,0793 |  |
| 45 | Виготовлення дрібних індивідуальних листових конструкцій масою до 0,5 т [бачки, воронки, жолоби, лотки та ін.] | т | 3,339 |  |
| 46 | Монтаж лотків, грат, затворів зі штабової і тонколистової сталі | т | 3,339 |  |
| 47 | Приварювання фланців до сталевих трубопроводів діаметром 150 мм | фланець | 2 |  |
| 48 | Приварювання фланців до сталевих трубопроводів діаметром 200 мм | фланець | 2 |  |
| 49 | Установлення поліетиленових фасонних частин: відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 160 мм | фасонних частин | 2 |  |
| 50 | Монтаж повітряного клапана на 1,6 МПа, діаметр умовного проходу 150 мм | шт | 1 |  |
| 51 | Установлення відводів, трійників, переходів стальних | т фасонних частин | 0,1315 |  |
| 52 | Укладання трубопроводів з поліетиленових труб з гідравлічним випробуванням, зовнішній діаметр 160 мм | км трубопроводу | 0,021 |  |
| 53 | Укладання трубопроводів з поліетиленових труб з гідравлічним випробуванням, зовнішній діаметр 200 мм | км трубопроводу | 0,009 |  |
| 54 | Укладання сталевих водопровідних труб з гідравлічним випробуванням, діаметр труб 250 мм | км трубопроводу | 0,0002 |  |
| 55 | Укладання сталевих водопровідних труб з гідравлічним випробуванням, діаметр труб 300 мм | км трубопроводу | 0,0008 |  |
| 56 | Укладання сталевих водопровідних труб з гідравлічним випробуванням, діаметр труб 1000 мм | км трубопроводу | 0,0004 |  |
| 57 | Прокладання трубопроводів водопостачання зі стальних водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 15 мм | м | 0,2 |  |
| 58 | Нанесення дуже посиленої антикорозійної бітумно-гумової ізоляції на сталеві трубопроводи діаметром 800 мм | км трубопроводу | 2,24 |  |
| 59 | Нанесення дуже посиленої антикорозійної бітумно-гумової ізоляції на сталеві трубопроводи діаметром 1000 мм | км трубопроводу | 0,043 |  |
| 60 | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз грунтівкою ГФ-021 | м2 | 46,9 |  |
| 61 | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь фарбою БТ-177 сріблистою | м2 | 93,8 |  |
| 62 | Врізування сталевої труби діаметром 159х4.0, що проектується в сталеву трубу діаметром 820 | врізування | 2 |  |
| 63 | Врізування сталевої труби діаметром 159х4.0, що проектується в сталеву трубу діаметром 150 мм | врізування | 1 |  |
| 64 | Врізування сталевої труби діаметром 219х5, що проектується в сталеву трубу діаметром 200 мм | врізування | 1 |  |
| 65 | Врізування сталевої труби діаметром 219х5.0, що проектується в сталеву трубу діаметром 820х12,0 | врізування | 3 |  |
| 66 | Врізування сталевої труби діаметром 273х6, що проектується в сталеву трубу діаметром 820х12,0 | врізування | 1 |  |
| 67 | Врізування сталевої труби діаметром 820х12,0, що проектується в сталеву рубу діаметром 820х12,0 | врізування | 2 |  |
| 68 | Врізування сталевої труби діаметром 325х7.0, що проектується в сталеву трубу діаметром 820х12,0 | врізування | 1 |  |
| 69 | Врізування сталевої труби діаметром 820х12,0, що проектується в сталеву трубу діаметром 800 | врізування | 1 |  |
| 70 | Виготовлення дрібних індивідуальних листових конструкцій масою до 0,5 т [бачки, воронки, жолоби, лотки та ін.] | т | 0,0386 |  |
| 71 | Монтаж лотків, грат, затворів зі штабової і тонколистової сталі | т | 0,0386 |  |
| 72 | Демонтаж заглушок в місці врізання в трубопровід діаметром 820х12.0 V-ої черги будівництва | засувка (або клапан зворотний) | 1 | Демонтаж |
| 73 | Укладання сталевих водопровідних труб з гідравлічним випробуванням, діаметр труб 1000 мм | км трубопроводу | 0,043 |  |
| 74 | Промивання з дезінфекцією трубопроводів діаметром 150 мм | км трубопроводу | 0,002 |  |
| 75 | Промивання з дезінфекцією трубопроводів діаметром 200 мм | км трубопроводу | 0,004 |  |
| 76 | Промивання з дезінфекцією трубопроводів діаметром 250 мм | км трубопроводу | 0,001 |  |
| 77 | Промивання з дезінфекцією трубопроводів діаметром 300 мм | км трубопроводу | 0,0005 |  |
| 78 | Промивання з дезінфекцією трубопроводів діаметром 800 мм | км трубопроводу | 2,24 |  |
| 79 | Протягування у футляр сталевих труб діаметром 800 мм | м труби, укладеної у футляр | 43 |  |
| 80 | Забивання бітумом та пасмом смоляним кінців футляра діаметром 1000 мм | футляр | 1 |  |
|  | Колодязi К13 |  |  |  |
| 81 | Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 1,5 м у сухих ґрунтах | м3 | 7,57 |  |
| 82 | Улаштування бетонної підготовки під колодязь | м3 бетону, бутобетону і залізобетону в ділі | 0,86 |  |
| 83 | Гідроізоляція стін, фундаментів бічна обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону | м2 поверхні, що ізолюється | 47,8 |  |
| 84 | Улаштування вимощення навколо люка | м3 бетону, бутобетону і залізобетону в ділі | 5,1 |  |
| 85 | Улаштування одношарової основи навколо люка зі щебню | м2 основи | 51 |  |
| 86 | Бічна ізоляція стін і фундаментів глиною | м3 ізолюючого шару | 2,18 |  |
|  | Каналізація дренажна К13 |  |  |  |
| 87 | Укладання трубопроводів з поліетиленових труб з гідравлічним випробуванням, зовнішній діаметр 200 мм | км трубопроводу | 0,004 |  |
| 88 | Укладання трубопроводів з поліетиленових труб з гідравлічним випробуванням, зовнішній діаметр 315 мм | км трубопроводу | 0,003 |  |
| 89 | Укладання трубопроводів з поліетиленових труб з гідравлічним випробуванням, зовнішній діаметр 400 мм | км трубопроводу | 0,002 |  |
| 90 | Укладання сталевих водопровідних труб з гідравлічним випробуванням, діаметр труб 300 мм | км трубопроводу | 0,0002 |  |
| 91 | Укладання сталевих водопровідних труб з гідравлічним випробуванням, діаметр труб 500 мм | км трубопроводу | 0,0004 |  |
|  | придбання устаткування. Зовнішні мережі водопостачання. Водовод Dy800 |  |  |  |
|  | улаштування залізобетонних колодязів. 6 черга |  |  |  |
|  | Земляні роботи |  |  |  |
|  | РОЗРОБЛЕННЯ ГРУНТУ |  |  |  |
| 92 | Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група грунтiв 2 | м3 | 868 |  |
|  | УЛАШТУВАННЯ ШЛАКОВОЇ ПОДУШКИ |  |  |  |
| 93 | Навантаження шлакам екскаваторами на автомобилі-самосвали, ємність ковша екскаватора 0,4 м3. | т | 49,5 |  |
| 94 | Перевезення легких заповнювачів [шлак, пінобетон тощо], що транспортуються навалом, самоскидами | т | 49,5 |  |
| 95 | Улаштування ущільнених трамбівками підстилаючих шлакових шарив | м3 | 30 |  |
|  | ЗВОРОТНЯ ЗАСИПКА |  |  |  |
| 96 | Засипка траншей i котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з перемащенням ґрунту до 5 м, група грунтiв 1 | м3 | 465,6 |  |
| 97 | Засипка вручну траншей, пазух котлованів i ям, група грунтiв 1 | м3 | 14,4 |  |
| 98 | Улаштування дорожніх насипав бульдозерами з перемащенням ґрунту до 20 м, група грунтiв 2 | м3 | 225 |  |
|  | Улаштування монолітних колодязів |  |  |  |
| 99 | Устройство бетонної підготовки бетон С8/10 | м3 | 36 |  |
| 100 | Улаштування стін і плоских днищ при товщині до 150 мм, прямокутних споруд ( С16/20 сульфатостійкий) | м3 залізобетону в ділі | 114 |  |
|  | Улаштування збірних залізобетонних колодязів |  |  |  |
| 101 | Улаштування круглих колодязів зі збірного залізобетону у сухих ґрунтах | м3 залізобетонних і бетонних конструкцій колодязів | 9,635 |  |
|  | Гідроізоляція |  |  |  |
| 102 | Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняний поверхні бутового мурування, цегли, бетону | м2 | 883 |  |
| 103 | Улаштування покрівель скатних із наплавлюваних матеріалів у два шари | м2 | 225 |  |
|  | Монтаж металоконструкцій |  |  |  |
|  | Площадки |  |  |  |
| 104 | Виготовлення площадок для обслуговування устаткування та трубопроводів | т | 1,262 |  |
| 105 | Монтаж площадок із настилом i огорожею з листової, рифленої, просоченої i круглої сталі | т | 1,262 |  |
|  | Драбина С-1 |  |  |  |
| 106 | Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін. | т | 0,585 |  |
| 107 | Монтаж площадок із настилом і огорожею з листової, рифленої, просіченої і круглої сталі | т | 0,585 |  |
|  | Огородження |  |  |  |
| 108 | Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та iн. | т | 0,262 |  |
| 109 | Монтаж площадок із настилом i огорожею з листової, рифленої, просоченої i круглої сталі | т | 0,262 |  |
|  | Закладні деталі |  |  |  |
| 110 | Установлення закладних деталей вагою понад 20 кг | т | 0,06 |  |
|  | Антикорозійний захист |  |  |  |
| 111 | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз грунтівкою ГФ-021 | м2 | 50,9 |  |
| 112 | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 | м2 | 50,9 |  |